В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны водных объектов (рек, ручьев, озер, водохранилищ и т.п.) предусматривается Водным кодексом РФ и зависит от их размера.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. А для объектов имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон допускается:

Строительство и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, понимаются:

1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод);

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

| В границах водоохранных зон запрещается: 1.использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2.размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических; 3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами 4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах, и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6. сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 7. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. В границах прибрежных защитных полос также еще запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| --- | --- |

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны и использования водных объектов, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если Вы стали свидетелем нарушения правил использования и охраны водных объектов, объектов животного мира, в том числе водных биологических ресурсов, Вы можете обратиться:

- в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (г. Тверь, ул. Горького, д. 97, телефон: (4822) 733-133);

- в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области (г. Тверь, площадь Мира, д. 1/70, дежурная часть: (4822) 52-26-00; телефон доверия - (4822) 32-95-52);

- в Управление Росприроднадзора по Тверской области (г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 3, телефон 8-915-705-24-88);

- в Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Московско-Окского территориального управления Росрыболовства 
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 1, телефон (4822) 34-28-11);

- в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру  (г. Тверь, проспект Победы, д. 35, телефон: (4822) 58-58-62).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

# Памятка для граждан

"Разрешенная и запрещенная деятельность в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах"

г. Тверь

2017