ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-НЕЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАКАРЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Часть 1. Описание обоснований

Заказ:	1092-ПИ.00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-НЕЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАКАРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Часть 1. Описание обоснований

Заказ:		1092-ПИ.00

Заказчик:	Администрация Макарьевского

муниципального района

Генеральный директор                                                        В.В. Волк

Заместитель главного инженера                                        Н.А. Деревишов

Начальник технического отдела                                         Р.В. Комарова

Руководитель сектора                                                          Г.С. Лебедев

Главный архитектор проекта                                               Г.С. Лебедев

Авторский коллектив:

| Главный инженер проекта | Н.А. Деревишов |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Г.С. Лебедев |
| Архитектурно-планировочные решения: | Д.А. Сидоров |
|  | А.В. Рябкова |
|  | А.И. Серобаба |
| Основные разделы выполнены: |
| Градостроительная экономика: | И.Ю. Короткова |
| Системный анализ и комплексная оценка территории: | В.И. Мохов |
| Транспортная инфраструктура: | Д.А. Сидоров |
| Инженерная инфраструктура: | О.А.Данилова |
|  | С.И. Меньщикова |
|  | Л.В. Дорогова |
|  | Е.В. Лебедев |
|  | А.И. Богуш |
|  | Е.А. Васильева |
|  | Н.И. Горчакова |
| Инженерная подготовка и защита территории: | С.Г. Инкина |
| Экологическая ситуация и охрана окружающей среды: | А.Е. Труфанов |
| Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров: | А.В. Осипова |

Авторы выражают благодарность администрации Усть-Нейского сельского поселения, Макарьевского муниципального района Костромской области за представленные материалы и помощь в работе. В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

Состав

материалов по обоснованию

проекта генерального плана

Усть-Нейского сельского поселения 
Макарьевского муниципального района

Костромской области

Часть 1. Описание обоснований.

Часть 2. Карты.

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ. | 11 |
| РАЗДЕЛ I. |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ | 15 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ | 17 |
|  | 1.1. | Экономико-географическое положение | 17 |
|  | 1.2. | Анализ исторического развития | 19 |
| РАЗДЕЛ II. |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ |  |
| УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ЕЕ СОВРЕМЕННОГО |  |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 33 |
| 2. | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 35 |
|  | 2.1. | Климатические условия | 35 |
|  | 2.2. | Гидрологические условия | 36 |
|  | 2.3. | Характеристика структуры почвенного и растительного покровов | 40 |
|  | 2.4. | Характеристика животного мира | 42 |
|  | 2.5. | Инженерно-геологические условия | 45 |
|  |  | 2.5.1. | Геоморфологическое строение | 45 |
|  |  | 2.5.2. | Геологические условия | 46 |
|  |  | 2.5.3. | Гидрогеологические условия | 48 |
|  | 2.6 | Инженерно-строительные условия | 51 |
| 3. | ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА |  |
|  | И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 53 |
|  | 3.1. | Минерало-сырьевые ресурсы | 53 |
|  | 3.2. | Земельные ресурсы | 55 |
|  | 3.3. | Леса и лесные ресурсы | 57 |
|  |  | 3.3.1. | Характеристика лесов | 57 |
|  |  | 3.3.2. | Разрешенное использование лесов | 57 |
| 4. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСЕЛЕНИЯ | 65 |
|  | 4.1. | Бюджет поселения | 65 |
|  | 4.2. | Сельское хозяйство | 67 |
|  |  | 4.2.1. | Животноводство | 69 |
|  |  | 4.2.2. | Растениеводство | 70 |
|  | 4.3. | Промышленность | 72 |
|  | 4.4. | Транспорт и дорожное хозяйство | 73 |
|  | 4.5. | Малый бизнес | 74 |
|  | 4.6. | Торговля и услуги | 74 |
|  | 4.7. | Культура и туризм | 75 |
|  | 4.8. | Уровень жизни населения | 76 |
| 5. | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 81 |
|  | 5.1 | Население | 81 |
|  | 5.2 | Трудовые ресурсы | 88 |
| 6. | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 93 |
|  | 6.1. | Состояние воздушного бассейна | 93 |
|  | 6.2. | Состояние поверхностных вод | 94 |
|  | 6.3. | Состояние подземных вод | 95 |
|  | 6.4. | Отходы производства и потребления | 95 |
|  | 6.5. | Состояние почв | 98 |
|  | 6.6. | Радиационная обстановка | 100 |
| 7. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ | 101 |
|  | 7.1. | Оценка территории по инженерно-геологическим условиям | 101 |
|  | 7.2. | Оценка территории по природным, экономическим |  |
|  |  | и планировочным факторам | 102 |
|  | 7.3. | Ограничения использования территории | 102 |
|  |  | 7.3.1. | Водоохранные зоны и прибрежные полосы | 103 |
|  |  | 7.3.2. | Охранные зоны объектов инженерной |  |
|  |  |  | инфраструктуры | 104 |
|  |  | 7.3.3. | Охранные зоны объектов транспортной |  |
|  |  |  | инфраструктуры | 105 |
|  |  | 7.3.4. | Санитарно-защитные зоны | 106 |
|  |  | 7.3.5. | Зоны охраны объектов историко-культурного |  |
|  |  |  | наследия | 107 |
|  |  | 7.3.7. | Особо охраняемые природные территории | 108 |
| 8. | АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 111 |
|  | 8.1. | Административное устройство | 111 |
|  | 8.2. | Положение сельского поселения в системе расселения |  |
|  |  | муниципального района | 111 |
|  | 8.3. | Характеристика существующей территориально-планировочной |  |
|  |  | организации | 112 |
|  | 8.4. | Социально-культурный потенциал поселения | 113 |
|  |  | 8.4.1. | Дошкольное образование | 113 |
|  |  | 8.4.2. | Общее образование | 113 |
|  |  | 8.4.3. | Здравоохранение | 114 |
|  |  | 8.4.4. | Культурное обслуживание населения | 115 |
|  |  | 8.4.5. | Объекты физической культуры и спорта | 116 |
|  |  | 8.4.6. | Предприятия розничной торговли | 116 |
|  |  | 8.4.7. | Предприятия общественного питания | 117 |
|  |  | 8.4.8. | Предприятия коммунально-бытового обслуживания | 118 |
|  | 8.5. | Жилищный фонд | 118 |
|  |  | 8.5.1. | Общая характеристика жилищного фонда поселения | 118 |
|  | 8.6. | Инженерная инфраструктура | 125 |
|  |  | 8.6.1. | Характеристика существующего состояния |  |
|  |  |  | объектов и сетей энергоснабжения | 125 |
|  |  | 8.6.2. | Характеристика существующего состояния |  |
|  |  |  | объектов и сетей газоснабжения | 127 |
|  |  | 8.6.3. | Характеристика существующего состояния |  |
|  |  |  | объектов и сетей водоснабжения | 127 |
|  |  | 8.6.4. | Характеристика существующего состояния |  |
|  |  |  | объектов и сетей водоотведения | 129 |
|  |  | 8.6.5. | Характеристика существующего состояния |  |
|  |  |  | объектов и сетей связи | 129 |
|  |  | 8.6.6. | Характеристика современного обеспечения |  |
|  |  |  | топливно-энергетическими ресурсами | 130 |
|  |  | 8.6.7. | Инженерная подготовка территории | 131 |
|  | 8.7. | Транспортная инфраструктура | 134 |
|  |  | 8.7.1. | Современное состояние транспортного |  |
|  |  |  | комплекса | 134 |
|  |  | 8.7.2. | Характеристика автодорожного транспорта | 134 |
|  | 8.8. | Историко-культурный потенциал | 137 |
|  |  | 8.8.1. | Оценка современного состояния | 138 |
|  | 8.9. | Туристско-рекреационный потенциал | 140 |
|  | 8.10. | Риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций |  |
|  |  | природного и техногенного характера | 141 |
|  |  | 8.10.1. | Общая характеристика проектируемой |  |
|  |  |  | территории | 142 |
|  |  | 8.10.2. | Сведения об основных факторах риска и частоты |  |
|  |  |  | возникновения чрезвычайных ситуаций на |  |
|  |  |  | территории поселения | 142 |
|  |  | 8.10.3. | Анализ возможных последствий воздействия |  |
|  |  |  | чрезвычайных ситуаций природного характера | 143 |
|  |  | 8.10.4. | Анализ возможных последствий воздействия |  |
|  |  |  | чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 146 |
| 9. | АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |
|  | ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ | 153 |
| РАЗДЕЛ III. |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО |  |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 155 |
| 10. | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ |  |
|  | СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 157 |
|  | 10.1. | Обоснование предложений по развитию и совершенствованию |  |
|  |  | планировочной структуры и системы расселения | 157 |
|  |  | 10.1.1. | Основные направления совершенствования |  |
|  |  |  | и развития планировочной структуры | 157 |
|  |  | 10.1.2. | Обоснование предложений по функциональному |  |
|  |  |  | зонированию территории | 159 |
|  | 10.2. | Обоснование предложений по развитию экономического |  |
|  |  | потенциала | 162 |
|  | 10.3. | Направления демографической политики. Расчет перспективной |  |
|  |  | численности населения | 166 |
|  | 10.4. | Обоснование предложений по развитию жилищного строительства | 170 |
|  |  | 10.4.1. | Основные направления развития жилищного |  |
|  |  |  | строительства | 170 |
|  |  | 10.4.2. | Прогнозная оценка объемов нового жилищного |  |
|  |  |  | строительства | 171 |
|  | 10.5. | Обоснование предложений по развитию социальной сферы | 173 |
|  |  | 10.5.1. | Современные проблемы и тенденции развития |  |
|  |  |  | сферы социально-культурного обслуживания | 173 |
|  |  | 10.5.2. | Обоснование предложений по развитию |  |
|  |  |  | здравоохранения | 177 |
|  |  | 10.5.3. | Обоснование предложений по развитию образования | 178 |
|  |  | 10.5.4. | Обоснование предложений по развитию культурного |  |
|  |  |  | обслуживания и спорта | 179 |
|  |  | 10.5.5. | Обоснование предложений по развитию |  |
|  |  |  | розничной торговли | 181 |
|  |  | 10.5.6. | Обоснование предложений по развитию |  |
|  |  |  | общественного питания | 181 |
|  |  | 10.5.7. | Обоснование предложений по развитию коммуналь- |  |
|  |  |  | бытового обслуживания | 182 |
|  | 10.6. | Обоснование предложений по развитию |  |
|  |  | инженерной инфраструктуры | 183 |
|  |  | 10.6.1. | Обоснование предложений по развитию объектов и |  |
|  |  |  | сетей энергоснабжения | 183 |
|  |  | 10.6.2. | Обоснование предложений по развитию объектов и |  |
|  |  |  | сетей газоснабжения | 184 |
|  |  | 10.6.3. | Обоснование предложений по развитию объектов и |  |
|  |  |  | сетей водоснабжения | 187 |
|  |  | 10.6.4. | Обоснование предложений по развитию объектов и |  |
|  |  |  | сетей водоотведения | 190 |
|  |  | 10.6.5. | Обоснование предложений по развитию объектов и |  |
|  |  |  | сетей связи | 192 |
|  |  | 10.6.6. | Обоснование предложений по развитию источников |  |
|  |  |  | и сетей теплоснабжения | 193 |
|  |  | 10.6.7. | Обоснование предложений по защите территории |  |
|  |  |  | и инженерной подготовке | 194 |
|  | 10.7. | Обоснование предложений по развитию транспортной |  |
|  |  | инфраструктуры | 196 |
|  | 10.8. | Обоснование предложений по охране и использованию объектов |  |
|  |  | историко-культурного наследия | 197 |
|  | 10.9. | Обоснование предложений по развитию туристско- |  |
|  |  | рекреационного потенциала | 200 |
|  | 10.10. | Обоснование предложений по охране окружающей среды | 201 |
|  |  | 10.10.1. | Обоснование предложений по охране |  |
|  |  |  | атмосферного воздуха | 202 |
|  |  | 10.10.2. | Обоснование предложений по охране водных |  |
|  |  |  | ресурсов | 203 |
|  |  | 10.10.3. | Обоснование предложений по охране почв | 207 |
|  |  | 10.10.4. | Обоснование предложений по управлению отходами |  |
|  |  |  | производства и потребления | 209 |
|  |  | 10.10.5. | Обоснование предложений по установлению |  |
|  |  |  | санитарно-защитных зон объектов | 211 |
|  |  | 10.10.6. | Обоснование предложений по охране лесов | 212 |
|  | 10.11. | Обоснование предложений по предупреждению и ликвидации |  |
|  |  | чрезвычайных ситуаций | 214 |
|  |  | 10.11.1. | Силы постоянной готовности | 214 |
|  |  | 10.11.2. | Требования к пожарной безопасности в населенных |  |
|  |  |  | пунктах | 216 |
|  |  | 10.11.3. | Безопасность при транспортных перевозках | 216 |
| 11. | ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 219 |
| 12. | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 227 |
| 13. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 235 |
| РАЗДЕЛ IV. |  |
| ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 237 |
| 14. | Приложение №1. |  |
|  | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 239 |
| 15. | Приложение №2. |  |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 251 |

СОСТАВ КАРТ

| 1. | Карта расположения сельского поселения в структуре района. М 150 000. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Карта современного использования территории. (Опорный план). М 1:25 000. |  |
| 3. | Карта существующих границ поселения, населенных пунктов, земель и территорий. М 1:25 000. |  |
| 4. | Карта инженерно-геологических условий. М 1:50 000. |  |
| 5. | Карта нахождения месторождений полезных ископаемых. М 1:50 000. |  |
| 6. | Карта существующих сетей и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. М 1:50 000. |  |
| 7. | Карта существующих объектов местного значения. Водоснабжение. Населенные пункты: д. Быстрово, д. Ефино, д. Климитино, с. Красногорье, п. Лопаты, д. Стариково, д. Юркино, д. Якимово. М 1:5 000. | ДСП |

ВВЕДЕНИЕ.

Проект генерального плана Усть-Нейского сельского поселения разработан Проектно-инвестиционной компанией «Проектинвест» в соответствии с протоколом заседания единой комиссии  по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд от 23.08.2011 № 5 и муниципальным контрактом №1092-ПИ.00 от 08.09.2011 года.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- Схема районной планировки Костромской области (государственный институт проектирования городов «ГИПРОГОР», г. Москва, 1978 год);

- Проект районной планировки Макарьевского района Костромской области («РОСГИПРОНИИСельстрой», г. Москва, 1979 год);

- проект Схемы территориального планирования Костромской области, выполненный Научно-исследовательским и проектным институтом по разработке генеральных планов и проектов застройки городов «ОАО НИИП Градостроительства, С-Петербург, 2009 год.

- Схема территориального планирования Макарьевского муниципального района  (Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Экологии города, г. Москва 2010 г.).

В проекте использовались статистические и плановые материалы органов государственной власти и местного самоуправления, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего проекта является задание на разработку генерального плана Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим:

- основные идеи развития сельского поселения;

- долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий,  на ближайшие 20 лет;

- устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека и ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития поселения.

В результате предварительного обсуждения с администрациями Усть-Нейского сельского поселения, Макарьевского муниципального района было принято решение о приоритетности перспективного развития территории поселения в существующих границах.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы изменения численности населения с учетом внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного, Водного и Лесного кодексов Российской Федерации;

- закона Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области» от 28.05.2007 года;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Состав проекта выполнен в соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 15.01.2008 г № 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Для разработки карт использовались материалы инженерно-топографических изысканий в масштабе 1:10 000, предоставленных территориальным Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области (Управление росреестра по Костромской области).

Генеральный план является архитектурной моделью развития сельского поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Генеральный план поселения является документом территориального планирования, который определяет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

Генеральный план определяет основные направления развития и организации территории поселения до 2030 года.

Генеральный план поселения закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры поселения, проектов планировок населённых пунктов, Правил землепользования и застройки поселения.

Задачи генерального плана:

- установление направления развития и совершенствования местной системы расселения;

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения;

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- реорганизация поселения на базе реконструкции существующей и создание новой застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания, труда и отдыха;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории, условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- сохранение природного и историко-культурного наследия;

- оптимизация экологической ситуации;

- предложения по установлению границ поселения.

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

1.1.   Экономико-географическое положение

Усть-Нейское сельское поселение расположено в западной части Макарьевского муниципального района Костромской области. На севере оно граничит с Солтановским сельским поселением муниципального района город Нея и Нейский район, с запада примыкает к землям сельских поселений Антроповского и Кадыйского муниципальных районов Костромской области. С  других сторон Усть-Нейское сельское поселение имеет общие границы с сельскими поселениями Макарьевского района: на юге с Горчухинским и Николо-Макаровским сельскими поселениями, на востоке – с городским поселением г.Макарьев.

Протяженность сельского поселения с севера на юг 40.5 км и 27.6 км с запада на восток.

Административным центром Усть-Нейского сельского поселения  является д. Якимово, связанная с населёнными пунктами поселения межмуниципальными и муниципальными дорогами IV и V категории.

Площадь Усть-Нейского сельского поселения равна 726.75 кв. км, что составляет 15% от общей площади Макарьевского района. На территории поселения расположены 43 населённых пункта, из них к настоящему времени 8 (или 19% от общего числа населенных пунктов поселения) являются нежилыми. Столько же населенных пунктов имеют население менее 10 человек и 11 населенных пунктов (26%) – менее 20 человек.

По состоянию на 1 января 2011 года в Усть-Нейском сельском поселении проживает 1939 человек, что составляет 12.1% от общей численности населения муниципального района. Это 3-й после г.Макарьева и Горчухинского сельского поселения показатель среди 8-и поселений Макарьевского района и второй среди сельских поселений. Более половины населения (52%) сосредоточены в четырех относительно многочисленных деревнях и поселках: Якимово, Юркино, Лопаты и Заречье. Еще 33 % проживают в населенных пунктах, имеющих численность жителей от 50 до 150 человек.

По площади территории Усть-Нейское сельское поселение занимает 4-е место в Макарьевском муниципальном районе. Наибольшую площадь территории имеют Горчухинское (1390.1 кв.км) и Тимошинское (756.8 кв.км) сельские поселения.

По плотности населения, которая составляет  2.7 человека на кв. км, Усть-Нейское сельское поселение занимает также 4-е место в районе. Наименьшую плотность – 0.5 человека на квадратный километр имеет Тимошинское сельское  поселение, а  относительно населенными являются Нежитинское сельское поселение (3.9 чел./кв. км) и городское поселение г.Макарьев, имеющее плотность 22.6 чел. на  кв. км.

Территорию Усть-Нейского сельского поселения с востока на запад пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кострома-Верхнеспасское. От нее на юг уходит межмуниципальная автомобильная дорога Якимово-Нежитино, а на север - межмуниципальная автомобильная дорога Якимово-Нея, протяженностью по территории поселения соответственно 20.0 и 19.8 км (IV техническая категория). Дороги местного значения представляют собой сеть щебеночных или грунтовых дорог, соединяющих между собой населенные пункты поселения

Расстояние до районного центра г.Макарьев по автомобильной дороге составляет 9.5 км и 90 км до железнодорожной станции г.Мантурово. Административный центр д.Якимово имеет регулярную автобусную связь с районным центром, а также населенными пунктами, расположенными на автодороге Кострома-Макарьев.

Ближайшее место откуда может осуществляться воздушное сообщение – это аэродром г.Шарья, который расположен в 141км от г.Макарьев. Авиасообщение через этот аэродром осуществляется 2 раза в неделю самолётами АН-2П.

Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется за счет артезианских и грунтовых вод. Большая часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. Водоснабжение животноводческих ферм базируется на одиночных скважинах.

Сельские населенные пункты в основном не канализованы. Население пользуется выносными уборными с выгребными ямами.

В сельском поселении преобладает одноэтажная застройка с печным отоплением. Централизованное отопление имеют отдельные хозяйственные потребители, общественные, коммунальные и культурно-бытовые здания. Газоснабжение осуществляется на базе сжиженного газа.

Перспективное совершенствование и развитие производственной сферы будет зависеть от факторов, способствующих ее развитию и, наоборот, сдерживающих этот процесс.

Сдерживающими факторами являются:

- ограниченность трудовых ресурсов;

- удаленность сельского поселения от железной дороги и промышленно развитых территорий;

- отсутствие обрабатывающих производств;

- недостаточно развитая сеть автомобильных дорог и ее неудовлетворительное техническое состояние;

- отсутствие обслуживающих объектов туристской инфраструктуры;

- неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного наследия.

Наличие сдерживающих факторов исключает возможность строительства крупных промышленных предприятий, резкого увеличения валового продукта и роста численности населения.

Факторами способствующими дальнейшему развитию отдельных отраслей являются:

- удобное экономико-географическое положение, наличие выхода к железной дороге;

- благоприятные условия для производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и наличие земель, которые могут быть дополнительно вовлечены в сельскохозяйственное производство;

- наличие обширных территорий лесного фонда, крупных водных источников (реки Унжа и Нея) и отсутствие предприятий, загрязняющих окружающую среду;

- наличие месторождений полезных ископаемых - строительных материалов: глин и суглинков для производства кирпича и керамзита, песков, песчано-гравийных  смесей, а также запасов торфа и фосфоритов (месторождение «Андреевское», являющееся промышленным);

- наличие уникальных объектов историко-культурного наследия;

- разнообразие природных ландшафтов.

1.2. Анализ исторического развития

Территория современного Усть-Нейского поселения как  вся территория Костромской области, входит в так называемую Северо-Восточную зону или провинцию Русской равнины, где по сложившимся природно-климатическим условиям могло обитать население со времен палеолита. Стоянки того дальнего времени на территории области не найдены. Однако относительная близость Сунгирьской стоянки (около г. Владимира) позволяет предполагать, что левые притоки Верхней Волги могли быть заселены уже в верхнем палеолите примерно 25-15 тысяч лет назад. В тех сложившихся климатических условиях группы охотников-собирателей осваивали лесостепи, продвигаясь за стадами кочующих животных.

Рис 1.Мезолитические стоянки (VI-V тыс. до н.э.).

1-Федоровское; 2- устье р. Юг; 3-устье р. Святицы; 4-Захарино; 5-Солигалич; 6-Умиление; 7-устье р. Тебзы II; 8-устье р. Тебзы III; 9-Поповка II; 10-группа стоянок Заря; 11-Орлово; 12-Заозерье; 13-Саметь; 14-Некрасово; 15-Кострома (Ипатьевский м-рь); 16-Оганино; 17-Сельцо III; 18-Гомониха; 19- Усть–Покша III; 20-Подольское; 21-Черменино; 22-Шаблово; 23-группа стоянок Ильинское; 24-Никола; 25-28-Красноборы I-IV, 29-33-группа стоянок Верхник; 34-35-Белый Лух; 36-38-Красногорье 5-7.

Самые первые свидетельства пребывания людей в Костромском Поволжье относятся к эпохе мезолита – VI -V тысячелетия до нашей эры. В настоящее время на территории области известно около 30 стоянок того времени. Люди эпохи мезолита продвигались обычно вдоль рек, следы их стоянок сохранились  на древних берегах, сейчас нередко далеко отстоящих от современных русел. Их основная часть сосредоточена в западных районах – вокруг г. Костромы, по реке Вексе Галичской, у г. Солигалича. Отчасти это объясняется малой современной заселенностью восточных районов, отчасти состоянием гидросети в древности. Тем не менее, известны группы стоянок эпохи мезолита в правобережье р. Вохмы, поблизости от ее впадения в Ветлугу, и в бассейне реки Унжи (рис.1).

На территории Усть-Нейского сельского поселения известны пять памятников археологии, относящихся к эпохе мезолита: стоянки Белый Лух 8-9 (10 км на северо-восток от пос. Горчуха); стоянки Красногорье 5-7 (д.Красногорье).

Памятники раннего неолита (кон. V тыс. до н.э.) в Костромской области по существу не известны, хотя в соседних областях Верхнего Поволжья открыт ряд стоянок ранненеолитической верхневолжской культуры.

Поселения среднего неолита (IV тыс. до н.э.) на территории Костромской области сосредоточены в западных районах – по Волге и ее притокам, в среднем течении р. Костромы, по р. Вексе и на Чухломском озере, в верховьях р. Унжи. Раскопки подтверждают, что неолитические памятники появились на этих территориях в начале IV тыс. до н.э., как и в соседних регионах.

Период позднего неолита (III тыс. до н.э.) на территории Костромской области представлен так называемой галичской культурой. Число ее памятников ограниченно, и они сосредоточены главным образом на северном берегу Галичского озера. Стоянки галичского типа обнаружены на побережье Чухломского озера и р.Вексы: Федоровское, Федоровское III, ГавриловскоеII.

Наибольшее количество памятников археологии, расположенных на территории Макарьевского муниципального района, относятся к эпохе неолита. В границах Усть-Нейского сельского поселения известно более 30 памятников неолитического времени (рис.2). Перечень памятников архиологии приведен в главе 8.8 «Историко-культурный потенциал».

Население в этот период своего развития вело оседлый образ жизни, хотя имело какие-то связи с родственными племенами соседних территорий. Основным занятием жителей были охота, рыболовство и собирательство.

Культуру племен связывают с древнейшим финно-угорским населением, а позднюю уже прямо сопоставляют с финно-угорским населением или прибалтийско-финскими племенами.

Кроме охоты и рыболовства жители занимались, вероятно, и собирательством, изготовлением керамической посуды и обработкой камня, но не были знакомы с производством металлических орудий, скотоводством и земледелием.

Рис 2. Неолитические стоянки  IV-III тыс. до н. э.

1- Федоровское  VII; 5-7- Алешково I-III; 8-10-Анреевское I-III; 11-Гавриловское I; 12-Группа стоянок Туруково; 13-Коровново; 14-Усть-Тебза I; 15-Усть-Тебза VIII; 16-Борань; 17-Космынино II; 18-Гомониха; 19-Красное; 20-Подольское; 21-Сунгурово II; 22-Половчинское оз.; 23-24-Рязаново I-II; 25-Аверьяновка; 26-Усть-Пеженга; 27-Ильинское IV; 28-Водыш; 29-30-Великуша;31-33-Верхник; 34-35-Выломы; 36-42-Белый Лух; 43-51-Горчуха; 52-Домань; 53-Ефино; 54-55-Зеречье; 56-Козлово; 57-60-Красногорье; 61-62-«Пристань Красногорье»;63-Марковицы; 64-Могилево; 65-Новоселки; 66-Сокольское; 67-74-Сосновка; 75 – могильник Нежитино; 76 – селище Михайлово2.

Верхневолжская группа памятников бронзового века культуры, куда входят памятники Костромской области, самая многочисленная по количеству исследованных памятников и самая представительная. В перечне памятников Костромской области упоминается около 20 могильников и поселений. Пять из них находятся на территории Макарьевского муниципального района. Свидетельством пребывания человека в этот период на территории Усть-Нейского сельского поселения является стоянки у д.д. Ефино, Красногорье.

Экономика населения бронзового века была основана на производящих формах хозяйства, главным образом, скотоводстве, хотя возможно предполагать примитивные занятия земледелием. Скотоводство имело пастушеское направление, что зависело от природных условий лесной зоны. Предполагается, что зимой скот держали в стойлах, а значит, жители занимались заготовкой необходимых кормов. По результатам исследований остатков фауны установлено, что западные группы населения разводили преимущественно свиней, на Верхней Волге, кроме того, овец и коз, в самых поздних восточных могильниках обнаружены останки лошади и крупного рогатого скота. В могильниках встречаются специальные захоронения овец и коз и пастушеские погребения с собакой.

Бронзу здесь знали и со временем научились обрабатывать. Но при отсутствии собственных источников сырья изделия из металла широкого распространения не получили, и по-прежнему ведущей оставалась каменная индустрия.

Обращение к древностям Костромского Заволжья эпохи камня и раннего металла наглядно иллюстрируют устойчивый характер заселения Костромского Края на протяжении тысячелетий.

Древнейшими жителями лесных областей бассейна Волги были финно-угры. Эпоха бронзы, охватывавшая II-е тыс. до н.э., отмечена миграцией населения. Переселенцы проникали на новые земли, как с Запада, так и с Востока, из-за Урала. Контакты с ними изменили жизнь финно-угорского населения Поволжья. Присваивающее хозяйство сменилось производящим: появился домашний скот, постепенно стало осваиваться земледелие. В быт вошли новые формы орудий и керамики, появились бронзовые изделия, распространились навыки обработки металла. С этническими контактами связано изменение физического облика населения за счет приобретения более выраженных европеоидных черт. Долгий процесс этнического смешения привел к постепенному растворению пришлого населения в местной среде. К концу II-го тыс. до н.э. лесная зона Восточной Европы, а отчасти, и лесостепь от Восточной Прибалтики и бассейна Волги до Урала на тысячелетие стала Землей финских народов.

Костромское Поволжье было заселено слабее, нежели более западные области. Это понятно, если учесть, что природно-климатические условия были далеко не везде благоприятны для немногочисленных переселенцев. Определявшие образ жизни формы древнего хозяйства в значительной степени зависели от состояния природной среды. По этой причине в железном веке относительно постоянно были заселены только земли по Волге, низовье р.Костромы, побережье Галичского озера. Прежним остается хозяйственный уклад и связанная с ним система расселения, формирующаяся из небольших поселков, расположенных на невысоких участках местности поблизости от воды. С течением времени появились укрепленные поселения – городища, что свидетельствовало о важных изменениях в жизни населения.

Представителем железного века из памятников, имеющихся на территории Макарьевского муниципального района, является «Селище Унжа 2», датированное I тысячелетием до нашей эры. Несмотря на то, что памятников эпохи железного века на территории Усть-Нейского сельского поселения не найдены, наличие их в границах муниципального района свидетельствует о вероятном пребывании и здесь людей в этот период.

При всей неполноте археологической карты применительно к действительному числу существовавших поселений на территории нынешней Костромской области наблюдения отражают слабую освоенность территории и малую плотность населения.

Для населения лесной полосы в раннем железном веке был свойственен труд ручных (допашенных) земледельцев. Это означает, что основой жизни финно-угорских племен было комплексное хозяйство, в котором неразрывно сочетались земледелие, ведшееся без использования упряжных пахотных орудий, животноводство, а также традиционные промыслы – охота и рыболовство. При этом животноводство, в силу природных особенностей лесной зоны, долгое время имело большое значение, нежели земледелие (Краснов Ю.А., 1990. С.7).

Рис. 3. Памятники бронзового и железного веков (II тыс. до н.э.- I тыс. н.э.).

1-городище, 2- селище. Цифрами на карте обазначены: 1-Федоровское; 2,3-Брюхово; 4-Быки; 5-Умиленье; 6-Галичская стоянка; 7-Галич; 8-Водыш; 9-Медведка; 10-Игодово(Половчинское оз.); 11-Станок; 12-Борань; 13-Ватажка; 14-Шунга; 15-Кострома (с.Городище); 16-Отрада; 17,18,-Минское; 19-Серюпитинское; 20-Юрьевец; 21-Унжа (селищеII); 22-Попово; 23-Паново городище; 24-Одоевское; 25-Богородское; 26-стоянка Николо-Макарово; 27-могильник Нежитино; 28- стоянка Ефино2; 29-30-стоянки Красногорье 3-4.

В земледелии использовались несколько видов пшеницы, ячмень, лен, конопля, просо, горох, бобы. Сеялись только яровые культуры. Практиковались несколько систем земледелия: переложная, пойменная и подсечно-огневая. Из них первые две были связаны с освоением пойменных суходольных лугов и иных открытых участков местности. Подсечно-огневая система подразумевала сведение на выбранных участках кустарника и леса путем вырубки и выжигания.

Животноводство существовало в придомной форме, что не исключало летнего отгона стада. В составе стада преобладал крупный рогатый скот и лошади, которые, судя по имеющимся данным, были не только тягловыми животными, но и использовались в пищу. Преобладание в раскопках костей домашних животных над костями диких дает основание считать, что в условиях производящего, в своей основе, комплексного хозяйства древнейший человеческий промысел отходит на второй план. Можно полагать, что существовала охотничья специализация некоторых групп населения. Орудиями охоты служили не только лук и стрелы, но и разнообразные ловушки.

Постоянным занятием населения было рыболовство. Об этом говорит само расположение поселков в прибрежной полосе озер и рек. Практиковался лов сетью, на что указывают частые находки рыболовных грузил. Применялись гарпуны, с уверенностью можно полагать использование других способов ловли: с помощью заколов, вершей, переметов.

Социальное устройство общества, общий характер и уровень развития хозяйства определили сложившуюся систему расселения в раннем железном веке. Достаточно жесткая зависимость населения от среды обитания обусловила определенную ландшафтную приуроченность поселений. В их расположении прослеживается тяготение к не слишком высоким местам в долинах небольших рек и ручьев, с участками легких почв и непременной близостью пойменных лугов, в пределах близкой досягаемости более крупных водоемов. В ранний период поселки часто наследовали места прежних стоянок эпохи камня и бронзы. В условиях экстенсивных форм хозяйства долголетие поселка зависело от обилия охотничьих и рыболовных угодий, состояния лугов, необходимых для выпаса скота, заготовки кормов и земледелия. В земледелии, например, при использовании подсеки обработанные участки истощались на третий год и забрасывались на десятилетия. Земледельцам нужно было иметь много участков, чтобы вести постоянное хозяйство. На протяжении жизни одного поколения поселки возникали, пустели, основывались новые, но, спустя десятилетия, люди могли вновь возвращаться на прежние места по мере восстановления природной среды. Таким образом, оседлость населения в раннем железном веке была относительной. При этом следует учесть сезонные перемещения, связанные с охотой, рыболовством, возможным отгоном стада на дальние пастбища. Таким образом, формировалась территория отдельных общин и племен. В этих обстоятельствах все поселения делились на постоянные, пусть и недолговечные, и временные, типа стоянок. Особым типом поселения были городища. Особый статус городищ подчеркивает не только их расположение в относительно труднодоступных местах, но, в первую очередь, наличие укреплений.

Первоначальные невысокие валы, мелкие рвы, дополнительный частокол или плетень не могли быть сколько-нибудь серьезным военным укреплением и служили, скорее всего, для защиты стада. В дальнейшем у финских племен число городищ росло, земляные городищенские укрепления усложнялись, увеличивались в размерах и становились настоящими фортификационными сооружениями. Этому способствовала обычная для всех городищ планировка, при которой все постройки располагались по периметру площадки, образуя подобие стены. Происходившие изменения объясняются как социально-экономическим развитием общества, накопившие «богатства», требовавшие сохранности, так и общим развитием военного дела, связанного с участившимися военными столкновениями. Однако в отличие от соседних Поветлужья и Ярославского Поволжья в Костромском немногочисленные городища в большинстве так и не были обустроены многорядной системой валов и рвов. Очевидно, в истории племен края сколько-нибудь кардинальных изменений не происходило.

Начиная с рубежа нашей эры, в лесной зоне Восточной Европы происходили изменения, связанные с передвижениями отдельных племен. Это можно рассматривать как далекий отголосок великого переселения народов (конец IV-V в.в.), приведшего в движение не только племена евразийских степей, но и их соседей лесостепной и степной зоны. Шире и интенсивнее стали связи между населением различных областей, что привело к появлению новаций в самых различных областях жизни и деятельности людей. Но сложение государственных отношений для большинства лесных племен пока остается далекой перспективой.

В V-VII в.в. в Поволжье складываются этнические общности известных в будущем финских народностей. Отдельные области оказались занятыми племенами мордвы, муромы, черемисы (мари), мери. Уточняя сведения летописи, современные исследователи на основе археологических и иных данных полагают, что Костромское Поволжье было территорией преимущественного расселения мери.

До прихода на приунженские земли славян восточными соседями мерян были черемисы (марийцы). Следы их обитания встречаются на берегах рек Ветлуги и Унжи.

В русских летописях черемисы упоминаются вместе с мерей в «Повести временных лет». Образ жизни, хозяйственный уклад и даже язык черемисов были во многом схожи с мерянскими. Однако находки в чисто марийских (черемисских) стоянках отличаются большим количеством орудий охоты и рыбной ловли, а также свидетельствуют о знании марийцами кузнечного дела в X – XI веках.

В конце первого тысячелетия черемисы платили дань хазарам, затем их земли подвергались набегам волжских булгар, а в XIII веке черемисы были покорены монголо-татарами. В составе отрядов казанских татар черемисы нападали приунженские земли вплоть до середины XVI века.

Эпоха Древней Руси.

Возникшее во второй половине IX в. Древнерусское государство объединило в своих границах земли, занятые разноплеменным населением. Уже на раннем этапе произошло включение в орбиту его политического влияния обширной территории Поволжья. В значительной степени этот процесс был обусловлен значением Волги, связывавшей страны Балтии и Северную Русь с  Волжской Болгарией, Хазарией и арабским Востоком. Водная магистраль, пересекавшая Восточноевропейскую равнину, являлась тем стержнем, вокруг которого устанавливались первые торговые, культурные и социально-политические контакты северных и финских племен (рис.4).

Ранние связи летописной мерянской земли с формирующейся Русью засвидетельствованы археологическими данными. Результаты раскопок свидетельствуют о приобщении финноязычных обитателей Костромского края к ранней международной торговле.

Включение Костромского края в состав древнерусских территорий явилось составной частью общего славянского освоения новых земель, приобретшего с середины XI века и особенно начала XII в. характер массового движения на Северо-Восток. С одной стороны, происходило переселение из южных княжеств, опустошаемых набегами степняков, на Север, в районы Залеской Руси. С другой стороны, активизируется деятельность князей, направленная на расширение границ Ростово-Суздальской земли.

В IX-X веках древнерусское население начало проникать на исконно финно-угорские территории, включая земли мерян и черемисов. Уже к концу Х века новгородцы подчинили себе земли северных финских племен и достигли на востоке Уральских гор.

Рис. 4. Торговые пути конца I тыс. н.э.

а-Сухоно-Вычегодский путь; б-Волжский путь; г-ранние древнерусские города;

д- финские городища (1- Унорож; 2-Попово; 3-Дурасово; 4-Крутик.

Освоение приунженских земель начиналось с севера. В основном по рекам, в том числе и по Унже, проникали на эти земли новгородские словене. Славянские поселенцы шли следом за ушкуйниками, набеги которых были связаны с грабежом и разбоем. Однако ни преданий, ни летописных источников с упоминанием о столкновениях колонистов с местным населением не сохранилось. Затем, в XII и XIII веках проникновение славян в долину реки Унжа шел с юга, со стороны Городца и Нижнего Новгорода, основанных в 1152 и 1221 г.г. соответственно.

О пребывании людей в XI-XVI в.в.  на берегах р.Унжи свидетельствуют открытые археологами ряд древних селищ. Всего в границах Макарьевского муниципального района насчитывается девять памятников того времени. Два из них – селища Сосновка 1 и Сосновка2 (XI-XIII в.в.), находятся на территории Усть-Нейского сельского поселения.

Славянские поселения возникали рядом с мерянскими и происходил процесс постепенной ассимиляции народов. Славянские названия постепенно стали вытеснять названия на языке коренного населения. В отличие от мерян, черемисские племена отнеслись более сдержано к появлению новых поселенцев, но, не имея достаточно сил для борьбы, ушли на восток в Приветлужье. Им удалось сохранить свой язык, обычаи и культуру до наших дней.

Население Костромского края в XIV-XV в.в. оставалось этнически неоднородным. В лесном Заволжье продолжала звучать финноязычная речь, обитатели Чудской волости, расположенной севернее Галича, говорили «по-чудски», враждовавшие между собой галичские князья нанимали в помощь «чудь и луговую черемису». Со временем обитатели этих остаточных этнических островков обрусели. Однако продвижению русских в Заволжье сильное противодействие оказало сначала в X-XIII в.в. Булгарское государство, а затем в XIV-XVв.в. – Казанское Ханство. Это время заполнено конфликтами галичских и московских князей с марийскими и татарскими феодалами. Это вызвало появление на Костромской земле ряда крепостей-осад, как форпостов в пограничье с Волжской Булгарией. Они призваны были защищать земли Костромского и Галичского княжеств и уже начавший действовать торговый путь, связывающий Волжский бассейн с бассейнами Сухоны и Вычегды. Система расселения сформировалась вдоль исторического пути на Север в бассейн р. Сухоны, к землям, принадлежавшим Новгороду Великому.

Трудно сказать, насколько пострадали приунженские земли от нашествия Батыя, но более 250 лет унжане были данниками Орды.

Войдя в состав Московского княжества, приунженские земли продолжали страдать от казанцев и черемисов. В 1505 году они, в числе прочих, достались по духовной грамоте князя Иоанна III старшему сыну его Василию. Отважный князь неоднократно разоряя казанские волости. Татары и черемисы отвечали разорением северо-восточных окраин Московского княжества.

Особенно пострадали приунженские земли в 1521-1522 годах. В мае 1521 года большой татарский отряд поднялся по реке Унже, затем по Нее до Парфеньевских волостей. По пути следования они сожгли и разорили немало деревень и взяли много пленных.

В 1552 году взятие Казани войсками Ивана Грозного положило конец Казанскому ханству. Присоединение татарских и черемисских земель к Московскому государству отодвинуло далеко на восток его границы. Это положило начало новому этапу заселения опустошенных приунженских земель. В 1565 году лучшую часть земель Московского государства Иван Грозный отдал в опричину. В эту часть попали земли по рекам Унже, Меже и Нее.

После воцарения Михаила Романова на унженские земли пришло относительное спокойствие. В 1616 году для определения ущерба, нанесенного «литовскими людьми», прибыли новые дозорщики. Более года продолжалась работа по описанию волостей Унженской осады.

В эти годы долина  реки Унжи уже была довольно заселена. Унженские земли не отличались высоким плодородием, но хорошим подспорьем местным жителям служили охота и рыболовство. В лесах водилось много дичи и ценных пушных зверей, включая соболя.

Вотчина бояр Романовых.

В сентябре 1619 года молодой царь Михаил Романов совершал путешествие по Костромской стороне.

В свите царя были первые сановники двора: князь Федор Иванович Мстиславский, боярин Иван Никитич Романов, князь Дмитрий Иванович Шуйский и многие другие. Приунженский край произвел на путешественников благоприятное впечатление, особенно на второго боярина Московии, дядю царя Ивана Никитича Романова, прозванного в народе Каша. На следующий год ему была пожалована «за осадное сидение в королевичев приход» в вотчину и поместье Верховская волость Унженской осады.

Бывшая черная волость тянулась узкой полоской земли вдоль реки Унжи – от г.Унжи до погоста Ухтубуж, включая в себя 126 деревень и починков. Уже к 1631 году за боярином числилось: «1 село, 5 погостов, слободка, 106 деревень, 27 починков, а в них дворов жилых 585 и 26 пустых, население свыше 3500 душ обоего полу…».

Вотчина на Унже была далеко не единственной у знатного богатого боярина, поэтому для управления новыми землями в деревню Градылово были направлены «прикащики», для которых был построен огромный двор. Как правило, вотчинники посещали свои обширные имения, доверив управление землями приказчикам. В обязанности последних входило: организация барщинного труда на боярской запашке, сбор натурального и денежного оброков.

Как и большинство вотчинников Галичского уезда (Морозовы, Шереметевы, Одоевские), Иван Никитич брал со своих приунженских крестьян, в основном, денежный оброк и лишь незначительную часть хлебом и мясом. Это объяснялось не только удаленностью от Москвы, но и сравнительно низкими урожаями унженских земель.

Денежные доходы унжанам приносила торговля в северных городах Великом Устюге, Тотьме, Сольвычегодске и Холмогорах. В 20-30-е годы XVII столетия основными товарами с Унжи были: рожь, пшеница, лапти, рогожа, вино и некоторые предметы домашнего производства. Среди товаров с Унжи появились предметы кустарных промыслов: блюда, ставцы, братины, чарки, овчины. Огромные доходы приносила торговля «мягкой рухлядью» - мехом.

Наиболее прибыльной была торговля вином. Крестьяне боярина Романова поставляли вино даже в холмогорские кабаки. Вино завозилось в Устюжский уезд на лошадях, а дальше на байдарках сплавлялось по рекам Юг, Сухона, Северная Двина в Холмогоры.

К концу XVII века основным рынком унженских торговцев стал город Тотьма. Кроме упомянутых выше товаров, унжане привозили немало дичи, меда и рыбы. Пушнина с Унжи по-прежнему высоко ценилась в Сольвычегодске, а вино унжане предпочитали доставлять в Холмогоры.

(в данном разделе использованы материалы книги «Археология Костромского края». Кострома. 1997 г.)

УСТЬ-НЕЙСКИЙ сельский совет

(Из книги Д.Белорукова «Деревни и села и города Костромского края»)

Это нижнее течение реки Неи, бывшая Усть-Нейская волость. В 1616 г. в ней было 12 деревень: Григорьевская, Власово, Дрюково, Еркино, Манилово, Заречье, Михалево, Клекино, Якимово и др. центром волости  был погост Усть-Нейский: «А на погосте храм во имя  Воскресения  Христово древян  клецки  теплый, а в церкви  образа и свечи и книги и колокола все строения мирских людей да на погосте  ж двор попа Смирнова».

В лесах Усть-Нейской волости, как и в соседних волостях, был развит бортный промысел. Еще московский великий князь Василий (отец Ивана Грозного) «пожаловал подъячего города Унжи Семена Шумалкина  деревня Андреевское с ее бортными угодьями». Шумалкин умер, не оставив наследников, завещав Андреевское Макрьевскому монастырю.

Погост Усть-Нейский был центром вотчины князя Юрия Андреевича Сицкого, которую царь Михаил Федорович в 1620 г. пожаловал  Сицкому за участие его в обороне Москвы от поляков.

В 1630 г. Усть-Нейскую вотчину князь Ю.А.Сицкий продал Макарьевскому монастырю, и в акте продажи записано: «Чтобы крестьяне той вотчины игумена слушали и пашни на монастырь их пахали и доходы им монастырские платили». На реке Аннице у деревни Селище монастырь построил мельницу для своих нужд: «А мелет тоя мельница  большим колесом, а вода и земля  и оба берега боярина Федора Ивановича Шереметева». Усть-нейской вотчиной монастырь владел  до 1764 г., когда монастырские земли  были взяты в казну, но некоторыми деревнями владели помещики. В деревне Селище было 13 душ крестьян, принадлежавших Е.С.Борноволкову.

Деревня Заречье. В начале XVII века в ней стояла деревянная часовня в честь пешеходного путешествия царя  Михаила Федоровича Романова, которое он совершил в 1619 г. из пустыни Спасской (Красногорье) в Макарьевский монастырь. Такие часовни  были поставлены на всем  пути царя в деревнях Коробаниха, Новоселки, Ивакино, Григорьевское и др.

Деревня Власово. Известна с 1616 г., в 1620 г. она с соседними деревнями была дана князю Ю.А.Сицкому.

В Усть-Нее был перевоз через Нею, за что взымалась пошлина (мыт). Каменная Вознесенская церковь в селе Усть-Нее построена в 1796 г.

Деревня Старово. Принадлежала Павлу Васильевичу Чичагову, адмиралу, бывшему в 1807 г. морским министром России. Когда в войне и1812 г. П.В.Чичагов, командуя Дунайской армией при контрнаступлении русских войск, вышел со своей армией в тыл Наполеона и не сумел перерезать пути отступления французам,  его обвинили в нерешительности и удалили из армии. Деревня Старово до этого принадлежала отцу П.В.Чичагова – не менее известному мореходу Василию Яковлевичу Чичагову.

НИЖНЕ-НЕЙСКИЙ сельский совет

(Из книги Д.Белорукова «Деревни и села и города Костромского края»)

Как указывает само название сельсовета, он располагается в низовьях реки Неи. Многие деревни здесь входили в состав Покровской вотчины князя Н.И.Одоевского.

Покровская вотчина была пожалована  царем Михаилом Федоровичем  в 1620 г. Федору Ивановичу Шереметеву, как написано в жалованной грамоте, «за  Московское осадное сидение королевичева приходу».

В 1619 г. сын польского короля Жигимонта королевич Владислав приходил с войсками под Москву, и за оборону Москвы отличившиеся защитники ее получили земли. Но Ф.И.Шереметев, заточенный позже в Белозерский монастырь, умер, а его дочь Евдокия Федоровна вышла замуж за князя Никиту Ивановича Одоевского, и вотчина как приданное перешла к нему. Князь Н.И.Одоевский управлял Сибирским и Казанским приказами. В войне с Польшей в 1654 г. он командовал передовым русским полком, а под старость управлял Аптекарским приказом.

На территории сельсовета деревни Аксеньево, Березняки, Климятино, Леонтьево, Лопаты, Матренино, Назарово, Стариково, Стригино, Титово и др. входили в состав Покровской вотчины.

В архиве Древних актов в Москве хранятся материалы Покровской вотчины, отражающие экономическую и бытовую стороны жизни вотчины.

Религиозно-административным центром здесь было село Булино, и по по его имени называлась волость Булинской. В начале  Булино было сельцом, и известно оно с 1619 г., когда принадлежало боярскому сыну Михаилу Клишкову, получившему его за оборону Москвы от поляков. Позже в Булине неизвестным монахом была основана булинская Преображенская мужская пустынь.

В 1748 г. в Булине была построена новая вместо ветхой деревянной Преображенская церковь, на месте которой  в начале XIX века возвели каменную. В сельце Булине в 1780 г. стояло два господских дома, в которых жили небогатые помещики Белокрыльцевы, и некоторые из них были похоронены на кладбище Преображенской церкви.

Деревня Стариково – центр сельсовета, в ней было Нижнее-Нейское волостное правление. Деревня была тоже в составе Покровской вотчины. В 1620 г. в деревне стояло 5 дворов...

КРАСНОГОРСКИЙ сельский совет

(Из книги Д.Белорукова «Деревни и села и города Костромского края»)

Село Красногорье, или Спас, названо по имени стоявшей здесь церкви Спас-Преображения.

Расположенное на высоком берегу реки Унжи в живописном месте, село вполне заслуживало эпитета «красное». Место это облюбовал неизвестный монах отшельник, где он и поставил свою келью. К нему присоединились и другие искатели уединения и святой жизни, образовав небольшой мужской монастырек.

В XVI – XVII в.в. возникло много таких монастырей в Заволжском лесном краю – пионеров монастырской колонизации.

Спасская мужская пустынь известна с 1586 года. Сохранилась описание пустыни 1619 г.: « Церковь Преображения с трапезой (местом ночлега и отдыха богомольцев. – Д.Б.) древянна рублена на церкви клетка брусчатая круглая рублена в замок на клетке четыре бочечки, на бочечках главы, а главы и бочечки окольчужены лемехом, в церкви и алтаре четыре оконницы слюдяные. Над трапезой колокольня древянна рубленая, на колокольне шатрик, на шатрике глава, крест деревянный, на колокольне три колокола, к той церкви забор да святые ворота о трех вереях».

Как маленькая крепость на берегу Унжи стояла Спасская пустынь, окруженная деревянной стеной с воротами. Такую пустынь увидел  и молодой царь Михаил Федорович в 1619 г., когда с матерью и со свитой ездил в Макарьевский монастырь на богомолье и ночевал в Спасской пустыни. Он пожертвовал пустыни 20 рублей и приказал: «Церковь со всеми деревянными строениями устроити <…> и что б в Спасской пустыни в церкви без пения впредь не было».

Путь от Красногорья до Макарьевского монастыря царь Михаил Федорович со свитой прошел пешком, и в деревнях, где останавливался  царь, местными жителями построены в честь этого деревянные часовни.

Скромная Спасская пустынь не могла противостоять своему хозяину и соседу – Макарьевскому монастырю. Игумен монастыря Зосима выпросил у царя деревни Салово, Мошлево, Великушу, Марковицу, Стрелицу, Аксентьво, Хмелевку. До 1764 г. Спасская вотчина была у монастыря, который получал с нее оброк. В 1763 г. архимандрит Макарьевского монастыря Амвросий вызвал в монастырь старосту Спасской вотчины и несколько человек крестьян, обвинив их в недоплате оброчных денег, и приказал монастырским служкам бить их плетьми, отчего один крестьянин помер.

В 1764 г. указом Екатерины II вотчины у монастырей были отобраны и крестьяне Спасской вотчины перешли в разряд удельных крестьян.

Село Спас (Красногорье) входило в состав Макровицкой волости Макарьевского уезда. Село стояло на торговом тракте из Макарьева в Юрьевец, в 1770 году в нем было 30 крестьянских дворов. Каменная Спасская церковь здесь построена в 1810 г. на месте старинной деревянной монастырской церкви.

Деревня Ефино. Деревня эта была в составе Спасской вотчины, как и деревня Хмелевка, на месте которой стояла тоже маленькая пустынь, основанная монахом-отшельником.

РАЗДЕЛ II.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ЕЁ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.   ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.   Климатические условия

Климат Усть-Нейского сельского поселения умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким умеренно теплым дождливым летом. Среднегодовая температура воздуха 3,0°С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от  + 18 °С в июле, до -12,1 °С в январе (таблица.1).

Абсолютный минимум температуры равен – 47,3°С. Абсолютный максимум температуры равен +37,0°С. Максимальная скорость ветра -23 м/с. Преобладающее направление ветра в районе - юго-западное.

Таблица 2.1

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

| Месяц | Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С | Кол-во осадков, мм | Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) | Преобладание направления ветра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | -12.1 | 53 | 2,6 | Ю |
| II | -10.4 | 45 | 2,7 | Ю |
| III | -4.1 | 37 | 2,7 | Ю |
| IV | 4.1 | 38 | 2,8 | Ю |
| V | 11.0 | 59 | 2,7 | С |
| VI | 15.8 | 90 | 2,3 | С |
| VII | 18.0 | 87 | 2,1 | С |
| VIII | 15.1 | 75 | 2,1 | З |
| IX | 9.3 | 56 | 2,3 | Ю |
| X | 2.8 | 60 | 2,7 | Ю |
| XI | -4.1 | 49 | 2,6 | Ю |
| XII | -9.2 | 59 | 2,7 | Ю |
| Ср. за год | 3,0 | 708 | 2,5 | - |

Весна:

Продолжительность весны составляет 2 месяца. Начало ее (переход к положительным среднесуточным температурам воздуха) приходится на первую декаду апреля.

Средняя дата последнего заморозка в воздухе на открытой местности -13 мая. Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы- 24 мая.

Лето:

На территории городского поселения средняя суточная температура воздуха переходит через 150 в среднем 10 июня. Продолжительность летнего периода составляет 69 дней. Лето умеренно-теплое, влажно. Нередко наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. За лето бывает обычно около 15 дней с грозами.

Осень:

Начало осеннего периода приходится на вторую декаду сентября, а конец – на первую декаду ноября. Средняя дата первого заморозка на открытом месте -24 сентября, а первого заморозка на почве-14 сентября. Продолжительность безморозного периода на территории поселения составляет: в воздухе на открытой местности -130 дней, на поверхности почвы 110 дней.

Зима:

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к отрицательным значениям совершается на территории поселения 30 октября. Продолжительность зимы составляет 5 месяцев, наиболее типичной частью зимы являются три месяца: декабрь, январь и февраль. Зимний период характеризуется устойчивым снежным покровом, который устанавливается  в третьей декаде ноября, а максимальной толщины достигает в первой-второй декадах марта. Снежный покров держится 135-150 дней.

Таблица 2.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНОГО ПОКРОВА

| Наименование населенного пункта | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Якимово | 12см | 22 см | 36 см | 48 см | 45см |

Средняя продолжительность устойчивых морозов составляет 130 дней. Средняя продолжительность отопительного периода 225 дней. Средняя температура отопительного периода -4,80.

Абсолютная влажность воздуха повышается от зимы к лету, достигая максимального значения (21-23-мб) в июне. Минимальная абсолютная влажность (0,2-0,3мб) отмечается в декабре. Относительная влажность, напротив, увеличивается к зиме.

Продолжительность солнечного сияния за год составляет в среднем 1680-1700 часов. Число дней без солнца за год в среднем -118.

2.2. Гидрологические условия

Территория сельского поселения находится в междуречье двух рек р. Унжа и ее притока р. Нея.

Река Унжа берет начало на территории Вологодской области при слиянии двух рек Кемы и Лундонги. Протекает по территории двух областей – Вологодской и Костромской до впадения в р.Волгу на 2372 км от устья. Длина водотока 426 км. Площадь водосборного бассейна – 27800 км2,  из которой  80 % покрыта лесом, 15 % используется под сельскохозяйственные угодья или залужена.  Заболоченные территории составляют 2%, площадь озер более 1%. Средний уклон реки – 0,31 0/00.

В территории района протекает в нижнем течении с северо-запада на юго-восток в западной части района, на протяжении 131 км.

Река принимает 395 притоков, наиболее крупные на территории административного района  с правого берега – Нею и Водгать.

Долина реки на территории района мало извилистая, трапецеидальная, ширина достигает 2,5-4,5 км. Правый склон долины террасирован, преимущественно крутой, высотой 20-25 м; левый – пологий, сливается с прилегающей местностью. Склоны покрыты лесом, местами рассечены неглубокими  оврагами.

Пойма двухсторонняя, местами односторонняя, чередующаяся, преимущественно заболоченная. Ширина на участке изменяется от 1,5 до 3 км, преимущественно покрыта лесом, местами открытая, имеются  многочисленные старицы. В весеннее половодье пойма затапливается на глубину 2,0-2,5 м, сроком до 10-15 дней.

Русло реки разветвленное, на отдельных участках делится на 2 рукава; умеренно-извилистое, извилистое, деформирующееся. Ширина реки в межень на участке изменяется от 140-200 до 330 м к устью. В зоне подпора от Волги на протяжении 25 км образует залив, ширина достигает 1,5-3,5 км. Првый берег крутой, высотой 3-7 м, местами до 10 м, левый пологий до 1,5 м. Скорость течения 0,2 м/с. Дно ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое, у берегов зарастающее

Судоходство по реке до г. Макарьева осуществляется на протяжении всего периода навигации, в весеннее половодье – до г.Кологрив.

Река Нея - является правым притоком р.Унжи, впадает на 33 км от устья.  Берет начало на территории Чухломского района, севернее д. Буково. Протекает в субмеридиальном направлении с севера на юг по территории Галичского, Антроповского и Макарьевского районов до впадения в р. Волгу. Длина водотока  253 км. Наиболее крупные притоки принимает с левого берега – Вохтома, Нельша, Кондоба, рна территории района – Каклаш. Площадь водосборного бассейна составляет 6060 км2, из которых  80 % покрыта лесом, остальная распахана или залужена, более 1% заболочено и занято под озерами.

По территории Макарьевского района протекает в нижнем течении, вдоль западной границы, на протяжении 30 км. Долина реки в пределах района трапецеидальная, шириной от 1,5-1,6 км у границы до 4,5 км в устье. Правый склон долины преимущественно крутой, высотой до 15-25 м, рассечен неглубокими оврагами; левый пологий, местами умеренно-крутой. Склоны покрыты лесом, местами заняты сельскохозяйственными угодьями, сложены суглинками с супесями

Пойма на участке чередующаяся, местами двухсторонняя, шириной от 1,0 км до 3,0 км, на всем протяжении имеются старицы. Пойма преимущественно открытая, реже занята редколесьем, местами заболочена. В период весеннего половодья затапливается на глубину 1,0-2,0 м, сроком до 10-15 дней.

Русло реки умеренно извилистое, преимущественно неразветвленное, на устьевом участки разделяется на рукова. Ширина русла на территории административного района изменяется от 80 м (у границы) до 140 м  (на устьевом участке). Берега преимущественно пологие, местами крутые до 4-5 м, преимущественно закреплены луговой и кустарниковой растительностью. Глубина на перекатах 0,3-0,5 м, плесах – 0,8-2,0 м. Скорость течения на перекатах 0,1-0,3 м/с, плесах 0,4-0,6 м/с. Уклон реки составляет 0,5 0/00. Вдоль берегов зарастает водной растительностью. Дно реки преимущественно песчаное,  на плесах – илисто-глинистое.

Река Белый Лух является левым притоком реки Унжы,  впадает в нее на 23 км от устья. Протекает в основном по территории района в центральной части с востока на запад до впадения в р.Унжа, на протяжении 112 км. Берет начало из болот на территории Нижегородской области, образовании при слиянии притоков Осетовка и Кривошейка. Длина водотока 119 км. Водосборный бассейн узкий, с выраженной левосторонней асимметрией. Площадь водосбора составляет 1490 кв.км. Большая часть водосбора 90 % покрыта лесом, остальная часть распахана или залужена, 1% занимают озера, 3 % заболочено. Средний уклон реки составляет 1,6 0/00. Наиболее крупные притоки принимает с левого берега – Поеж, Поржня, Нерег, Торзать, Вонд; с правого берега – Томша.

Долина реки слабоизвилистая, в верхнем течении неясно выражена, переходит в прилегающую местность, в среднем и нижнем трапецеидальная течении шириной до 0,8-1,5 км. Склоны долины пологие, высотой  5- 15 м, местами умеренно-крутые до 20-30 м, покрыты лесом; местами рассечены мелкими оврагами.

Пойма двухсторонняя, местами чередующаяся, частично заболоченная, преимущественно покрыта лесом, пересеченная;  ширина изменяется от 200-300 м в верховье, увеличиваясь в среднем и нижнем течении до  700-800 м . В половодье затапливается в среднем и нижнем течении на глубину 1-1,5 м, в течение 6-10 дней.

Русло реки извилистое. Ширина реки изменяется по течению от 3-5 м  в верховье до 10-12 м в среднем и  20 м в нижнем течении. Высота берегов от пологих до  умеренно крутых (в среднем течении), высотой до 2-3,5 м.  Глубина на перекатах составляет -0,3-0,4 м, плесах 0,5-0,7 м. Скорость течения – 0,2 м/с. Дно реки песчаное, местами заиленное, местами зарастающее вдоль берегов.

Таблица 2.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА РЕКАХ

| Река | Пункт наблюдения | Ведомственная принадлежность | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, км2 | Период действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открыт | закрыт |
| Нея | д. Буслаево | ВВУГМС | 38 | 5700 | 1933 | действует |
| Белый Лух | с.Тимошино | ВВУГМС | 85 | 452 | 1957 | действует |
| Унжа | г.Макарьев | ВВУГМС | 50 | 18500 | 1896 | действует |

Таблица 2.4

ХАРАКТЕРИСТИКА МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ

ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

| Река | Пункт наблюдения | Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 5% | 10% |
| Нея | д.Буслаево | 1200 | 990 | 885 |
| Белый Лух | с.Тимошино | 178 | 151 | 137 |
| Унжа | г.Макарьев | 2530 | 2220 | 2060 |

Таблица 2.5

ХАРАКТЕРИСТИКА  НАИВЫСШИХ УРОВНЕЙ ВОДЫ РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

| Водный объект-пункт | Нуль графика поста в абс. м | Обеспеченность, % Р |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | см | м Б.С. | см | м Б.С. |
| Нея | д.Буслаево | 568 | 94,67 | 538 | 94,37 |
| Белый Лух | с.Тимошино | 489 | 117,90 | 451 | 117,52 |
| Унжа | г.Макарьев | 521 | 91,21 | 485 | 90,85 |

Таблица 2.6

ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОДОВОГО СТОКА ДЛЯ ХАРАКТЕРНЫХ ПО ВОДНОСТИ ЛЕТ

| Река | Пункт | Характерные по водности годы | Среднегодовой расход (Q), м3/с | Слой стока за год (h), мм | Объем стока за год (Y), млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нея | д.Буслаево | Средний Многоводный Маловодный | 7,54 11,7 4,32 | 241 390 143 | 238 369 136 |
| Белый Лух | с.Тимошино | Средний Многоводный Маловодный | 3,34 5,06 1,41 | 253 353 102 | 105 160 46,4 |
| Унжа | г.Макарьев | Средний Многоводный Маловодный | 157 310 82,1 | 268 529 140 | 4,95 9,80 2,59 |

Таблица 2.7

ХАРАКТЕРИСТИКА  РАСХОДОВ ВОДЫ

РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИНИМАЛЬНОГО СТОКА

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы воды, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q80% | Наименьший среднемесячный, Q95% |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| Нея | д.Буслаево | 5700 | 11,0 | 9,33 | 6,55 |
| Белый Лух | с.Тимошино | 452 | 0,25 | 0,046 | 0,014 |
| Унжа | г.Макарьев | 18500 | 31,5 | 13,7 | 15,7 |

Река Водгать - приток реки Унжы, впадает с правого берега в 1,5 км от устья. Берет начало у западной границы района, протекает по западной границе с севера на юг до впадения в р.Унжу. Площадь водосборного бассейна 300 км2.  Большая часть водосбора  55 % покрыта лесом, остальная часть распахана или залужена, около 13 % заболочено. Длина водотока 33 км. Средний уклон реки составляет 0,70 0/00. Принимает наиболее крупные притоки справа – реку Нозому и Шокшу.

Долина реки слабо извилистая, трапецеидальная, в верхнем течении неясно выражена, переходит в прилегающую местность, в среднем и нижнем течении шириной до 350-850 м. Склоны долины пологие, высотой  5-15 м, покрыты лесом.

Пойма преимущественно двухсторонняя,  в устье заболоченная неясно выраженная, открытая;  в  верхнем и среднем течении покрыта лесом. Ширина изменяется от 50 до 270 м.

Русло реки извилистое. Ширина реки изменяется по течению от 5 м  в верховье до 10-16 м в среднем и нижнем течении. Высота берегов от пологих до  умеренно крутых (в среднем течении), высотой до 2-3,5 м.  Глубина на перекатах составляет – 0,3-0,5 м, плесах 1,0-1,5 м. Скорость течения – 0,2 м/с. Дно реки песчаное, местами заиленное.

Озеро Медвежье. Площадь зеркала оз. Медвежье, самого крупного на территории административного района, составляет – 1,06 км2. Озеро округлой формы, протяженность которого составляет около 1,5 км. Озеро сточное, из него вытекает ручей Емево. Нормальный подпорный уровень озера – 89,6 м БС.

Стационарные наблюдения за водным режимом озер не проводятся

По водному режиму реки района относится к восточно-европейскому типу (II гидрологическому району), характеризующийся наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (63%) и дождевых осадков (27%) с площади водосбора и грунтовых вод (10%).

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля, и продолжается на р.Унже до 2 месяцев, Нее, Белом и Черном Лухе до 1,5 месяца, на малых реках до 1 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  для изученных рек на 2-4 м,  в многоводные годы на 3,0 -4,5м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по вторую декаду октября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июле,  реже в июне, августе. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает  в среднем 15 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м.

Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая.

Осенью, обычно в начале ноября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Унже, – 14 ноября. Наиболее ранняя дата образования устойчивого ледостава на реках приходится на третью декаду октября, поздняя – 11 декабря. Средняя продолжительность ледостава на р. Унже – 157 дней. В конце ноября средняя толщина льда на реках составляет 16-20  см, постепенно увеличиваясь к концу марта до 31-60 см; в отдельные годы достигает 64-80 см.

Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля.

2.3.     Характеристика структуры  почвенного и растительного

покровов

Наиболее распространены подзолистые типы почв: песчаные на древне-аллювиальных песках, песчаные и супесчаные, подстилаемые моренной, торфяно- подзолисто- глеевые, песчаные, подстилаемые пермскими глинами.

Подзолистый процесс наиболее интенсивно и полно протекает под лесной (таежной) растительностью на бедных карбонатами материнских породах. Процесс оподзоливания характеризуется энергичным кислым выщелачиванием и слабым биологическим поглощением. В результате ландшафт в целом обедняется подвижными элементами.

Дерновый процесс связан с произрастанием травянистой растительности. Характеризуется образованием малоподвижных перегнойных кислот. Эти кислоты и их соли накапливаются в верхнем, гумусовом горизонте, придавая ему темную окраску и обогащая элементами питания.

В результате сочетания подзолистого и дернового процессов образуются дерново-подзолистые почвы, покрывающие большую часть территории района. На правобережье Унжи преобладают дерново-сильно и слабо - подзолистые почвы на покровных верхнечетвертичных отложениях.

В рельефе преобладают низменные зандровые равнины и аллювиальные заболоченные равнины.

Ландшафтные комплексы представлены следующими группами типов местообитаний:

- Плосковолнистые пониженные равнины, сложенные мощными флювиогляциальными песками и супесями, под сосняками брусничными, черничными и зеленомошными.

- Плоские средневолнистые равнины сложенные сильно опесчаненными валунными суглинками в комплексе с валунными песками и супесями, под коренными елово-сосновыми и еловыми лесами кисличного и брусничного типов.

- Плоские пониженные равнины и обширные древние ложбины стока, сложенные флювиогляциальными песками и супесями, под коренными сосняками черничными, реже брусничными и сфагновыми.

- Надпойменные террасы, сложенные с поверхности песками и супесями, под сосновыми, реже еловыми лесами кисличного и черничного типов.

Усть-Нейское сельское поселение относится к району сосновых лесов приледниковых низменных равнин (сосновые леса Унженской низменности). Рельеф района равнинный, местами слабо волнистый, с едва заметным уклоном в сторону водных артерий.

Растительность района характерна широким распространением сосновых лесов и значительно меньшей площадью ельников (сосна, ель, береза, осина, ольха серая и черная, лиственница сибирская, пихта, липа). В сосняках преобладающим типом леса является сосняк- брусничник, менее распространены сосняки: черничные, долгомошные, сфагновые, лишайниковые, вересковые, багульниковые.

Около 10 % приходится на долю местообитаний коренной еловой формации, остальная площадь занята долинами средних и малых рек и болотными ландшафтами.

В долинах рек и в пониженных участках рек на территории поселения есть болота, преимущественно низинного типа, общей площадью от 10 до 100 га.

Низинные болота отмечаются как травяные, так и кустарничковые. Низинные болота с низкорослой березой пушистой, слабо развитым кустарниковым ярусом из ивы сизой, иногда ивой ушастой. В травяном покрове преобладает белокрыльник болотный, а в моховом - сфагновые мхи, по окраинам таких болот изредка встречается ольха черная. Для этих болот характерно низкое участие бореально -таежных видов и высокое участие травяно-болотных.

Для верховых болот характерно высокое участие бореально - таежных видов и снижение роли травяно - болотных видов, здесь наиболее плотно представлены боровые виды. На верховых болотах доминируют сфагновые мхи, а также клюква болотная и клюква мелкоплодная, голубика топяная, пушица влагалищная, морошка приземистая, вереск, подбел болотный, мирт, осоки, из древесных жизненных форм растительности встречаются сосна обыкновенная и береза бородавчатая и береза пушистая. По окраинам болот тянутся обширные сфагновые и сфагново-долгомошные низкобонитетные сосняки.

Из торфяных месторождений имеют место разрабатываемые и резервные, а также мелкозалежные и малоконтурные.

В перечень видов растений, мохообразных и водорослей занесенных в Красную книгу Костромской области (постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009г), встречающихся в Макарьевском районе входят:

Ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida  Chatel.)

Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.)

Береза карликовая (Betula nana L).

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill).

Бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum L)

Пузырник судетский (Cystopteris sudetica A. Br. Et Milde)

Плаун топяной (Lycopodiella inundata (L.) Holub)

Рдест туполистный (Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch)

Осока плетевидная (Carex chordorrhiza Ehrh.)

Осока двудомная (Carex dioica L.)

Пушица стройная (Eriophorum gracile Koch)

Турча болотная (Hottonia palustris L)

Крестовник татарский  (Senecio tataricus Less)

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm)

2.4.  Характеристика животного мира

Животный мир представлен в основном лесными и водно-болотными видами, типичными для южной тайги. По территории проходят границы ареалов обитания лесотундровых и лесостепных животных. В фауне насчитывается примерно 369 видов, в том числе: млекопитающих – 56 видов, птиц – 240, рыб – 57, амфибий – 10, рептилий – 6.

В водоемах обитает 35 аборигенных видов рыб, входящих в состав 10 семейств, в т.ч.: осетровые – стерлядь; сельдевые – тюлька обыкновенная; хариусовые – хариус; щуковые – щука; карповые – плотва, верховка, елец обыкновенный, голавль, язь, гольян, красноперка, жерех, линь, подуст, пескарь, уклейка, быстрянка, густера, лещ, белоглазка, синец, чехонь, горчак, карась золотой, карась серебряный; вьюновые – голец, вьюн, щиповка; сомовые – сом; тресковые – налим; окуневые – окунь, судак, ерш, берш; подкаменщики – обыкновенный подкаменщик (широколобка). Кроме этого, в водоемах расселились новые виды: карп, толстолобик амурский, амур белый, ротан. Основными ценно-промысловыми видами рыб являются лещ, щука, в меньшей степени плотва, густера, синец.

Перечень видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области, встречающихся на территории Усть-Нейского сельского поселения, приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009 г.)

| № | Русское название | Латинское название | Категория в Красной книге Российской Федерации | Категория в Красной книге Костромской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Класс Млекопитающие - Mammalia |
| Отряд Насекомоядные - Insectivora |
| 1. | Обыкновенная выхухоль | Desmana moschata | 2 | 2 |
| 2. | Бурозубка – крошка | Sorex minutissimus zimmermann | - | 3 |
| Отряд Рукокрылые - Chiroptera |
| 3 | Рыжая вечерница | Nyctalus noctula Schreber | - | 4 |
| 4 | Прудовая ночница | Myotis dasycneme Boil | - | 4 |
| 5 | Водяная ночница | Myotis daubentoni Kuhl | - | 4 |
| 6. | Ушан | Plecotus auritus L. | - | 4 |
| Отряд Грызуны - Rodentia |
| 1. | Обыкновенная летяга | Pteromys volans Linnaeus | - | 2 |
| 2. | Лесная соня | Dryomys nitedula Pallas | - | 3 |
| 3. | Соня садовая | Eliomys quercinus Linnaeus | - | 3 |
| 4. | Мышь-малютка | Micromys minutus Pallas | - | 3 |
| 5. | Лесной лемминг | Myopus schisticolor Lilljeborg | - | 3 |
| Отряд Хищные - Carnivora |
| 1. | Европейская норка | Mustela lutreola L. | - | 4 |
| Класс Птицы - Aves |
| Отряд Поганкообразные - Podicipediformes |
| 1. | Серощёкая поганка | Podiceps grisegena Bodd | - | 4 |
| 2. | Малая поганка | Podiceps ruficollis Pallas | - | 4 |
| Отряд Аистообразные - Ciconiiformes |
| 1. | Серая цапля | Ardea cinerea L | - | 4 |
| 2. | Малая выпь (волчок) | Ixobrychus minutus Linnaeus | - | 2 |
| 3. | Белый аист | Ciconia ciconia Linnaeus | - | 3 |
| Отряд Гусеобразные - Anseriformes |
| 1. | Луток | Mergus albellus Linnaeus | - | 2 |
| Отряд Соколообразные - Falconiformes |
| 1. | Чеглок | Falco subbuteo Linnaeus | - | 3 |
| 2. | Дербник | Falco columbarius Linnaeus | - | 3 |
| 3. | Кобчик | Falco vespertinus Linnaeus | - | 2 |
| 4. | Сапсан | Falco peregrinus Itelin | 2 | 2 |
| 5. | Беркут | Aquila chrysaetos Linnaens | 3 | 2 |
| 6. | Обыкновенный змееяд | Circaetus gallicus Imelin | - | 2 |
| 7. | Орлан белохвостый | Haliaeetus albicilla Linnaeus | 3 | 1 |
| 8. | Обыкновенный осоед | Pernis apuforus Linnaeus | - | 3 |
| 8. | Скопа | Pandion haliaetus Linnaeus | 3 | 2 |
| Отряд Журавлеобразные - Gruiformes |
| 1. | Малый погоныш | Porzana parva Scopoli | - | 4 |
| Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes |
| 1. | Малый зуек | Charadrins dubins Scopoli | - | 2 |
| 1. | Обыкновенный кулик-сорока | Haematorus ostalegus Linnaeus | 3 | 3 |
| 2. | Улит | Trinda nebularia Gunnerus | - | 3 |
| 3. | Травник | Trinda tetanus Linnaeus | - | 3 |
| 4. | Белокрылая крачка | Chlidonias lencopterus Temminck | - | 2 |
| 5. | Малая чайка | Larus minutus Pallas | - | 2 |
| 6. | Малая крачка | Sterna albifrons Pallas | 3 | 2 |
| Отряд Курообразные - Galliformes |
| 1. | Белая куропатка | Lagopus lagopus Linnaeus | 2 | 2 |
| Отряд Совообразные - Strigiformes |
| 1. | Филин | Bubo bubo Linnaeus | 2 | 2 |
| 2. | Воробьиный сыч | Glaucidium passerinum Linnaeus | - | 1 |
| 3. | Ястребиная сова | Surnia ulula Linnaeus | - | 3 |
| Отряд Дятлообразные - Piciformes |
| 1. | Седоголовый дятел | Picus canus Gmelin | - | 2 |
| 2. | Зелёный дятел | Picus viridis Linnaeus | - | 2 |
| 3. | Трёхпалый дятел | Picoides tridactylus L. | - | 3 |
| Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes |
| 1. | Глухая кукушка | Cuculus saturatus Blyth | - | 3 |
| Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes |
| 1. | Зимородок обыкновенный | Alcedo atthis Linnaeus | - | 2 |
| Отряд Воробьинообразные - Passeriformes |
| 1. | Лесной жаворонок (юла) | Lullula arborea Linnaeus | - | 2 |
| 2. | Серый сорокопут | Lanius excubitor Linnaeus | 3 | 2 |
| 3. | Кедровка | Nicifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus) | - | 3 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 4. | Белая лазоревка (князек) | Parus cyanus Pallas | 4 | 3 |
| 5. | Синица-московка | Parus ater (Linnaeus) | - | 3 |
| 6. | Пересмешка-бормотушка | Hippolais calligata (Lichtenstein) | - | 3 |
| 7. | Ястребиная славка | Sylvia nisoria Bechstein | - | 2 |
| 8. | Овсянка – ремез | Emberiza rustica(Pallas) | - | 4 |
| 9. | Садовая овсянка | Emberiza hortulana Linnaeus | - | 4 |
| 10. | Овсянка-дубровник | Emberiza aureola Pallas | - | 3 |
| 11. | Чёрный дрозд | Turdus merula Linnaeus | - | 3 |
| 12. | Дрозд – деряба | Turdus viscivorus Linnaeus | - | 3 |
| Класс Рептилии - Reptilia |
| Отряд Чешуйчатые - Squamata |
| 1. | Ломкая веретеница | Anguis fragilis Linnaens | - | 3 |
| 2. | Прыткая ящерица | Lacerta agilis Linnaeus | - | 3 |
| Отряд Змеи - Ordo serpentes |
| 1. | Обыкновенная медянка | Coronella austriaca Laurenti | - | 2 |
| Класс Земноводные - Amphibia |
| Отряд Бесхвостые - Anura |
| 1. | Краснобрюхая жерлянка | Bombina bombina Linnaeus | - | 3 |
| 2. | Обыкновенная чесночница | Pelobates fuscus Laurenti | - | 3 |
| 3. | Зелёная жаба | Bufo viridis Laurenti | - | 3 |
| 4. | Озерная лягушка | Rana ridibunda Pallas | - | 3 |
| Класс Рыбы - Osteichthyes |
| Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes |
| 1. | Стерлядь | Acipenser ruthenus Linnaens | 1 | 1 |
| Отряд Лососеобразные - Salmoniformes |
| 1. | Европейский хариус | Thymallus thymallus Linnaeus | 2 | 2 |
| Отряд Скорпенообразные - Orso Scorpaeniformes |
| 1. | Обыкновенный подкаменщик | Cottus gobio Linnaeus | 2 | 2 |
| Отряд Окунеобразные - Perciformes |
| 1. | Берш | Stizostedion volgensis Gmelin | 3 | 3 |
| Отряд Карпообразные - Cypriniformes |
| 1. | Обыкновенная быстрянка | Alburnoides bipunctatus Bloch | - | 4 |
| 2. | Горчак | Rhodeus sericeus Pallas | - | 4 |
| Отряд Угреообразные - Fnguilliformes |
| 1. | Обыкновенный угорь | Anguilla anguilla Linnaeus | - | 2 |

2.5.   Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия  Усть-Нейского сельского поселения складываются из местной геоморфологической, геологической и гидрогеологической обстановки, на фоне которой проявляются современные физико-геологические процессы меньшего порядка.

2.5.1. Геоморфологическое строение

# Основные черты современного строения рельефа обязаны своим происхождением главным образом длительной дочетвертичной эрозии и аккумулятивной деятельности днепровского ледника и эрозионной  и аккумулятивной деятельностью талых вод днепровского  и московского ледников. На рассматриваемой территории выделены следующие геоморфологические типы рельефа:

- Днепровская плоская, очень слабо – и пологоволнистая моренная равнина занимает северную часть территории поселения (севернее д. Старково), где она имеет локальное распространение. Морфологически этот тип рельефа представляет собой почти совершенно плоскую равнину с абсолютными высотными отметками 115 – 120 метров с очень пологими (1 – 2 0) склонами. Эта равнина расчленена густой, но слабо разветвленной овражно – балочной сетью. Глубина вреза оврагов достигает 25 м. Для оврагов характерен V – образный поперечный профиль при крутизне склонов 25 – 700. Длина оврагов не превышает 1 – 2 км.

- Днепровская пологохолмистая флювиогляциальная равнина развита локально и занимает крайнюю западную часть поселения. Морфологически равнина представляет собой пологохолмистую, уплощенную поверхность со сглаженными и мягкими формами рельефа, абсолютные высоты которой находятся в пределах 130м – 135 м. Для данной равнины характерна заболоченность плоских участков водораздельных пространств. Очертания равнины округлые с пологими склонами (3 – 50). Для данного генетического типа рельефа характерно расчленение поверхности густой древовидной речной сетью. В верховьях долины ручьев имеют вид широких, заболоченных долин стока с пологими (1 – 30) склонами.

- Московская пологохолмистая флювиогляциальная равнина на территории поселения занимает западную и северо – западную часть (д. Починок, д. Аксентьево) и занимает водораздельное пространство в интервалах высот 120 – 135 метров. Морфологически равнина представляет собой пологоволнистую поверхность, слабо расчлененную оврагами и балками. Здесь отмечаются довольно редкие холмы округлой и слегка вытянутой формы. Пологие склоны холмов незаметно переходят в разделяющие холмы заболоченные понижения. Ручьи, протекающие по поверхности флювиогляциальной московской равнины, имеют широкие слабо врезанные долины с выположенными (1 –  2 0)  заболоченными склонами.

- Московская плоская аллювиально – флювиогляциальная равнина на территории поселения занимает западную и юго – западную часть и занимает водораздельные участки с абсолютными отметками 100 – 120 метров. Морфологически аллювиально – флювиогляциальная равнина представляет плоскую, террасовидную поверхность, лишь на отдельных участках осложненную низкими (3 – 5 м) пологими (1 – 3 0) холмами. Среди равнины встречаются останцы московской флювиогляциальной равнины (д. Завражье, д. Косуево).

- Речные долины рек Унжи и Неи имеют резко выраженное асимметричное строение. Правый склон их, как правило, крутой (25 – 35 0), террасы или отсутствуют или имеют незначительную ширину, в то время как левый склон очень пологий и террасы имеют значительную ширину (до 6 км).

II надпойменная терраса распространена в долинах рек Унжи, Неи и Белый Лух. Ширина террасы от 0,3 до 4 км, относительное превышение над современным урезом воды 7 – 15 м. Поверхность террасы ровная горизонтальная, местами слабо волнистая и наклоненная к реке под углом 1 – 3 0.

I надпойменная терраса имеет ширину от 0,1 до 5 км, относительное превышение над урезом воды составляет 5 – 8 метров. С поймой терраса сопряжена крутым (15 – 20 0) уступом высотой 1 – 3 м. Поверхность террасы ровная, горизонтальная, часто заболоченная. Тыловой шов террасы имеет вид широкого, слабо врезанного, часто заболоченного понижения.

Пойма прослеживается по всем водотокам и, как правило, имеет два уровня. Низкая пойма имеет относительное превышение над урезом воды 1 – 1,2 м, высокая – 2 – 4,5 м. Ширина поймы колеблется 0,1 до 2 км. Поверхность поймы неровная, со множеством невысоких прирусловых валов, западин, стариц.

2.5.2. Геологические условия

В геологическом строении сельского поселения принимают участие отложения пермского, триасового, юрского и четвертичного возраста. На дневную поверхность, в пределах поселения, дочетвертичные отложения выходят на поверхность в долинах правых притоков р. Неи (п. Власово, п. Березняки, п. Стариково).

Отложения пермской системы представлены ассельским и сакмарским ярусами нижнего отдела, казанским и татарским ярусами верхнего отдела. Ассельский ярус (P1as) мощностью 60 м сложен доломитами и известняками. Сакмарский ярус (P1s?) мощностью до 200 м сложен доломитами и ангидритами. Казанский ярус (P2kz) мощностью до 60 м сложен белыми известняками. Татарский ярус (P2t1nu) представлен уржумским горизонтом нижнего подъяруса, северодвинским и вятским горизонтами верхнего. Уржумский горизонт подразделяется на нижнеустьинскую и сухонскую свиты. Татарский ярус общей мощностью до 200 м представлен песчаниками, мергелями, глинами и песками.  Отложения пермской системы распространены, в пределах территории поселения, повсеместно.

Отложения нижнего триаса (T1) распространены повсеместно и представлены рябининским, краснобаковским, шилихинским и спасским ярусами индского яруса и оленекским ярусом. Полная их мощность составляет 180 метров. Отложения  представлены глинами, песками и алевролитами. Нижнетриасовые отложения  перекрываются верхнеюрскими отложениями.

Отложения верхней юры (J3) распространены повсеместно и представлены келловейским, оксфордским, кимериджским и волжским ярусами, общей мощностью 70 м. Отложения представлены глинами, алевритами, песками и песчаниками. В долинах рек Унжи и Черный Лух верхне – юрские отложения выходят на дневную поверхность.

Отложения нижнего отдела меловой системы (Cr1) представлены валанжинским, готеривским и барремским ярусами. Отложения нижнего мела распространены в западной части поселения и представлены песчаниками оолитовыми, песками, слюдистыми алевритами и глиной. Общая мощность отложений достигает 50 метров. Отложения нижнего отдела меловой системы выходят на дневную поверхность в долинах рек Унжи и Неи.

Озерные, аллювиальные и флювиогляциальные нижнее – и среднечетвертичные отложения (l,a,f I-II) на территории поселения имеют локальное распространение (южнее д. Власовки). Подошва отложений располагается в пределах абсолютных высот 100 – 120 м, опускаясь в пределах погребенных долин до 80 м. Отложения представлены коричневыми, желтовато – серыми, буровато – желтыми иловатыми песками мощностью 10 – 15 м.

Среднечетвертичные ледниковые отложения (gIId) днепровской морены на территории поселения распространены повсеместно и выходят на дневную поверхность вдоль правого борта долины р. Неи и Унжи, протягиваясь узкой полосой с севера на юг. Отложения представлены суглинками и супесями грубопесчанистыми, коричневато – бурыми общей мощностью до 5 м.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения времени отступления днепровского ледника (f II d2) распространены локально в западной части поселения (западнее д. Куриловка) и приурочены к наиболее возвышенной части междуречья р. Немда и Нея. Отложения залегают на днепровской морене и представлены разнозернистыми песками желтого и желтовато – бурого цвета. Мощность отложений составляет 2 – 6 метров.

Среднечетвертичные флювиогляциальные московские  отложения (f II ms) распространены повсеместно и на дневную поверхность выходят в юго – западной (севернее д. Осиево), восточной (восточнее оз. Медвежье) и западной (д. Андреевское, д. Хребтово, западнее д. Ракульская и западнее д. Стариково) частях поселения. Отложения залегают на днепровской морене, сглаживая ее неровности. Представлены московские флювиогляциальные отложения песками мелко – и среднезернистыми. Мощность отложений составляет 10 – 12 м.

Среднечетвертичные аллювиально – флювиогляциальные московские отложения (a, f II ms) слагают плоские, примыкающие к долинам р. Унжи и Неи, пространства и занимают, на территории поселения, обширные территории. Мощность отложений колеблется от 10 до 15 м. Отложения залегают на дочетвертичных отложениях, реже на  днепровской морене. Отложения представлены средне – и мелкозернистыми кварцевыми песками  буровато – желтого цвета.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы (a III mk + h) микулинского и калининского горизонтов. Аллювиальные отложений II надпойменной террасы развиты в долинах рек Унжи, Неи и Белого Луха. Как правило они врезаны в дочетвертичные отложения. Мощность отложений составляет 12 - 16 м. Представлены они светло – серыми и темно – серыми разнозернистыми песками.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы мологошекснинского и осташковского горизонтов  (a III ms + os) распространены в долинах всех рек и ручьев протекающих через территорию поселения. В долине р. Унжи ширина террасы достигает 2 км. Мощность отложений колеблется от 3 до 18 м. В большинстве случаев отложения I надпойменной террасы залегают на дочетвертичных отложениях. Отложения представлены песками разнозернистыми, часто глинистыми, с прослоями  (до 1 м) песчанистых суглинков.

Современные озерно – болотные отложения (l, h IV) встречаются как на водораздельных пространствах, так и в долинах  рек.  Отложения представлены осоко – древесными, сфанговыми и древесно – сфанговымиторфами, илами, суглинками и супесями. Мощность современных озерно – болотных отложений колеблется от 0,5 до 5 м.

Современные аллювиальные отложения (a IV) слагают поймы всех рек. Наибольшего развития они достигают на р. Унже, где суммарная ширина правобережной и левобережной пойм местами достигает 2,5 км (у д. Осиево). Мощность пойменных  отложений составляет 7 - 10 метров. Пойменный аллювий представлен преимущественно песками, весьма различными по гранулометрическому составу. Пески кварцевые коричневого цвета. Отложения пойм характеризуются частой фациальной изменчивостью как в горизонтальном, так и в вертикальном  направлении.

2.5.3. Гидрогеологические условия

# На территории сельского поселения  в четвертичных и мезозойских отложениях содержатся значительные ресурсы подземных вод.

- Водоносный горизонт  современных отложений (h IV) развит в пределах надпойменных террас р. Унжи и Неи. Уровень воды в торфяниках залегает у поверхности земли. Водовмещающей породой является торф, средняя мощность обводненных торфяников  0,6 – 3,5 м. Минеральное дно болот в долинах рек сложено аллювиальными песками, а на водоразделах – флювиогляциальными песками, которые подстилаются моренными суглинками и глинами нижнемелового времени. Воды торфяников ультропресные с минерализацией 0,01 – 0,3 г/л, гидрокарбонатно – хлоридные кальциевые. Водоносный горизонт питается атмосферными осадками и за счет подтока вод из четвертичных отложений. Дренаж торфяников осуществляется реками, вытекающими из болот, значительная часть вод горизонта в летнее время расходуется на испарение и транспирацию.

- Водоносный горизонт  современных аллювиальных отложений (a IV) развит в пределах пойменных террас р.  Унжи, Неи  и их притоков. Уровень грунтовых вод в пойменных отложениях залегает на глубине от 0,1 до 5,5 м. Водоносные породы представлены разнозернистыми песками. В пределах р. Унжи и Неи мощность обводненного слоя достигает 10 м, в долинах небольших рек 1,1 – 5 м. Воды горизонта пресные, с минерализацией от 0,03 до 0,5 г/л, гидрокарбонатные кальциевые. Водообильность песков характеризуется дебитом скважин от 0,3 до 1,7 л/сек при понижении 0,8 – 4,5 м. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков и вод других горизонтов, гидравлически связанных с водами аллювиальных отложений.

- Водоносный горизонт  верхне - среднечетвертичных аллювиальных и флювиогляциально – аллювиальных отложений (a, f QIII - II) развит в пределах надпойменных террас рек поселения и на большей части междуречий. На всей площади распространения, за исключением заболоченных участков, горизонт является первым от поверхности. Уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0,3 до 8 м. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с включением гальки, гравия. Водоносный горизонт в долинах рек подстилается кимеридж – оксфордской водоупорной толщей. На междуречьях в случае отсутствия днепровской морены существует гидравлическая связь с водами днепровско – окских оледенений. Мощность водоносного горизонта изменяется от 0,8 до 20 м (в речных долинах р. Унжи и Неи). Преобладают воды гидрокарбонатного кальциево – магниевого состава с общей минерализацией 0,1 – 0,5 г/л. Водообильность горизонта небольшая и, как правило, увеличивается в речных долинах, где водоносные породы менее глинистые с дебитами скважин до 1,0 л/сек при понижении 2,8 м. Питание горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка вод горизонта в долинах рек происходит в пойменный аллювий, а на междуречьях – в водоносный горизонт днепровско – окских флювиогляциально – аллювиальных отложений. В местах выхода подземных вод наблюдается заболоченность.

- Водоносный горизонт днепровских надморенных флювиогляциальных отложений (f II d2)  является первым от поверхности. Свободный уровень подземных вод залегает на глубине 2 м. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми глинистыми песками. Мощность горизонта не превышает 6 м. Воды пресные с минерализацией до 0,2 г/л, по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые. Водообильность горизонта небольшая, дебит скважин составляет 0,007 л/сек при понижении 5,4 м. Питается горизонт инфильтрующимися атмосферными осадками. Разгрузка происходит в водоносный горизонт верхне - среднечетвертичных аллювиальных и флювиогляциально – аллювиальных отложений.

- Воды спорадического распространения в днепровских ледниковых отложениях (g II d) встречается на участках, где под флювиогляциальными песками часть морены сохранилась от размыва. Водоносными являются линзы и прослои глинистых песков и супесей, залегающих в толще моренных суглинков. Мощность морены, на территории поселения, не превышает 6 м, мощность водоносных прослоев и линз изменяется от 0,2 до 1,5 м. Воды горизонта пресные с минерализацией 0,1 – 0,3 г/л, гидрокарбонатные кальциево – магниевые. Дебит скважин составляет 0,01 л/сек при понижении 2,4 м. Питание горизонта происходит за счет притока вод из водоносного горизонта верхнее – среднечетвертичных отложений и водоносного горизонта днепровских надморенных флювиогляциальных отложений. Разгрузка вод происходит в оврагах и балках.

- Водоносный горизонт днепровско – окских  флювиогляциально – аллювиальных отложений (f, a I – II d1 - ok) распространен локально. Горизонт перекрыт спорадически обводненными суглинками днепровской морены. Водоносные породы представлены разнозернистыми песками с включением гальки. Мощность горизонта составляет от 10 до 15 м. Относительным водоупором для горизонта служат  глины и алевриты барремского и готеривского ярусов. Воды горизонта пресные с минерализацией до 0,1 г/л, гидрокарбонатного кальциево – магниевого состава. Водоносный горизонт водообильный, с удельным дебитов до 1,0 л/сек при понижении до 9 м. Питание горизонта происходит за счет притока воды из водоносных горизонтов днепровских надморенных флювиогляциальных и верхнее – среднечетвертичных аллювиальных и флювиогляциально – аллювиальных отложений. Разгрузка вод горизонта происходит в оврагах  и на крутых склонах флювиогляциальной равнины к долинам рек.

- Водоносный горизонт барремских – готеривских отложений (Сr1 b – h) развит на правобережье р. Унжи и Неи. Горизонт залегает под водоносными днепровско – окскими и верхнее – среднечетвертичными отложениями. От вышележащих горизонтов он отделяется слоем глин. Водоносные породы представлены тонкозернистыми глинистыми песками. Мощность горизонта не превышает 20 м. Воды горизонта пресные с минерализацией 0,2 г/л, гидрокарбонатные кальциевые. Водообильность горизонта незначительная с дебитами скважин до 0,04 л/сек при понижении 2 м. Питание горизонта происходит в основном за счет притока вод из водоносных горизонтов верхнее – среднечетвертичных и днепровско – окских отложений. Разгрузка происходит в долинах рек.

- Водоносный горизонт валанжинских отложений (Cr1 v + J3 v1) залегает под водоносным горизонтом барремских и готеривских отложений и по площади развития совпадает с последним. На поверхность он выходит только в крутых коренных склонах речных долин. Воды горизонта напорные с величиной напора до 20 м. Мощность относительного водоупора не превышает 2 м, и в местах, где он отсутствует, существует гидравлическая связь с водоносным горизонтом барремских и готеривских отложений. Водоносные породы представлены алевритами, мелкозернистыми глинистыми песками и слабо сцементированными песчаниками. Мощность горизонта составляет, в пределах территории поселения, 9 м. Воды горизонта гидрокарбонатные натриевые с минерализацией до 0,2 г/л. Водообильность горизонта небольшая, дебиты скважин составляют до 1,0 л/сек при понижении 10 м. Горизонт питается за счет притока воды из вышележащих горизонтов в местах, где водоупорная кровля отсутствует. Разгрузка вод происходит на крутых коренных склонах р. Унжи и в оврагах, прорезающих коренные склоны.

- Водоносный горизонт келловейских отложений (J3 cl) развит повсеместно. Горизонт перекрыт водоупорной глинистой толщей кимеридж – оксфордских отложений. Воды горизонта напорные с высотой напора до 35 м. Водоносные породы представлены мелкозернистыми песками  и алевритами. Мощность горизонта составляет 15 – 20 м. Воды имеют гидрокарбонатно натриевый состав с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л. Водообильность горизонта меняется в зависимости от гранулометрического состава водовмещающих пород. Дебиты скважин составляют 0,15 – 3,0 л/сек, удельные дебиты изменяются от 0,004 до 0,6 л/сек. Питание горизонта происходит за счет подтока воды из выше – и нижележащих горизонтов. Основная разгрузка вод горизонта происходит в долинах рек Унжи и Неи.

- Водоносный комплекс нижнетриасовых отложений (T1) развит на всей территории поселения и повсеместно залегает под водоносным горизонтом келловейских отложений. От вышележащих водоносных горизонтов он отделен практически безводными алевролитами оленекского яруса или глинами верхнеиндского подъяруса. Воды напорные с величиной напора до 100 м над водоупорной кровлей. Мощность водоносного комплекса составляет 150 м. Физические свойства, общая минерализация и химический состав воды по площади сильно изменяются. На правобережье р. Унжи воды соленые или горько – соленые на вкус. Удельные дебиты скважин в зависимости от состава водоносных пород изменяются от 0,003 до 0,1 л/сек. Питание комплекса происходит за счет притока вод из выше – и нижележащих водоносных горизонтов и комплексов. Разгрузка вод комплекса происходит за территорией поселения (в долине р. Волги).

- Водоносный комплекс татарских отложений (P2 t) развит повсеместно и залегает под волжским комплексом нижнетриасовых отложений. От водоносных слоев вышележащего водоносного комплекса воды татарских отложений отделены мощной  (до 20 м) толщей глин. Воды комплекса высоконапорные. Водоносными являются прослои мелкозернистых песков, залегающих в толще глин и мергелей. Мощность отдельных водоносных слоев меняется от 1 до 20 м. Воды комплекса хлоридно – сульфатные с минерализацией от 10 до 15 г/л.  Для централизованного водоснабжения воды комплекса практического значения не имеют.

2.6. Инженерно-строительные условия

При оценке инженерно-геологических условий большое значение имеют современные геологические процессы. Проявление этих процессов в результате хозяйственной деятельности человека необходимо учитывать при размещении и проектировании инженерных сооружений, а также мелиоративных систем.

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод.

Эрозионные процессы на изучаемой территории распространены на крутых склонах береговых уступов и оврагов. Им способствует наличие в разрезе склонов легко размываемых отложений. Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов рек, что приводит к размыву рыхлых отложений и развитию овражно-балочных явлений. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна и усиливается в паводковый период. В результате подмыва склонов происходит вынос материала из бортов долин с последующим переотложением их в русле рек. Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия: закрепление берегов растительностью или бетонными плитами. Оползневые процессы развиты по берегам рек - на пойме и в местах подмыва коренных берегов. Оползание происходит по пойменным суглинкам в местах выхода грунтовых вод.

В ходе инженерно-геологического районирования, на  территории сельского поселения можно выделить следующие зоны  для строительства

- Благоприятные и относительно благоприятные. К таким зонам относятся территории, на которых развиты и выходят на дневную поверхность ледниковые отложения днепровской морены мощностью 6 метров с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные процессы распространены незначительно. Отложения днепровской морены выходят на дневную поверхность локально в северной (севернее д. Стариково), центральной (южнее д. Власово и северо – восточнее д. Куриловка) и южной (западнее д. Красногорье) частях сельского поселения. Отложения представлены  валунными красновато-бурыми  суглинками с гравием, галькой и валунами.

- Малоблагоприятные. К ним относятся территории, на которых развиты и выходят на поверхность нижнее – и среднечетвертичные озерные, аллювиальные и флювиогляциальные отложения, флювиогляциальные отложения времени отступления днепровского ледника,  флювиогляциальные московские отложения, аллювиально – флювиогляциальные московские отложения, верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы и верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы р. Унжи. Все вышеперечисленные отложения, как правило, представлены песками различной зернистости и состава. Данная зона занимает в пределах границ сельского поселения  большую площадь. Грунтовые воды в данной зоне залегают близко к поверхности, и, следовательно, возможно подтопление территории. Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные системы.

- Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся участки распространения современных аллювиальных (гравийно-песчаный материал) отложений пойм всех рек, протекающих в границах сельского поселения и современных озерно – болотных отложений, распространенных на всех генетических типах ландшафта.

3.      ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1. Минерало-сырьевые ресурсы

Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Усть-Нейского сельского поселения приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

| № на карте | Место-рождение | Готовность к освоению | Баланс | Степень освоения | Объем запасов, тыс.м3 | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суглинки |
| 1. | Якимовское | Не осваивается | Не учтены | Запасы не утверждены. | 307 | В |  |
| Строительный песок |
| 2. | Якимовское | Разрабатывается Макарьевским ДЭП - 18 | Не учтены | Костромское тер. Управлении е геологии и использования недр пр. №36 от 31.10.1996 год | 322 | С2 |  |
| 3. | Куриловское | Не осваивается | Не учтены | Запасы не утверждены. | 20 | С1 |  |
| 4. | Усть - Нейское | Не осваивается | Не учтены | Запасы не утверждены. | 5 | С1 |  |
| 5. | Верхнее Заречье | Не осваивается | Не учтены | Запасы не утверждены. | 5 | С1 |  |
| Торф |
| 6. | Климитино | Нет сведений | 66 | Р1 | Низинное. Высокозольное. Мелкозалежное. |
| 7. | Марковица | Нет сведений | 25 | Р1 | Переходное. Рекомендовано к разведке. Ранее разрабатывалось. |
| 8. | Абрамково | Нет сведений | 6 | Р1 | Низинное. Мелкоконтурное. Мелкозалежное. |
| 9. | Аксентьево | Нет сведений | 13 | С1 | Низинное. Мелкоконтурное. Мелкозалежное. |
| 10. | Боровое | Нет сведений | 6 | Р1 | Переходное. Мелкоконтурное. |
| 11. | Брянцевское | Нет сведений | 16 | Р1 | Переходное. Мелкоконтурное. |
| 12. | Быстровское | Нет сведений | 5 | С2 | Переходное. Мелкозалежное. Мелкоконтурное. |
| 13. | Власовское | Нет сведений | 34 | Р1 | Низинное. Мелкоконтурное. Высокозольное. Ранее разрабатывалось. |
| 14. | Дикое | Нет сведений | 4 | Р1 | Мелкозалежное. Мелкоконтурное. |
| 15. | Исаково | Нет сведений | 12 | Р1 | Высокозольное. Мелкоконтурное. |
| 16. | Кряжево | Нет сведений | 6 | Р1 | Мелкозалежное. Мелкоконтурное. |
| 17. | Малое | Нет сведений | 3 | С2 | Переходное. Мелкозалежное. Мелкоконтурное |
| 18. | Маринино | Нет сведений | 6 | С2 | Переходное. Мелкоконтурное |
| 19. | Марковица I | Нет сведений | 21 | Р1 | Мелкоконтурное. Верховое. |
| 20. | Н. Заречье | Нет сведений | 2 | Р1 | Переходное. Мелкозалежное. Мелкоконтурное |
| 21. | Плотихи | Нет сведений | 19 | Р1 | Низинное. Мелкоконтурное. |
| 22. | Середнее | Нет сведений | 19 | С2 | Низинное. Мелкоконтурное. |
| 23. | Старово | Нет сведений | 4 | Р1 | Низинное. Мелкоконтурное. |
| 24. | Шохра I | Нет сведений | 10 | С2 | Низинное. Мелкоконтурное. Мелкозалежное. |
| 25. | Шохра II | Нет сведений | 26 | С2 | Низинное. Мелкоконтурное. Мелкозалежное. |
| 26. | Горелое II | Нет сведений | 168 | А | Верховое. Резервное. |
| 27. | Грязучее | Нет сведений | 64 | А | Переходное. Резервное. |
| 28. | Павловское | Нет сведений | 89 | В | Переходное. Резервное. |
| 29. | Синчино | Нет сведений | 198 | В | Переходное. Резервное. |
| 30. | Узкое | Нет сведений | 62 | А | Переходное. Резервное. |
| 31. | Дудинское | Нет сведений | 21827 | В | Смешанное. Гос. природный заказник. |
| 32. | Заречное | Нет сведений | 141 | А | Верховое. Резервное. |
| 33. | Крестовочное | Нет сведений | 234 | В | Верховое. Резервное. Ранее разрабатывалось. |

3.2. Земельные ресурсы

Общая площадь Усть-Нейского сельского поселения в административных границах составляет 726.75 кв. км, что составляет 15% земельного фонда района.

Характеризуя структуру земельного фонда поселения, следует отметить, что большая часть его занята землями лесного фонда. Доля земель сельской администрации составляет 4 5% (3 239.8135 га). Из них 1 467.8135 га приходится на земли населенных пунктов.

Распределение земель Усть-Нейского сельского поселения приведено в таблицах 3.2 – 3.3.

Таблица 3.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| № п/п | Наименование угодий | Площадь угодий, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усть-Нейское с/п* | в том числе: |
|  |  |  | бывш. Красногорское с/п | бывш. Нижне-Нейское с/п | бывш. Усть-Нейское с/п | бывш. Юркинское с/п |
| 1 | Всего земель населенных пунктов | 1467.8135 | 298.8135 | 144 | 558 | 467 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сельскохозяйственных угодий, всего | 183 | 83 | 84 | 4 | 12 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - пашни | 72 | 32 | 36 | 4 | - |
|  | - сенокосов | 111 | 51 | 48 | - | 12 |
|  | - пастбищ | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Личных подсобных хозяйств и сл. наделов |  | 140 | 35 | 102 | 174 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | сельскохозяйственных угодий, всего | 419 | 130 | 25 | 96 | 168 |
|  | - огородов и посевов | 419 | 130 | 25 | 96 | 168 |
|  | - других угодий | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Под постройками, дворами | 32 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 1.3 | Лесных площадей, всего | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - покрытых лесом | - | - | - | - | - |
|  | - непокрытых лесом | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Древесно-кустарниковая растительность | 723 | 67 | - | 395 | 261 |
| 1.5 | Болот | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Под водой | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Площади, улицы, дороги, проезды, прогоны | 45.8135 | 3.8135 | 16 | 15 | 11 |
| 1.8 | Застроенные территории | 28 | 5 | 4 | 10 | 9 |
| 1.9 | Прочие земли | 37 |  |  |  |  |
|  | - полигоны отходов, свалки | - | - | - | - | - |
|  | - лишенные растительности | - | - | - | - | - |
|  | - овраги | 30 | - | - | 30 | - |
|  | - другие земли | 7 | - | - | 7 | - |

Примечания.    *   - данные по укрупненному сельскому поселению.

Таблица 3.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(межселенных территорий)

| № п/п | Наименование угодий | Площадь угодий, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усть-Нейское с/п* | в том числе: |
|  |  |  | бывш. Красногорское с/п | бывш. Нижне-Нейское с/п | бывш. Усть-Нейское с/п | бывш. Юркинское с/п |
| 1 | Всего земель | 1772 | 833 | 484 | 258 | 197 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сельскохозяйственных угодий, всего | 703 | 280 | 54 | 194 | 175 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - пашни | 9 | 9 | - | - | - |
|  | - сенокосов | 453 | 164 | 54 | 194 | 41 |
|  | - пастбищ | 241 | 107 | - | - | 134 |
| 1.2 | Лесных площадей, всего | 264 | 232 | 2 | 18 | 12 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - покрытых лесом | 257 | 232 | 2 | 13 | 10 |
|  | - непокрытых лесом | - | - | - | - | - |
|  | - лесных питомников | 7 | - | - | 5 | 2 |
| 1.3 | Древесно-кустарниковая растительность | 651 | 256 | 395 | - | - |
| 1.4 | Болот | 6 | 6 | - | - | - |
| 1.5 | Под водой | 5 | - | - | 4 | 1 |
| 1.6 | Площади, улицы, дороги, проезды, прогоны | 71 | 23 | 24 | 16 | 8 |
| 1.7 | Застроенные территории | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Нарушенные земли | 13 | 10 | - | 2 | 1 |
| 1.9 | Прочие земли | 59 | 26 | 18 | 15 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - полигоны отходов, свалки | - | - | - | - | - |
|  | - лишенные растительности | 30 | 10 | 8 | 12 | - |
|  | - овраги | 29 | 16 | 10 | 3 | - |
|  | - другие земли | - | - | - | - | - |

Примечания.    *   - данные по объединенному сельскому поселению.

Таблица 3.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА

И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п.п. | Наименование поселения | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усть-Нейское с/п* | в том числе: |
|  |  |  | бывш. Красногорское с/п | бывш. Нижне-Нейское с/п | бывш. Усть-Нейское с/п | бывш. Юркинское с/п |
| 1. | Всего земель | 7 | - | - | 6 | 1 |

Примечание.  * Данные по объединенному сельскому поселению.

3.3. Леса и лесные ресурсы

3.3.1. Характеристика лесов

Леса, расположенные на территории Усть-Нейского сельского входят в состав Макарьевского лесничества и соответствии с лесорастительным районированием, отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таежному району  европейской части Российской Федерации.

Усть-Нейское сельское поселение расположено в пределах зоны лесов на песчаных и супесчаных низменных равнинах. Данная зона характеризуется широким распространением сосновых лесов (около 40% земель площади покрытых лесной растительностью) и незначительной площадью еловых.

3.3.2. Разрешенное использование лесов

Лесопромышленное природопользование является одним из основных и наиболее старых видов несельскохозяйственной деятельности населения, проживающего в Костромской области и прилегающих регионах. Ограниченность числа занятых в лесном хозяйстве уменьшает возможность организации побочного лесопользования: т.е. использования недревесных биологических ресурсов леса. При цивилизованном подходе, принятом в странах зарубежной Европы, они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и реализация древесины.

Сегодня промышленным видом деятельности в лесной отрасли можно считать только заготовку древесины. Промысловая и спортивная охота и особенно сбор ягод, грибов и лекарственных трав являются общедоступными, почти бесплатными для пользователей видами деятельности.

Использование лесов для заготовки древесины. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по Макарьевскому лесничеству определена в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, утвержденным Приказом Рослесхоза от 27.05.2011  № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».

Использование лесов для заготовки живицы. Порядок проведения подсочки хвойных лесных насаждений, хранения живицы и вывоза ее из леса устанавливается  Правилами заготовки живицы, утвержденными Приказом МПР России от 21.06.2007 N 156. Использование лесов для заготовки живицы, при соблюдении установленных лесотехническим регламентом нормативов, допускается в эксплуатационных лесах, кроме лесов особо защитных участков леса, заказников и памятников природы.

Заготовка живицы не допускается  в лесных заказниках и памятниках природы, особо защитных участках лесов и защитных полосах лесов вдоль железных и автомобильных дорог,  в зелёных зонах, что суммарно составляет  6%  территории лесного фонда лесничества.

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. В соответствии со ст. 32 Лесного кодекса к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд установлен законом  Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Костромской области» от 29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО.

Промышленной заготовки недревесных лесных ресурсов в настоящее время не осуществляется. Специальных обследований по выявлению запасов недревесных лесных ресурсов на территории лесничества не проводилось, в связи с чем ежегодные допустимые объемы изъятия недревесных лесных ресурсов регламентом устанавливаются только для отдельных видов сырья.

Требования, которыми необходимо руководствоваться при заготовке  недревесных  лесных ресурсов, устанавливаются соответствующей главой лесохозяйственного регламента Макарьевского лесничества (гл.2.3).

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. В соответствии со ст. 34 Лесного кодекса РФ к пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд установлен законом Костромской области от 29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО.

Промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на территории лесничества в настоящее время не осуществляется. Специальных обследований по выявлению запасов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на территории лесничества не проводилось, в связи с  чем лесоустройством 2004 года были определены параметры допустимых объемов заготовок наиболее перспективных видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

Использование лесов для заготовки пищевых продуктов и сбора лекарственных растений допускается по всей территории лесного фонда. При осуществлении данного вида использования лесов необходимо руководствоваться требованиями лесохозяйственного регламента Макарьевского лесничества (гл.2.4).

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства. Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства установлены законом Костромской области от 24.04.2008 г.  № 296-4-ЗКО.

Специальных обследований по выявлению численности охотничьих животных, наличию и качеству охотничьих угодий в лесничестве не проводилось. В тоже время регламент допускает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лесничества, кроме лесов зеленых зон.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства. Территория лесничества практически не используется для ведения сельского хозяйства, что обусловлено в первую очередь суровым климатом и незначительностью площади и низким качеством сельскохозяйственных угодий. В то же время регламент допускает использование территории  лесничества для ведения сельского хозяйства в соответствии с требованиями, установленными соответствующими разделами лесохозяйственного регламента Макарьевского лесничества (кроме лесов зеленых зон  и особо защитных участков лесов – берегозащитных, почвозащитных участков лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов).

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных преимущественно на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных участках объектов учебно-практической базы (полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, проведения рубок лесных насаждений, работ по лесовосстановлению, охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий) в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

Виды научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее параметры и объемы определяются договором на право использования соответствующего лесного участка и проектом освоения лесов.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для научно-исследовательской и образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, на лесных участках, могут организовываться туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

Предельно допустимые рекреационные нагрузки на 1 га лесного фонда в зависимости от преобладающих пород в лесных насаждениях и возрастных групп насаждений составляют от 1,4 чел./га в молодняках до 1,8 чел./га в средневозрастных и приспевающих насаждениях. Предельно допустимые нагрузки установлены исходя из протяженности дорожной сети на 1000 га лесного фонда до 10 км при условии комплексного благоустройства лесных массивов.

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации. Земли лесов на территории Усть-Нейского сельского поселения могут предоставляться для создания лесных плантаций и их эксплуатации только на основании соответствующих договоров аренды. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений. Создание лесных плантаций и их эксплуатация допускается только в эксплуатационных лесах, кроме особо защитных участков лесов. Срок разрешённого использования лесов составляет от 10 до 49 лет.

Лесным планом Костромской области мероприятий по данному виду использования лесов не планируется.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений. Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур.  Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается. Запрещается также использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов. Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений осуществляется на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых. Использование лесного фонда для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых запрещено в лесах зеленых зон, а на  особо защитных участках леса допускается только в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных работ.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов.  В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.

Использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений. Установленный режим хозяйствования на особо защитных участках леса выполнение данных работ допускается только в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с водным законодательством.

Использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. В целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач и  линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, прежде всего, должны использоваться нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с департаментом лесного хозяйства Костромской области.

Использование лесов для проведения данных работ  на особо защитных участках леса допускается только в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. Для размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры должны использоваться, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ. На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры при  использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов может осуществляться только в соответствии с проектом освоения лесов.

Использование лесов для религиозной деятельности. Территория лесов может использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Предоставление религиозным организациям лесных участков для осуществления религиозной деятельности осуществляется в безвозмездное срочное пользование в порядке определенном лесным законодательством. На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

На территории Усть-Нейского сельского поселения отсутствуют лесные участки, предоставленные религиозным организациям в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Костромской области от 30 сентября 2004г. № 210-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях Костромской области» и в целях обеспечения рационального природопользования, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на территории Костромской области Постановлением администрации Костромской области  от16.06.2008 г. «Об утверждении схемы развития  и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» в границах Усть-Нейского сельского поселения установлены следующие особо охраняемые природные территории:

1.  Государственный природный заказник, комплексный Дудинский.

2. Государственный природный заказник, комплексный Белолуховский бор.

Характеристика особо охраняемых природных территорий приведена в разделе 7.3 «Ограничения использования территории».

Основным видом права пользования лесными участками является их аренда для различных видов использования.

| 4. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |

Усть-Нейское сельское поселение, объединившее в себе четыре поселения: Красногорское, Нижне-Нейское, Усть-Нейское и Юркинское, является одним из семи сельских поселений Макарьевского района Костромской области.

Объединенное Усть-Нейское сельское поселение расположено в западной части Макарьевского района и занимает территорию размером 726,75 кв.км. В поселении насчитывается 43 населенных пункта, административным центром поселения  является д. Якимово.  На 1 января 2011 года в Усть-Нейском с/п постоянно проживало 1939 человека, что составляет 12.1 % от общей численности населения района.  Плотность населения низкая и составляет 2,7 чел./кв.км, плотность населения по району – 3,3 чел./кв.км.

Экономическая структура поселения представлена сельскохозяйственными предприятиями и несколькими пилорамами. Агропромышленный комплекс на сегодняшний день представляют 5 с/х предприятий и 826 личных подсобных хозяйств. Ведущими отраслями сельского хозяйства является мясомолочное животноводство.

К обслуживающим отраслям относятся предприятия торговли, здравоохранения, культуры и образования. В поселении имеется две общеобразовательные школы, пять учреждений клубного типа, три библиотеки, пять фельдшерско-акушерских пунктов и несколько магазинов.

4.1. Бюджет поселения

База собственных доходов бюджета любого муниципального образования зависит от уровня развития его экономики. Анализ бюджетов рассматриваемых поселений за последние годы свидетельствует о том, что собственные доходы от экономической деятельности не покрывают расходы бюджета, то есть экономика поселений развита слабо и бюджет нуждается в дотациях. Дотационность не является исключительным явлением - бюджеты подавляющего большинства муниципальных образований области на протяжении многих лет являются дотационными, что ставит их в сильную зависимость от поступлений из вышестоящих бюджетов. В 2009 году средний уровень дотаций в поселениях, вошедших в состав Усть-Нейского с/п, составлял 70%.

По своей структуре бюджеты всех 4-х поселений являются типичными. Основным  отличием является то, что главным доходным источником собственных средств  Красногорского и Юркинского с/п поселений  являются налоговые поступления (70-80%), а Нижне-Нейского и Усть-Нейского с/п – неналоговые платежи (57-75%). В разрезе налоговых доходов основную часть составляют земельный налог и налог на доходы физических лиц.

Собственные доходы во всех поселениях за два последних года уменьшились на 11,2 %. На снижение собственных доходов повлияло уменьшение неналоговых платежей в 1,5 раза и уменьшение поступлений  по всем видам налогов на 16-20%.

Таблица 4.1

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

тыс. руб.

| Показатели | бывшее Красногорское СП | бывшее Нижне-Нейское СП | бывшее Усть-Нейское СП | бывшее Юркинское СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. |
| ДОХОДЫ | 1183,8 | 1180,8 | 1430,6 | 973,7 | 1467,8 | 1418,5 | 1185,1 | 1159,4 |
| в т.ч. собственные доходы | 242,9 | 213,8 | 447 | 381,6 | 565,8 | 502,5 | 295,8 | 279,9 |
| Налоговые доходы, из них | 187 | 183 | 110 | 142,9 | 246,3 | 302,3 | 207,2 | 223,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 28,7 | 10,3 | 46 | 37,9 | 67 | 65,1 | 40,3 | 32,6 |
| Налог на совокупный доход | 3,6 | 0,8 | 10 | - | 4,9 | 7,1 | - | 0,9 |
| Земельный налог | 154,7 | 132,9 | 45 | 11,7 | 58,4 | 68,4 | 97,7 | 118,2 |
| Неналоговые доходы, из них: | 55,9 | 30,8 | 337 | 238,7 | 319,5 | 200,2 | 88,6 | 56,7 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | - | 30,1 | 300 | - | 30,9 | 13,6 | - | 45,3 |
| Безвозмездные поступления- средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, субсидии и пр.) | 940,9 | 967 | 983,6 | 592,1 | 902 | 916 | 889,3 | 879,5 |
| РАСХОДЫ, в т.ч. | 1204,8 | 1193,6 | 1453 | 979,3 | 1454,5 | 1442,1 | 1189 | 1171,3 |
| Общегосударственные вопросы | 571,6 | 500,5 | 621 | 563,5 | 618 | 629 | 637 | 564,4 |
| Национальная экономика | - | - | 404 | - | - | - | - | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 117,3 | 197,1 | 85,8 | 129,5 | 229,9 | 370,3 | 58 | 166 |
| Культура, кинематография и СМИ | 436,7 | 409 | 290 | 237,2 | 558,1 | 389,2 | 441,9 | 387,2 |
| Здравоохранение и спорт | - | - | 3 | - | 0,5 | - | 1,7 | - |
| Прочие | 79,2 | 87 | 49,2 | 49,1 | 48 | 53,6 | 50,4 | 53,7 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -21 | -12,8 | -22,4 | -5,6 | 13,3 | -23,6 | -3,9 | -11,9 |

В структуре расходов бюджета основную долю занимают затраты на решение общегосударственных вопросов. В период с 2009 г. по 2010 г. на эту статью ушло  42-57 % всех расходов. Также важной статьей расходов в поселениях являются затраты по статьям «Культура» (20-38%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (5-16%). Финансирование национальной экономики было предусмотрено только в Н-Нейском поселении. В 2009 году на эти цели потрачено 404 тыс. рублей или 27,8% местного бюджета. В 2010 году такой статьи не стало. От 3% до 7% всех затратных средств в течение двух лет в поселениях ушло на «Прочие расходы».

Планируется, что в 2011 году общий бюджет объединенных поселений уменьшится на 18,5 % в сравнении с 2010 годом и составит 3,856 млн. рублей. Ожидается, что собственные средства будут занимать 31 % (против 29 % в 2010 году), размер дотаций уменьшится на 2 % и будет на уровне 69 %. В структуре собственных средств основную часть будут занимать земельный налог, налог на доходы физических лиц и неналоговые платежи. На решение государственных вопросов  уйдет 46 % средств, затраты на «Культуру» - 31%, на содержание жилищно-коммунального хозяйства – 11,4.

4.2.  Сельское хозяйство

В сложившейся экономической ситуации на селе финансовое состояние большинства сельхозпроизводителей остается сложным, так как без серьезной бюджетной поддержки сельскохозяйственная деятельность является убыточной. Возможности развития агропромышленного комплекса ограничивают негативная политика цен на сельскохозяйственную продукцию, трудности сбыта, долговое бремя сельхозпроизводителей, демографическая ситуация на селе.

В 2008 году по производству сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (по данным статистических сборников) Макарьевский  район занимал 10-е место в области. По показателям валового объёма производства молока, равного в 2010 году 2,489 тыс. тоннам (по данным Росстата), район находится на 13-ом месте в области, по производству скота и птицы на убой в живом весе район занимает 9-е место.

Усть-Нейское сельское поселение по своему производственному направлению является сельскохозяйственным. По объемам производства с/х продукции на его долю  приходится около трети объема всего Макарьевского района.

Рис. 4.1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции

Анализ рисунка показывает, что темп роста сельскохозяйственного производства в  объединенном поселении на протяжении ряда лет имеет положительное  значение. Ежегодное увеличение объемов производимой продукции составляет 1-14%.  Положительная динамика позволяет прогнозировать дальнейший рост производства на 10-17%.

Таблица 4.2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

в сельхозорганизациях в фактически действовавших ценах, тыс. рублей

| Наименование поселения | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по району | 44809,0 | 48224,0 | 58948,0 | 82637,0 | 94401,0 | 110925,0 |
| Всего по поселению | 19545,0 | 21340,0 | 21471,0 | 23819,0 | 28856,0 | 34958,0 |
| в т.ч. : |  |  |  |  |  |  |
| бывшее Красногорское с/п | 5137,0 | 5747,0 | 5782,0 | 6415,0 | 7771,0 | 9415,0 |
| бывшее Нижне-Нейское с/п | 10652,0 | 11336,0 | 11406,0 | 12653,0 | 15329,0 | 18570,0 |
| бывшее Усть-Нейское с/п | 1869,0 | 1624,0 | 1634,0 | 1813,0 | 2196,0 | 2660,0 |
| бывшее Юркинское с/п | 1887,0 | 2633,0 | 2649,0 | 2939,0 | 3560,0 | 4313,0 |

В разрезе объединенных поселений бывшее Нижне-Нейское с/п является наиболее крупным сельхозпроизводителем. Его доля в общих производственных показателях  поселения составляет более 50 %.

В настоящее время в поселениях, вошедших в состав Усть-Нейского сельского поселения, существует пять действующих сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 4.3

ХАРАКТЕРИСТИКМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| № пп | Наименование с/х предприятия | Адрес | Основные виды продукции | Среднегодовая численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | СПК «Заря» | д. Ефино Красногорское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | 30 | 31 | 32 |
| 2 | СПК «Русь» | д. Стариково Н-Нейское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | 80 | 82 | 79 |
| 3 | СПК «Юркино» | д. Юркино Юркинское с/п | Мясо | - | 10 | 11 |
| 4 | СПК «Якимово» | д. Якимово Усть-Нейское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | - | 16 | 16 |
| 5 | СПК «Рассвет» | д. Юркино Юркинское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | 11 | 6 | 2 |

Все сельскохозяйственные предприятия поселений занимаются мясомолочным животноводством, а также откормом и доращиванием молодняка КРС. СПК «Юркино» занимается разведением овец романовской породы.

Общая численность работающих в СПК поселений в первом полугодии 2011 года составляла 140 человек.

Помимо сельхозпредприятий, находящихся на территории объединенного поселения с/х производство представлено также личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). Частники выращивают картофель и овощи, держат коров, свиней, овец и кур. Полученная продукция используется, в основном, для личных нужд.

В последние годы происходит постепенное уменьшение количества личных хозяйств, и, соответственно, уменьшение количества производимой ими продукции. Ещё в 2006 году в поселениях насчитывалось порядка 931 ЛПХ, к началу 2011 года  количество личных хозяйств сократилось на 11,3 % и составило 826.

Следует отметить, что продукция в личных хозяйствах создается тяжелым ручным трудом с ограниченным использованием техники, кормов, удобрений, а также услуг сельскохозяйственных производственных кооперативов.

4.2.1. Животноводство

Сельское хозяйство объединенных поселений специализируется на производстве молока и мяса.

В животноводческой отрасли проблемы сельского хозяйства, обострившиеся в последние годы, проявляются особенно сильно, производство молока и мяса на протяжении многих лет остается хронически убыточным. Такое положение  объясняется не только отсталостью отрасли, но также опережающим ростом цен на промышленные и кормовые ресурсы по сравнению с ценами на продукцию животноводства.

В настоящее время в молочном животноводстве объединенного поселения в общей сложности имеется 3 молочно-товарные фермы на 500 голов скота,  а также  2 телятника емкостью 300 голов. Износ зданий сельхозобъектов составляет 50% и более.

Таблица 4.4

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ

на начало года в хозяйствах всех категорий

| Наименование | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | голов | 1263 | 1102 | 1047 | 1048 | 1158 |
| в т.ч. коровы | голов | 523 | 474 | 400 | 391 | 431 |
| Свиньи | голов | 165 | 165 | 107 | 111 | 137 |
| Овцы и козы | голов | 240 | 246 | 237 | 240 | 226 |
| Лошади | голов | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Птица | тыс. голов | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |

Среди категорий хозяйств поселения около 70 % поголовья крупного рогатого скота сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях и 30 % в личных хозяйствах населения. Всё поголовье свиней, лошадей и птицы находится в личных хозяйствах населения. На протяжении 2007-2011 годов наблюдается снижение численности крупного рогатого скота на 8,3%, в том числе коров – на 17,6%. Снижением поголовья характеризуется не только КРС, но и другие виды скота и птицы. Поголовье свиней  в личных хозяйствах сократилось на 17 % от численности 2007 года, поголовье овец и коз – на 5,8 %, лошадей – на 80%. В птицеводстве численность поголовья сократилась в 1,6 раза.

Таблица 4.5

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

в с/х предприятиях на начало года

| Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко (тонн), всего | 886,8 | 981,9 | 1032,6 | 1177 | 1087,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бывшее Красногорское с/п | 306 | 367 | 375 | 325 | 331 |
| бывшее Нижне-Нейское с/п | 571 | 605 | 647 | 843 | 753 |
| бывшее Усть-Нейское с/п | - | - | - | - | - |
| бывшее Юркинское с/п | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 9 | 3,4 |
| Надой молока на одну корову, кг | 2450 | 2582 | 3044 | 3007 | 3152 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бывшее Красногорское с/п | 2825 | 2889 | 2501 | 3006 | 3030 |
| бывшее Нижне-Нейское с/п | 3026 | 3237 | 4215 | 4215 | 4362 |
| бывшее Усть-Нейское с/п | - | - | - | - | - |
| бывшее Юркинское с/п | 1501 | 1621 | 2418 | 1800 | 2065 |

Темп роста молочного животноводства в СПК поселений на протяжении  5-ти лет имеет положительное  значение. В 2010 году валовое производство молока в сравнении с 2006 годом увеличилось в 1,2 раза. Надой молока на одну корову в этом году достиг 3152 кг, что составляет 128,7% уровня 2006 года.  Наивысшая продуктивность молочного стада получена в СПК «Русь» - 4362 кг.

Следует отметить, что на протяжении ряда лет показатели надоя молока на одну корову в целом по Макарьевскому району отстают от областного уровня на 7-10%, а в отдельные годы разница составляет более 20%.

Молоко реализуется на макарьевские молокоперерабатывающие предприятия. Низкая цена за молоко, несвоевременность расчетов за производимую продукцию являются сдерживающими факторами развития сельскохозяйственного производства.

4.2.2. Растениеводство

Растениеводческая отрасль поселения ориентирована, в основном, на создание собственной кормовой базы для животноводства, поскольку поголовье скота должно быть полностью обеспечено кормами собственного производства. Выращиваются  зерновые и зернобобовые культуры, выращенное зерно используется на корм скоту, часть реализуется на сторону. Кормовые культуры представлены, в основном, многолетними и однолетними травами. Разведением картофеля и овощных культур на личных подсобных  участках занимается население.

Общая посевная площадь в поселении за последние пять лет увеличилась на 5 % и в 2011 году стала составлять 3,34 тыс.га – это около 40 % от посевных площадей всего Макарьевского района.

Таблица 4.6

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

гектаров в хозяйствах всех категорий

| Наименование поселения | Наименование культуры | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Нейское с/п* | Всего посевных площадей: | 3182 | 3119 | 3182 | 3075 | 3342 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - зерновые и зернобобовые | 911 | 990 | 820 | 1065 | 1218 |
|  | - кормовые культуры | 1961,2 | 1974,2 | 2185,2 | 1817,2 | 1937,2 |
|  | - картофель | 202,4 | 90,4 | 90,4 | 199,8 | 103,4 |
|  | - овощи | 107,4 | 86,4 | 86,4 | 85,4 | 83,4 |

Примечание.  * – данные по объединенному сельскому поселению

В структуре всей посевной площади поселения посевы под кормовыми культурами имеют преимущественное значение и занимают 58-69%, земли под зерновыми и зернобобовыми –  26-36%, на оставшейся площади выращивается картофель (3-6%) и овощи (2,5-3%).

Таблица 4.7

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛОВОГО СБОРА И

УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

| Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые |  |  |  |  |
| Валовой сбор (тонн, после доработки) | 729,2 | 1028,2 | 1428,7 | 1322 | 1290,3 |
| Урожайность (ц/га с убранной площади) | 11 | 14,2 | 16,65 | 18,05 | 18,6 |
| Кормовые культуры, тонн | 1450,2 | 1263 | 2554 | 1920 | 2576 |

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в течение 2006-2010 гг. имела довольно высокое значение и превышала районные показатели на 7-30% и более. В 2010 году в объединенном поселении выращено 1290 тонн зерновых и зернобобовых (в весе после доработки), что составляет 52,9% от валового сбора по всему району. Наибольшая урожайность зерновых получена в СПК  «Заря» - 18,7 ц/га.

За 2010 год заготовлено кормов (сена) в объеме 2576 тонн,  что составляет 134% к уровню прошлого года.

Развитие растениеводства всецело зависит от уровня плодородия почв. Преобладающая часть земель сельскохозяйственного назначения района имеет низкое естественное плодородие. Из-за трудного экономического положения сельскохозяйственных предприятий, а также отсутствия бюджетного финансирования в последние годы произошел резкий спад объемов работ по сохранению  и воспроизводству почвенного плодородия.

В поселениях почти нигде не вносится необходимый комплекс минеральных удобрений, применяются устаревшие  технологии обработки почвы. Все это сказывается на снижении плодородия почв и  урожайности сельскохозяйственных культур.

ВЫВОДЫ:

В сельской местности, где основным видом деятельности является производство сельхозпродукции, в целях сохранения сбалансированного экономического комплекса, мест приложения труда, обеспечения собственными сельскохозяйственными продуктами местного населения необходимо поддерживать сельскохозяйственные производства всех форм организации и способствовать их дальнейшему развитию.

Порой непредсказуемые природно-климатические условия, негативная политика цен на сельскохозяйственную продукцию, трудности сбыта ограничивают возможности развития агропромышленного комплекса. К этому следует добавить неразвитость рыночной и социальной инфраструктуры, невысокую производительность труда в сельском хозяйстве, сниженный спрос на продовольствие среди малооплачиваемых слоев населения.

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо оказывать финансовую поддержку существующим  с/х предприятиям, особое внимание следует оказывать личным подсобным хозяйствам, ориентированным не только на самообеспечение, но и на производство товарной продукции. Это крайне необходимо, так как без серьезной финансовой поддержки со стороны государства развитие аграрного сектора экономики не может быть благополучным.

Увеличивать темпы роста производства сельскохозяйственной продукции на ближайшую перспективу сложно из-за технической отсталости сельскохозяйственных отраслей, изношенности имеющихся сельскохозяйственных машин и оборудования, налогового бремени сельхозпроизводителя, диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные ресурсы для села.

Стабилизация сельского хозяйства в настоящее время, в первую очередь, зависит от возможности его кредитования, поскольку развитие производства, обновление фондов, приобретение техники за счет собственных средств могут позволить себе не многие хозяйства.  Эффективное производство за счет применения современных технологий требует больших инвестиций, субсидий. Для решения  проблемы, кроме инвестиций, требуются квалифицированные кадры.

Для дальнейшего развития отрасли АПК района необходимо повышать плодородие почв, наращивать поголовье КРС, увеличивать  производство молока и мяса, улучшать маточное стадо путем приобретения племенных телок и бычков, улучшать кормовую базу,  обновлять машинотракторный парк.

Меры экономической поддержки сельхозпроизводителей, осуществляемые администрациями области, муниципальных образований, уменьшают неблагоприятные условия развития сельского хозяйства, но этого недостаточно. Поэтому агропромышленный  сектор остается наиболее сложным в  экономике района и всей области в целом.

4.3.  Промышленность

На территории бывших Красногорского, Нижне-Нейского, Усть-Нейского и Юркинского сельских поселений предприятий промышленности нет.

Несмотря на то, что довольно значительную часть территории объединяемых поселений занимают леса (его лесистость составляет более 50 %), лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли промышленности на территории объединенного Усть-Нейского  сельского поселения значительного развития не получили. Деятельность по лесопилению и переработке древесины на территории поселения осуществляет  небольшое количество индивидуальных предпринимателей, наиболее стабильно работающим среди которых является ИП Зудина В.А.. Работа остальных предпринимателей носит сезонный характер.

Помимо лесозаготовок местное население использует лес на дрова и по мере необходимости для ремонта и строительства.

Более полную оценку развития лесопромышленной деятельности поселения отразить невозможно ввиду отсутствия  данных о ее состоянии.

ВЫВОДЫ:

При наличии достаточных лесных ресурсов на территории поселения и района лесозаготовительная отрасль и деревообрабатывающее производство должны развиваться и приносить основной доход в бюджет муниципального образования. Для этого нужно поддерживать местных индивидуальных предпринимателей, в том числе и при распределении арендуемых участков.

Исходя из этой задачи, необходимо оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности работы и развитие предприятий, на создание современных производств, активизировать работу по привлечению частного капитала. Кроме того нужна координация совместной деятельности Администраций Усть-Нейского сельского поселения,  Макарьевского муниципального района и области.

4.4.  Транспорт и дорожное хозяйство

В Усть-Нейском сельском поселении сложился низкий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Главным средством связи являются автомобильные дороги. Через территорию Макарьевского района проходит автодорога регионального значения Кострома – Верхнеспасское, которая является автотранспортной связью между западной и восточной частями Костромской области. Расстояние от районного центра до г. Костромы по автомобильным дорогам общего пользования составляет 186 км.

Сеть межмуниципальных транспортных связей имеет невысокий уровень развития.  Время транспортного сообщения от г. Макарьев до центров сельских поселений находится в пределах одного-двух часов. На территории Макарьевского муниципального района транспортным обслуживанием населения занимается  МУП «Макарьевское АТП». В районе имеется одна автостанция, которая располагается в районном центре. В последние годы наблюдается увеличение объема пассажирских перевозок, особенно в частном секторе. В 2010 году в Макарьевском районе перевезено 136,9 тыс. человек, что  в 1,8 раза больше, чем в 2009 году.

Дороги местного значения представляют собой сеть простейших дорог - грунтовых или щебеночных, соединяющих между собой населенные пункты поселения.  Техническое обслуживание  этих автомобильных дорог осуществляется не на должном уровне, что негативно сказывается на качестве жизни населения, а также создаёт проблемы для проезда автотранспорта экстренных служб.

На сегодняшний день основными проблемами дорожного комплекса Макарьевского муниципального района являются высокая степень изношенности автодорог, низкий технический уровень,  плохо развитая связь с соседней Нижегородской областью.  В связи с недостаточностью средств местного бюджета содержание автодорог на протяжении многих лет осуществляется, в основном, за счет ямочных ремонтов и улучшения типа покрытия.

Железнодорожный транспорт в поселении отсутствует. Ближайшая к Макарьевскому району железнодорожная станция находится в г. Мантурово, расстояние до которой составляет 90 км.

4.5. Малый бизнес

Развитие экономики любого муниципального образования тесно связано с возможностями малого бизнеса. Присущие малым предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к рыночным изменениям способствует стабилизации экономики. Малый бизнес присутствует во всех отраслях, участвует в решении социальных задач, развитие малого предпринимательства способствует решению проблемы занятости, увеличению количества товаров и услуг.

На территории поселения зарегистрировано  12  субъектов малого предпринимательства, это - 6 пилорам,  1 заготовка леса, 9 магазинов. Всего у предпринимателей работает 32 человека. Более полную оценку развития и вклада малого бизнеса в экономику отразить невозможно ввиду отсутствия объективных статистических данных о его состоянии и развитии.

Следует отметить, что в этой сфере бизнеса существуют многочисленные проблемы и трудности, связанные, в первую очередь, с недостаточностью собственного капитала и оборотных средств. Высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния населения, ограниченность платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недоступными для большинства сельчан.

Для обеспечения условий развития предпринимательства реализуется целевая программа «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муницпального района Костромской области на 2011-2015 годы», где на развитие и поддержку субъектов малого бизнеса предусмотрены областные и районные средства. Создан Совет по поддержке предпринимательства, регулярно проводятся совещания по вопросам налогообложения, обсуждение Программ по поддержке малого предпринимательства. Предпринимаемые меры должны содействовать развитию и  устойчивому росту основных показателей деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты, а также снизить социальную напряженность.

4.6. Торговля и услуги

Важными экономическими показателями экономического и социального развития муниципального образования являются также показатели объемов розничного товарооборота, общественного питания и предоставления платных услуг населению.

Объемы розничной торговли в Усть-Нейском сельском поселении в 2010 году составили 3,6 % от розничного товарооборота Макарьевского района в целом, что соответствует 3-му месту среди восьми поселений района. В настоящее время на территории  Усть-Нейского поселения имеется 9 торговых точек.

На протяжении с 2007 г. по 2011 г. показатели розничного товарооборота в  поселении имеют тенденцию роста. За пять лет объём розничной торговли увеличился на 125 %. К 2012 году ожидается рост еще на 9-15% за счет развития торговой сети и повышения цен на товары и продукты. Следует отметить, что объем товарооборота в пересчете на одного жителя  в поселении в 2 раза ниже того же показателя в среднем по Макарьевскому району.

Таблица 4.8

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

## в фактически действовавших ценах

| Наименование | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Нейское с/п, тыс.руб. | 13270 | 16025 | 19047 | 26244 | 29956 |
| На душу населения, руб. | 6549,90 | 8130,40 | 9747,70 | 13506,90 | 15449,20 |

По объему платных услуг Макарьевский район в 2010 году занимал 6-е место в области (по данным статистической службы). Кризисные явления, происходящие в экономике, в наибольшей степени затронули сферу бытового обслуживания на селе. Малочисленность деревень и их экономическая несостоятельность ведет к утрате всяких форм предоставления услуг. В настоящее время производство многих услуг сохранилось только в административном центре района. Учитывая отсутствие постоянно действующих маршрутов общественного транспорта между населенными пунктами, часть сельского населения имеет ограниченный доступ к учреждениям соцкультбыта.

Таблица 4.9

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ

тыс.руб.

| Наименование | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 46926,7 | 62412,0 | 70991,8 | 92292,0 | 103966,3 |
| Усть-Нейское с/п | 1827,4 | 2182,0 | 2348,0 | 2938,8 | 3184,1 |
| На душу населения, руб. | 902,0 | 1107,0 | 1201,60 | 1512,50 | 1642,10 |

Объемы платных услуг, оказываемых населению в Усть-Нейском сельском поселении, составляют 3,2-3,9% от районного объема.

В структуре оказываемых услуг преобладают услуги, носящие обязательный характер: услуги жилищно-коммунального хозяйства, учреждений образования, медицинские и транспортные услуги.

4.7.  Культура и туризм

По состоянию на  01.01.2011г. на территории сельского поселения  функционировало 8 муниципальных учреждений отрасли «Культура», в том числе 5 учреждений клубного типа и 3 библиотеки.

Материально-техническая база муниципальных учреждений культуры района не соответствует нормативам ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры, большинство зданий  полностью изношены, капитально не ремонтируются.

Макарьевский муниципальный район обладает довольно богатым туристско-рекреационным потенциалом. На территории района расположено немало памятников истории и культуры (церквей, храмов, усадеб). Однако церкви района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии. Значительная часть из них полуразрушена, в некоторых располагаются склады.

Ландшафты, сохранившие свой естественный облик и эстетическую привлекательность, разнообразную растительность и животный мир, создают в поселениях благоприятные условия для развития экологического туризма. Объектами любительской охоты стали медведь, лось, кабан, из пернатой дичи глухарь, тетерев, рябчик. Охота, сбор ягод (брусника, клюква, черника) и грибов может осуществляться на всех залесённых территориях поселения.

В районе с давних времён сохранились ремесла: лозоплетение, плетение из бересты, резьба по дереву, вышивание и вязание, и др. Но системы реализации изделий, которые, по сути, являются сувенирной продукцией, не создано.

В настоящее время туристская инфраструктура Макарьевского района  развита слабо и находится в стадии становления.  В Усть-Нейском сельском поселении в д. Селище построена и введена в эксплуатацию первая очередь базы отдыха на 12 мест для любителей активного туризма: рыбалка, охота, сплав на лодках и байдарках, сбор грибов и ягод. В дальнейшем планируется строительство и расширение базы.

На сегодняшний день в поселении и районе  преобладает неорганизованный туризм. Основными направлениями событийного туризма являются День города, праздники деревень и районные фестивали. Среди мероприятий в районе следует отметить праздник русского валенка «Макарьевская верста» – культурно-спортивный праздник с забегом в валенках вокруг Макариево-Унженского монастыря.

В остальном туристская инфраструктура  Макарьевского района и Усть-Нейского поселения не развита. Причинами этому являются: плохое состояние автомобильных дорог, отсутствие организованных туристических маршрутов, неразвитость комфортного бытового обслуживания и пр.

4.8.  Уровень жизни населения

Уровень жизни населения  всецело зависит от получаемых доходов. В течение  последних лет осуществляется реализация ряда программ, направленных на улучшение положения семьи, детей, лиц пожилого возраста и инвалидов, малоимущих граждан, возросла социальная направленность бюджетных расходов, растет удельный вес расходов консолидированного бюджета Костромской области на социальную сферу. Но, несмотря на принимаемые меры по уровню жизни населения Костромская область уступает большинству регионов Центрального федерального округа и пограничных областей: в 2009г. область находилась на 70 месте по размеру среднедушевых денежных доходов населения, на 65 месте по размеру среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций.

Основу доходов работающих жителей составляет заработная плата. В разрезе поселений Макарьевского муниципального района по размеру начисленной среднемесячной заработной платы в 2010 году  объединенное Усть-Нейское сельское поселение занимало 3-е место в районе. Размер среднемесячной начисленной заработной платы в этом году составлял 7100 рублей, что на 22% ниже среднего районного показателя. Заработная плата  в поселении имеет тенденцию роста. Темпы роста в 2009 году достигли 111,9 % к 2008 году, в 2010 году – 120,5 % в сравнении с предыдущим годом. Увеличение заработной платы обусловлено, в основном, ростом заработной платы работников бюджетной сферы, а также реализацией мероприятий по легализации «теневой» заработной платы и доведения её до среднеотраслевого уровня.

Таблица 4.10

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

рублей

| Наименование | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Макарьевскому району | 4393,0 | 6053,0 | 8200,0 | 9139,0 | 9150,0 | 10055,84 |
| Усть-Нейское поселение* | 3591,0 | 4006,0 | 5265,0 | 5894,0 | 7100,0 | 7214,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бывшее Красногорское с/п | 3338,0 | 3776,0 | 5560,0 | 6671,0 | 8005,0 | 8165,0 |
| бывш. Нижне-Нейское с/п | 3996,0 | 4523,0 | 5279,0 | 6165,0 | 7398,0 | 7545,0 |
| бывш. Усть-Нейское с/п | 4174,0 | 4541,0 | 5121,0 | 5712,0 | 6854,0 | 6991,0 |
| бывш. Юркинское с/п | 2857,0 | 3185,0 | 5100,0 | 5029,0 | 6034,0 | 6154,0 |

Примечание.  * - данные по объединенному сельскому поселению

Уровень материальной обеспеченности работающего населения  зависит также и от своевременности выплаты заработной платы. В районе работает комиссия по мобилизации доходов в бюджет, проводится мониторинг по выплате зарплаты на всех предприятиях, расположенных на территории района. Ликвидирована задолженность по выплате пенсий. Но, несмотря на принимаемые меры, уровень материальной обеспеченности жителей поселения остается низким.

Важными показателями качества жизни населения являются также наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Основные учреждения культурно-бытового обслуживания находятся в  центрах сельских поселений. В настоящее время социальное обслуживание сельского населения развито недостаточно, многие мелкие населенные пункты не обеспечены бытовыми учреждениями по причине малочисленности их населения.

Сельские поселения Макарьевского района различны по уровню своего экономического развития. Это  демонстрирует  представленная, пусть и неполная, таблица  4.11 показателей по основным видам хозяйственной деятельности за 2010 г. и таблица 4.12, характеризующая динамику и размер среднемесячной начисленной заработной платы в поселениях Макарьевского муниципального района.

Таблица 4.11

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по итогам 2010 г.

| Наименование поселения | Промышленность | Сельское хозяйство | Розничная торговля | Платные услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| Г/п Макарьев | 235 135.0 | 97.2 | - | - | 543 462.6 | 75.3 | 45 285.5 | 72.8 |
| Горчухинское с/п* | 6 817.4 | 2.8 | 5 486.0 | 5.8 | 80 555.4 | 11.1 | 9 138.5 | 14.7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Горчухинское с/п | 2 442.4 |  | 988.0 |  | - |  | - |  |
| б. Дорогининское с/п | 4 375.0 |  | 1 481.0 |  | - |  | - |  |
| б. Первомайское с/п | - |  | 1 701.0 |  | - |  | - |  |
| б. Юровское с/п | - |  | 1 317.0 |  | - |  | - |  |
| Нежитинское с/п | - |  | 5 789.0 | 6.1 | 10 500.0 | 1.5 | 1 275.8 | 2.3 |
| Николо-Макаровское с/п* | - |  | 11 019.0 | 11.7 | 21 344.0 | 3.0 | 770.6 | 1.2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Вознесенское с/п | 4 150.0 |  | 8 836.0 |  | - |  | - |  |
| б. Николо-Макаровское | - |  | 2 183.0 |  | - |  | - |  |
| Тимошинское с/п | - |  | 7 520.0 | 8.0 | 6 612.0 | 1.0 | 684.0 | 1.1 |
| Унженское с/п* | - |  | 21 599.0 | 22.8 | 19 752.0 | 2.7 | 1 287.4 | 1.5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Княжевское с/п | - |  | 14 165.0 |  | - |  | - |  |
| б. Сивковское с/п | - |  | 2 131.0 |  | - |  | - |  |
| б. Унженское с/п | - |  | 5 302.0 |  | - |  | - |  |
| Усть-Нейское с\п* | - |  | 28 856.0 | 30.6 | 26 244.0 | 3.6 | 2 938.8 | 4.8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Красногорское с/п | - |  | 7 771.0 |  | - |  | - |  |
| б. Нижне-Нейское с/п | - |  | 15 329.0 |  | - |  | - |  |
| б. Усть-Нейское с/п | - |  | 2 196.0 |  | - |  | - |  |
| б. Юркинское с/п | - |  | 3 560.0 |  | - |  | - |  |
| Шемятинское с/п | - |  | 14 132.0 | 15.0 | 12 877.0 | 1.8 | 912.0 | 1.6 |
| Итого по району | 241 955.7 | 100.0 | 94 401.0 | 100.0 | 721347.0 | 100.0 | 62 292.0 | 100.0 |

Примечание.  *Данные по объединенным поселениям

Таблица 4.12

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

по итогам 2010 г.

| Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | оценка 2011 | прогноз 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г/п Макарьев | 4 240.0 | 5 264.0 | 6 850.0 | 9 759.0 | 10 844.0 | 11144.7 | 12 036.2 | 13 730.3 |
| Горчухинское с/п* | - | - | - | - | - | 7 436.2 | 7 616.2 | 7 955.0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Горчухинское с/п | 3 951.0 | 3 700.0 | 6 984.0 | 7 169.0 | 6 314.4 |  |  |  |
| б. Дорогининское с/п | 2 947.0 | 4 337.0 | 5 893.0 | 7 220.0 | 7 808.9 |  |  |  |
| б. Первомайское с/п | 4 569.0 | 1 812.0 | 6 632.0 | 7 958.0 | 6 805.2 |  |  |  |
| б. Юровское с/п | 3 143.0 | 4 927.0 | 4794.0 | 5 631.0 | 6 927.8 |  |  |  |
| Нежитинское с/п | 2 808.0 | 3 430.0 | 5 462.3 | 6 088.8 | 8 417.7 | 6 629.3 | 6 933.6 | 7 706.0 |
| Николо-Макаровское с/п* |  |  |  |  |  | 7 600.0 | 7 820.0 | 7 900.0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Вознесенское с/п | 2 491.0 | 4 174.0 | 4 242.0 | 5 920.0 | 6 930.4 |  |  |  |
| б. Николо-Макаровское | 2 607.0 | 3 000.0 | 3 282.0 | 5 710.0 | 6 910.7 |  |  |  |
| Тимошинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унженское с/п* |  |  |  |  |  | 6 307.7 | 6 727.0 | 7 250.7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Княжевское с/п | 3 323.0 | 4 235.0 | 4 958.0 | 6 247.0 | 7 183.0 |  |  |  |
| б. Сивковское с/п | 2 167.0 | 2 501.0 | 3 541.0 | 5 290.0 | 6 612.9 |  |  |  |
| б. Унженское с/п | 3 370.0 | 415.0 | 6 010.0 | 6 534.0 | 6 863.0 |  |  |  |
| Усть-Нейское с\п* |  |  |  |  |  | 7 100.0 | 7 250.0 | 7 395.5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Красногорское с/п | 2 650.0 | 3 338.0 | 3 776.0 | 5 560.0 | 6 671.9 |  |  |  |
| б. Нижне-Нейское с/п | 3 047.0 | 3 996.0 | 4 523.8 | 5 219.8 | 6 165.6 |  |  |  |
| б. Усть-Нейское с/п | 2 883.0 | 4 174.0 | 4 541.0 | 5 121.0 | 5 712.4 |  |  |  |
| б. Юркинское с/п | 2 491.0 | 2 857.0 | 3 185.0 | 5 100.0 | 5 029.7 |  |  |  |
| Шемятинское с/п | 2 883.0 | 3 474.0 | 4 195.0 | 5 900.0 | 5 902.8 | 6 380.0 | 6 540.0 | 7 270.8 |
| Итого по району | 3 761.0 | 4 393.0 | 6 053.0 | 8 200.0 | 9 139.0 | 9 423.1 | 10 055.8 | 11 252.5 |

Примечание.  *Данные по объединенным поселениям

Неравномерное развитие сельских поселений тормозит динамичное градостроительное развитие территории всего района, поэтому наряду с требованием устойчивого развития территории, важное значение имеет выравнивание уровней социально-экономического развития отдельных её частей.

5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Население

Численность населения Усть-Нейского сельского поселения на 01.01.2011 года составила 1939 человек. Удельный вес населения в общей численности населения Макарьевского муниципального района составляет 12.1% (при удельном весе территории – 15%). Среди  8-и муниципальных образований Макарьевского района Усть-Нейское сельское поселение занимает 3-е место в районе по численности населения. Плотность населения составляет 2.7 человека на квадратный километр (4 место в районе). Наименьшую плотность – 0.5 человека на квадратный километр имеет Тимошинское сельское  поселение, а  относительно населенными являются Нежитинское сельское поселение (3.9 чел./кв.км), Николо-Макаровское сельское поселение (3.50 чел. на кв. км) и городское поселение г.Макарьев, имеющее плотность населении 22.6 чел. на кв.км.

Удельный вес населения Усть-Нейского объединенного сельского поселения в общей численности сельского населения в последние годы оставался на уровне 19-22%.

В таблице 5.1 приведена сравнительная характеристика поселений Макарьевского муниципального района.

Таблица 5.1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЙ МАКАРЬЕВСКОГО РАЙОНА

на 01.01.2011 года

| Наименование поселения | Площадь поселения | Численность населения | Плотность чел/кв км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | уд. вес (%%) | всего | уд. вес (%%) |  |
|  | (кв.км) |  | (чел.) |  |  |
| Всего по району | 4 854.85 | 100.0 | 15 890 | 100.0 | 3.3 |
| в том числе по поселениям: |  |  |  |  |  |
| Горчухинское сельское поселение * | 1 390.15 | 28.6 | 4297 | 27.0 | 3.1 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| б. Горчухинское с/п | 262.80 | 18.9 | 1 509 | 35.1 | 5.7 |
| б. Дорогининское с/п | 215.20 | 15.5 | 949 | 22.1 | 4.4 |
| б. Первомайское с/п | 234.55 | 16.9 | 1 155 | 26.9 | 4.9 |
| б. Юровское с/п | 677.60 | 48.7 | 684 | 15.9 | 1.0 |
| Нежитинскосельское поселение е | 137.90 | 0.8 | 534 | 3.4 | 3.9 |
| Николо-Макаровское сельское поселение * | 330.10 | 6.8 | 901 | 5.7 | 2.7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Вознесенское с/п | 182.80 | 55.4 | 459 | 50.9 | 2.5 |
| б. Николо-Макаровское | 147.30 | 44.6 | 442 | 49.1 | 3.0 |
| Унженское сельское поселение е* | 746.60 | 9.8 | 917 | 5.8 | 1.2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| б. Княжевское с/п | 238.70 | 32.0 | 346 | 38.7 | 1.5 |
| б. Сивковское с/п | 193.10 | 25.9 | 163 | 17.8 | 0.8 |
| б. Унженское с/п | 314.80 | 42.1 | 408 | 44.4 | 1.3 |
| Усть-Нейское сельское поселение * | 726.75 | 15.0 | 1 939 | 12.1 | 2.7 |
| б. Красногорское с/п | 129.35 | 17.8 | 502 | 25.9 | 3.9 |
| б. Нижне-Нейское с/п | 208.10 | 28.6 | 446 | 23.0 | 2.1 |
| б. Усть-Нейское с/п | 202.20 | 27.8 | 424 | 21.9 | 2.1 |
| б. Юркинское с/п | 187.10 | 25.8 | 567 | 29.2 | 3.0 |

Примечание. Бывшие сельские поселения рассмотрены в структуре объединенных сельских поселений

В таблице 5.2-5.3 приводится динамика численности населения Усть-Нейского сельского поселения.

Таблица 5.2

ДИНАМИКА И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАСЕЛЕНИЯ

В СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

человек на начало года по объединенному сельскому поселению

| Годы | 1996 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По поселению | - | - | - | 2 075 | 2 026 | 1 971 | 1 954 | 1 943 | 1 939 |
| По району | 23 751 | 22 200 | 18 436 | 18 012 | 17 638 | 17 431 | 17 533 | 15 967 | 15 890 |
| Уд. вес (%) | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | - | 12.2 |

Примечание.	1. По данным Федеральной службы государственной статистики по Костромской области. 
Статистический сборник «Городские округа и муниципальные районы Костромской 
области» и администрации сельского поселения.

Таблица 5.3

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

человек на начало года по объединенных сельских поселений

| годы | Усть- Нейское * с/п | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | бывш. Красногорское с/п | бывш. Нижне-Нейское с/п | бывш. Усть-Нейское с/п | бывш. Юркинское с/п |
| 2006 | 2075 | 554 | 435 | 493 | 593 |
| 2007 | 2026 | 536 | 443 | 475 | 572 |
| 2008 | 1971 | 509 | 428 | 464 | 570 |
| 2009 | 1954 | 506 | 453 | 445 | 550 |
| 2010 | 1943 | 503 | 448 | 436 | 556 |
| 2011 | 1939 | 502 | 446 | 424 | 567 |

Примечание. * - данные по объединенному сельскому поселению

Как видно из приведенных данных, население Усть-Нейского сельского поселения уменьшается. По сравнению с 2006 годом население к 1 январю 2011 года уменьшилось на 136 человек или на 6.6 %. В таблице 5.4 приведена сравнительная характеристика убыли населения в отдельных сельских поселениях района и области.

Таблица 5.4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ

человек на начало года

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего населения | Прирост, убыль (%%) | Всего населения | Прирост, убыль (%%) | Всего населения | Прирост, убыль (%%) | Всего населения | Прирост, убыль (%%) | Всего населения | Прирост, убыль (%%) |
| Макарьевский р-н |
| - все население | 17 638 | 97.92 | 17 431 | 98.83 | 17 533 | 100.59 | 15 967 | 91.1 | 15 890 | 99.5 |
| - сельское население | 10 200 | 97.1 | 9 900 | 97.1 | 9 800 | 99.0 | 8 853 | 90.3 | 8 794 | 99.3 |
| Усть-Нейское с/п* | 2 026 | 97.6 | 1 971 | 97.3 | 1954 | 99.1 | 1943 | 99.4 | 1 939 | 99.8 |
| Н-Макаровское с/п* | 925 | 98.6 | 942 | 101.8 | 918 | 97.5 | 880 | 95.9 | 901 | 102.6 |
| Горчухинское с/п* | 4 734 | 97.2 | 4 594 | 97.0 | 4 482 | 97.6 | 4 394 | 98.0 | 4 297 | 97.8 |
| Унженское с/п* | 1016 | 96.6 | 997 | 98.1 | 989 | 99.2 | 941 | 95.1 | 917 | 97.5 |
| Нежитинское с/п | 554 | 98.58 | 554 | 100.0 | 559 | 100.01 | 546 | 97.67 | 534 | 97.80 |
| МР город Нея и Нейский район |
| - все население | 16 224 | 97.3 | 16 077 | 99.2 | 15 914 | 99.0 | 14 152 | 88.9 | 14 103 | 99.7 |
| - сельское население | 5 283 | 97.2 | 5 197 | 98.4 | 5 093 | 98.0 | 4 325 | 84.9 | 4 316 | 99.8 |
| Солтановское с/п* | 871 | 97.1 | 833 | 95.6 | 808 | 97.0 | 767 | 94.9 | - | - |
| Номженское с/п | 887 | 101.0 | 911 | 102.7 | 901 | 98.9 | 869 | 96.5 | - | - |
| Тотомицкое с/п | 720 | 96.50 | 693 | 94.90 | 689 | 99.40 | 682 | 99.00 | - | - |
| Парфеньевский район |
| - все население | 7 334 | 98.63 | 7 228 | 98.55 | 7 166 | 99.14 | 6 387 | 89.1 | 6 353 | 99.5 |
| - сельское население | 7 334 | 98.63 | 7 228 | 98.55 | 7 166 | 99.14 | 6 387 | 89.1 | 6 353 | 99.5 |
| Парфеньевское с/п* | 3 859 | 99.15 | 3 811 | 98.76 | 3 769 | 98.89 | - | - | - | - |
| Н-Поломское с/п* | 2 531 | 98.40 | 2 546 | 100.59 | 2 517 | 98.86 | - | - | - | - |
| Матвеевское с/п | 1 122 | 98.51 | 1 088 | 96.96 | 1 067 | 98.07 | - | - | - | - |
| Потрусовское с/п | 185 | 99.46 | 184 | 99.46 | 187 | 101.63 | - | - | - | - |
| Костромская область (тыс. чел.) |
| - все население | 708.9 | 98.88 | 697.0 | 99.29 | 692.3 | 99.32 | 688.0 | 99.38 | 666.3 | 96.9 |
| - сельское население | 220.3 | 99.0 | 218.0 | 99.0 | 216.0 | 99.1 | 201.3 | 93.2 | 200.6 | 99.7 |
| Ивановская область (тыс. чел.) |
| - все население | 1 088 | 98.9 | 1 080 | 99.3 | 1 073 | 99.4 | 1 067 | 99.4 | - | - |
| - сельское население | 209.9 | 98.4 | 207.4 | 98.8 | 206.0 | 99.3 | 205.9 | 99.99 | - | - |
| Ярославская область (тыс. чел.) |
| - все население | 1320 | 99.4 | 1315 | 99.6 | 1 310 | 99.6 | 1 306 | 99.7 | - | - |
| - сельское население | 242.9 | 98.9 | 240.7 | 99.1 | 238.4 | 99.0 | 237.7 | 99.7 | - | - |
| Центральный федеральный округ (тыс. чел.) |
| - все население | 37 218 | 99.6 | 37 151 | 99.8 | 37 122 | 99.9 | 37 118 | 99.9 | - | - |
| - сельское население | 7257.5 | 98.6 | 7207.3 | 99.3 | 7127.4 | 98.0 | 7089.5 | 99.5 | - | - |
| Российская Федерация (тыс. чел.) |
| - все население | 142221 | 99.6 | 142009 | 99.9 | 141904 | 99.9 | 141914 | 100.0 | - | - |
| - сельское население | 38 400 | 99.3 | 38 200 | 99.5 | 38 172 | 99.9 | 38 175 | 100.0 | - | - |

Примечания.          1. По данным сельских администраций и  Федеральной службы государственной статистики по Костромской области.

2. * Убыль населения по отношению к предыдущему году.

Сложившееся соотношение рождаемости и смертности привело к прогрессирующей естественной убыли населения, характерной для подавляющего большинства регионов России. Анализ ситуации свидетельствует, что в  Костромской области данные процессы протекают более интенсивно, чем в среднем по стране.  К примеру, коэффициент естественного прироста населения  в период 2002-2009 г.г. имел отрицательное значение и составлял в целом по стране от 6.5 до 1.8; по Костромской области - от 11.7 до 5.4; по ЦФО – от 9.6 до 4.7. Данный показатель по Макарьевскому муниципальному району составлял за аналогичный период от -14.5 до -12.4. В последние годы ни одно из  сельских поселений Макарьевского района не имеет естественного прироста населения.

Общенациональная тенденция снижения рождаемости и естественного прироста при быстром увеличении смертности в полной мере проявилась и в Усть-Нейском сельском поселении. Существенное сокращение населения происходит в основном за счет его естественной убыли.

Динамика и показатели естественного движения населения Усть-Нейского сельского поселения приведены в таблицах 5.5-5.6 и рис. 5.1.

Таблица 5.5

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ

человек

| Наименование показателя | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Родилось | - | - | - | 15 | 8 | 2 | 4 |
| Умерло | - | - | - | 45 | 58 | 48 | 46 |
| Естественный прирост (убыль) | - | - | - | -30 | -50 | -46 | -42 |

Примечание.   По данным администрации сельского поселения.

Таблица 5.6

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

на 1000 человек

| Наименование показателя | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Родилось | - | - | - | 7.6 | 4.1 | 1.0 | 2.1 |
| Умерло | - | - | - | 22.8 | 29.7 | 24.7 | 23.7 |
| Естественный прирост (убыль) | - | - | - | -15.2 | 25.6 | -23.7 | 21.6 |

Примечание.  По данным администрации сельского поселения

Рис. 5.1. Динамика естественного прироста

Таблица 5.7

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

на 1000 человек

| Наименование | Г О Д Ы |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Макарьевский район | родилось | 6.6 | - | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.8 |
|  | умерло | 21.1 | - | 23.7 | 21.2 | 21.6 | 21.1 | 24.8 |
|  | ест. прирост (убыль) | -14.5 | - | -14.9 | -11.8 | -12.4 | -12.1 | -15.0 |
| Усть-Нейское с/поселение* | родилось | - | - | - | - | 7.6 | 4.1 | 1.0 |
|  | умерло | - | - | - | - | 22.8 | 29.7 | 24.7 |
|  | ест. прирост (убыль) | - | - | - | - | -15.2 | 25.6 | -23.7 |
| Унженское с/поселение* | родилось | 5.5 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.3 |
|  | умерло | 14.3 | 30.6 | 25.7 | 20.7 | 19.1 | 8.1 | 25.5 |
|  | ест. прирост (убыль) | -8.8 | -26.9 | -22.8 | -18.7 | -15.1 | -5.1 | -21.2 |
| Горчухинское с/поселение* | родилось | - | - | 3.9 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 5.2 |
|  | умерло | - | - | 23.6 | 19.7 | 22.6 | 19.6 | 23.4 |
|  | ест. прирост (убыль) | - | - | -19.7 | -14.0 | -17.8 | -15.1 | -18.2 |
| Николо-Макаровское с/п* | родилось | - | 5.0 | 3.2 | 8.6 | 10.6 | 7.6 | 6.8 |
|  | умерло | - | -35.3 | -22.3 | -19.5 | -13.8 | 21.8 | 23.9 |
|  | ест. прирост (убыль) | - | -30.3 | -19.1 | -10.9 | -3.2 | -14.2 | -17.1 |
| Нежитинское с/поселение | родилось | - | 3.5 | 1.8 | 7.2 | 10.8 | 3.8 | 11.2 |
|  | умерло | - | 33.4 | 30.2 | 16.2 | 25.3 | 28.6 | 29.9 |
|  | ест. прирост (убыль) | - | -29.9 | -28.4 | -9.0 | -14.5 | -24.8 | -18.7 |
| Парфеньевский район | родилось | 10.4 | 9.1 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 12.2 | 11.1 |
|  | умерло | -20.7 | -23.2 | -22.5 | -21.3 | -21.9 | 21.2 | 20.7 |
|  | ест. прирост (убыль) | -10.3 | -14.1 | -10.1 | -10.0 | -8.9 | 9.0 | 9.6 |
| Парфеньевское с/поселение* | родилось | - | 0.3 | 10.9 | 12.4 | 9.3 | нет данных |
|  | умерло | - | -2.6 | -15.0 | -15.5 | -14.9 |  |
|  | ест. прирост (убыль) | - | -2.3 | -4.1 | -3.1 | -5.6 |  |
| Костромская область | родилось | 7.9 | 9.7 | 10.0 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.1 |
|  | умерло | -18.3 | -21.0 | -18.9 | -17.8 | -18.0 | 17.2 | 17.7 |
|  | ест. прирост (убыль) | -10.4 | -11.3 | -8.9 | -7.1 | -6.7 | 5.4 | -5.6 |
| Ивановская область | родилось | 7.2 | 8.7 | 9.0 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | - |
|  | умерло | 20.8 | 22.0 | 20.0 | 18.8 | 19.3 | 18.6 | - |
|  | ест. прирост (убыль) | -13.6 | -13.3 | -11.0 | -9.0 | -9.0 | -8.0 | - |
| Ярославская область | родилось | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | - |
|  | умерло | 18.0 | 19.9 | 18.3 | 17.5 | 17.4 | 16.6 | - |
|  | ест. прирост (убыль) | -10.7 | -10.7 | -8.9 | -7.6 | -7.0 | -5.7 | - |
| ЦФО | родилось | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | - |
|  | умерло | 17.0 | 17.4 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | - |
|  | ест. прирост (убыль) | -9.6 | -8.6 | -7.7 | -6.4 | -5.8 | -4.7 | - |
| Российская Федерация | родилось | 8.7 | 10.2 | 10.4 | 11.3 | 12.1 | 12.4 | - |
|  | умерло | 15.3 | 16.1 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | - |
|  | ест. прирост (убыль) | -6.6 | -5.9 | -4.8 | -3.3 | -2.5 | -1.8 | - |

Примечание.	1. По данным администрации сельского поселения и Федеральной службы государственной статистики по Костромской области. Статистический сборник «Городские округа и муниципальные районы Костромской области»

2. * – данные по объединенному сельскому поселению

Превышение смертности над рождаемостью, начавшееся еще в конце 70-х годов прошлого столетия из-за оттока из сельской местности молодежи и значительно возросшее в 90-х годах, в последние годы  постепенно снижается.

Естественные потери населения не только в поселении, но в районе и области, и в стране в целом, обусловлены двумя негативными направлениями демографических процессов, сложившимися в естественном движении населения:

1. Интенсивным снижением рождаемости. Уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения: в последние годы в среднем на одну женщину репродуктивного возраста в целом по области приходилось 1,39-1.46 рождений, а для замещения поколения родителей их детьми требуется, чтобы этот показатель составлял  2,14 – 2,15 рождений.

2. Высоким уровнем смертности. Значительная величина общего показателя смертности во многом обусловлена ее высоким уровнем среди трудоспособного населения, при этом смертность мужчин в трудоспособном возрасте почти в 3.4 раза выше, чем  женщин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) играет миграция. Сокращение роста населения в целом по району вызвано не только низким темпом естественного прироста, но и большим миграционным оттоком населения, который Усть-Нейское поселение, как и многие другие в области, начали испытывать гораздо раньше - еще в 70-е годы.

Основной причиной миграции из сельской местности является стремление людей к продолжению образования, повышению квалификации и материальной обеспеченности, улучшению культурно-бытовых условий, отсутствием мест приложения труда.

В таблицах 5.8 и 5.9 приводится характеристика миграционного движения населения Усть-Нейского сельского поселения.

Таблица 5.8

ДИНАМИКА МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

человек

| Наименование показателя | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Прибыло | - | - | - | - | 61 | 74 | 47 |
| Убыло | - | - | - | - | 28 | 39 | 9 |
| Миграционный прирост | - | - | - | - | 33 | 35 | 38 |

Примечание.   По данным администрации сельского поселения.

Таблица 5.9

ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

на 1 000 человек

| Наименование показателя | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Прибыло | - | - | - | - | 31.2 | 38.1 | 24.2 |
| Убыло | - | - | - | - | 14.3 | 20.0 | 4.6 |
| Миграционный прирост | - | - | - | - | 16.9 | 18.1 | 19.6 |

Примечание.   По данным администрации сельского поселения.

Общая динамика движения населения Усть-Нейского сельского поселения, учитывающая естественный и миграционный приросты, приведена в таблицах 5.10 и 5.11.

Таблица 5.10

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

человек

| Наименование показателя | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Естественный прирост (убыль) | - | - | - | -30 | -50 | -46 | -42 |
| Миграционный прирос(убыль) | - | - | - | - | 33 | 35 | 38 |
| Общий прирост (убыль) | - | - | - | - | -17 | -11 | -4 |

Примечание.	 По данным администрации сельского поселения

Таблица 5.11

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

на 1000 человек

| Наименование показателя | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Естественный прирост (убыль) | - | - | - | -15.2 | 25.6 | -23.7 | 21.6 |
| Миграционный прирос(убыль) | - | - | - | - | 16.9 | 18.1 | 19.6 |
| Общий прирост (убыль) | - | - | - | - | -8.7 | -5.6 | -2.0 |

Примечание.   По данным администрации сельского поселения

Процессы естественного воспроизводства населения связаны с состоянием семейных отношений в обществе. В частности, на уровень рождаемости влияет как число заключаемых браков, так и число разводов (показатель стабильности семейных отношений, таблица 5.12).

Количество заключаемых браков не равномерно на протяжении последних лет. в 2008-2009 г.г. зафиксировано наибольшее количество заключенных браков, а на следующий год резкий спад.

Таблица  5.12

БРАКИ И РАЗВОДЫ

| Наименование | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Браков |
| всего | 7 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 |
| на 1000 жителей | 3.4 | 2.5 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 2.1 |
| Разводов |
| всего | - | - | - | - | - | 1 |
| на 1000 жителей | - | - | - | - | - | 0.5 |

Примечание.  По данным администрации сельского поселения

Половая структура населения характеризуется значительным преобладанием женщин (в пределах 52.8 % от общей численности населения Усть-Нейского сельского поселения). Женское население к началу  2011 году превышало мужское на 109 человек или на 5.6 %..

Соотношение мужчин и женщин в Усть-Нейском сельском поселении составило на 1 января 2011 года 1119  женщин на 1000 мужчин. Ниже в таблице дана сравнительная характеристика половой структуры населения в ряде сельских поселений Макарьевского муниципального района, соседних районов и регионов, а также в целом по ЦФО и Российской Федерации.

Таблица 5.13

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СООТНОШЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

женщин на 1 000 мужчин на 1 января

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макарьевский район | - | - | - | - | - | 1 184 | - |
| Усть-Нейское с/п | - | - | - | - | - | - | 1 119 |
| Унженское с/п | - | - | - | - | - | - | - |
| Николо-Макаровское с/п | - | - | - | - | - | - | - |
| Горчухинское с/п | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежитинское с/п | - | - | - | - | - | - | - |
| Парфеньевский район | 1 115 | 1 120 | 1 133 | 1 129 | 1 128 | 1 128 | - |
| Парфеньевское с/п | - | - | - | - | 1 115 | - | - |
| Николо-Поломское с/п | - | - | - | 1 053 | 1 037 | - | - |
| Кологривский район | - | - | - | - | - | 1 133 | - |
| Судиславский район | 1 095 | 1 104 | 1 123 | 1 103 | 1 102 | 1 078 | - |
| Чухломский район | 1 127 | 1 123 | 1 149 | 1 125 | 1 124 | 1 107 | - |
| МР город Нея и Нейский р-н |  |  |  |  |  | 1 213 | - |
| Мантуровский район | 1 125 | 1 139 | 1 134 | 1 143 | 1 148 | 1 154 | - |
| Костромская область | 1 196 | 1 201 | 1 202 | 1 203 | 1 204 | 1 192 | - |
| Ивановская область | 1 241 | 1 247 | 1 249 | 1 249 | 1 247 | - | - |
| Ярославская область | 1 225 | 1 231 | 1 233 | 1 235 | 1 235 | - | - |
| Российская Федерация | 1 154 | 1 158 | 1 160 | 1 161 | 1 162 | - | - |
| ЦФО | 1 171 | 1 175 | 1 177 | 1 178 | 1 179 | - | - |

Примечание.  1. Данные Федеральной службы государственной статистики по Костромской области.

Превышение доли женщин связано с более высоким уровнем смертности среди мужского населения

5.2.  Трудовые ресурсы

На сегодняшний день  рынок трудовых ресурсов объединенного Усть-Нейского сельского поселения, как и в целом  по району, находится в непростой ситуации, складывающейся в связи с изменениями в экономике и демографии. Естественная убыль населения, обусловленная снижением рождаемости и большим числом людей пенсионного возраста, приводит к ежегодному снижению численности экономически активного населения и ограничивает возможности ее увеличения.

Таблица 5.14

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

человек на начало года

|  | 2011г. |
| --- | --- |
| Население поселения, всего | 1 939 |
| в том числе: |  |
| Моложе трудоспособного (0-16 лет) | 210 |
| В трудоспособном возрасте, из них | 977 |
| неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 85 |
| лица, занятые в домашнем и подсобном хозяйстве | 12 |
| учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от пр-ва | 67 |
| незанятое население, нуждающееся в трудоустройстве | 40 |
| имеющие статус «безработные» | 15 |
| Население в пенсионном возрасте | 752 |
| в т.ч. работающие пенсионеры | 41 |
| Выезжают на работу из поселения, всего | 328 |
| из них: |  |
| в другие населенные пункты района | 164 |
| за пределы района | 164 |

Таким образом, в возрастной структуре населения стабильно сохраняется тенденция, совпадающая с общей по стране, к сокращению доли населения моложе трудоспособного возраста и роста доли населения пенсионного возраста.

Для Усть-Нейского сельского поселения характерен высокий коэффициент демографической нагрузки, что является следствием сформировавшейся деформированной возрастной структуры населения. На начало 2011 года он составил 985 человек нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного населения. В таблице 5.14 приведена сравнительная таблица возрастного состава населения отдельных сельских поселений области в сравнении с другими регионами.

В структуре населения Усть-Нейского с/п основную долю составляет трудоспособное население – 50,4%, старше трудоспособного – 38,8%, моложе трудоспособного возраста – 10,8%.

Таблица 5.15

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ

на 01.01.2009 года

| Наименование | Все население (тыс. чел.) | В том числе: | Кду* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного возраста | в трудоспо-собном возрасте | старше трудоспо-собного возраста |  |
|  | всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% |  |
| Макарьевский район | 17 533 | 100.0 | 2 318 | 13.2 | 9 923 | 56.6 | 4 930 | 30.2 | 730 |
| Усть-Нейское с/п | 1 971 | 100.0 | 214 | 10.9 | 997 | 50.5 | 760 | 38.6 | 997 |
| Унженское с/п | 997 | 100.0 | 107 | 10.7 | 603 | 60.5 | 287 | 28.8 | 653 |
| Горчухинское с/п | 4 594 | 100.0 | 566 | 12.3 | 2 584 | 56.2 | 1 444 | 31.5 | 778 |
| Кологривский район | 7 466 | 100.0 | 1 067 | 14.3 | 4 428 | 59.3 | 1 971 | 26.4 | 686 |
| Ильинское с/п | 1 026 | 100.0 | 166 | 16.2 | 593 | 57.8 | 267 | 26.0 | 730 |
| Суховерховское с/п | 647 | 100.0 | 126 | 19.5 | 351 | 54.2 | 170 | 26.3 | 843 |
| Парфеньевский район | 7.228 | 100.0 | 1.219 | 16.8 | 4.290 | 59.4 | 1.705 | 23.8 | 685 |
| Парфеньевское с/п* | 3.811 | 100.0 | 0.701 | 18.4 | 2.283 | 60.0 | 0.827 | 21.6 | 669 |
| Николо-Поломское с/п* | 0.506 | 100.0 | 0.376 | 14.8 | 1.691 | 66.4 | 0.479 | 18.8 | 506 |
| Мантуровский район | 5.862 | 100.0 | 0.813 | 13.9 | 3.307 | 56.4 | 1.742 | 29.7 | 772 |
| Судиславский район | 14.028 | 100.0 | 2.238 | 16.0 | 8.664 | 61.8 | 3.126 | 22.2 | 619 |
| Чухломский район | 12.712 | 100.0 | 2.061 | 16.2 | 7.560 | 59.5 | 3.091 | 24.3 | 681 |
| Костромская область | 697.0 | 100.0 | 103.9 | 14.9 | 432.8 | 62.1 | 160.3 | 23.0 | 610 |
| Ивановская область | 1 080.0 | 100.0 | 148.0 | 13.7 | 663.1 | 61,4 | 268.9 | 24.9 | 629 |
| Ярославская область | 1 315.0 | 100.0 | 182.8 | 13.9 | 810.0 | 61.6 | 322.2 | 24.5 | 623 |
| Российская Федерация | 142 009 | 100.0 | 22 437 | 15.8 | 89 749 | 63.2 | 28 822 | 21.0 | 566 |
| ЦФО | 37 151 | 100.0 | 5 052.5 | 13.6 | 23 219 | 62.5 | 8 879.5 | 23.9 | 600 |

Примечание.	 1. *Кду - коэффицрент демографической нагрузки - число лиц нетрудоспособных 
возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста

2. * Данные по объединенному поселению

Доля работающих людей в общем числе трудоспособного населения составляет 60,6%. Причем среди работающих жителей  55 % работает вне зоны проживания - в Костроме, Москве, Макарьеве и пр. Отсутствие промышленных предприятий, нестабильность в  сельском хозяйстве и низкая заработная плата являются причинами, по которым местное население уезжает на заработки в более благополучные районы области и за ее пределы.

Значительная часть трудоспособного населения (8,7%) являются неработающими инвалидами и льготными пенсионерами. Наряду с этим, в поселении зафиксирована безработица. На сегодня около 5% жителей трудоспособного возраста являются незанятыми и нуждаются в трудоустройстве.

Таблица 5.16

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

### на 01.01.2011г.

| Наименование | Форма собственности | Кол-во работающих | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные |  |  |  |
| СПК «Заря» | частная | 37 | с/х производство |
| СПК «Русь» | частная | 86 | с/х производство |
| СПК «Юркино» | частная | 11 | с/х производство |
| СПК «Якимово» | частная | 16 | с/х производство |
| СПК «Рассвет» | частная | 5 | с/х производство |
| Пилорамы | частная | ≈20 | деревообработка |
| Итого |  | 175 |  |
| Обслуживающие |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | муниципальная | 4 | Управление |
| Отделение почтовой связи (4) | муниципальная | 11 | Услуги почты |
| Фельдшерский пункт (5) | муниципальная | 5 | здравоохранение |
| Торговые предприятия (9) | частная | 12 | торговля |
| Итого |  | 32 |  |
| Учреждения образования и культуры |  |  |  |
| Общеобразовательная школа (2) | муниципальная | 36 | образование |
| Дом культуры (5) | муниципальная | 18 | культура |
| Сельская библиотека (3) | муниципальная | 3 | библиотеч. дело |
| Итого |  | 57 |  |
| ВСЕГО |  | 264 |  |

В структуре рынка труда Усть-Нейского сельского поселения наибольший процент занимают работающие на сельскохозяйственных предприятиях. На сегодняшний день в агропромышленном комплексе поселения трудится около 59% от общего числа работающих жителей.

Значительная часть населения занята в организациях бюджетной сферы: административных, образования и культуры, здравоохранения. Численность бюджетников составляет 77 человек или 29 % от учтенной численности работающих.

На лесозаготовках и деревообработке поселения трудится около 8 % работающих жителей Усть-Нейского с/п, в торговле - 12 человек или 4,5%.

Кроме этого население работает на временных условиях либо без оформления договоров, выезжает  в другие районы без оформления регистрации, часть - трудится в личных подсобных хозяйствах, занимаясь разведением скота и птицы. Это мешает представить полную и достоверную картину состояния дел на рынке труда сельского поселения. С другой стороны часть неучтенного трудоспособного населения создает резерв трудовых ресурсов, которые можно привлечь на вновь создаваемые предприятия или при расширении существующих.

В последние годы ситуация на рынках труда приобретает новые черты -  повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов, что обусловливает необходимость их обучения или переподготовки. Состав безработных меняется в зависимости от имеющегося образования.

ВЫВОДЫ:

- В настоящее время в Усть-Нейском сельском поселении и Макарьевском районе в целом сложилась крайне неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик демографического потенциала.

- Общее сокращение численности населения обусловлено, в первую очередь, негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и определенной стабилизации уровня смертности в районе совпадают с общей ситуацией в регионе, ЦФО и стране в целом. Однако Костромская область имеет более неблагополучные современные показатели естественного воспроизводства населения.

- В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного (соответственно 38.8 и 10.8 процента в общей структуре населения в объединенном сельском поселении).

- Сокращение численности населения района обуславливается помимо естественной убыли также миграционным оттоком населения. Одной из причин отрицательной миграции является снижение общего благосостояния населения и, как следствие, отток местного населения в более благополучные районы области и за ее пределы.

В настоящее время руководством области проводится работа, направленная на преломление негативных тенденций и улучшение демографической ситуации.

- Резервы улучшения демографической ситуации в Усть-Нейского сельском поселении, как в Макарьевском районе, Костромской области и стране в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

- Положительные тенденции в экономическом развитии страны, Костромской области и района, проведение административных реформ, реализация общенациональных и региональных социальных проектов в области улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства явятся в будущем основой для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации  и сохранения и поддержания демографического потенциала.

6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», принятый ГД ФС РФ 20.12.2001 г., обязывает при планировании застройки "соблюдать требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством» (ст. 44, п. 2).

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по основным направлениям:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние и охрана водных ресурсов:

- состояние поверхностных вод;

- состояние подземных вод;

- отходы производства и потребления;

- состояние почв;

- радиационная обстановка.

6.1. Состояние воздушного бассейна

Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ из различных источников. Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) определяет степень разрушающего воздействия на данный регион. Можно сказать, что степень загрязнения атмосферы зависит от числа и массы выбросов. Оценка результатов загрязнения атмосферы включает отрицательное воздействие не только на отдельные объекты живой природы, т.е. людей, животных, растения, но и на неживые составляющие природы, включая воду, почву и ландшафт в целом, строения и материалы. В более широком смысле в качестве такого отрицательного воздействия можно рассматривать саму загрязненную атмосферу, климат, а также ряд экономических и социальных условий. Загрязнение атмосферы включает значительное число действий и явлений, ведущих к ухудшению ее исходного, природного качества.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения.

На основании Закона Костромской области № 13-5-ЗКО от 08.12.2010 «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Макарьевском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», принятого Костромской областной думой 07 декабря 2010 года, Красногорское, Юркинское, Усть-Нейское и Нижне-Нейское сельские поселения Макарьевского муниципального района Костромской области были объединены в муниципальное образование Усть-Нейское сельское поселение Макарьевского муниципального района Костромской области с административным центром деревня Якимово.

Основным видом трудовой деятельности населения Усть-Нейского сельского поселения является производство сельскохозяйственной продукции. В последние годы производство сельхозпродукции заметно снизилось. Это связано с тем, что хозяйства низкорентабельны или убыточны.

В настоящее время в поселениях, вошедших в состав Усть-Нейского сельского поселения, существует пять действующих сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 6.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| № пп | Наименование с/х предприятия | Адрес | Основные виды продукции | Среднегодовая численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | СПК «Заря» | д. Ефино Красногорское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | 30 | 31 | 32 |
| 2 | СПК «Русь» | д.Стариково Н-Нейское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | 80 | 82 | 79 |
| 3 | СПК «Юркино» | д. Юркино Юркинское с/п | Мясо | - | 10 | 11 |
| 4 | СПК «Якимово» | д. Якимово Усть-Нейское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | - | 16 | 16 |
| 5 | СПК «Рассвет» | д. Юркино Юркинское с/п | Молоко, мясо КРС, зерно | 11 | 6 | 2 |

Все сельскохозяйственные предприятия поселений занимаются мясомолочным животноводством, а также откормом и доращиванием молодняка КРС. СПК «Юркино» занимается разведением овец романовской породы.

ВЫВОДЫ:

- Основным видом трудовой деятельности населения Усть-Нейского сельского поселения является производство сельскохозяйственной продукции.

- В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как допустимое.

6.2. Состояние поверхностных вод

По территории Усть-Нейского сельского поселения протекают реки Белый Лух, Нея, Унжа.

Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек. В период весеннего половодья и дождевых паводков с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризующиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения аммонийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Качество воды малых рек, протекающих по территории Костромской области, соответствовавшее в 2007 году 4-5 классу качества воды, в последние годы критических показателей загрязненности не имеет.  Загрязненность органическими веществами  тяготеет к характерной, но низкого уровня, загрязненность аммонийным азотом является устойчивой низкого уровня. Отмечалась единичная загрязнённость низкого уровня нефтепродуктами, неустойчивая загрязнённость низкого уровня фенолами. Следует отметить динамику к уменьшению содержания фосфатов. Показателями загрязнения воды остаются соли тяжёлых металлов: медь, железо, свинец, марганец; а также биогенные показатели.

ВЫВОДЫ:

- Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек.

- Показателями загрязнения воды остаются: соли тяжёлых металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показатели.

6.3. Состояние подземных вод

Забор воды для питьевых нужд населения и сельскохозяйственного производства осуществляется из артезианских скважин, колодцев и родников.

В поселении имеется 8 подземных питьевых водозаборных скважин, общим объемом забора воды – 16,5 тыс. м3/год, установлены зоны санитарной охраны радиусом 30 м.

ВЫВОДЫ:

- Для питьевых целей в поселении используются подземные источники водоснабжения.

6.4. Отходы производства и потребления

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории поселения стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

В части реализации государственной политики по обеспечению экологической безопасности региона, в том числе в сфере обращения с отходами принята Концепция обращения с отходами производства и потребления в Костромской области на 2010-2020 годы, которая определяет стратегию управления потоками отходов производства и потребления, и направлена на создание поэтапной системы управления в сфере обращения с отходами, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Для решения вопросов управления и контроля в сфере обращения с отходами и обеспечения чистоты и порядка на территории Костромской области  в 2008 – 2010 годах приняты законы «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области и «Об обеспечении экологической безопасности на территории Костромской области». Разработан порядок ведения регионального кадастра отходов, который позволит создать банк данных о наилучших технологиях по утилизации отходов производства и потребления и вести учет образовавшихся отходов.

Вопросы обезвреживания и захоронения промышленных отходов в поселении решены частично: проводится вторичное использование в производстве пиломатериалов, использование населением, бюджетными организациями для отопления и благоустройства. Часть отходов передается на переработку и утилизацию в специализированные организации, но в большинстве случаев они захораниваются на санкционированных и несанкционированных свалках в общей массе отходов.

К числу наиболее опасных в экологическом отношении отходов относятся сельскохозяйственные отходы - это отходы содержания животных, в том числе навоз от крупного рогатого скота (КРС), а также биологические отходы (трупы животных), которые в соответствии с санитарными нормами должны захораниваться в специально отведенных местах – скотомогильниках. Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания.

На территории Усть-Нейского сельского поселения скотомогильников нет.

Высокая концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, использование гидравлических систем уборки и удаления экскрементов животных приводят к образованию огромных объемов жидкого навоза, а также связанных с эксплуатацией производственных помещений значительных количеств вредных летучих химических веществ, неприятных запахов и др. Отходы животноводства – навоз и отходы от забоя сельскохозяйственных животных и птиц на бойнях – являются серьезной проблемой. По подсчетам ученых, ферма на 200 тыс. коров ежегодно производит 60 - 70 тыс. тонн навоза. Здесь встает вопрос о его хранении и утилизации.

В Усть-Нейском сельском поселении находятся 3 коровника (150-170 голов), общей численностью поголовья – 500 голов; 2 телятника (150 голов), общей численностью поголовья – 300 голов, а также 3 открытых хранилища навоза.

В соответствие с природоохранным законодательством, навоз отнесен к отходам IV класса опасности, что требует особого порядка его складирования и хранения. Отдельные сельхозтоваропроизводители, не желая оформлять документы на землеотвод под полигон и, естественно, платить деньги за негативное воздействие на природную среду, продолжают разбрасывать навоз на поля. В результате, вместо 300 - 400 тонн жидкой фракции на гектар вносится в два и более раз больше, что резко увеличивает в растениях концентрацию нитратов, калия, фосфора и т.д. Опасность навоза в том, что он может вызывать биологическое, химическое и механическое загрязнение. В одном грамме навоза может содержаться до 170 млн. шт. микроорганизмов, в том числе патогенных, вызывающих эпидемии и эпизоотии. Согласно данным ВОЗ, экскременты определены как фактор передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных, птиц, человека с большим сроком выживаемости.

В населенных пунктах сельских поселений нет отведенных участков для складирования отходов.

Деятельность по обращению с отходами всех предприятий и землепользователей должна осуществляться строго в соответствии с действующими нормами и правилами под управлением и контролем административных и природоохранных организаций. Политика в сфере управления отходами главным образом должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

В настоящее время утверждены Приказом МПР России № 115 от 11.03.02  «Методические указания о разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утвержден Приказом МПР России № 786 от 02.12.02 «Федеральный классификационный каталог отходов», установлен порядок отчетности по форме 2-ТП «Отходы». На основе этих документов осуществляется работа по инвентаризации образующихся отходов. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Предприятий, имеющих согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, на территории Центрального сельского поселения не зарегистрировано.

ВЫВОДЫ:

- Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории Усть-Нейского сельского поселения стоит достаточно остро.

- В поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам.

6.5. Состояние почв

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена, в основном, недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению плодородия почв и улучшению состояния земель, а также продолжающимся их изъятием для несельскохозяйственных нужд.

Ухудшение качественного состояния земли - явление тревожное и трудноустранимое. Разрушение плодородного почвенного слоя, истощение, заболачивание, загрязнение, засоление земель, зарастание их сорняками, неправильная распашка в условиях ветровой и водной эрозии могут не только надолго вывести землю из сельскохозяйственного оборота, но и нарушить длительные экологические связи, изменить водный баланс, привести к уничтожению животного мира, истощению лесов, опустыниванию, а в больших масштабах и в перспективе - к частичному изменению климата. Все это вызывает необходимость рационального использования и особой охраны земель, предоставленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных и вообще пригодных для этих целей.

С развитием рыночных условий выдвигаются на передний план новые задачи: требование пересмотра существующих систем ведения сельского хозяйства и перехода к альтернативному производству, способному увязать хозяйственную деятельность с биологическими законами сельскохозяйственной экосистемы. Введенная в настоящее время частная собственность на землю ставит, по крайней мере, еще одну проблему: охрана земель, находящихся в частной собственности граждан, и обеспечение их экологического благополучия.

Земледелие и животноводство – это, по существу, использование человеком природных ресурсов окружающей естественной среды для удовлетворения своих потребностей. Сельское хозяйство необходимо воспринимать не только как огромный, постоянно действующий механизм культивирования живых природных богатств, но и рассматривать его с другой стороны - охраны окружающей среды. Поэтому в условиях аграрного производства использование природных ресурсов и, прежде всего, земли должно сочетаться с мерами по охране окружающей среды. Результаты труда человека на земле - это самая необходимая предпосылка жизни каждого общества, на какой бы ступени развития оно не находилось. В сельском хозяйстве земля выступает не только местом деятельности и территориальной операционной базой, но и, прежде всего, служит в качестве орудия и главного средства производства.

Аграрно-животноводческий комплекс в современных условиях продолжает быть основным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные воды животноводческих комплексов, ферм и птицефабрик, использование ядохимикатов и пестицидов, перерабатывающая промышленность, ослабление производственной и технологической дисциплины, трудности осуществления контроля на сельскохозяйственных объектах, разбросанных на обширных территориях, - все это приводит к тому, что состояние земли и всей окружающей среды в сельской местности, согласно государственным докладам об охране окружающей среды, остается тревожным, ряд регионов обладают признаками зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.

Таким образом, в сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам.

Значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве в настоящее время принадлежит химическим соединениям и препаратам, используемым для борьбы с различными вредителями, болезнями и сорняками в сельском хозяйстве (загрязнение пестицидами и их остатками). Из-за этого загрязнения обедняется живое население почвы - снижается численность почвенных животных, водорослей, микроорганизмов, в результате замедляется разложение редуцентами органических остатков и возврат питательных элементов в почвенный раствор. Остатки пестицидов могут попасть в воду, в атмосферу, в продукты питания. Большая часть пестицидов и продуктов их неполного разложения токсична и отрицательно влияет на здоровье человека. Применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур заострили экологическую проблему. Агрохимизация, в отличие от загрязнения природы отходами промышленного производства, является целенаправленной деятельностью.

Удобрения и пестициды через почву загрязняют продукты питания, что сказывается на здоровье человека. Это, в конечном итоге, сказывается на состоянии окружающей среды в целом и представляет потенциальную опасность для здоровья людей. Сокращение поставок и объемов применения пестицидов в последние годы привело к существенному снижению загрязнения ими водоисточников, почв и растениеводческой продукции. Однако потенциальную угрозу для окружающей среды представляют запрещенные, непригодные для дальнейшего использования пестициды, объекты хранения и применения ядохимикатов. Складские помещения, используемые для хранения ядохимикатов, в том числе и запрещенных к применению, зачастую находятся в аварийном состоянии, либо не приспособлены для этих целей. Свыше 30 % хозяйств в Российской Федерации не располагают специализированными площадками для заправки техники, протравливания семян и мойки транспортных средств. Особую опасность представляет загрязнение окружающей среды в результате нарушения правил хранения, транспортировки и применения минеральных удобрений и пестицидов.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами связано с внесением фосфорных удобрений, в которых обычно бывает примесь тяжелых металлов - кадмия, кобальта, цинка и др. Для предотвращения этого загрязнения необходимо тщательно очищать удобрения на предприятиях, где их производят, а также постоянно контролировать содержание тяжелых металлов в партиях удобрений и в почвах. Вдоль дорог, на расстоянии до 100 м, почвы могут быть загрязнены свинцом, если автомашины используют этилированный бензин, в котором содержится этот тяжелый металл.

Широкое распространение имеет загрязнение почвы и продуктов питания нитратами. Опасными загрязнителями продуктов питания нитраты становятся тогда, когда на каждый килограмм веса человек потребляет более 5 мг нитратов в сутки. Попав с продуктами в организм человека, они нарушают нормальную работу кровеносной системы, что особенно опасно для детей грудного возраста. Нитраты вступают в сложные комплексные соединения, называемые нитрозными. Нитрозные соединения канцерогенны, т. е. могут стать причиной развития раковых опухолей. Чтобы в овощах не накапливались нитраты, нужно ограничивать применение минеральных азотных удобрений и использовать их одновременно с органическими удобрениями (навозом). Если концентрация нитратов в почвенном растворе будет невысока, их содержание в овощах также не превысит норму.

ВЫВОДЫ:

- В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель.

- Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена в основном недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией.

- В сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам.

6.6. Радиационная обстановка

Одна из основных задач исследований радиационной обстановки – контроль за уровнями радиоактивного загрязнения почв и продукции растениеводства, разработка рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях такого загрязнения.

Исследования на контрольных участках позволяют постоянно контролировать изменения радиационной обстановки в зоне обслуживания и поступления радионуклидов из почвы в сельскохозяйственные растения, а также выявлять зоны вторичного накопления радиоизотопов.

Испытательная лаборатория ФГУ ГСАС «Костромская» проводит двадцатилетний мониторинг состояния почв Костромской области, в т. ч. содержание радионуклидов в почве и поверхностный гамма-фон.

По данным мониторинга за 2009 год в Макарьевском районе гамма-фон составил 7,0 мкр/час, содержание в почве радионуклидов: стронций-90 (Sr) – 2,13 бк/кг, цезий – 137 (Cs) – 5,19 бк/кг, т. е. в пределах нормы.

Таким образом, в результате мониторинга данных радиационного контроля установлено, что радиационная обстановка в поселении стабильна и оценивается как удовлетворительная.

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории не выявлено, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счет различных источников не изменилась, превышения основных дозовых пределов не отмечено.

ВЫВОДЫ:

- По данным мониторинга за 2009 год, проводимым Испытательной лабораторией ФГУ ГСАС «Костромская», радиационная обстановка в поселении стабильна и оценивается как удовлетворительна.

7.   КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ.

7.1.     Оценка территории по инженерно-геологическим условиям

Анализ результатов инженерно-геологических исследований, проведённых на  территории Усть-Нейского сельского поселения, позволяет выделить области со следующими инженерно-геологическими условиями (см. Карту инженерно-строительных условий):

-   Благоприятные и относительно благоприятные. К таким зонам относятся территории, на которых развиты и выходят на дневную поверхность ледниковые отложения днепровской морены мощностью 6 метров с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные процессы распространены незначительно. Отложения днепровской морены выходят на дневную поверхность локально в северной (севернее д. Стариково), центральной (южнее д. Власово и северо – восточнее д. Куриловка) и южной (западнее д. Красногорье) частях сельского поселения. Отложения представлены  валунными красновато-бурыми  суглинками с гравием, галькой и валунами.

- Малоблагоприятные. К ним относятся территории, где распространены ледниковые отложения московской морены, представленные  суглинками с гравием и галькой. На них близко к поверхности залегают подземные воды, и, следовательно, возможно подтопление. Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные системы.  Такие территории равномерно распространены по всему поселению.

- Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению территории занимают большую часть поселения, на которой интенсивно действуют экзогенные геологические процессы, главным образом заболачивание, речная эрозия и затопление. Использование территорий допускается только после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании. Также к территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- участки склонов с уклоном более 20%;

- карьеры и изрытости;

- участки в пределах пойм рек, затопляемых паводком 1% обеспеченности.

Градостроительное освоение этих территорий экономически нецелесообразно из-за большой стоимости и объёмов мероприятий по инженерной подготовке.

Помимо определения неблагоприятных для строительства территорий по природным условиям, выделяются территории, не подлежащие застройке, которые являются санитарно – защитными зонами предприятий, зонами санитарной охраны источников водоснабжения, зонами возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (см. Карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

7.2.     Оценка территории по природным, экономическим

и планировочным  факторам

На основе оценки природных, экономических и планировочных факторов территория Усть-Нейского сельского поселения относится к ограниченно благоприятной для градостроительного и хозяйственного освоения. Наиболее благоприятными для промышленного и гражданского строительства являются территории, расположенные вдоль автомобильных дорог Якимово-Нежитино и Якимово-Нея. Размещению в данной зоне объектов промышленного и гражданского строительства способствует близость прохождения линий электропередач и планируемого газопровода.

Наличие больших лесных территорий с богатыми природными и охотничьими угодьями, живописных долин рек Унжа и Нея, объектов культурного и исторического наследия  создают предпосылки для организации рекреационной и туристской деятельности, размещения объектов кратковременного и длительного отдыха. Наиболее благоприятны для этих целей территории с великолепными прибрежными ландшафтами по берегам р. Нея и Унжи, имеющие удобную транспортную доступность.

Резервом для развития сельскохозяйственного производства являются заброшенные и необрабатываемые в последние годы сельхозугодья,  имеющиеся в сельском поселении в достаточном количестве.

Однако, ввиду ограниченности трудовых ресурсов и инвестиционных вложений, активное освоение территории поселения по всем направлениям использования в рассматриваемом периоде маловероятно.

7.3.  Ограничения использования территории

Комплексный анализ территории Усть-Нейского сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

К основным ограничениям градостроительной деятельности  относятся зоны с особыми условиями использования территорий. В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к таким зонам отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

Расположение указанных зон представлено на карте современного использования территории.

7.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.06 №74-ФЗ, устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района.

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока. Для рек или ручьев, протяженностью до десяти километров, ВОЗ устанавливается в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

В таблице 7.1 приведен размер водоохранных и прибрежных защитных полос рек, пересекающих территорию Усть-Нейского сельского поселения.

Таблица 7.1

РАЗМЕРЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС

| Река | Длина, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Юронгаш | 13 | 100 | 50 |
| Унжа | 426 | 200 | 50 |
| Нея | 253 | 200 | 50 |
| Белый Лух | 119 | 200 | 50 |
| Водгать | 33 | 100 | 50 |

В соответствии со ст. 65 п. 16 Водного кодекса РФ, в границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально отведенных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На основании ст. 6 п. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

7.3.2. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Усть-Нейского сельского поселения выделяются охранные зоны: сети водоснабжения и водоотведения, электрических сетей; газопроводов, линий и сооружений связи.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Данные расчеты выполняются в составе отдельного проекта по установлению границ ЗСО с проведением соответствующих санитарно-геологических изысканий

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м; 1150 кВ – 55 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. №578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов. Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. №9 (ред. от 23.11.1994 г.) составляют:

- вдоль трассы трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных перекачивающих  и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м.

7.3.3. Охранные зоны транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующих законодательством.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

7.3.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» определены размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки генерального плана и на сопредельных территориях, они представлены в таблице 7.2. Разработанных и утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет.

Таблица 7.2

РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, санитарных разрывов, м | Нормативные правовые акты, устанавливающие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коровники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Телятники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | Открытые хранилища навоза и помета | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Хранилища овощей, картофеля, зерна | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Пилорамы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Котельные (топливо - уголь, дрова) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Гаражи | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Подземные водозаборные скважины | 30 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

7.3.5. Охранные зоны объектов историко-культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия.

7.3.6. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Костромской области от 30 сентября 2004г. № 210-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях Костромской области» и в целях обеспечения рационального природопользования, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на территории Костромской области Постановлением администрации Костромской области  от16.06.2008 г. «Об утверждении схемы развития  и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» в границах Усть-Нейского сельского поселения установлены следующие особо охраняемые природные территории:

1.  Государственный природный заказник, комплексный Дудинский.

2. Государственный природный заказник, комплексный Белолуховский бор.

Характеристика особо охраняемых природных территорий приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| № п/п | Наименование ООПТ и ее характеристика |
| --- | --- |
| 1. | Государственный природный заказник, комплексный Дудинский |
|  | - площадь всего – 8361.0 га*; |
|  | - *площадь в границах сельского поселения - га |
|  | Болота Дудинское и Обабочное. Ценное малонарушенное водно-болотное угодье, расположенное на междуречье рек Унжа и Белый Лух, одно из крупнейших в бассейне Унжи. Высокое ландшафтное разнообразие определяется сочетанием на небольшой территории ландшафтов бореального, субнеморального характера, заболоченных лесов и лугов. Территория включает комплексы низинных, переходных и верховых болот на террасах и поймах Унжи и озер, крупнейшим из которых является оз.Медвежье, являющееся истоком безымянной реки, впадающей в р.Унжу. Лесные массивы представлены малонарушенными сосново-березовыми насаждениями, типичными для лесов Унженской низменности. Ценные местообитания белой куропатки, большого кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей. Резерват для воспроизводства ценных видов охотничьих животных. Имеет водоохранное и средообразующее значение, участвует в создании экологического каркаса бассейна Унжи. Территория репрезентативна для ландшафтов заболоченных зандровых равнин.Высокое разнообразие фаунистического комплекса, местообитания ряда редких и охраняемых видов. |
| 2. | Государственный природный заказник, комплексный Белолуховский бор |
|  | - площадь всего – 1492.0 га*; |
|  | - *площадь в границах сельского поселения - га |
|  | Долина р.Белый Лух Лесные массивы в долине р. Белый Лух – притока р. Унжи. Редкий для Европейской России ландшафт лиственнично-сосновых лесов, приуроченных к низменной песчаной водноледниковой равнине. Занимает связующее положение между боровыми экосистемами долин рек Белого Луха и Унжи. Лесные экосистемы характеризуются повсеместным естественным возобновлением лиственницы. Участки старовозрастных лиственничных насаждений относятся к бывшей корабельной роще. Растительный покров характеризуется высоким естественным ценотическим разнообразием, что связано с разнообразием местоообитаний. В составе древостоев отмечается сложное сочетание бореальных, неморальных и болотных видов. Преобладают сосновые, березово-сосновые, елово-сосновые насаждения, с участием дуба (до 1 ед. в составе (кв.60), ольхи черной, липы, древовидного можжевельника). Флора включает 14 видов редких охраняемых растений Костромской области. Ценные местообитания филина (Красная книга РФ), длиннохвостой и бородатой неясытей (СИТЭС, Приложение II). Резерват для воспроизводства ценных видов охотничьих животных. |

Примечание. * - требует уточнения

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности и определены размеры данных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

В настоящее время на территории Усть-Нейского сельского поселения охранные зоны ООПТ не разработаны. В соответствии с природоохранным законодательством охранные зоны должны быть разработаны на все существующие и планируемые ООПТ и по мере их разработки в генеральный план должны вноситься соответствующие изменения.

8.   АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

8.1.   Административное устройство

Границы поселений Макарьевского муниципального района установлены в соответствии с законом Костромской области №237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», принятого областной Думой 30 декабря 2004 года.

Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО  «О преобразовании некоторых  муниципальных образований в Макарьевском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» внес некоторые изменения в административное деление Макарьевского муниципального района. В результате принятия данного закона на территории района 17 поселений (включая городское поселение г.Макарьев) были преобразованы в 8 муниципальных образований. В преобразованное Усть-Нейское сельское поселение, кроме бывшего одноименного  поселения, вошли в прежних границах Красногорское, Нижне-Нейское и Юркинское сельские поселения. Административным центром объединенного сельского поселения является д.Якимово.

8.2.    Положение поселения в системе расселения муниципального района

Усть-Нейское сельское поселение находится в западной части Макарьевского района и входит в состав Мантуровской межрайонной системы расселения, в которую помимо поселений Макарьевского муниципального района входят Нейский, Мантуровский, Кологривский, Парфеньевский и Кадыйский районы (в соответствии  со Схемой территориального планирования Костромской области, ОАО НИИПГрадостроительства», С-Петербург, 2009 г.). Характерной особенностью Мантуровской межрайонной системы, как и других на территории региона, является слабая освоенность территорий и отсутствие развитых межрайонных центров.

Планировочный центр сельского поселения д. Якимово расположен достаточно рационально по отношению к территории поселения. Равномерная удаленность его от населенных пунктов, обеспечивает нормативную доступность населения.

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в благоприятных географо-экономических условиях, что объясняется прохождением через территорию поселения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, с соседними территориями и  железной дорогой Киров-Дальний Восток.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий, является наличие на территории развитых хозяйственных центров д.Ефино, д. Климитино, д.Заречье, п.Лопаты, д. Якимово и д.Юркино, в которых сконцентрированы объекты социальной инфраструктуры, культурно-бытового обслуживания, производственные и другие объекты хозяйственной деятельности.

8.3.   Характеристика существующей территориально-планировочной организации

Усть-Нейское сельское поселение является частью линейной (осевой) системы расселения, характерной для Макарьевского района, когда большая часть населенных пунктов расположена вдоль главной планировочной оси района - реки Унжи. Параллельно природной планировочной оси проходит автомобильная дорога регионального значения Кострома-Верхнеспасское, связывающая Усть-Нейское сельское поселение с соседними районами и регионами. Однако, основная планировочная ось пересекает территорию поселения с севера на юг параллельно рекам Нея и Унжа и формируется автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального значения Нея-Якимово и Якимово-Нежитино. Вдоль этой планировочной оси расположены почти все населенные пункты поселения, а данные автодороги обеспечивают связь населенных пунктов с региональной дорогой, а по ней - с областным и районным центрами.

По данным «Реестра населенных пунктов Костромской области», утвержденного  постановлением администрации Костромской области от 26.05.2011 N 194-а на территории Усть-Нейского поселения расположено 43 населенных пункта. Из них 8 (19%) населенных пунктов являются нежилыми. Имеют население 20 и менее жителей 20 населенных пунктов (46%).

Планировочный каркас поселения образован рядом населенных пунктов, некогда многочисленных, расположенных на территории линейно вдоль планировочных осей. Сегодня они отдаленно напоминают о некогда высоком их статусе, но и сегодня 6 населенных пунктов имеют населения от 100 до 300 жителей - д.Ефино, д.Заречье, п.Лопаты, д. Климитино, д. Якимово и д.Юркино. Вокруг них сгруппированы остальные малочисленные населенные пункты.

По состоянию на 1 января 2011 года в Усть-Нейском сельском поселении проживало 1 939 человек. В шести относительно населенных пунктах (свыше 100 жителей) сосредоточено 65 % всего населения. Еще почти 20% проживает в населенных пунктах от 50 до 100 жителей (4 населенных пункта).

Отличительными особенностями планировочной структуры Усть-Нейского сельского поселения являются:

- наличие линейной формы расселения вдоль рек и основных автомобильных дорог;

- контрастность внутрипоселенческой системы расселения, выражающаяся в аккумуляции населения в ограниченном количестве населенных пунктов.

Усиление концентрации населения в центрах систем расселения – повсеместная тенденция, отражающая внутреннюю миграцию и, характерную для большинства территорий демографическую тенденцию, характеризующуюся сокращением числа населенных пунктов и снижением в них численности населения. Кроме этого, данные процессы сопровождаются старением населения.

ВЫВОДЫ:

Существующее расселение, характеризующееся высокой долей мелких населенных пунктов, имеющих тенденцию к сокращению, усложняет производственную деятельность, создаёт трудности в концентрации и кооперации производств, вызывает распыление капиталовложений, препятствует рациональному использованию трудовых ресурсов и техники. При сохранении существующего расселения нельзя обеспечить решение проблем по социально-культурному обслуживанию населения, что не способствует закреплению кадров в сельской местности.

В проектных предложениях требуется учесть следующие необходимые условия развития территории поселения:

- концентрацию населения в ограниченном числе населённых пунктов, что должно привести к преобразованию перспективных деревень и сел в крупные поселки и улучшению культурно-бытовых условий;

- стимулирование качественного развития д.Якимово, как организующего центра расселения.

8.4. Социально-культурный потенциал поселения

8.4.1.  Дошкольное образование

Численность детей дошкольного возраста (до 7 лет) в Усть-Нейском сельском поселении на 1 января 2011 года составила 93 ребенка. Учреждений дошкольного образования на территории поселения нет.

ВЫВОДЫ:

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Усть-Нейское сельское поселение должно быть обеспеченно учреждениями дошкольного образования в количестве 50-55 мест на 1 000 жителей. Для достижения требуемого количества мест необходимо предусмотреть строительство детских садов или организацию дошкольных групп при имеющихся школах, либо общественных социокультурных  центрах.

8.4.2. Общее образование

Численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) в Усть-Нейском сельском поселении на 1 января 2011 года составила 119 человек. Обеспеченность местами в школьных учреждениях при существующей вместимости составляет 245%.

Таблица 8.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п.п | Наименование объекта | Адрес | Год постройки | Вместимость (мест) | Численность персонала | % износа | Показатель на 1 000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | фактическая |  |  |  |
| 1. | МОУ Усть-Нейская средняя общеобразовательная школа | с. Усть-Нея | 1970 | 192 | 59 | 24 | 48 |  |
| 2. | МОУ Селезневская основная общеобразовательная школа | п. Лопаты ул. Молодежная, д.10 | 1975 | 100 | 25 | 12 | 70 |  |
|  |  | ИТОГО: | 292 | 84 | 36 |  | 151 |

ВЫВОДЫ:

Анализ приведенных данных показывает, что в Усть-Нейском сельском поселении наполняемость школьных учреждений очень низкая – всего 27.8 %.

Решить проблему использования фондов зданий возможно за счет передачи (оформления в аренду) муниципальным и частным организациям для работы групп дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста, размещения на освободившихся площадях социокультурных центров, центров воспитательной работы и ведения другой хозяйственной деятельности, не противоречащей основному назначению здания.

8.4.3. Здравоохранение

Первичное медицинское обслуживание населения осуществляют 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Их месторасположение и характеристики даны в таблице 8.2.

Таблица 8.2

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

по состоянию на 01.01.2010г.

| №№ пп | Наименование объекта | Адрес | Год постройки | Посещаемость | Численность персонала | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | фактическая |  |  |
| 1. | Ефинский ФАП | д. Ефино | - | - | 13.5 | 1 | 70 |
| 2. | Березниковский ФАП | п. Лопаты |  | - | 12.3 | 1 | 25 |
| 3. | Н-Нейский ФАП | д. Стариково |  | - | 13.2 | 1 | 40 |
| 4. | Власовский ФАП | д. Якимово |  | - | 19.0 | 1 | 100 |
| 5. | Ивакинский ФАП | д. Юркино |  | - | 28.2 | 1 | 92 |
|  |  | ИТОГО: |  | 86.2 |  | 44.4 |

Обеспеченность поселения амбулаторными услугами равняется 44.4 посещениям в смену на 1 000 человек или 190% от нормативного показателя (23 посещения в смену).

Существующую систему здравоохранения Макарьевского муниципального района и Усть-Нейского сельского поселения в том числе, характеризуют слабая материально-техническая оснащенность учреждений, не укомплектованность медицинским персоналом. Работу фельдшерско-акушерских пунктов затрудняет плохое состояние зданий и помещений, дорожной сети и отсутствие должного транспортного обслуживания населения.

ВЫВОДЫ:

Здания и помещения, в которых размещаются медицинские учреждения, нуждаются в срочном ремонте и замене медицинского оборудования на более современное и эффективное. Тем не менее, сложившаяся сеть учреждений здравоохранения достаточная для удовлетворения потребностей населения в получении медицинской помощи, лечебных и профилактических услуг.

8.4.4. Культурное обслуживание населения

Из учреждений культуры на территории Усть-Нейского сельского поселения имеется  сельских Дома культуры, два культурно-досуговых центра и 4 библиотеки. Месторасположения их и основные показатели приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

по состоянию на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест | Кол-во работающих | % износа | Показатель на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ефинский КДЦ | д. Ефино | 200 | 6 | 100 | - |
| 2 | Березниковский СДК | п. Лопаты ул. Молодежная, д.20 | 50 | 2 | 54 |  |
| 3 | Н-Нейский СК | д. Стариково, д.3 | 50 | 3 | 100 |  |
| 4 | Якимовский ФАП | д. Якимово | 70 | 4 | 64 |  |
| 5 | Зарецкий КДЦ | д. Заречье, д.21 | 70 | 3 | 100 |  |
|  |  | ИТОГО: | 440 | 18 |  | 227 |

Обеспеченность сельского поселения в социально-культурных учреждениях составляет 227 мест на одну тысячу населения, что значительно превышает нормативный показатель (80 мест на 1000 жителей).

ВЫВОДЫ:

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области» поселение обеспечено объектами культуры и искусства в полном объеме.

8.4.5. Объекты физической культуры и спорта

На территории Усть-Нейского сельского поселения сельского поселения спортивных объектов нет.

ВЫВОДЫ:

В связи с необходимостью развития физической культуры и спорта, совершенствования условий для занятия спортом требуется строительство спортивных объектов (спортивного зала и бассейна) минимальной по технологическим требованиям вместимости.

8.4.6. Предприятия розничной торговли

Таблица  8. 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

по состоянию на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование | Адрес | Форма собственности | Торговая площадь, м2 | Количество работающих | Показатель на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДХО ООО Заготпромторг Баринова М.В. | с. Ефино | частная | 25.0 | 1 |  |
| 2 | ПО Красногорское Горюнова И.В | с. Ефино | частная | 25.0 | 2 |  |
| 3 | ПО Красногорское Горюнова И.В | с. Красногорье | частная | 25.0 | 1 |  |
| 4 | ИП Комлева Н.Н. | с. Ефино | частная | 21.0 | 1 |  |
| 5 | ПО Красногорское Горюнова И.В | п. Лопаты | частная | 24.0 | 1 |  |
| 6 | ПО Красногорское Горюнова И.В | д. Стариково | частная | 64.0 | 1 |  |
| 7 | ПО Красногорское Горюнова И.В | с. Климитино | частная | 21 | 1 |  |
| 8 | ИП Попова Т.Н. | д. Стариково | частная | 22.0 | - |  |
| 9 | ИП Баров С.В. | п. Лопаты | частная | 38.5 | 2 |  |
| 10 | ИП Соколов А.В. | д. Якимово | частная | 27.4 | 1 |  |
| 11 | ИП Морохина Л.Н | д. Якимово | частная | 24.0 | 1 |  |
| 12 | ПО Красногорское Горюнова И.В | д. Якимово | частная | 50.0 | 2 |  |
| 13 | ПО Красногорское Горюнова И.В | д. Власово | частная | 15.0 | 1 |  |
| 14 | ПО Красногорское Горюнова И.В | с. Юркино | частная | 51.0 | 2 |  |
| 15 | ПО Красногорское Горюнова И.В | д.Григорьевское | частная | 25.0 | 1 |  |
| 16 | ПО Красногорское Горюнова И.В | д. Заречье | частная | 51.0 | 1 |  |
| 17 | ИП Азизова Б.М. | д. Заречье | частная | 22.0 | 1 |  |
| 18 | ИП Баров С.В. | с. Юркино | частная | 20.0 | 2 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 549.9 | 22 | 283 |

Фактическая торговая площадь магазинов на территории Усть-Нейского сельского поселения составляет 549.9 кв. м. Фактическая обеспеченность – 283 кв. м на тысячу человек при норме 300 кв. м. Характеристика предприятий торговли приведена в таблице 8.4

ВЫВОДЫ:

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области» в Усть-Нейском сельском поселении наблюдается дефицит предприятий розничной торговли.

8.4.7. Предприятия общественного питания

На территории Усть-Нейского сельского поселения сельского поселения объектов общественного питание нет.

ВЫВОДЫ:

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимо строительство объектов общественного питания с достижением нормируемого обеспечения.

8.4.8. Предприятия коммунально-бытового обслуживания

На территории Усть-Нейского поселения услуги по обслуживанию населения оказывает частный предприниматель Гусев А.А. (ремонт автомашин). Других предприятий коммунально-бытового обслуживания в сельском поселении нет.

ВЫВОДЫ:

Учитывая характер расселения и его низкую численность, целесообразно применение передвижных пунктов бытового обслуживания населения.

8.5.  Жилищный фонд

8.5.1. Общая характеристика жилищного фонда поселения

Сокращение численности населения Усть-Нейского сельского поселения, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда.  К началу 2011 года жилищный фонд составил 41 900 кв.м общей площади.

Распределение жилищного фонда поселения и его характеристика приведены в таблицах 8.5, 8.6.

Таблица 8.5

СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 1.01. 2011 года

| № пп | Показатели | Единица измерения | Усть-Нейское с/п* | Площадь жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бывш. Красногорское с/п | бывш. Нижне-Нейское с/п | бывш. Усть-Нейское с/п | бывш. Юркинское с/п |
| 1. | Жилищный фонд - всего | кв.м | 41800 | 11 600 | 12 200 | 11 900 | 6 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная застройка | площадь | кв.м | 19 600 | 6 700 | 4 300 | 7 400 | 1 200 |
|  |  | к-во домов | ед. | 459 | 125 | 87 | 151 | 96 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома | площадь | кв.м | 22 200 | 4 900 | 7 900 | 4 500 | 4 900 |
|  |  | к-во домов | ед. | 194 | 45 | 70 | 34 | 45 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - малоэтажная застройка 1-2 эт. | площадь | кв.м | 41.800 | 11.600 | 12 200 | 11 900 | 6 100 |
|  |  | к-во домов | ед. | 653 | 170 | 157 | 185 | 141 |
|  | - среднеэтажная застройка 3-эт. | площадь | кв.м | - | - | - | - | - |
|  |  | к-во домов | ед. | - | - | - | - | - |
|  | - многоэтажная застройка 5 эт. | площадь | кв.м | - | - | - | - | - |
|  |  | к-во домов | ед. | - | - | - | - | - |
|  | - с коммунальным заселением | площадь | кв.м | - | - | - | - | - |
|  |  | к-во домов | ед. | - | - | - | - | - |
|  | - общежития рабочих и служащих | площадь | кв.м | - | - | - | - | - |
|  |  | к-во домов | ед. | - | - | - | - | - |

Примечание. * Данные по объединенному сельскому поселению

Таблица 8.6

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(по составу квартир)

по состоянию на 01.01.2011 года

| Наименование | Количество квартир, всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 комнатных | 2-х комнатных | 3-х комнатных | 4-х комнатных | 5-и комнатных | 6-и комнатных и более |
| Усть-Нейское сельское поселение* | 388 | - | 26 | 362 | - | - | - |
| из них: |
| бывш. Красногорское с/п | 90 | - | - | 90 | - | - | - |
| - малоэтажная застройка 1-2 эт. | 90 | - | - | 90 | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка 3-эт. | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Нижне-Нейское с/п | 140 | - | 20 | 120 | - | - | - |
| - малоэтажная застройка 1-2 эт. | 140 | - | 20 | 120 | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка 3-эт. | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Усть-Нейское с/п | 68 | - | - | 68 | - | - | - |
| - малоэтажная застройка 1-2 эт. | 68 | - | - | 68 | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка 3-эт. | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Юркинское с/п | 90 | 6 | 84 | - | - | - | - |
| - малоэтажная застройка 1-2 эт. | 90 | 6 | 84 | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка 3-эт. | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.              1. По данным администрации сельского поселения.

2.*Данные по объединенному поселению.

Характеристика жилищного фонда Усть-Нейского сельского поселения по техническому состоянию приведена в таблице 8.7.

Таблица 8.7

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(по техническому состоянию)

по состоянию на 01.01.2011 года

| № пп | Показатели Ед. измерения | Единица измерения | Усть-Нейское с/п** | Площадь жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бывш. Красногорское с/п | бывш. Нижне-Нейское с/п | бывш. Усть-Нейское с/п | бывш. Юркинское с/п |
| 1. | Жилищный фонд - всего | кв.м | 41 800 | 11 600 | 12 200 | 11 900 | 6 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в деревянных жилых домах, всего | кв.м | 39500 | 11 400 | 12 000 | 10.000 | 6 100 |
|  | из них с износом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 0 до 30 % | кв.м | 200 | - | 200 | - | - |
|  | - от 31 до 65 % | кв.м | 39 300 | 11 400 | 11 800 | 10 000 | 6 100 |
|  | - более 65 % | кв.м | - | - | - | - | - |
| 1.2 | в сборно-щитовых домах, всего | кв.м | 1 400 | 200 | 200 | 1 000 | - |
|  | из них с износом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 0 до 30 % | кв.м | - | - | - | - | - |
|  | - от 31 до 65 % | кв.м | 1 400 | 200 | 200 | 1 000 | - |
|  | - более 65 % | кв.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | в каменных жилых домах, всего | кв.м | 500 | - | - | 500 | - |
|  | из них с износом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 0 до 30 % | кв.м | - | - | - | - | - |
|  | - от 31 до 70 % | кв.м | 500 | - | - | 500 | - |
|  | - более 70 % | кв.м | - | - | - | - | - |
| 1.4 | в крупно-панельных жилых домах, всего | кв.м | 400 | - | - | 400 | - |
|  | из них с износом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 0 до 30 % | кв.м | - | - | - | - | - |
|  | - от 31 до 70 % | кв.м | 400 | - | - | 400 | - |
|  | - более 70 % | кв.м | - | - | - | - | - |

Примечание.              1. По данным администрации Курновского сельского поселения.

2.*Данные по укрупненному поселению.

3. Проценты приведены от общей площади жилищного фонда соответствующего сельского  поселения

Общая площадь жилых помещений в деревянных (каркасно-щитовых) жилых зданиях с процентом износа от 31 до 65% и каменных (крупно-панельных) с процентом износа от 31 до 70% составляет 41 600 кв.м (99.5 % от общего объема жилищного фонда). Эти жилые здания в настоящее время находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, но в перспективе должны подлежать модернизации и частичной  убыли.

В период 1995 – 2009 гг. произошли существенные изменения в распределении жилищного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья населением и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его доля в общем объеме выросла в среднем на 52 %.

Распределение общей площади жилищного фонда по формам собственности приведены в таблице  8.8.

Таблица 8.8

СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО СОБСТВЕННОСТИ

кв. м/проценты  по состоянию на 01.01.2011 г.

| Жилищный фонд | Частный | из него | Государст-венная соб-ность | Муници-пальная соб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соб-сти граждан | в соб-сти юр. лиц |  |  |
| всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% |
| Усть-Нейское сельское поселение* |
| 41 800 | 100.0 | 39 600 | 94.0 | 29 800 | 71.3 | 9 800 | 22 .7 | 700 | 2.5 | 1 500 | 3.5 |
| бывш. Красногорское с/п |
| 11 600 | 100.0 | 11 600 | 100.0 | 11 000 | 95.0 | 600 | 5.0 | - | - | - | - |
| бывш. Нижне-Нейское с/п |
| 12 200 | 100.0 | 10 000 | 82.0 | 2.0 | 17.0 | 8 000 | 65.0 | 700 | 5.8 | 1 500 | 12.2 |
| бывш. Усть-Нейское с/п |
| 11 900 | 100.0 | 11 900 | 100.0 | 11 300 | 95 0 | 600 | 5.0 | - | - | - | - |
| бывш. Юркинское с/п |
| 6 100 | 100.0 | 6.100 | 100.0 | 5 500 | 90.0 | 600 | 10.0 | - | - | - | - |

Примечание.	1. По данным администрации сельского поселения.

2. Проценты приведены от общей площади жилищного фонда соответствующего сельского  поселения

Таблица 8.9

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО СОБСТВЕННОСТИ

(в муниципальных образованиях Костромской области)

в процентах  по состоянию на 01.01.2011 г.

| Наименование | Частный | Государственный | Муниципальный | Другой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из него в соб-сти граждан |  |  |  |
| Усть-Нейское с/п* | 94.0 | 71.3 | 2.5 | 3.5 | - |
| Горчухинское с/п* | 60.1 | 60.1 | - | 39.9 | - |
| Нежитинское с/п | 99.67 | 99.67 | - | 0.33 | - |
| Макарьевский район | 87.4 | 85.0 | 0.6 | 12.0 | - |
| МР город Нея и Нейский р-н | 81.2 | 74.3 | 4.0 | 14.8 | - |
| Ильинское с/п* |  |  |  |  |  |
| Кологривский район | 72.1 | 65.3 | 0.4 | 26.2 | 1.3 |
| Волжское с/п | 88.8 | 75.2 | - | 11.2 | - |
| МР город Нерехта и Нерхтский р-н | 87.3 | 83.5 | 0.6 | 12.1 | - |
| Парфеньевский район | 86.2 | 83.4 | 0.5 | 13.3 | - |
| Мантуровский район | 87.8 | 71.3 | 1.9 | 10.3 | - |
| Чухломский район | 72.4 | 71.6 | 0.2 | 27.4 | - |
| Судиславский район | 90.6 | 78.0 | 2.5 | 6.6 | 0.3 |
| Костромская область | 83.8 | 78.8 | 3.9 | 12.2 | 0.1 |

Примечание.	1. По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Костромской области.

2. Проценты приведены от общей площади жилищного фонда соответствующего сельского  поселения

Характеристика благоустройства жилищного фонда Усть-Нейского сельского поселения приведена в таблице 8.10.

Таблица 8.10

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ

тыс. кв. м/проценты  по состоянию на 01.01.2011 г.

| Удельный вес площади, оборудованной: |
| --- |
| водопроводом | водоотведением | отоплением | ваннам (душем) | газом (сжиженным) | горячим водоснабже-нием | напольными электроплитами |
| всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% | всего | %% |
| Усть-Нейское сельское поселение* |
| 27 100 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Красногорское с/п |
| 7 500 | 65.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Нижне-Нейское с/п |
| 8 500 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Усть-Нейское с/п |
| 7 100 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бывш. Юркинское с/п |
| 4 000 | 65.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.	1.* -  данные по объединенному  сельскому поселению.

2. Проценты приведены от общей площади жилищного фонда соответствующего сельского  поселения

В сравнении со средними показателями по муниципальному району и Костромской области уровень благоустройства жилищного фонда Усть-Нейского сельского поселения  ниже по многим показателям (см. таблицу 8.11).

Таблица 8.11

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в муниципальных образованиях Костромской области)

в процентах  по состоянию на 01.01.2011 г.

| Наименование | удельный вес площади, оборудованной: |
| --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением | отоплением | ваннам (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | горячим водоснабжением | напольными электроплитами |
| Усть-Нейское с/п* | 64.0 | - | - | - | - | - | - |
| Горчухинское с/п* | 0.5 | 16.2 | 100.0 | 5.8 | 100.0 | - | - |
| Николо-Макаровское с/п* | 81.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | - |
| Нежитинское с/п | 29.3 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| Макарьевский район | 28.0 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 83.0 | 1.0 | 1.0 |
| МР город Нея и Нейский р-н | 31.0 | 22.0 | 17.0 | 15.0 | 95.0 | 10.0 | 1.0 |
| Ильинское с/п* |  |  |  |  |  |  |  |
| Кологривский район | 36.9 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 93.0 | 9.0 | - |
| Волжское с/п | 97.9 | 59.8 | 90.6 | 50.0 | 99.6 | 71.0 | - |
| Воскресенское с/п | 87.7 | 73.3 | 34.0 | 51.4 | 90.0 | - | 3.8 |
| МР город Нерехта и Нерхтский р-н | 76.0 | 67.0 | 83.0 | 54.0 | 86.0 | 52.0 | 0.4 |
| Парфеньевский район | 42.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 95.0 | 1.0 | 1.0 |
| Мантуровский район | 16.0 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | 58.0 | 1.0 | - |
| Чухломский район | 56.0 | 23.0 | 3.0 | 5.0 | 99.0 | 6.0 | 0.1 |
| Судиславский район | 53.0 | 47.0 | 38.0 | 29.0 | 89.0 | 6.0 | 0.7 |
| Костромская область | 71.0 | 62.0 | 65.0 | 51.0 | 87.0 | 46.0 | 4.0 |

Примечание. 	1. По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Костромской области.

2. * - данные по объединенному сельскому поселению

Для сравнения в таблице 8.12 приведены данные по благоустройству жилищного фонда соседних регионов, Центрального федерального округа и страны в целом.

Таблица 8.12

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ЦФО)

в процентах  по состоянию на 01.01.2010 г.

| Наименование | удельный вес площади, оборудованной: |
| --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением | отоплением | ваннам (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | горячим водоснабжением | напольными электроплитами |
| Костромская область | 70.0 | 61.5 | 64.4 | 50.8 | 87.3 | 45.5 | 3.8 |
| Ивановская область | 65.8 | 65.8 | 80.6 | 57.8 | 88.0 | 57.8 | 2.0 |
| Ярославская область | 78.6 | 75.3 | 83.0 | 70.3 | 88.8 | 67.6 | 3.4 |
| ЦФО | 80.3 | 77.9 | 86.1 | 72.7 | 74.2 | 70.4 | 17.9 |
| Российская Федерация | 77.3 | 73.3 | 82.6 | 66.5 | 69.2 | 64.6 | 18.5 |

Примечание. 	1. По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Костромской области.

Таблица 8.13

ДИНАМИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ

кв. м  на начало года

|  | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Нейское с/п* | - | - | - | - | 21.0 | 21.5 | 21.6 |

Примечание.  	 1. По данным администрации сельского  поселения.

2.*Данные по укрупненному поселению.

Жилищная обеспеченность в среднем по Усть-Нейскому сельскому поселению на начало 2011 года равна 21.6 кв.м общей площади на 1 жителя. При этом количественные показатели обеспеченности жильем населения значительно ниже среднего показателя по муниципальному району и Костромской области (см. таблицу 8.14).

Таблица 8.14

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ

кв. м  на начало года

|  | 1996 | 2001 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Нейское с/п* | - | - | - | 21.0 | 21.5 | 21.6 |
| Горчухинское с/п* |  |  |  |  |  |  |
| Николо-Макаровское с/п* |  |  |  |  |  |  |
| Нежитинское с/п |  |  |  |  | 35.4 |  |
| Унженское с/п* |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский район | 21.7 | 23.8 | 27.1 | 28.6 | 29.0 | 31.0 |
| Солтановское с/п* |  |  |  |  |  |  |
| Номженское с/п |  |  |  |  |  |  |
| Тотомицкое с/п |  |  |  |  |  |  |
| МР город Нея и Нейский р-н | 19.3 | 22.2 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 28.8 |
| Ильинское с/п* |  |  |  |  |  |  |
| Кологривский район | 22.0 | 28.4 | 32.6 | 26.7 | 27.1 | 31.4 |
| Волжское с/п* | - | - | - |  | - | 20.4 |
| Воскресенское с/п* | 23.87 | 24.66 | 25.40 | 25.03 | 24.83 | 27.9 |
| МР город Нерехта и Нерехтский р-н | 21.2 | 21.9 | 23.6 | 24.5 | 24.7 | 27.2 |
| Парфеньевский район | 23.5 | 25.8 | 27.5 | 26.1 | 26.6 | 29.7 |
| Николо-Поломское с/п* | - | - | - | 26,5 | - | - |
| Парфеньевское с/п* | - | - | - | 25,5 | - | - |
| Чухломский район | 22.9 | 24.1 | 26.4 | 17,8 | 18.9 | 21.9 |
| Судиславский район | 20.3 | 25.1 | 27.9 | 23,4 | 23.5 | 25.4 |
| Мантуровский район | 22.9 | 27.1 | 32.1 | 35,4 | 36.1 | 40.5 |
| Костромская область | 20.1 | 21.6 | 23.5 | 23.6 | 24.0 | 25.1 |
| Ивановская область | 19.0 | 20.5 | 22.4 | 23.3 | 23.6 | - |
| Ярославская область | 19.2 | 20.5 | 22.2 | 23.2 | 23.6 | - |
| ЦФО | 19.1 | 20.7 | 22.5 | 24.0 | 24.5 | - |
| Российская Федерация | 18.0 | 19.5 | 20.9 | 22.0 | 22.4 | - |

Примечание.  	 1. По данным администраций сельских поселений.

2.*Данные по укрупненному поселению.

В целом средний показатель жилищной обеспеченности населения сравнительно высокий.

По состоянию на начало 2011 года 2 семьи в Усть-Нейском объединенном сельском поселении состояли на учете на получение жилья.

Для сравнения ниже приводятся данные очередности на получение жилья в отдельных муниципальныхобразованиях (таблица 8.15).

Таблица 8.15

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

в процентах в общем числе семей на 01.01. 2011 года

| Макрьевский район | Усть-Нейское с/п * | Унженское с/п * | Нежитинское с/п | Горчухинское с/п * | Н-Макаровское с/п * | МР город Нея и Нейский р-н | Солтановское с/п * | Тотомицкое с/п | Номженское с/п | Кологривский район | Ильинское с/п | МР город Нерехта и Нерехтский р-н | Пригородное с/п * | Волжское с/п * | Воскресенское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 0.4 | - | - | 1.0 |  | 6.0 | - | - | - | 2.0 | 1.7 | 5.0 | - | - | - |

Примечание.  По данным администраций сельских поселений

ВЫВОДЫ:

Таким образом, оценка жилищного фонда Усть-Нейского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные характеристики: по удельному весу общей площади жилья в капитальных зданиях, по техническому состоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства;

- в поселении происходит естественное старение существующего жилищного фонда, повышается доля ветхого и аварийного жилья;

- при сравнительно высоких средних показателях жилищной обеспеченности в сельском поселении две семьи состоят на учете на получение жилья.

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса муниципального района и Усть-Нейского сельского поселения в том числе. Отличительной особенностью структуры жилищного строительства является высокая доля жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов. За счет бюджетных средств строительства жилья в поселении не ведется. Из-за низкого уровня жизни (и доходов) для большей части населения решение проблем строительства, реконструкции за счет собственных денежных средств, является непосильной задачей.

8.6.   Инженерная инфраструктура

8.6.1.  Характеристика существующего состояния объектов

и сетей энергоснабжения

В ведении  ОАО “МРСК Центра  “Костромаэнерго” находятся 54 ТП с единичной мощностью от 60кВА до 400кВА и общей мощностью 9423кВА. Электроснабжение Усть-Нейского сельского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО “МРСК Центра “Костромаэнерго”.

Все населенные пункты Усть-Нейского сельского поселения электрофицированы.

На территории сельского поселения находятся  две районные  подстанции (ПС), принадлежащие ОАО “МРСК Центра “Костромаэнерго”:

1.  ПС110/35/10кВ «Макарьев1». В ПС установлены трансформаторы мощностью 2х10мВА. Питание районной подстанции (ПС) «Макарьев1» осуществляется по кольцевой системе электроснабжения через ПС «Нея»  и ПС «Кадый».

По территории поселения проходит воздушная линия электропередач ВЛ-110кВ. Протяженность  ВЛ-110кВ по поселению составляет 23,8 км в том числе:

- от ПС «Нея» до ПС «Макарьев» -7,4 км;

- от ПС «Макарьев» до ПС «Кадый»- 16,4 км.

Трассы ВЛ-110кВ находятся в удовлетворительном состоянии.

2. ПС 35/10кВ «Якимово». В  ПС установлены трансформаторы мощностью 2х2,5мВА. Питание районной подстанции (ПС) «Макарьев1» осуществляется по кольцевой системе электроснабжения через ПС «Макарьев»  и ПС «Кадый».

По территории поселения проходит воздушная ВЛ 35кВ. Протяженность  ВЛ-35кВ по сельскому поселению составляет 43,47 км в том числе:

- от ПС «Макарьев 1» до ПС «Макарьев 2» -2,72 км;

- от ПС «Макарьев 1» до ПС «Николо-Макарово»- 20,82 км;

- от ПС «Макарьев 1» до ПС «Якимово»- 6,78 км;

- от ПС «Якимово» до ПС «Кадый»- 11,32 км;

- ответвление до ПС «Горчуха»- 1,83 км.

Передача электроэнергии  потребителям Усть-Нейского сельского поселения осуществляется на напряжении 10кВ через комплектные трансформаторные ТП.

Линии электропередач и КТП находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 8.16

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

находящихся на территории сельского поселения

| № п/п | Место положения ТП | Номер трансформаторной подстанции | Мощность трансформатора кВА | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Андреевское | ТП №62 | 100 |  |
| 2 | д. Власово | ТП №46 | 60 |  |
| 3 | д. Кондратово | ТП №45 | 160 |  |
| 4 | д. Куриловка | ТП №41 | 60 |  |
| 5 | д. Манылово | ТП №48 | 100 |  |
| 6 | д. Селище | ТП №50 | 40 |  |
| 7 | д. Старово | ТП №39 | 63 |  |
| 8 | д. Хребтово | ТП №40 | 10 ОМ кВА |  |
| 9 | д. Якимово | ТП №43 | 160 |  |
| 10 | д. Якимово | ТП №305 | 160 |  |
| 11 | д. Якимово | ТП №114 | 160 |  |
| 12 | д. Якимово | ТП №306 | 400 |  |
| 13 | д. Якимово | ТП №307 | 400 |  |
| 14 | д. Якимово | ТП №277 | 160 |  |
| 15 | с. Усть-Нея | - | 60 |  |
| 16 | д. Стариково | ТП №56 | 250 |  |
| 17 | д. Стариково | ТП №154 | 250 |  |
| 18 | д. Стариково | ТП №306 | 160 |  |
| 19 | д. Стариково | ТП №283 | 400 |  |
| 20 | д. Стариково | ТП №84 | 160 |  |
| 21 | д. Стариково | ТП №191 | 160 |  |
| 22 | д. Исаково | ТП №285 | 60 |  |
| 23 | д. Климитино | ТП №42 | 2х400 |  |
| 24 | д. Климитино | ТП №54 | 160 |  |
| 25 | д. Климитино | ТП №163 | 160 |  |
| 26 | д. Колбино | ТП №53 | 60 |  |
| 27 | д. Лопаты | ТП №51 | 100 |  |
| 28 | д. Лопаты | ТП №250 | 100 |  |
| 29 | д. Березняки | ТП №52 | 80 |  |
| 30 | д. Юркино | ТП №212 | 630 |  |
| 31 | д. Юркино | ТП №144 | 250 |  |
| 32 | д. Юркино | ТП №139 | 160 |  |
| 33 | д. Юркино | ТП №318 | 160 |  |
| 34 | д. Юркино | ТП №64 | 630 |  |
| 35 | д. Юркино | ТП №213 | 160 |  |
| 36 | д. Юркино | ТП №99 | 320 |  |
| 37 | д. Никулиха | ТП №65 | 60 |  |
| 38 | д. Новоселки | ТП №66 | 100 |  |
| 39 | д. Быстрово | ТП №68 | 100 |  |
| 40 | д. Домань | ТП №67 | 250 |  |
| 41 | д. Сосновка | ТП №196 | 60 |  |
| 42 | д. Выломы |  | 100 |  |
| 43 | д. Хмелевка | ТП №70 | 400 |  |
| 44 | д. Красногорье | ТП №71 | 100 |  |
| 45 | д. Красногорье | ТП №198 | 40 |  |
| 46 | д. Завражье | ТП №265 | 40 |  |
| 47 | д. Марковица | ТП №72 | 100 |  |
| 48 | д. Заречье | ТП №190 | 100 |  |
| 49 | д. Полома | ТП №59 | 30 |  |
| 50 | д. Киселиха | ТП №1 | 60 |  |
| 51 | д. Ефино | ТП №75 | 160 |  |
| 52 | д. Ефино | ТП №75 | 160 |  |
| 53 | д. Ефино | ТП №61 | 160 |  |
| 54 | д. Ефино | ТП №69 | 100 |  |
|  | ИТОГО |  | 9423 |  |

8.6.2.   Характеристика существующего состояния объектов

и сетей газоснабжения

Населенные пункты Усть-Нейского сельского поселения не имеют централизованного газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

8.6.3.   Характеристика существующего состояния объектов

и сетей водоснабжения

В настоящее время в состав Усть-Нейского сельского поселения вошли бывшие Красногорское, Нижне-Нейское, Усть-Нейское и Юркинское поселения.

Административным центром является д. Якимово.

На территории поселения зарегистрированы сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся мясомолочным животноводством, а также откормом и доращиванием молодняка КРС; СПК «Юркино» занимается разведением овец романовской породы, а также пилорамы, занимающиеся переработкой древесины.  В поселении имеются 826 личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в которых  содержится  КРС в количестве-346  голов.

Основными видами трудовой деятельности населения поселений, вошедших в состав Усть-Нейского сельского поселения, являются производство сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения зарегистрированы сельскохозяйственные предприятия:

- СПК «Заря» в д. Ефино,  содержащим КРС в кол-ве 200 голов;

- СПК «Русь» в д. Стариково,  содержащим КРС в кол-ве 150 голов;

- СПК «Якимово» в д. Якимово,  содержащим КРС в кол-ве 200 голов;

- СПК «Рассвет» в д. Юркино,  содержащим КРС в кол-ве 200 голов;

- СПК «Юркино» в д. Юркино,  содержащим овец в кол-ве 200 голов.

Источники водоснабжения

- Источником водоснабжения Усть-Нейского сельского поселения служат подземные артезианские воды.

На территории Усть-Нейского сельского поселения имеются скважины, принадлежащие   СПК «Заря»,  СПК «Русь», СПК «Юркино»  и Администрации сельского поселения. Не на всех эксплуатационных скважинах поселения выдержаны зоны санитарной охраны, радиусом 30 м.

Скважины имеют глубину 60–115 метров. Удельный дебит, по данным строительных откачек, составляет 3,5–12,0 м3 /ч.

Качество воды в скважинах не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям железа.

Таблица 8.17

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

находящихся на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Номер скважины | Производительность м3/час | Балансосодержа-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Быстрово | № 4768 | 5,0 | Администрация с/п |
|  | д. Ефино | № 4787 | 5,0 | Администрация с/п |
|  | с. Красногорье | № 1066 | 3,0 | Администрация с/п |
|  | д. Марковица | № 1735 | 3,0 | Администрация с/п |
|  | д. Сосновка | № 4786 | 7,0 | СПК «Заря» |
|  | д. Исаково | № 34200937 | 10,0 | СПК «Русь» |
|  | д. Климитино | № 34200931 | 10,0 | СПК «Русь» |
|  | п. Лопаты | № 2090 | 3,0 | Администрация с/п |
|  | д. Стариково | № 34200934 | 10,0 | СПК «Русь» |
|  | д. Манылово | № 4919 | 6,0 | Администрация с/п |
|  | д. Якимово | № 4918 | 6,0 | Администрация с/п |
|  | д. Юркино | № 4776 | 6,0 | СПК «Юркино» |
|  | д. Юркино | № 4777 | 6,0 | СПК «Юркино» |

Схема  водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин,  колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления имеется во всех населенных пунктах, где есть водозаборные скважины: д. Быстрово, д. Ефино,      с. Красногорье, д. Марковица, д. Сосновка,  д. Исаково, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Манылово, д. Якимово, д. Юркино.

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями.  В д. Быстрово, д. Ефино и д. Сосновка  водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется их замена.

Водопровод в населенных пунктах Усть-Нейского сельского поселения подведен к объектам соц.культбыта и к жилому сектору. В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, водопользование осуществляется из  колодцев.

Состояние сетей водопровода не везде удовлетворительное, много сетей со 100%-ым  износом. В поселении требуется  замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.    Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных газовых и дровяных водогрейных колонок.

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов Усть-Нейского сельского поселения имеются пожарные  водоемы, пожарные  гидранты, пруды-копани.

СПК «Русь», СПК «Юркино» снабжаются водой из собственных существующих скважин.

8.6.4.  Характеристика существующего состояния объектов

и сетей водоотведения

Централизованной канализации в населенных пунктах Усть-Нейского сельского поселения нет, жители в основном используют дворовые уборные, некоторые здания канализованы в выгреба.

8.6.5.   Характеристика существующего состояния объектов

и сетей связи

В Усть-Нейское сельском поселении имеется автоматическая телефонная станция АТСК 50/200, монтированная емкость 80номеров, задействованная  -52номер.

Общая телефонная емкость составляет 52 номер, из них:

- основных квартирных и ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) номеров - 48;

- число таксофонов – 4;

- свободные номера  - 28.

Общая норма телефонной плотности Усть-Нейского сельского поселения на 100 жителей составляет:

- современное состояние 2011год – 4 %;

- I очередь 2020 год- 4%;

- расчетный срок  2030 год -  4%.

В настоящее время заявок на установку телефона нет.

Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы.

Все абоненты района имеют выход на междугородную и международную сеть.

Усть-Нейское сельское поселение закрыто сотовой связью стандарта IMT-MC-450.

В сельском поселении имеются 5 почтовых отделений связи (Юркино, Никулиха, Якимово, Ефино, Лопаты). В почтовых отделениях сел: Юркино, Якимово и Ефино организованы коллективные пункты доступа в Интернет, в которых предоставляются следующие услуги:

- предоставление доступа в Интернет;

- электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

- работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, Power Point, Paint, Corel Draw);

- запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители;

- услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПДК, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

- консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПДК услугах.

Распостранением телевизионных и радиопрограмм на территории Костромской области, в том числе в Усть-Нейском сельском поселении, занимается «Костромской ОРТПЦ». Поселение находится в зоне приема теле и радиопрограмм.

Охват вещанием филиала «РТРС» «Костромской ОРТПЦ»  составляет:

- телепрограммы: «Первый канал»-100%; «Россия +ГТРК «Кострома» -100%;

- радиопрограммы: «Россия +ГТРК «Кострома» -100%.

В настоящее время в сельском поселении ведется эфирный прием радиопрограмм.

8.6.6.   Характеристика современного обеспечения топливно-энергетическими ресурсами

В настоящее время Усть-Нейское сельское поселение не имеет центральных источников теплоты. На территории поселения функционируют 2 основные котельные (таблица 8.18).

В общем обеспечении Усть-Нейского сельского поселения топливно-энергетическим ресурсами преобладает твердое топливо - дрова.

Произведенная тепловая энергия за год всех котельных составляет 323,4 Гкал, отпущенная –258,7 Гкал.

Годовой расход топлива составляет 46,2 т.у.т.

Состояние теплового хозяйства города оценивается как удовлетворительное. Социально-значимые объекты (школа, клуб) отапливаются котельными. Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники.

Основное и вспомогательное оборудование отопительных котельных в большинстве своем морально и физически устарело. Отсутствует автоматическое регулирование и система телекоммуникаций.

Таблица 8.18

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на территории сельского поселения

| № | Наименование котельной (адрес, номер котельной) | Вид топлива | Годовой расход топлива, ТУТ | Котлы | Установ. мощн. Гкал/час | Подключ. тепл нагр Гкал/час | Протяж. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
|  | Якимовский СДК | дрова | 28,3 | КО-150 | 2 | 0,26 | 0,1 | - |
|  | с. Ефино, МУ «Ефинский КДЦ» | дрова | 17,9 | Универсал 6 | 1 | 0,39 | 0,06 | - |

8.6.7. Инженерная подготовка и защита территории

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов строительного использования и обеспечению оптимальных санитарно–гигиенических  и микроклиматических условий. Основан на изучении и анализе природных условий, природно-техногенных процессов, их влияния на окружающую среду, а так же существующих инженерно-технических защитных и иных сооружений.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваются следующие факторы по инженерной  подготовке  территории:

- организация  поверхностного  стока  и  строительство  очистных  сооружений  дождевых стоков;

-  защита  территории  от  затопления,  подтопления  и  заболачивания;

-  понижение  уровня  грунтовых  вод;

-  берегоукрепление;

-  противооползневые мероприятия;

-  рекультивация нарушенных земель.

Анализ существующих сетей и сооружений поверхностного водоотведения, очистки ливневых и талых вод.  В населенных пунктах Усть-Нейского сельского поселения в настоящее время отсутствует организованная система отвода поверхностных стоков, что в периоды снеготаяния и ливневых дождей приводит к затоплению территории. Проблема  усугубляется сложностями  природного  и  техногенного  характера.

На территории сельского поселения отсутствуют очистные сооружения дождевых стоков, как в населенных пунктах, так и на предприятиях.  Возникает необходимость в строительстве  локальных очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на перспективу предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков.

Характеристика факторов, стимулирующих или ограничивающих их развитие.  В населенных пунктах Усть - Нейского сельского поселения существует сеть улиц, имеющая планировочную структуру и водоотведение. Небольшая ширина  улиц и отсутствие твердого покрытия  осложняет устройство закрытой системы водоотведения, поэтому отвод поверхностных вод производится открытым способом – кюветами и лотками, с дальнейшим выпуском на рельеф, в пониженные участки местности.

Наличие сложного рельефа местности требует дополнительных мероприятий по организации поверхностного стока.

Анализ и оценка применяемых технических решений понижения уровня грунтовых вод, благоустройства водных объектов.  По данным инженерно-геологических изысканий на территории сельского поселения наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, речная и овражная эрозия, а также склоновые, оползневые процессы и морозное пучение.

По территории Усть – Нейского сельского поселения протекают реки Унжа, Нея, Юронгаш, Белый Лух и другие.

Большинство наиболее крупных населенных пунктов Усть - Нейского сельского поселения располагаются вдоль автомобильной дороги районного значения. Территориальное расположение крупных населенных пунктов объясняется наиболее благоприятными и относительно благоприятными геологическими условиями для проведения строительных работ с невысоким залеганием уровня грунтовых вод и незначительным распространением эрозионных процессов. Данные территории занимают незначительную часть поселения. Отложения представлены  валунными красновато-бурыми  суглинками с гравием, галькой и валунами.

К малоблагоприятным территориям относятся отложения, представленные в основном  песками разной зернистости и состава, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, и, следовательно, возможно подтопление территории. Данная зона занимает в пределах границ сельского поселения  большую площадь.

К неблагоприятным и не рекомендуемым к освоению относятся территории, на которых интенсивно развиты экзогенные геологические процессы, главным образом эрозия.  При строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо использовать берегоукрепительные мероприятия.

Хороший результат по понижению уровня грунтовых вод дают следующие работы:

•  четкая организация поверхностного стока сетью водостоков открытого типа в виде кюветов и канав;

•  строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые водостоки;

•  подсыпка территории при проявлении местных напоров грунтовых вод пригодным для строительства грунтом.

Процесс заболачивания на территории Усть – Нейского сельского поселения имеет естественный характер. Условия для заболачивания создаются за счет преобладания выпадения осадков над испарением, с затрудненным стоком и застаиванием поверхностных вод.

Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов  и приводит к развитию овражно-балочных явлений. Интенсивность бокового подмыва  усиливается в паводковый период. Эрозионные процессы на территории населенных пунктов  распространены на крутых склонах береговых уступов рек, ручьев и оврагов. Для ослабления  процессов боковой  эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия;  укрепить береговой откос рулонными материалами типа “Макмат-R” и посевом многолетних трав.

Формирование предложений по предотвращению подтопления сельских территорий, обоснование выбора принятого варианта.  Подтопляемые территории, являющиеся  неблагоприятными и не рекомендуемыми для строительства, в основном протягиваются полосой  вдоль рек, а также располагаются в пределах заболоченных территорий.

Периодическое затопление речными водами, наличие слабоводопроницаемых грунтов, плохой водоотвод приводят к заболачиванию территории. На территориях, где не планируется развитие жилого и промышленного строительства, а также размещение сельхозугодий, защита от подтопления может выполняться; путем осушения болот сетью открытых водостоков, замены илистых и торфяных грунтов минеральным грунтом, устройства дренажной системы.

Кроме того, расчистка русел и частичное дноуглубление протекающих по территории населенных пунктов рек от ила и древесно-кустарниковой растительности, укрепление и благоустройство  береговых участков, соблюдение режима водоохранных  зон и прибрежных полос, ликвидация аварийных сбросов неочищенных промышленных и хозяйственных стоков, будут обеспечивать дополнительную защиту территории от подтопления.

Размещение планируемых к строительству объектов отвода и очистки поверхностных вод. Как в  населенных пунктах сельского поселения, так и на предприятиях отсутствуют очистные сооружения дождевых стоков. Возникает необходимость в строительстве локальных очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на перспективу предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков.

В основном сохраняется сложившаяся структура улично–дорожной сети населенных пунктов.

Выполнение вертикальной планировки, дополнительное благоустройство существующих и проектируемых улиц позволяет предусмотреть организацию отвода дождевых стоков путем устройства открытых водостоков.

Водостоки открытого типа предусмотрены трапециевидного сечения с укреплением откосов и дна в зависимости от гидрологических и грунтовых условий посевом трав или бетонными плитами. На участках, где продольный уклон по водостокам равен или превышает 5%, необходимо выполнять гасящие устройства в виде перепадов, быстротоков с водобойными колодцами и стенками.

На территории Усть - Нейского сельского поселения имеются многочисленные  месторождения торфа, одно месторождения суглинков и четыре месторождения строительного песка, одно из которых разрабатывается.

При разработке месторождений полезных ископаемых  необходимо выполнить рекультивацию нарушенных земель.

Рекультивация осуществляется в два этапа. Первый – технический, включающий в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования рекультивируемых земель по целевому назначению и для проведения мероприятий по восстановлению плодородных почв. Второй этап – биологический, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

8.7. Транспортная инфраструктура

8.7.1. Современное состояние транспортного комплекса

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным видом транспорта по автомобильной дороге регионального значения Кострома-Верхнеспасское (протяжённость по территории поселения – 16 км), к железной дороге, автомобильное и автобусное сообщение с областным центром, муниципальными районами области;

Ближайшая железнодорожная станция г. Мантурово находится в 90 км от административного центра поселения д. Якимово. Аэропорты находятся в г. Шарье, расстояние до которого по автомобильной дороге составляет 141,0 км или в областном центре г. Костроме (177,0 км).

Внутренние транспортные связи осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения Якимово-нея и Якимово-Нежитино, связывающими населенные пункты поселения между собой и обеспечивающие выход на внешние транспортные связи, а также дорогам местного значения,

8.7.2. Характеристика автодорожного транспорта

Фактором, практически полностью определяющим сегодняшнее положение и перспективы развития автомобильного транспорта, в том числе его влияние на социально-экономическое развитие района в целом и рассматриваемого сельского поселения в частности, является состояние автомобильных дорог.

Автодорожная сеть поселения представлена автодорогами  регионального, межмуниципального (63.9 км) и дорогами муниципального (39.4 км)  значения. Общая протяженность дорого общего пользования на территории сельского поселения составляет 103.3 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Усть-Нейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года представлены в таблице 8.19.

Таблица 8.19

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

по состоянию на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Техническая категория | Протяжённость всего, км | В том числе по типу покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/б | щебень | грунт |
| Автомобильные дороги межмуниципального (регионального) значения |
|  | Кострома – Верхнеспасское * | IV | 18.7 | 18,7 |  | - |
|  | Якимово – Нея* | IV | 19,8 | 19,8 | - | - |
|  | Под. к Лопаты | IV | 0,7 | 0,7 | - | - |
|  | Под. к Якимово | IV | 1,2 | 1,2 | - | - |
|  | Якимово – Нежитино* | IV | 20.1 | 20.1 | - | - |
|  | Под. к Юркино | IV | 0,8 | 0,8 | - | - |
|  | Под. к Ефино | IV | 2,6 | - | 2,6 | - |
|  | Итого дорог межмуниципального (регионального) значения |  | 63.9 | 61.3 | 2.6 |  |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального района |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Старово | IV | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Власово | V | 1,4 | - | 1,4 | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Ракульское | V | 0,4 | - | 0,4 | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Селище | V | 2,1 | - | - | 2,1 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Березники-Селезнево | V | 1,2 | - | 1,2 | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Колбино | V | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Климитино | IV | 0,6 | 0,6 | - | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Исаково | V | 0,5 | - | - | 0,5 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Стариково | IV | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Аксентьево | V | 1,8 | - | 1,8 | - |
|  | а/дорога Аксентьево-Булино | V | 2,5 | - | - | 2,5 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Высоковка | V | 1,5 | - | - | 1,5 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Манылово | V | 0,6 | - | 0,6 | - |
|  | а/дорога Якимово-Кондратово-Власово | IV | 3,5 | 3,5 | - | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Заречье | V | 2,4 | 2,4 | - | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Полома | V | 0,8 | - | 0,8 | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Никулиха | V | 0,5 | - | - | 0,5 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Новоселки | V | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Быстрово | V | 0,6 | - | 0,5 | 0,1 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Домань | V | 1,0 | - | - | 1,0 |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Сосновка | V | 1,1 | - | - | 1,1 |
|  | а/дорога Ефино-Марковица | IV | 5,5 | 2,9 | 2,6 | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Красногорье-Хмелевка | V | 1,1 | - | 1,1 | - |
|  | а/дорога Марковица-причал | IV | 2,8 | - | 2,8 | - |
|  | а/дорога Подъезд к н.п. Косуево | V | 0,9 | - | 0,9 | - |
|  | Итого муниципальных дорог |  | 39.4 | 14.8 | 14.1 | 10.5 |
|  | Итого всех дорог общего пользования |  | 103.3 | 76.1 | 16.7 | 10.5 |

Примечание.  * протяженность по территории поселения

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, однако, местами требуют ремонта.

Подавляющее большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию района и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети от темпов автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту  дорожно-транспортных происшествий.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Таблица 8.20

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОТНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

на  территории Макарьевского района по поселениям

| № п/п | Наименование поселения | Плотность, км/кв.км. |
| --- | --- | --- |
|  | Усть-Нейское сельское поселение* | 0.18 |
|  | - бывш. Красногорское сельское поселение | 0,15 |
|  | - бывш. Нижне-Нейское сельское поселение | 0,13 |
|  | - бывш. Усть-Нейское сельское поселение* | 0,24 |
|  | - бывш. Юркинское сельское поселение | 0,06 |
|  | Городское поселение г. Макарьев | 0,15 |
|  | в том числе: |  |
|  | г.Макарьев | 2,8 |
|  | Вознесенское сельское поселение | 0,08 |
|  | Горчухинское сельское поселение | 0,015 |
|  | Дорогининское сельское поселение | 0,09 |
|  | Нежитинское сельскоепоселение | 0,17 |
|  | Николо-Макаровское сельское поселение | 0,21 |
|  | Первомайское сельское поселение – Первомайка | 0,055 |
|  | Тимошинское сельское поселение | 0,018 |
|  | Унженское сельское поселение | 0,08 |
|  | - бывш. Княжевское сельское поселение | 0,09 |
|  | - бывш. Сивковское сельское поселение | 0,09 |
|  | - бывш. Унженское сельское поселение | 0,06 |
|  | Шемятинское сельское поселение | 0,056 |
|  | Юровское сельское поселение | 0,024 |

Примечание .  * - данные по объединенному сельскому поселению

Средняя плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в Российской Федерации составляет 0,035 км/кв. км, в ЦФО – 0,179 км, в Костромскй области – 0,098. Из таблицы 8.20 следует, что плотность дорожной сети общего пользования с твёрдым покрытием в Макарьевском муниципальном районе  находится на критически низком уровне. Наиболее обеспеченными являются городское поселение г. Макарьев, Николо-Макаровское и Нежитинское сельские поселения. Наименее обеспеченным является Тимошинское сельское поселении. Их уровень обеспеченности ниже средних показателей по стране.

Транспортные развязки на территории поселения отсутствуют, все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории района. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

8.8.  Историко-культурный потенциал

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и  историко-культурные местности).

Костромская область относится к числу регионов с высоким потенциалом культурного наследия разных эпох. Историко-культурное наследие ее представлено 1831 памятником архитектуры (без учета областного центра). На ее территории  обнаружены следы самых различных исторических эпох, Это стоянки, поселения городища, могильники, сторожи, городки, курганы или просто места находок древнего оружия, монет, кладов, и др. предметов.

Постановлением губернатора Костромской области от 04.03.2005 года принята концепция программы «Историко-культурное, природное и духовное наследие Костромской области» (до 2020 года), главной стратегической целью которой, является сохранение и рациональное использование историко-культурного, природного и духовного наследия (потенциала области) и превращения его в фактор устойчивого социо-культурного и экономического развития.

Предпосылками и реализации данного проекта в Костромской области являются следующие факторы:

- глубокие исторические корни, уникальные памятники старины и природные зоны, связь с выдающимися представителями российской науки и искусств, уникальность провинциальной культуры, формирующей самобытный менталитет и патриотический дух;

- национально–историческое признание Костромской земли одним из регионов, являющимся духовным ядром развития российского народа и российской государственности;

- наличие целого ряда исторических городов и поселений, жители которых являются носителями традиций, отражающих историю, культуру, жизненный уклад русского народа и Костромского края;

- наличие реальных и потенциальных возможностей для современного информационного обеспечения проекта.

8.8.1. Оценка современного состояния

Памятники истории культуры и архитектуры, современное строительство и транспортные сооружения входят на равных правах и тесной взаимосвязи в сферу проблем исторически сложившихся населенных мест. При этом памятники истории, культуры и архитектуры должны рассматриваться не только как напоминания о прошлом, как материальное свидетельство величия истории нашей страны, но и как явление современности. Не теряя в специфике своего исторически сложившегося художественного облика, они получают новое, современное использование.

На территории Усть-Нейского сельского поселения находится один памятник культурного наследия и 41 памятник археологии (см. таблицы 8.21 и 8.22). Кроме этого, выявленны 4 объекта, представляющих историческую ценность (таблица 8.23). Архитектурные и художественные качаства данных объектов позволяют проводить определенную работу по включению их в реестр памятников историко-культурного наследия.

Таблица 8.21

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| № п/п | № по реестру | Наименование объекта | Вид объектов | Дата | Местонахождения | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1135 | Церковь Спаса Преображения | Ед.п. | 1810г. | с. Красногорье | Р |

Таблица 8.22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

| № п/п | № по реестру | Наименование объекта | Дата | Местонахождения | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 511 | Стоянка Великуша 1 | неолит | д. Великуша | 1 км к Ю-В | Р |
| 2 | 512 | Стоянка Великуша 2 | неолит | д. Великуша | 1.5 км к Ю-Ю-В | Р |
| 3 | 521 | Стоянка Выломы 1 | неолит | д. Выломы | 1.5 км к Ю-В | Р |
| 4 | 522 | Стоянка Выломы 2 | неолит | д. Выломы | 0.8 км к Ю-В | Р |
| 5 | 523 | Стоянка Белый Лух 1 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 3 км к С-С-В | Р |
| 6 | 524 | Стоянка Белый Лух 2 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 3,4 км к С-В | Р |
| 7 | 525 | Стоянка Белый Лух 3 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 4 км к С-В | Р |
| 8 | 526 | Стоянка Белый Лух 4 | неолит, III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 6 км к В-С-В | Р |
| 9 | 527 | Стоянка Белый Лух 5 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 6 км к В-С-В | Р |
| 10 | 528 | Стоянка Белый Лух 6 | неолит, III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 6,5 км к В-С-В | Р |
| 11 | 529 | Стоянка Белый Лух 7 | неолит, III тыс. до н.э. | п. Горчуха | 8.5 км к В-С-В | Р |
| 12 | 530 | Стоянка Белый Лух 8 | мезолит,VI-V тыс. до н.э. | п. Горчуха | 10 км к С-В | Р |
| 13 | 531 | Стоянка Белый Лух 9 | мезолит,VI-V тыс. до н.э. | п. Горчуха | 10 км к С-В | Р |
| 14 | 541 | Стоянка Домань | неолит | д. Домань | 0.6 км к С-В | Р |
| 15 | 542 | Стоянка Ефино 1 | неолит | д. Ефино | 0,5 км. к В | Р |
| 16 | 543 | Стоянка Ефино 2 | бронзовый век | д. Ефино | 0,7 км. к Ю-В | Р |
| 17 | 545 | Стоянка Заречье 1 | неолит, IV-III тыс. до н. э. | д. Заречье | 1,2 км. к З | Р |
| 18 | 546 | Стоянка Заречье 2 | неолит, IV-нач. III тыс. до н. э. | д. Заречье | 1,2 км. к З | Р |
| 19 | 549 | Селище Красногорье | XI-XIII вв. | д. Красногорье | 1 км. к С | Р |
| 20 | 550 | Стоянка Красногорье 1 | неолит | д. Красногорье | 0,8 км. к Ю | Р |
| 21 | 551 | Стоянка Красногорье 2 | неолит | д. Красногорье | 0,45 км. к Ю | Р |
| 22 | 552 | Стоянка Красногорье 3 | бронзовый век | д. Красногорье | 0,3 км. к Ю | Р |
| 23 | 553 | Стоянка Красногорье 4 | бронзовый век поздний | д. Красногорье | 0,25 км. к Ю | Р |
| 24 | 554 | Стоянка Красногорье 5 | мезолит | д. Красногорье | 0,8 км. к С-З | Р |
| 25 | 555 | Стоянка Красногорье 6 | мезолит | д. Красногорье | 0,6 км. к С-С-З | Р |
| 26 | 556 | Стоянка Красногорье 7 | мезолит | д. Красногорье | 0,4 км. к С-С-В | Р |
| 27 | 557 | Стоянка Красногорье 8 | неолит | д. Красногорье | 0,2 км. к С | Р |
| 28 | 558 | Стоянка Красногорье 9 | неолит - бронза | д. Красногорье | южная окраина | Р |
| 29 | 559 | Стоянка «Пристань Красногорье 1» | неолит | д. Красногорье | 3 км. к Ю-Ю-В, пристань Красногорье | Р |
| 30 | 560 | Стоянка «Пристань Красногорье 2» | неолит | д. Красногорье | 0,25 км. к С-С-З от пристани Красногорье | Р |
| 31 | 561 | Стоянка Марковицы | неолит, IV тыс. до н.э. | д. Марковица | 0.5 км к В-Ю-В | Р |
| 32 | 571 | Стоянка Емево 1 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 3.5 км к В | Р |
| 33 | 572 | Стоянка Емево 2 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 4 км к В-С-В | Р |
| 34 | 573 | Стоянка Осиновый лог 1 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 0.5 км к В | Р |
| 35 | 574 | Стоянка Осиновый лог 2 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 4.5 км к Ю-В | Р |
| 36 | 575 | Стоянка Осиновый лог 3 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 4.5 км к В-Ю-В | Р |
| 37 | 576 | Стоянка Осиновый лог 4 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 4 км к В-Ю-В | Р |
| 38 | 577 | Стоянка Осиновый лог 5 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 4 км к Ю-В-В | Р |
| 39 | 578 | Стоянка Осиновый лог 6 | неолит, IV-нач. III тыс. до н.э. | д. Сосновка | 4 км к В-Ю-В | Р |
| 40 | 579 | Селище Сосновка 1 | XI-XIII в.в. | д. Сосновка | 0.35 км к В | Р |
| 41 | 580 | Селище Сосновка 2 | XI-XIII в.в. | д. Сосновка | 0.6 км к Ю-В | Р |

Таблица 8.23

ПЕРЕЧЕНЬ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Вид объектов | Дата | Место-нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа земская | ансамбль | начало 20 в. | д. Ефино |
|  | - средняя школа |  |  |  |
|  | - начальная школа |  |  |  |
|  | - дом для учителей |  |  |  |
| 2 | Дом Д.А. Демидова | ед. памятн. | конец 19 в. | д. Кондратово |
| 3 | Дом Агафоновых | ед. памятн. | начало 20 в. | с. Красногорье |
| 4 | Училище | ансамбль | начало 20 в. | с. Красногорье |
|  | - учебное здание |  |  |  |
|  | - сарай |  |  |  |

Описание объектов историко-культурного наследия приведено в разделе 14 «Материалов по обоснованию проекта генерального плана Усть-Нейского сельского поселения» (приложение №1).

ВЫВОДЫ:

Объекты историко-культурного наследия, как правило, находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для туристско-познавательных целей в настоящее время не могут использоваться в полной мере.

Задачи по сохранению, регенерации и использования объектов и территорий историко-культурного наследия включают:

- обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни;

- установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных исторических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности;

- реконструкцию, реорганизацию, ликвидацию на территориях сохраняемых объектов историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной деятельности на исторических территориях;

- восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элементов исторической планировки, застройки, ландшафта;

- обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохранении объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся архитектурно-пространственной и планировочной структуры территории.

8.9. Туристско-рекреационный потенциал

В настоящее время уровень развития туристической деятельности в поселении и районе вцелом низкий, что объясняется:

- Cлабой степенью современной хозяйственной освоенности территории.

- Плохой сохранностью объектов культурного наследия.

- Слабым развитием объектов обслуживания – гостиниц, предприятий общественного питания.

- Неразвитостью информационного пространства (путеводителей, интернет ресурсов, картографических материалов).

На данном этапе на территории Усть-Нейского сельского поселения объекты туризма и отдыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал поселения достаточно высок.

8.10.   Риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области. В разделе рассмотрены мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения и функционирование организаций (предприятий).

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в дальнейшем - раздел «ГО ЧС») разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.;

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008);

- Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 (с изменениями на 10.03.2009 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

- СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

- СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

- ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

- ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

- ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

- Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994.

8.10.1.  Общая характеристика проектируемой территории

Усть-Нейское сельское поселение является одним из 7 сельских поселений Макарьевского муниципального района и находится в западной его части.

На основании Закона Костромской области № 626-4-ЗКО от 22.06.2010 «О преобразовании некоторых муниципальных образований Костромской области» Усть-Нейское, Красногорское, Нижнее-Нейское и Юркинское сельские поселения Макарьевского муниципального района Костромской области были объединены в муниципальное образование Усть-Нейское сельское поселение Макарьевского муниципального района Костромской области с административным центром в селе Якимово.

Сельское поселение протягивается вдоль автодороги Кострома – Макарьев - Верхнеспасское.

По территории поселения железная дорога не проходит.

8.10.2.  Сведения об основных факторах риска и частоты

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории

поселения

Территория Усть-Нейского сельского поселения к группе по ГО не относится (отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013).

Организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также потенциально опасных объектов на территории поселения, не имеется.

Небольшое количество крупных промышленных объектов, редкие проявления природных катаклизмов обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вместе с тем, высокая степень износа промышленного и жилого фонда, неудовлетворительное состояние магистралей и дорог, отдаленность от районного центра, большие площади лесов, относящихся к среднему классу пожароопасности создают неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Нейского сельского поселения. Это требует проведения администрацией поселения комплекса мероприятий организационного, нормативного, правового, инженерного, методического, экономического, социального и другого характера, направленных на повышение защищенности территории муниципального образования.

8.10.3.  Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров.

Усть-Нейского сельское поселение относится к району сосновых лесов приледниковых  низменных равнин.

Растительность района характерна широким распространением сосновых лесов и значительно меньшей площадью ельников (сосна, ель, береза, осина, ольха серая и черная, лиственница сибирская, пихта, липа).

Согласно классификации на классы горючести лесных насаждений, приведенной в Методике оценки последствий лесных пожаров, лесные насаждения на территории Усть-Нейского сельского поселения относятся к I классу горючести.

Лесной пожар – это стихийное горение, распространяющееся на лесную площадь.

Для возникновения крупных массовых пожаров в лесах с переходом в верховые необходимо большое число действующих очагов низовых пожаров и засушливая погода (отклонение метеорологических условий от среднестатистических в направлении увеличения количества суток без осадков, уменьшения влажности воздуха, усиление ветра до 8-30 м/с).

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров на территории участковых лесничеств ежегодно проводятся мероприятия по охране лесов от пожаров:

- устройство мест отдыха;

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов и уход за ними;

- организация сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ);

- строительство дорог противопожарного назначения.

В целях сохранности хвойных молодняков осуществляются мероприятия по повышению их пожароустойчивости:

- очистка вырубок;

- регулирование примеси лиственных пород;

- регулирование густоты древостоя, подроста и подлеска.

- устройство пожарных водоемов и подъездов к ним

Риск возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории поселения, связанных с лесными пожарами, является вполне возможным, особенно в засушливое, жаркое лето.

Для сохранения безопасной пожарной обстановки необходимо и в дальнейшем осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности в лесах среди населения района и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. Мониторинг пожарной опасности осуществляет лесничий, который по результатам мониторинга принимает необходимые дополнительные меры по повышению противопожарной устойчивости лесов, вплоть до ограничения посещений отдельных лесных участков.

Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений.

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

– грозы;

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

– подтопление территории;

– сильные морозы;

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

– град с диаметром частиц более 20 мм;

– гололед с диаметром отложений более 200 мм;

– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице 8.24.

Таблица 8.24

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в осенние месяцы и могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи (таблица 8.25).

Таблица 8.25

СТЕПЕНЬ РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ УРАГАНАХ

| № п\п | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
|  | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
|  | Кабельные воздушные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
|  | Кабельные воздушные линии электропередачи | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |

Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений.

Территория сельского поселения находится в междуречье двух рек р. Унжа и ее притока р. Нея.

Все реки отличаются неравномерностью стока в течение года и относятся к восточноевропейскому типу внутригодового распределения стока.

По режиму уровней реки характеризуются четко выраженным высоким половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня весеннего половодья начинается обычно в середине апреля очень быстро и интенсивно, спад происходит менее интенсивно. Быстрое падение уровня воды наблюдается только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Обычно, весеннее половодье заканчивается в конце мая - середине июня.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет для изученных рек на 3,5-5,5 м, в многоводные годы на 4-6,5 м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую декаду ноября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июле, реже в мае, июне или ноябре. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает  в среднем 12-15 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая.

Неблагоприятным последствием в период обильного весеннего половодья является возможное затопление транспортных коммуникаций и сооружений, расположенных непосредственно у берегов рек, в этом случае могут возникнуть транспортные неудобства у жителей близлежащих населенных пунктов, но в целом это не повлияет на функционирование поселения.

Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений.

Основными процессами, определяющими инженерно-геологическую обстановку поселения, являются переработка берегов водохранилищ, сезонное затопление территории паводковыми водами, морозное пучение.

В результате инженерно-геологического районирования, проведённого на территории поселения, выделены неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению территории, на которых интенсивно развиты экзогенные геологические процессы, главным образом эрозия. Области, неблагоприятные для освоения занимают большую часть территории сельского поселения. При строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо использовать укрепительные мероприятия.

Малоблагоприятные территории расположены в юго-восточной части поселения. Для предотвращения подтопления территории, при строительстве, необходимо применять дренажные системы.

8.10.4.  Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории Усть-Нейского сельского поселения отсутствуют организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне.

Автомагистралью, по которой осуществляются перевозки опасных веществ (АХОВ, СУГ, ЛВЖ) является автодорога Кострома – Макарьев – Верхнеспасское, которая проходит через территорию поселения.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Аварийные ситуации на транспорте.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

В качестве вероятных аварийных ситуаций на транспорте, которые приведут к возникновению поражающих факторов, могут быть:

- разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

- разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин";

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

- образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных цистерн рассчитываем для случая перевозки СУГ в количестве 5тонн, ЛВЖ - 16тонн.

Таблица 8.26

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ

ПРИ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЯХ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ НА ТРАНСПОРТЕ

| Вид транспорта | Автомобильный транспорт |
| --- | --- |
| Тип топлива | ЛВЖ | СУГ |
| Масса, т | 16 | 5 |
| Режим взрывного превращения | 5 | 4 |
| Зоны разрушений, м | Слабых | 600 750 | 520 700 |
|  | Средних | 205 350 | 200 270 |
|  | Сильных | 95 140 | 115 125 |
|  | Полных | 49 65 | 40 60 |
| Зоны поражения, м | 99 % поражённых | 100 | 50 |
|  | 90 % поражённых | 103 | 60 |
|  | 50 % поражённых | 110 | 65 |
|  | 10 % поражённых | 115 | 75 |
|  | 1 % поражённых | 120 | 90 |
| Зона расстекления | 1000 | 900 |
| Параметры огненного шара | Q, КВт М2 | 63 | 43,17 |
| Время существования | T, сек | 9,22 | 6,8 |
| Радиус | R , м | 130 | 185 |
| Диаметр разлития, м |  | 23,3об | 7,8 |

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии.

Одним из поражающих факторов при авариях с резервуарами со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара.

Таблица 8.27

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

в случае аварии при перевозках на транспорте СУГ, ЛВЖ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для количества аммиака в автоцистерне равным 6т, хлора 0,9т.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Результаты расчетов представлены в таблице 8.28.

Таблица 8.28

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ

при аварийных разливах АХОВ

| Параметры | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид транспорта | Автомобильный |
| Вид и количество АХОВ, т | Хлор, 0,9 | Аммиак, 6 |
| Время испарения АХОВ с площадки разлива, час | 1,493 | 1,362 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т | 0,162 | 0,043 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т | 0,494 | 0,144 |
| Глубина зоны заражения первичным облаком, км | 1,546 | 0,77 |
| Глубина зоны заражения вторичным облаком, км | 3,142 | 1,462 |
| Полная глубина заражения, км | 3,92 | 1,85 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 |
| Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 24,05 | 5,355 |
| Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 1,242 | 0,276 |

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т;

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах в Усть-Нейском сельском поселении в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах.

В настоящее время в Усть-Нейском сельском поселении отсутствует газотранспортная и газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в баллонах.

Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории района тоже нет. Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий соседних областей и районов автомобильным транспортом.

В дальнейшем, согласно плану газификации Костромской области, предусматривается подвести природный газ к промышленным и жилым объектам Усть-Нейского поселения.

Зоны возможного поражения при авариях на проектируемых газопроводах, а также мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС будут отдельно рассчитаны в проектах газификации Макарьевского района.

Аварии на радиационно-опасных объектах.

В настоящее время на территории поселения радиационно-опасных объектов нет. Усть-Нейское поселение в зону возможного радиационного заражения в особый период не попадает.

Коммунальные системы жизнеобеспечения.

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ поселка. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ оборудования и объектов инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования.

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения поселения в зимний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в поселении обусловлено пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

9.   АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Анализируя планировочную организацию территории поселения, можно сделать вывод, что жилые, общественные и производственные зоны распределены по территории неравномерно с концентрацией их в административном центре поселения и административных центрах бывших сельских поселений, вошедших в состав Усть-Нейского поселения. При этом отдалённые населённые пункты поселения не обеспечены нормативным количеством объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктурой. Следовательно, относительно комфортным для проживания следует признать населённые пункты д.д.Якимово, Ефино, Климитино, Юркино, п.Лопаты.

Анализ существующих ограничений территориального развития указывает, что часть жилых зон населённых пунктов расположена в санитарно–защитных зонах от производственных предприятий, кладбищ, что требует принятия соответствующих мер по исправлению ситуации. Существующие источники водоснабжения также расположены с нарушением нормативных требований.

Природно – климатические условия поселения определили основное направление его развития как сельскохозяйственное, лесохозяйственное и рекреационное с уклоном на сельскохозяйственный и рыболовный туризм. Специализация сельского хозяйства – мясомолочное животноводство.

Главной проблемой развития сельскохозяйственного производства остаётся существенный износ основных производственных фондов, низкие закупочные цены на продукцию. Данные проблемы могут быть решены как путём участия поселения в областных и муниципальных программах по развитию АПК, так и путём реализации инвестиционных проектов.

Социальная обстановка в поселении достаточно сложная. За последние годы наблюдается устойчивая убыль населения, как в результате существенного превышения смертности над рождаемостью, так и в результате миграционного оттока населения в другие муниципальные образования. В поселении имеется значительный дефицит трудоспособного населения.

Перелом в демографической ситуации возможен только в результате миграции трудоспособного населения из других регионов.

В качестве основных направлений комплексного развития территории поселения предлагается положить в основу его территориального планирования следующие принципы:

- организация чёткого функционального зонирования территории поселения с учётом природных условий, категории земель и угодий, планировочных ограничений,

- соблюдение природоохранных и санитарно – гигиенических требований на территории поселения,

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры,

- сохранение памятников культурного наследия,

- освоение резервных территорий для развития жилищного, общественного и производственного строительства,

- разработка правил землепользования и застройки.

В числе первоочередных мероприятий, обеспечивающих осуществление градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства необходимо:

- разработать Правила землепользования и застройки сельского поселения;

- разработать целевые и ведомственные программы социального и экономического развития.

Генеральный план Усть-Нейского сельского поселения разработан на следующие периоды:

- первая очередь – 2020 год

- расчётный срок – 2030 год.

На основании комплексной оценки существующей специализации поселения, перспективного зонирования территории и её планировочной организации, выделены преимущественные направления его развития. Этими направлениями могут быть:

- разработка минерально–сырьевых ресурсов;

- развитие туристско–рекреационной деятельности;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- модернизация животноводческого комплекса.

РАЗДЕЛ III.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

10.1.   Обоснование предложений по развитию и совершенствованию планировочной структуры поселения и системы расселения

10.1.1.  Основные направления совершенствования и развития планировочной структуры

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно благоприятных условиях. Это объясняется относительной развитостью транспортной сети, которая охватывает практически всю площадь поселения.

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса района, масштабы развития его производственно-экономического потенциала, прогнозы изменения численности населения не дают оснований для кардинального изменения планировочной структуры Усть-Нейского сельского поселения. Сеть автомобильных дорог в перспективе изменится за счет их реконструкции, что также существенно не может повлиять на изменение сложившейся планировочной структуры.

Единственно возможным инструментом, способствующим улучшению функционирования производственного комплекса поселения и максимальному снятию негативных тенденций, может быть улучшение работы уже существующих функционально–планировочных элементов планировочной структуры поселения в соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их территориальным положением.

В связи с тем, что основная часть территории поселения занята землями лесного фонда, которые практически со всех сторон окружают населенные пункты, сдерживая их территориальное развитие, создание системы расселения возможно только на определенных участках. Это территории вдоль автомобильных дорог Якимово-Нежитино и Якимово-Нея, где развитие населенных пунктов возможно в виде протяженных линейных образований.

Характер современного использования территории Усть-Нейского сельского поселения разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе важное значение принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природным условиям.

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги, выполняющие роль планировочных осей, сельские населенные пункты, огромные лесные массивы, реки и другие природные элементы.

Композиционным центром поселения является д. Якимово. Автомобильные дороги  Якомово-Нея и Якимово-Нежитино обеспечивают выход к другим сельским поселениям района и на внешние транспортные коммуникации: железную дорогу Москва-Киров-Дальний Восток и автомобильные дороги регионального значения Кострома-В.Спасское и Николо-Полома-Нея, входящую в транспортный маршрут С-Петербург-Екатеринбург.

Автомобильные дороги  Якимово-Нея и Якимово-Нежитино определяют ярко выраженную осевую планировочную структуру Усть-Нейского сельского поселения, формируя основную его планировочную ось, проходящую через всю территорию поселения с юга на север.

Вдоль планировочной осе группируется основная часть населенных пунктов поселения.

Выводы:

Специфику территории Усть-Нейского сельского поселения отличают:

- несбалансированность расселения: наличие относительно густо населенной центральной части и слабо заселенными периферийных территориях;

- сокращение населения, что характерно не только  для муниципальных образований Костромской области, но и России в целом;

- мельчание населенных пунктов как за счет централизации населения в крупных относительно благоустроенных населенных пунктах, так и за счет выбытия населения из всех типов населенных пунктов.

Основными недостатками современного расселения Усть-Нейского сельского поселения являются:

-  развитие в условиях общей негативной динамики численности населения;

-  мелкоселенность и разобщенность населенных пунктов;

- высокие темпы сокращения сети населенных пунктов при одновременном снижении их людности;

-  низкий уровень социально-бытовых условий проживания.

Последние 80 лет идет процесс сокращения населения, но  слабая заселенность территории поселения делают необходимым сохранять сложившуюся систему хозяйств и центров расселения.  Современное состояние экономики поселения, развитие среднего и малого предпринимательства, возобновление интереса к традиционной культуре и возрождение веры дают основания считать, что установившаяся система расселения может сохраняться и обеспечивать жизнедеятельность населения в течение одного-двух поколений, т.е. ближайшие 25 лет.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий поселения, является наличие основного хозяйственного центра д. Якимово и подцентров д.д. Ефино, Юркино, Заречье и п. Лопаты, в которых концентрированы объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной и социальной деятельности населения. Располагаясь равно мерно по территории поселения, они перекрывают своими зонами влияния по нормативным параметрам большую часть территории.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектируемая планировочная структура муниципального образования Усть-Нейское сельское поселение представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, сельскохозяйственные и лесные территории.

Проектом предлагается усиление административных функций д.Якимово, соответствующих его административному статусу поселения. Развитие его предлагается осуществлять за счет повышения уровня существующих и строительства новых объектов социально – культурного обслуживания местного значения.

10.1.2.  Обоснование предложений по функциональному зонированию

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки проекта генерального плана Усть-Нейского сельского поселения. Оно представляет особый способ моделирования поселения, в результате которого вся его территория членится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными преимущественными видами и режимами использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого она предназначена.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое генеральным планом, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Усть-Нейское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- развитие территорий населенных пунктов;

- развитие рекреационных территорий и формирование новых;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории поселения.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в генеральном плане:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд муниципалитета;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории земель, относимых к категории особо охраняемых;

- подготовка основы для разработки Правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон, и проектов планировки отдельных территорий в составе поселения;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Функциональное зонирование Усть-Нейского сельского поселения:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития поселения;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки.

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры установлены следующие функциональные зоны:

1. Зона интенсивног градостроительного освоения. Она включает территории вдоль основной планировочной оси. Здесь возможно активное развитие существующих населённых пунктов, производств, а также размещение резервных площадок для перспективного развития.

С целью повышения экономической активности  и инвестиционной привлекательности территории определены зоны активного градостроительного освоения – «центры роста». Такими «центрами роста» являются д.д. Якимово, Юркино, Заречье, п. Лопаты, имеющие все предпосылки для активного развития (сосредоточение населения и трудовых ресурсов, концентрацию производственного потенциала, относительно развитую сеть предприятий сферы обслуживания) и обладающие территориальными возможностями не только для развития жилищного строительства, но и размещения новых видов производств.

В проектных предложениях учитывались такие условия развития территории поселения, как концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов, что должно привести к преобразованию деревень и сел в крупные поселки и улучшению культурно-бытовых условий, и стимулирование качественного развития д. Якимово - организующего центра расселения.

2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства. К зоне преимущественного развития сельского хозяйства относятся территории, в структуре землепользования которых преобладают сельскохозяйственные угодья. Преобладание таких земель наблюдается в южной и восточной частях поселения.  Специализацию данной зоны можно определить как молочно-товарное животноводство и растениеводство.

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием сельскохозяйственного производства. Особое внимание необходимо уделять обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Таким образом, в данной зоне ограничиваются все виды производственной деятельности, негативно влияющие на окружающую среду и экологическую ситуацию.

Из мероприятий, проведение которых допускается в зоне преимущественного развития сельского хозяйства, являются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

На этих территориях, помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и развития животноводства, необходимо предусматривать развитие перерабатывающей промышленности на базе малого и среднего бизнеса.

В отношении зоны преимущественного развития сельского хозяйства принципиальных изменений в течение бедующих 25 лет не предлагается, за исключением возможности окультуривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель.

3. Зона развития лесного хозяйства. Эта зона включает территории лесного фонда и участки лесов сельских поселений.

Виды разрешенного использования лесов на территории Антроповского лесничества, нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, а также ограничения по видам целевого использования лесов приведены в главе «Разрешенное использование лесов» части I «Материалов по обоснованию проекта генерального плана Нежитинского сельского поселения ».

4. Зона максимального сохранения природной среды. Это зона рекреации, режим которой не допускает размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и эксплуатации природных ресурсов, способных нанести ущерб естественному и культурному ландшафту и животному миру.

5. Зоны с особыми условиями использования территории. Комплексный анализ территории Курновского сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью функционального зонирования территории.

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

Расположение указанных зон представлено на карте современного использования территории. Подробная характеристика зон с особыми условиями использования территорий приведена в разделе 7.3. «Ограничения использования территории».

10.2. Обоснование предложений по развитию экономического потенциала

Перспективы развития поселений были намечены в Программе "Социально-экономического развития Макарьевского муниципального района Костромской области на 2010-2013 годы и на перспективу до 2020 года" (СЭР), а также в целевых программах и мероприятиях различного уровня.

Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую связано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Рост объемов производства и эффективность работы предприятий всех отраслей и всех форм собственности зависит от количества средств, вложенных в развитие производства.

Администрацией района в настоящее время проводится целенаправленная работа по созданию условий для развития перспективных производств, привлечения в район инвестиций. Для работы с инвесторами создана инвестиционная комиссия, в задачи которой входит содействие потенциальным инвесторам, оказание помощи в оформлении документов и др. В «Инвестиционном паспорте района» для инвесторов предлагаются варианты возможного вложения финансовых средств. Представлен реестр свободных земельных площадок на территории района.

Усть-Нейское сельское поселение является достаточно привлекательным для успешного осуществления на его территории инвестиционной деятельности. Прежде всего, этому способствует удобное географическое положение самого Макарьевского района. Район расположен на трассе регионального значения Кострома–Верхнеспасское, близость к реке Волге, что дает возможность реализовать транзитный потенциал транспортных  потоков,  близость к г. Мантурово (86 км),  следовательно, имеет выход к железной дороге.

Основными приоритетными направлениями экономического развития Усть-Нейского сельского поселения  следует выделить:

- сельскохозяйственную деятельность;

- лесозаготовительную и деревообрабатывающую деятельность;

- малое предпринимательство;

- туризм.

В агропромышленном комплексе всего района в настоящее время существует ряд проблем,  которые необходимо решать, привлекая большие финансовые средства.

Для более эффективного сельскохозяйственного производства с 2006 года и по настоящее время в районе осуществляется реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В рамках реализации проекта предусматриваются мероприятия по повышению продуктивности скота за счет улучшения кормовой базы и племенных качеств скота,  по повышению почвенного плодородия, по созданию экономических условий для финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

В ближайшем будущем продолжится  техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий. Предпочтение будет отдано переоснащению современными видами техники, используя различные финансовые схемы (лизинг, кредиты коммерческих банков с субсидированием процентной ставки).

Кроме того, в планах реконструкция товарно-молочных ферм, включающая в себя замену устаревшего оборудования, строительство помещений для содержания телок, обеспечение предприятий высококачественным ремонтным молодняком.

Также важным направлением в сельском хозяйстве поселения является стимулирование развития малых форм хозяйствования. Из-за отсутствия у личных подсобных хозяйств населения необходимого товарного и кредитного обеспечения, их доступ на рынки переработки и потребления ограничен еще в большей степени, чем у сельскохозяйственных предприятий.

Развитие малых форм хозяйствования через кредитование в кредитных организациях, создание новых КФХ в рамках программы самозанятости становится особенно актуальным в условиях экономической нестабильности. Сельскохозяйственное производство на уровне крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, нацеленных не только на самообеспечение, но и на производство товарной продукции в перспективе является неотъемлемой частью экономики поселения.

Большая часть территории поселения покрыта лесами. Это основное богатство района. Осуществление лесозаготовок с последующей переработкой леса, строительство новых производств по углубленной безотходной переработке леса являются  перспективными сферами капиталовложений в поселении. Наращивание темпов эксплуатации лесов предполагается за счет освоения новых участков лесного фонда поселений. Для увеличения объемов лесопользования необходимо сократить потери древесины при лесозаготовках, освоить передовые технологии переработки древесного сырья, полностью использовать мелкотоварную и, особенно, лиственную древесину.

Максимальное использование отходов деревообработки на месте позволит получить дополнительный доход и расширить ассортимент продукции предприятий: в условиях низкой обеспеченности района природным газом целесообразно организовать производство топливных брикетов из прессованных древесных опилок и отходов деревообработки.

По Программе социально-экономического развития Макарьевского муниципального района к 2013 году объем отгруженных товаров по лесному хозяйству увеличится в 2,3 раза. Реализации инвестиционных проектов в лесной отрасли позволит увеличить  освоение расчетной лесосеки, будут созданы дополнительные рабочие места (более 50 только у индивидуальных предпринимателей), увеличатся поступления налогов в районный бюджет.

Кроме того, выполнение намеченных планов будет способствовать решению одной из важнейших задач экономики района - отказу от продажи в другие регионы круглого леса и переход к преимущественному выпуску обработанной древесины.

Для обеспечения населения новыми источниками дохода могут занять и сопутствующие виды использования лесов, которые в настоящее время  развиты на уровне потребления населением для собственных нужд. Сбор ягод (брусника, клюква, черника), грибов, сбор и заготовка технического сырья имеют предпосылки к их развитию. Открытие пунктов приема ягод и грибов в поселении с использованием арендных отношений  способствовало бы повышению занятости сельских жителей и могло частично решить их финансовые проблемы.

Важную роль в развитии экономики поселения в будущем будет играть малый бизнес. Формирование условий для повышения эффективности существующих малых предприятий и создание новых, поддержка наиболее перспективных предпринимательских проектов и привлечение финансовых ресурсов в сферу малого бизнеса  являются приоритетными направлениями социально-экономического развития поселения и всего района. В этих целях в районе разработана и реализуется Программа поддержки малого предпринимательства в Макарьевском муниципальном районе.

В течение 2011-2012 годов Программой СЭР запланировано строительство на территории Усть–Нейского поселения автозаправочной станции с комплексом сервисного обслуживания водителей и автостоянкой ООО «Макойл». Общий объем финансирования  проекта за счет внебюджетных источников составляет 30,0 млн. рублей.

Низкий уровень воздействия человека на окружающую среду вследствие малой плотности населения и, практически, отсутствие промышленных производств на территории поселения обеспечили сохранение ее экологической чистоты. Наличие уникальных объектов культурного наследия (церкви, усадьбы и пр.), а также разнообразие природного ландшафта (чистые уникальные озера, болота, реки, заказники и родники и пр.) служат предпосылками для формирования туристско-рекреационного комплекса в поселении.

Для успешного развития туристической отрасли в районе запланирован ряд мероприятий по программе «Развитие туризма в Макарьевском муниципальном районе на 2010-2012 годы».

В поселении могут развиваться следующие виды туризма:

- спортивный и приключенческий туризм (пешие, водные, велосипедные маршруты);

- промысловый (охотничьи, рыболовные туры);

- паломнический туризм (церкви и иные объекты).

В перспективе планируется расширение туристической базы ООО «Нейский берег» в поселении, что будет включать в себя ведение охотничьего и гостиничного хозяйства, оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей, организация деловых встреч, организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий.

Однако недостаточное количество и плохое состояние существующих дорог, отсутствие мест для проживания и обслуживающих  объектов туристической инфраструктуры  являются главными отрицательными факторами, не позволяющими предполагать бурное развитие туризма в поселении на ближайшую перспективу.

Территория  Усть-Нейского поселения обладает довольно широким комплексом полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены  строительными материалами, это глина и суглинки для производства кирпича и керамзита, пески, гравий. В пределах поселения разведано месторождение фосфоритов  «Андреевское», которое является промышленным.

На базе месторождений строительных материалов возможно строительство кирпичного завода, что позволит удовлетворить собственную потребность района в материале для обновления изношенного основного фонда зданий и строительства новых.

Жилищно-коммунальное хозяйство района должно  претерпеть модернизацию, расширение и реконструкцию.  В   соответствии с программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года»  будет проводиться газификация всего района, которая  необходима как для сокращения расходов на тепловую энергию и технологические нужны предприятий, так и для бытового использования.  В результате реализации программы будет газифицировано 16 поселений района.

Важной задачей района является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

Дальнейшее развитие в районе и в поселении получат средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания, которые и в настоящее время являются развивающимися отраслями.

Потребительский рынок района, в т.ч. поселения, в перспективе будет динамично развиваться. Увеличение объема товарооборота предусматривается за счет развития сети предприятий торговли и услуг  путем восстановления и использования пустующих помещений, а в отдельных случаях строительство новых. Источник финансирования – средства предпринимателей, занятых в сфере торговли.

Социальная политика района  (в т.ч. поселений, как составной части района) в ближайшее время и в перспективе будет осуществляться, в основном, через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения.

В системе здравоохранения согласно муниципальной целевой программе «Развитие здравоохранения муниципального района на 2011-2014 годы» основная задача - наладить качественное  оказание медицинской помощи населению, осуществление стабилизации функционирования учреждений здравоохранения, развитие общедоступной медицинской помощи для всех жителей района. Особое внимание следует уделить укреплению первичного медицинского звена — увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, ремонту ФАПов, оснащению медучреждений необходимым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа.

В системе образования согласно соответствующим программам в перспективе  предусматривается модернизация системы образования в  районе, направленная на достижение более высокого уровня. Основным направлением деятельности отдела образования в ближайшее время является:

- обеспечение различным учебным оборудованием и спортинвентарем;

- замена школьной мебели;

- ремонт и установка водопроводной и канализационной систем;

- компьютеризация школ;

- организация оздоровления детей в каникулярное время;

- ремонт пищеблоков, замена технологического оборудования;

- ремонт отопительной системы;

- вознаграждение классных руководителей, поощрение лучших учителей.

Но вместе с тем существует ряд проблем, оказывающих негативное воздействие на экономическое и социальное развитие Усть-Нейского сельского поселения. Слабыми сторонами являются отсутствие на территории поселения обрабатывающих производств, слабая транспортная и социальная инфраструктура, проблемы в области демографии и трудовых ресурсов (в среднесрочной и долгосрочной перспективе).

Плохое состояние автомобильных дорог, отсутствие у района возможности по проведению их ремонта существенно ограничивают сообщение пассажирских и грузовых потоков. Дороги в районе капитально не ремонтируются, состояние их неудовлетворительное. Очевидно, что для развития лесопромышленного, туристического и всего хозяйственного комплекса требуется инвестирование в строительство качественных транспортных путей.

Отсутствие на селе работы и благоустроенного жилья (с канализацией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением) являются причинами оттока молодежи в другую местность, где имеется больше возможностей для приложения труда.

Реализация пилотного проекта «Закрепление молодых специалистов на селе»  позволит восполнить недостаток квалифицированных кадров в поселении, как работников массовых профессий, так и специалистов.

Следует отметить, что экономические возможности Усть-Нейского поселения ослабляет отсутствие потенциальных инвестиционных ресурсов. Первоочередной задачей администрации и всего экономического сообщества поселения является создание условий, способных позиционировать поселение, как привлекательную инвестиционную площадку для внешних и внутренних капиталовложений, привлечение выгодных капитальных вложений в экономику, как на ближайшие годы, так и на перспективу для  создания и развития в поселении современной, экономически целесообразной хозяйственной структуры. Один из путей динамичного развития – привлечение в экономику средств частных инвесторов.

Важнейшим направлением деятельности администрации района и поселения является также координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт вхождения в областные и федеральные целевые программы.

Достижение намеченных целей во многом будет зависеть от экономических процессов, происходящих в районе, области и от государственной экономической политики. В случае благоприятного развития экономической и демографической ситуации можно предположить, что Усть-Нейское сельское поселение будет обеспечивать жизнедеятельность своих  жителей в течение длительного срока.

10.3.  Направления демографической политики. Расчет перспективной численности населения

К одним из основных показателей, лежащих в основе проектных решений генерального плана, относятся перспективная численность населения, расчет объемов жилищного строительства и расчетная обеспеченность жилым фондом.

В настоящее время определенные сложности составляет расчет перспективной численности населения.

При плановой экономике использовался метод трудового баланса, по которому в зависимости от числа градообразующих кадров определялась численность населения, существовал перечень функционирующих, строящихся и развивающихся предприятий с численностью кадров, так что определение перспективного населения не составляло проблемы.

Успешно использовался и демографический метод, при котором по ретроспективе численности населения, естественного и механического движения анализировалась динамика роста (убыли) населения, которая ложилась в основу расчета.

В настоящее время отсутствуют, какие бы то ни было достоверные данные о перспективах развития экономической базы, ретроспективный анализ демографической ситуации малоинформативен. Комплексные программы развития муниципальных образований, которые являются основой при определении численности населения, определяют общие тенденции и направления развития экономики.

В период кризиса сделать достоверные прогнозы по развитию поселения и перспективной численности населения в том числе, очень сложно. Поэтому предлагается несколько вариантов развития демографической ситуации, по итогам анализа которых выбирается «рабочий» (наиболее оптимистический) вариант, подкрепленный имеющимися прогнозами.

ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Экстраполяционный прогноз выполнен в двух вариантах, каждый из которых построен на основе различных временных периодов (2006-2011 г.г., 2008-2011 г.г.), характеризующихся различными тенденциями в динамике численности населения.

Первый вариант выполнен на основе периода 2006 – 2011 г.г. Данный период за счет своей относительной длительности нивелирует процессы убыли населения, происходивших в данный период в разные годы. Так численность населения в сравнении с 2011 г. (1 939 чел.) составит:

- к 2020 г. – 1 735 чел. или уменьшится на 204 чел. ( на 10.5 %);

- к 2030 г. – 1 509 чел. или уменьшится на 430 чел. ( на 22.2 %).

Убыль численности населения за весь прогнозный период составит в среднем за год 22.6 чел. или 1.2 %.

Второй вариант выполнен на основе несколько короткого периода – 2008-2011 г.г., характеризовавшегося также высокими темпами убыли населения. Таким образом, в сравнении с 2011 г. (1 939 чел.) численность населения района уменьшится и составит:

-  к 2020 г. – 1 843 чел., или уменьшится на 96 чел.  ( на 5.0 %);

-  к 2030 г. – 1 737 чел., или уменьшится на  202 чел. ( на 10.5 %).

Среднегодовая убыль населения за весь период составит порядка 10.6 чел. или 0.5%.

Таким образом, рассмотренные варианты, учитывающие различный временной период,  указывают на вероятную убыль численности населения (см. таблицу 10.1).

Таблица 10.1

ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

человек на начало года

| Численность населения | ПО ПЕРИОДУ |
| --- | --- |
|  | 2006-2011 г.г. | 2008-2011 г.г. |
| 2006 год | 2008 год | 2011 год | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030г.) | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| 2 075 | 1 971 | 1 939 | 1 735 | 1 509 | 1 843 | 1 737 |

В целом, экстраполяционный прогноз перспективной численности населения является наименее достоверным, так как построен на основе продолжения тенденций конкретного временного периода и не учитывает демографических компонент, влияющих на движение населения. С этой точки зрения наиболее достоверным является метод передвижек (метод «передвижек возрастов» или демографический метод). Данный вид прогноза, являясь наиболее достоверным и корректным методом прогноза численности населения, учитывает половозрастной состав населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни, коэффициенты рождаемости, смертности и др. Методологически этот метод прогноза является наиболее полным способом оценки прогнозной численности населения.

Однако элементарный анализ состава населения показывает, что на протяжении всего периода значительных изменений в половозрастной структуре населения Усть-Нейского поселения не произойдет: коэффициент демографической нагрузки  будет расти меньшими темпами, но все равно будет оставаться высоким. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли младших возрастов, сокращение доли трудоспособного населения при увеличении доли лиц пенсионного возраста. То есть, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения района. Связано это, прежде всего, с очень деформированной половозрастной структурой населения (кризис рождаемости 90-х годов и постоянный миграционный отток трудоспособного населения, в том числе и в советский период).

Результаты анализа указывают, что в перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует значительного миграционного прироста. Но если учесть, что в других регионах центральной России ситуация будет схожей, то решение проблемы растянется на длительный период.

ВЫВОДЫ:

Таким образом, большинство расчетов дают стойкие пессимистические прогнозы, то есть численность населения по ним обречена на постоянное сокращение. Такая ситуация не может быть принята на длительный срок, ибо это означает исчезновение поселения. Поэтому при расчете перспективной численности населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Исходя из этих соображений, выбрано направление на относительную стабилизацию численности населения, так как любая иная позиция является тупиковой, не способной к развитию и, более того, исключающая для него все пути.

Наметившееся повышение рождаемости и общее улучшение демографической ситуации, предполагаемый уровень развития хозяйственной деятельности инвестиционная привлекательность дают возможность предполагать стабилизацию численности населения уже к 2020 году.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического развития поселения. Необходимость преодоления «демографической ямы», повышения обеспеченности экономики трудовыми ресурсами обуславливает потребность в улучшении демографической ситуации посредством реализации ряда комплексных мер.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки, относятся:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- увеличение иммиграционных потоков в Россию на первом этапе за счет проведения ускоренной кампании предоставления гражданства не посчитанным мигрантам, которые стоят в очереди на получение гражданства (в России их насчитывается не менее трёх миллионов);

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения -одна из форм демографического роста;

- повышение реальных денежных доходов населения;

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка.

В таблице 10.2 приведенны данные предполагаемой перспективной численности населения Усть-Нейского сельского поселения на первую очередь (2020 год) и расчетный срок (2030 год).

Таблица 10.2

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

человек

| Существующее положение 2011 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- |
| 1 939 | 1950 | 2050 |

10.4.  Обоснование предложений по развитию жилищного

строительства

10.4.1.  Основные направления развития

жилищного строительства

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуются аналогичные областная и районная  программы.

Основная цель – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей Костромской области.

Основные задачи:

- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) в соответствии с платежеспособным спросом граждан;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед отдельными категориями граждан.

Основным результатом реализации данных программ должно стать комплексное решение жилищных проблем, повышения качества  жилья и уровня его доступности для жителей.

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо также:

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищного строительства;

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- изменение структуры жилищного строительства, развитие домостроения из местных строительных материалов (структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения);

- внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

10.4.2.  Прогнозная оценка объемов нового

жилищного строительства

В настоящей главе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения Усть-Нейского сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы. Расчеты объемов жилищного фонда  выполнены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью. Планируемый рост жилой обеспеченностью в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Костромской области предполагается довести на первую очередь до 30,0 кв.м  на человека, а на расчетный срок – до 40 кв.м на каждого жителя района. В динамику перспективного роста показателя обеспеченности жильем заложен принцип ежегодного его увеличения на 1 кв.м  общей площади на человека. При такой обеспеченности  возможно достижение распространенного  социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – количество членов семьи.

За период первой очереди с учетом снижения объемов строительства жилья из-за кризиса в строительной сфере и снижения покупательной способности населения темпы прироста показателя будут значительно ниже.

Прогнозный объем жилищного фонда Усть-Нейского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 10.3.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда может увеличиться с 41 800 кв.м  в 2011 г. до 82 000 кв. м в конце расчетного периода в 2030 г. (рост в 1,9 раза). На первую очередь (2020г.) он составит  58500 кв.м   (рост в 1,4 раза).

Таблица 10.3

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ

| Существующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- |
| Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) |
| 1 939 | 21.6 | 41 800 | 1950 | 30.0 | 58 500 | 2050 | 40.0 | 82 000 |

При ежегодной норме амортизации каменных домов - 0,8% и деревянных – 2,0% переход жилищного фонда в категорию непригодного для проживания будет постоянно расти и к 2020 и 2030 г.г. составит соответственно 21 092 и 19 785 кв.м жилья (убыль предусматривает в основном ликвидацию жилых домов, имеющих износ свыше 65% у деревянных и 70% у каменных домов, пришедших в полную непригодность для проживания). В таблице 10.4 приведены объемы убыли жилищного фонда Усть-Нейского сельского поселения.

Таблица  10.4

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ УБЫЛИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(по физическому и моральному износу)

квадратных метров

| Наименование | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных домах | в каменных домах |
|  | 2020 г. | 2030г | 2020 г. | 2030г | 2020 г. | 2030г |
| Усть-Нейское с/п | 21 092 | 19 785 | 20 930 | 19 770 | 162 | 15 |

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом (30 кв. м общей площади на человека до 2020 года и 40 кв. м общей площади до 2030 г.), а также выбывающий по ветхости жилищный фонд, объем нового жилищного строительства составит 37 792 кв.м на первую очередь и 43 285 кв.м на расчетный срок.

В таблице 10.5 приведены объемы строительства нового жилья в Усть-Нейского сельском поселении.

Таблица 10.5

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

квадратных метров

| Наименование | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | I очередь - 2020 г. | Расчетный срок - 2030г |
|  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | сохран. | новый | в т.ч. компенс. |  | сохран. | новый | в т.ч. компенс. |
| Усть-Нейское с/п | 58 500 | 20 708 | 37 792 | 21 092 | 82 000 | 38 715 | 43 285 | 19 785 |

Таким образом, для достижения показателей, заложенных в документах территориального планирования Костромской области и Макарьевского муниципального района в период с 2011 по 2020 г.г. необходимо ежегодно строить 3 700 – 3 800 кв.м жилья всех форм собственности, а с 2020 по 2030 г.г. с увеличением доли ветхого жилья и росте обеспеченности населения жилым фондом – 4 200-4 300 кв.м.

10.5.   Обоснование предложений по развитию социальной сферы

Развитие социальной культуры поселения, в перспективе до 2030 года будет в основном осуществляться через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, культурно-бытового обслуживания.

В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Регламентов градостроительно проектирования Костромской области» учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

10.5.1.  Современные проблемы и тенденции развития сферы

социально-культурного обслуживания

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания по многим показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании развития здравоохранения, просвещения в сельской местности и особенно учреждений культуры и искусства. Для Усть-Нейского сельского поселения, как и для большинства поселений Костромской области в целом, характерен низкий уровень развития инфраструктуры сельской местности, характеризующийся бездорожьем, недостаточным уровнем газификации, обеспеченности системами связи, проблемами водоснабжения. Село отстало от города по уровню обустройства жилья, школ, больниц и других объектов социального и культурного обслуживания сельского населения.

Концентрация в городах и их ближайшем окружении объектов производственной базы и социально-культурного обслуживания усугубила контраст в социальном развитии остальной части области - отставание в сельской местности сферы обслуживания от нормативного уровня и от требований, предъявляемых к качеству обслуживания. Данной концентрацией также обусловлено наличие значительных потоков сельских жителей в городские округа и городские поселения не только за получением услуг уникального характера, но и для пользования учреждениями эпизодического, периодического, а также и повседневного пользования, что увеличило нагрузку на них как центры обслуживания.

В результате жители периферийной зоны области находятся в менее выгодном положении, чем жители зоны, прилегающей к г. Костроме и городам, так как вынуждены затрачивать значительно большее количество времени для получения полного комплекса услуг.

Проектные предложения по развитию сферы социально – культурного обслуживания направлены на получение комплексного социально-экономического эффекта путем рациональной функционально-планировочной организации сети объектов социальной инфраструктуры, включающей следующие основные отрасли обслуживания:

- культурно-просветительную (образовательные учреждения, театрально-зрелищные учреждения);

- лечебно-оздоровительную (медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные объекты).

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты социально-культурного обслуживания дифференцируются на:

- повседневное обслуживание - посещаются каждым посетителем не менее З-х раз в неделю;

- периодическое обслуживание – посещаются от 2-х раз в неделю до  З-х раз в месяц;

- эпизодического обслуживания – посещаются от 1 раза в месяц.

Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного обслуживания Усть-Нейского сельского поселения базируются на:

- прогнозе перспективного развития поселения;

- предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети;

- учете межселенных трудовых, социально-культурных связей;

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры.

В основу проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предполагающий обеспечение населения наиболее полным комплексом услуг и концентрацией объектов так называемой «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

Тенденция к пространственной кооперации объектов межселенной социальной инфраструктуры определяется действием следующих факторов:

- стремлением населения получить по возможности полный комплекс услуг в одном месте при минимуме затрат времени на транспортные передвижения;

- экономическими выгодами территориальной концентрации разнообразных функций в составе объединенного центра (снижением величины капитальных затрат и эксплуатационных расходов);

- очередности осуществления с постепенным повышением уровня обслуживания.

Под влиянием этих тенденций объекты социальной инфраструктуры объединяются в локальные центры обслуживания.

В этих центрах помимо объектов социально-культурного обслуживания, относящихся к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, выполняющих межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряженного населения.

Размещение таких центров «межселенного обслуживания» основывается на следующих положениях:

- населенный пункт выделяется в качестве центра межселенного обслуживания, если существующий или проектируемый в нем комплекс учреждений и предприятий относится к более высокому уровню организации системы культурно-бытового обслуживания, чем в соседних, расположенных в пределах «комфортной» для данного уровня транспортной доступности поселений;

- центр определенного ранга, помимо объектов, соответствующего этому рангу наиболее высокого уровня обслуживания, включает в свой состав также полный комплекс учреждений и предприятий, относящихся к остальным более низким уровням.

При выборе центров социально-культурного обслуживания учитывалось их административное, хозяйственное, культурное и историческое значение, а также величина и плотность населения территорий, находящихся в радиусе «комфортной» транспортной доступности.

Выстраивая ступенчатую систему обслуживания выделяются следующие уровни центров социально – культурного обслуживания, которыми  пользуется население Нежитинского сельского поселения:

- областной (региональный) – город Кострома, центр с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания;

- центр межрайонной системы расселения – г. Мантурово с полным комплексом объектов периодического, эпизодического обслуживания и отдельными объектами уникального обслуживания;

- районный центр – г. Макарьев, наделенный статусом административного центра муниципального района с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания;

- местный центр –  административный центр сельского поселения д. Якимово с полным комплексом учреждений периодического обслуживания;

- населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания.

Учитывая приведенную общую характеристику принятой системы социально – культурного обслуживания, система центров эпизодического, периодического и повседневного обслуживания населения района представлена в таблице 10.6.

Таблица 10. 6

СИСТЕМА ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| Региональный (областной) центр обслуживания | Межрайонный центр обслуживания | Районные центры обслуживания | Местные центры обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Кострома | г. Мантурово | г. Макарьев | д. Якимово, с. Юркино д. Ефино |

Дифференциация по уровням учреждений и объектов социально – культурного обслуживания, призванных наиболее полно удовлетворить потребности  населения, приведена в   таблице  10.7.

Таблица 10. 7

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Учреждения здравоохранения | Образовательные учреждения | Учреждения культуры и искусства | Учреждения физической культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный (областной) уровень |
| Крупные медицинские центры, специализированные больницы взрослые и детские, клинические больницы, больницы восстановительного лечения | Высшие учебные заведения, учебные заведения начального профессионального и среднего специального образования, школа – интернат | Театры, музеи, выставочные залы, картинные галереи, драматические театры и ТЮЗы, универсальные развлекательные центры, цирк | Дворцы спорта, крупные стадионы, крупные спортивные комплексы, комплексы специальных, технических и прикладных видов спорта, учебно-тренировочные базы, бассейны |
| Межрайонный уровень |
| Межрайонные больницы, (в т. ч. со специализированными отделениями для детей и взрослых), многопрофильные поликлиники, диспансеры | Учебные заведения начального профессионального и среднего специального образования | Дома культуры, развлекательные комплексы, выставочные залы, краеведческие и мемориальные музеи | Комплекс спортивных сооружений (стадионы, спортзалы, бассейны открытые), специализированные детско-юношеские спортшколы (в т. ч. олимпийского резерва), физкультурно-рекреационные центры |
| Районный уровень |
| Районная больница, родильный дом (или отделение при больнице), женская консультация, районная поликлиника, аптека, станция скорой медицинской помощи | Специализированные школы, дом творчества детей и молодежи | Районный дом культуры, краеведческий музей, районная библиотека | Детско-юношеские спортшколы, комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые), открытые плоскостные сооружения, спортзалы, парковые сооружения физической рекреации |
| Местный уровень |
| Участковая больница с ограниченным набором специальностей, поликлиника (отделение), амбулатория | Средняя школа | Сельский дом культуры или клуб библиотекой | Спортзал, открытое плоскостное сооружение |
| Уровень «для каждого населенного пункта» |
| Медпункт | Детский сад, начальная школа | Клуб | Спортплощадка |

10.5.2.  Обоснование предложений по развитию

здравоохранения

Таблица 10.8

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество | посещений | 86.2 | 86.6 | 91.0 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | посещений на 1000 человек | 23 | 23 | 23 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | посещений на 1000 человек | 44.4 | 44.4 | 44.4 |

Обеспеченность услугами здравоохранения в Усть-нейском сельском поселении соответствует нормативной.

Основным принципом территориальной организации здравоохранения в перспективе является повышение уровня обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Первоочередные направления развития здравоохранения в Усть-нейском поселении следующие:

- укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений;

- укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;

- обеспечение жильем медицинских работников;

- повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи;

- решение проблемы врачебных кадров через реализацию соответствующих областных и муниципальных целевых программ и Программы социально-экономического развития Макарьевского района;

- развитие амбулаторно-поликлинической помощи через внедрение общеврачебной практики;

- формирование здорового образа жизни населения;

- развитие системы профилактики заболеваний.

Основными задачами  в системе здравоохранения  на период до 2030 года являются:

- оказание качественной  медицинской помощи  и качественного лечения населения;

- осуществление стабильного функционирования учреждений здравоохранения;

- развитие общедоступной медицинской помощи для всех жителей поселения.

10.5.3.  Обоснование предложений по развитию образования

Дошкольное образование.

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области», а также положениями Схемы территориального планирования Макарьевского муниципального района уровень обеспеченности детей (от 1 до 6 лет) дошкольными учреждениями в сельских поселениях должен составлять 45-55 мест на тысячу жителей. Для достижения данного уровня обеспеченности в Усть-Нейском сельском поселении необходимо иметь в дошкольных учреждениях 78 мест на первую очередь и 102 мест на расчетный срок.

Таблица 10.9

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество | мест | - | 78 | 102 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | - | 50 | 50 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | мест на 1000 человек | - | 40 | 50 |

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного образования определены следующие задачи:

- создание условий для обеспечения дошкольного образования;

- обновление содержания дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы.

В целях реализации данных задач необходимо использовать следующие механизмы:

- развитие вариантных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе в школу;

- оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, имеющим детей дошкольного возраста;

- поддержание социально приемлемого уровня родительской платы.

Общее образование

При расчетном нормативе 100 мест на 1000 жителей, обеспеченность местами в общеобразовательной школе Усть-Нейское сельского поселения составляет 150 %.

Низкий показатель наполняемости школы делает необходимым решение вопроса об оптимизации  непроизводительных затрат по топливно-энергетическим ресурсам и стоимости коммунальных услуг.

Таблица 10.10

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество | мест | 292 | 205 | 205 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | мест на 1000 человек | 150 | 105 | 100 |

Решить проблему неэффективного использования фондов здания образовательной школы возможно за счет передачи (оформления в аренду) муниципальным и частным организациям для работы групп дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста, размещения на освободившихся площадях социокультурных центров, центров воспитательной работы и ведения другой хозяйственной деятельности, не противоречащей основному назначению здания.

Кроме этого, предложения по развитию образования предусматривают:

- совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования;

- кадровое обеспечение школ, создание условий для повышения квалификации педагогических кадров;

- оснащение школ учебным оборудованием;

- совершенствование системы дополнительного образования;

- развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;

- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы.

В системе образования, согласно соответствующих программ, предусматривается:

- обеспечение образовательных учреждений различным учебным оборудованием и спортинвентарем;

- замена оборудование столовой на более современное, что позволит улучшить качество питания детей.

10.5.4.  Обоснование предложений по развитию культурного обслуживания и спорта

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение жителей поселения наиболее полным комплексом услуг. Это потребует соответствующей реконструкции существующих зданий и сооружений в сфере культуры.

Таблица 10.11

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество | посадочных мест | 440 | 164 | 164 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | мест на 1000 человек | 227 | 84 | 80 |

Предложения по развитию культурно-бытового обслуживания населения предусматривают:

- расширение перечня видов услуг в сфере культуры и искусства;

- повышение качества предоставляемых услуг в данной сфере;

- кадровое обеспечение учреждений культуры;

- создание условий для повышения квалификации кадров;

- оснащение учреждений современным оборудованием.

В связи  с необходимостью развития физической культуры и спорта требуется совершенствование условий для занятия спортом, что предусматривает:

- реконструкцию существующих зданий и сооружений;

- строительство новых объектов, позволяющих расширить перечень проводимых мероприятий и видов спортивных и физических занятий для населения;

- укрепление материально-технической базы.

Таблица 10.12

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Площадь залов | кв. м | - | строительство спортивного комплекса (спортивный зал площадью 540 кв.м и бассейн минимальной вместимости) |
| 2. | Нормативная обеспеченность | кв. м на 1000 человек | - |  |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | кв. м на 1000 человек | - |  |

Таблица 10.13

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Площадь | га | - | 1.75 | 1.85 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | 07- 09 га на 1000 человек | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | 07- 09 га на 1000 человек | - | 0.9 | 0.9 |

10.5.5.  Обоснование предложений по развитию розничной

торговли

Таблица 10.14

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2009г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Торговая площадь | кв. м | 549.9 | 580 | 615 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | кв. м на 1000 человек | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | кв. м на 1000 человек | 283 | 297 | 300 |

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для достижения нормируемого обеспечения сельского поселения объектами розничной торговли требуется строительство новых торговых объектов или реконструкция существующих с увеличением торговых площадей.

10.5.6.   Обоснование предложений по развитию

общественного питания

Таблица 10.15

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.20011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество | пос. мест | - | 58 | 82 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | пос. мест на 1000 человек | - | 30 | 40 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | пос. мест на 1000 человек | - | 30 | 40 |

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области» и положениями Схемы территориального планирования Макарьевского муниципального района Усть-Нейское сельское поселение не обеспечено предприятиями общественного питания. Для достижения уровня нормативной обеспеченности (40 мест на 1 000 жителей), необходимо иметь на расчетный срок объектов общественного питания с общим количеством 82 посадочных места. На первую очередь принимается обеспеченность 30 мест на 1000 человек, что потребует организации 58 посадочных мест.

10.5.7. Обоснование предложений по развитию объектов коммунально-бытового обслуживания

В таблице 10.16 приведен расчет потребности объектов коммунально-бытового комплекса с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области».

Таблица 10.16

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

|  |  | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01. 2011г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1. | Количество | рабочих мест | 1 | 10 | 15 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | рабочих мест на 1000 человек | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | рабочих мест на 1000 человек | 0.5 | 5 | 7 |
| Гостиницы |
| 1. | Количество | мест | - | 12 | 12 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | мест на 1000 человек | - | 6.3 | 6 |
| Предприятия банно-оздоровительного комплекса |
| 1. | Количество | 1 помыв. место | - | 10 | 15 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | мест на 1000 человек | - | 7 | 7 |
| Прачечная самообслуживания |
| 1. | Количество | кг / смену | - | 39 | 41 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | кг / смену 1000 человек | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | кг / смену 1000 человек | - | 20 | 20 |
| Химчистка самообслуживания |
| 1. | Количество | кг / смену | - | 2.3 | 2.5 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | кг / смену на 1000 человек | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | кг / смену на 1000 человек | - | 1.2 | 1.2 |
| Кладбища |
| 1. | Количество | га | 12.5/1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | га на 1000 человек | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 3. | Фактическая и планируемая обеспеченность | га на 1000 человек | 0.77 | 0.76 | 0.73 |

Примечание.  *  - общая площадь кладбища / площадь не занятая захоронениями

При расчетном нормативе 7 рабочих мест на 1 тыс. жителей фактическое количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания поселения должно составлять на расчетный срок 6 рабочих мест.  Учитывая характер расселения (ввиду его низкой численности),  целесообразно применение передвижных пунктов обслуживания объектов периодического пользования (приезжающих один или несколько раз в месяц).

Основными предпосылками формирования и успешного функционирования объектов передвижного обслуживания являются:

- организация опорных баз размещения и хранения подвижных и технических средств, территориально связанных со стационарными учреждениями соответствующих отраслей обслуживания;

- развитие сети благоустроенных местных дорог, выходящих за пределы зон тяготения сложившихся или проектируемых центров и предприятий стационарного типа.

10.6.    Обоснование предложений по развитию инженерной инфраструктуры

10.6.1. Обоснование предложений по развитию объектов

и сетей энергоснабжения

Усть-Нейское сельское поселение в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок района на расчетный срок реализации генплана до 2030года  предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ТП.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения 10/0,4кВ, износ которых соответственно составляет 60%; 47,3%; 72,4%.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

Таблица 10.17

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА*

|  | 1 очередь 2020 г. | Проектный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 1950 | 2050 |
| Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч | 1853 | 1948 |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт | 640 | 673 |

Примечание.  *Согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель расхода электропотребления принят для Усть-Нейского сельского поселения - 950кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки -4100ч/год.

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Таблица 10.18

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ. состояние на 2011г. | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО “МРСК Центра “Костромаэнерго” | тыс.кВА | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 2 | Годовое потребление Электроэнергии (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс.кВт.ч/год | 340 | 1853 | 1948 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | 814 | 950 | 950 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35кВ | км | 43,47 | 43,47 | 43,47 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения  в связи с запланированным  градостроительным развитием  Усть-Нейского сельского поселения и на основе “Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы  учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94”

10.6.2.  Обоснование предложений по развитию объектов

и сетей газоснабжения.

Газификация Усть-Нейского сельского поселения в рамках газификации Макарьевского муниципального района предусматривается в соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденной постановлением Костромской областной думы от 21.04.2005 № 3602, согласно схемы  ОАО «Газпром».

Основной целью реализации программы считать:

- перевод на природный газ крупных потребителей;

- обеспечение природным газом производителей сельскохозяйственной продукции и жителей сельских районов в крупных населенных пунктах;

- создание условий для привлечения инвестиция с целью дальнейшего развития в области промышленного и сельскохозяйственного производства.

Схемой газоснабжения предусматривается прокладка газопроводов высокого давления до населённых пунктов. На вводе в населённый пункт - устанавливается газорегуляторный пункт для снижения давления газа с высокого до среднего. Далее - прокладываются уличные распределительные газопроводы  среднего давления (Р=0,3 МПа) с установкой пунктов редуцирования газа индивидуально у каждого потребителя.

В результате реализации Программы должны быть созданы организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят обеспечить определенные положительные сдвиги в дальнейшем развитии промышленного производства, решении жилищной проблемы населения и инженерном обустройстве территорий, при этом:

- сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности инженерным обустройством поселений;

- поэтапная газификация повысит уровень газификации домов природным газом на селе, улучшит условия труда и быта сельского населения.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке проектов по строительству газопроводов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды уже на стадии проработки технико-экономического обоснования проекта.

Газификация села будет способствовать сохранности лесных массивов и лесополос, что не только улучшит среду, но и снизит концентрацию вредных выбросов в атмосферу.

Таблица 10.19

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

( планируемых к строительству в Усть-Нейском сельском поселении)

## по областной целевой Программе "Развитие газификации Костромской области …»

| Наименование межпоселкового газопровода | Населенные пункты, лежащие на трассе газопровода | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| ГРС Манылово-Якимово-Заречье- Далее в г.п. Макарьев | Якимово, Заречье, Полома, Киселиха | 10,5 |
| Межпоселковый г-д отвод от г-да «ГРС Манылово-Якимово-Заречье- Макарьев) - Заречье – Усть-Нея – - Макровица - далее в Николо-Макаровское с.п. | Заречье, Усть-Нея, Юркино, Никулиха, Мал. Иванково, Новоселки, Выломы, Марковица. | 22,5 |
| Отвод от межпоселкового г-да -Андреевское | Вышково, Андреевское | 1,6 |
| Отвод от межпоселкового г-да - Домань | Быстрово, Домань | 1,5 |
| Отвод от межпоселкового г-да - Сосновка | Ефино, Сосновка | 2,6 |
| Отвод от межпоселкового г-да - Красногорье - далее в Николо-Макаровское с.п. | Хмелевка, Красногорье | 8,4 |
| Межпоселковый г-д отвод от г-да «ГРС Манылово-Якимово-Заречье- Макарьев) - Хребтово | Куриловка – Высоковка - Хребтово | 2,3 |
| Межпоселковый г-д отвод от г-да «ГРС Манылово-Якимово-Заречье- Макарьев) - Кондратово | Манылово, Старово, Кондратово | 1,9 |
| ГРС Манылово – Лопаты - Стариково | Власово, Ракульское, Селище, Лопаты, Березники, Колбино, Климитино, Алешино, Стариково | 21,9 |
| ИТОГО: |  | 73,2 |

Таблица 10.20

ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНЫХ

(подлежащих газификации на расчетный срок)

## по областной целевой Программе «Развитие газификации Костромской области …»

| Наименование населенных пунктов | Наименование котельной | Список обслуживаемых объектов | Максимальный часовой расход (мощность котельной), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/час | Расчетная нагрузка, Гкал/час |
| Лопаты | ФАП | ФАП V - 180 куб. м | 0,015 | 0,015 |
| Лопаты | ДК | ДК V - 367 куб. м | 0,015 | 0,015 |
| Юркино | школа | школа V - 2000 куб. м | 0,037 | 0,048 |
| Юркино | Адм.здание | Адм. здание V - 378 куб. м | 0,005 | 0,010 |
| Юркино | АТС | АТС V - 60 куб. м | 0,001 | 0,002 |
| Заречье | ДК | ДК V - 1720 куб. м | 0,020 | 0,053 |
| Заречье | ФАП | ФАП V - 250 куб. м | 0,004 | 0,010 |
| Заречье | Библиотека | библиотека V - 384 куб. м | 0,005 | 0,010 |
| Заречье | приют для детей и подростков | приют для детей и подростков V -2069 куб. м | 0,069 | 0,069 |
| Ефино | школа | школа V - 1483 куб. м | 0,027 | 0,036 |
| Ефино | школа | школа V - 1819 куб. м | 0,030 | 0,045 |
| Ефино | ДК | ДК V - 2423 куб. м | 0,069 | 0,075 |
| Ефино | ФАП | ФАП V - 1074 куб. м | 0,016 | 0,041 |
| Ефино | Адм.здание | Адм. здание V - 580 куб. м | 0,011 | 0,016 |
| Ефино | АТС | АТС V - 72 куб. м | 0,001 | 0,002 |
| Красногорье | библиотека | библиотека V - 71 куб. м | 0,002 | 0,002 |
| Якимово | школа | школа V - 3551 куб. м ДК V - 3301 куб. м | 0,142 | 0,189 |
| Якимово | Адм. здание | Адм. здание V - 600 куб. м | 0,009 | 0,016 |
| ИТОГО: | 0,478 | 0,654 |

Таблица 10.21

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(планируемых к газификации на расчетный срок)

## по областной целевой Программе «Развитие газификации Костромской области …»

| Наименование населенного пункта | Название сельскохозяйственного предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Стариково | СПК "Русь" | контора 690 кв. м |
| Климитино | СПК "Русь" | коровники 220 голов телятники 366 голов свинарники 15 голов гаражи 4000 кв. м зерносушилки 262 тонн |
| Якимово | СПК "Макарьевский" | контора 120 кв. м коровники 100 голов гаражи 4000 кв. м зерносушилки 56 тонн |
| Юркино | СПК "Рассвет" | контора 150 кв. м коровники 80 голов телятники 71 голова гаражи 4000 кв. м зерносушилки 140 тонн |
| Ефино | СПК Заря | контора СПК S-150 кв. м коровники 400 голов |

10.6.3.  Обоснование предложений по развитию

объектов и сетей водоснабжения

Общие положения.

Раздел «Водоснабжение» генерального плана Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского района Костромской области разработан с учетом комплексного освоения планируемой территории.

В настоящее время в состав Усть-Нейского сельского поселения вошли бывшиеКрасногорское, Нижне-Нейское, Усть-Нейское и Юркинское поселения.

Административным центром является д. Якимово.

В наиболее крупных населенных пунктах Усть-Нейского  сельского поселения: д. Быстрово,  д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово,      д. Заречье, д. Юркино  перспективно развивать системы централизованного водоснабжения.

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы:

- анкетные данные, предоставленные Администрацией Усть-Нейского сельского поселения.

Проектные решения в разделе «Водоснабжение» генерального плана являются основанием для разработки последующих стадий проектирования по развитию системы водоснабжения  Усть-Нейского сельского поселения.

Первая очередь строительства­ до 2020 г.г.

Количество воды, необходимое, на первую очередь строительства по следующим населенным пунктам составляет:

на хозяйственно-питьевые нужды:

- д. Быстрово   - 25,6 м3/сут.

- д. Ефино   - 43,6 м3/сут.

- с. Красногорье  - 25,1 м3/сут.

- д. Климитино   - 47,1 м3/сут.

- п. Лопаты  - 66,7 м3/сут.

- д. Стариково  - 27,6 м3/сут.

- д. Власово  - 20,4 м3/сут.

- д. Якимово- 101,7 м3/сут.

- д. Заречье – 66,5 м3/сут.

- д. Юркино  - 102,7 м3/сут.

на нужды сельскохозяйственных предприятий:

- СПК «Заря» в д. Ефино – 10,0 м3/сут.

- СПК «Русь» в д. Стариково – 7,5 м3/сут.

- СПК «Якимово» в д. Якимово -10,0 м3/сут.

- СПК «Рассвет» в д. Юркино -10,0 м3/сут.

- СПК «Юркино» в д. Юркино - 4,0 м3/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих скважин и строительства новых скважин:

- существующая скважина в д. Быстрово  производительностью 30,0 м3/сут (при 6-ти часовой работе скважины),

- существующие скважины в д. Ефино производительностью 55 м3/сут (при 11-ти часовой работе скважины)

- существующая скважина в с. Красногорье  производительностью 27,0 м3/сут (при 9-ти часовой работе скважины),

- существующая скважина в д. Климитино производительностью 50,0 м3/сут (при 5-ти часовой работе скважины),

- существующая скважина в п. Лопаты производительностью 69,0 м3/сут (при 23-х часовой работе скважины)

- существующая скважина в д. Стариково  производительностью 40,0 м3/сут (при 4-х часовой работе скважины),

- существующая скважина в д. Якимово производительностью 102,0 м3/сут (при 17-ти часовой работе скважины)

- 2 существующие скважины в д. Юркино производительностью 108,0 м3/сут (при 9-ти часовой работе скважины)

- 1 проектируемая  скважина в д. Заречье  производительностью 72,0 м3/сут (при 12-ти часовой работе скважины), с дебитом 6,0 м3/сут

- 1 проектируемая  скважина в д. Власово  производительностью 21,0 м3/сут  (при 7-ми часовой работе скважины), с дебитом 3,0 м3/сут

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин в д. Заречье и д. Власово, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах в д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино (месторасположение уточнить при рабочем проектировании).

Все существующие артскважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат тампонажу.

Сельскохозяйственные предприятия снабжаются водой из самостоятельных существующих скважин. На первую очередь строительства обеспечение водой хозяйств намечается за счет существующих и строительства резервных  артскважин.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания определить после проведения дополнительных анализов воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье,  д. Юркино планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а также строительство новых участков сетей.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г.

Количество воды, необходимое, на первую очередь строительства по следующим населенным пунктам составляет:

на хозяйственно-питьевые нужды:

- д. Быстрово   - 31,1 м3/сут.

- д. Ефино   - 51,9 м3/сут.

- с. Красногорье  - 31,1 м3/сут.

- д. Климитино   - 51,9 м3/сут.

- п. Лопаты  - 72,7 м3/сут.

- д. Стариково  - 31,1 м3/сут.

- д. Власово  - 24,2 м3/сут.

- д. Якимово- 109,0 м3/сут.

- д. Заречье – 72,7 м3/сут.

- д. Юркино  - 109,0 м3/сут.

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляет:

- СПК «Заря» в д. Ефино – 10,0 м3/сут.

- СПК «Русь» в д. Стариково – 7,5 м3/сут.

- СПК «Якимово» в д. Якимово -10,0 м3/сут.

- СПК «Рассвет» в д. Юркино -10,0 м3/сут.

- СПК «Юркино» в д. Юркино - 4,0 м3/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается  за счет сохранения и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана на первую очередь строительства и на расчетный срок, предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино п. Лопаты, д. Стариково д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино.  Планируется строительство новых  водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

10.6.4.  Обоснование предложений по развитию

объектов и сетей водоотведения

Общие положения

Раздел «Канализация» генерального плана Усть-Нейского  сельского поселения  разработан с учетом  градостроительного развития поселения.

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы канализации положены следующие материалы:

Анкетные данные, предоставленные Администрацией Усть-Нейского сельского поселения.

Проектные решения в разделе «Канализация» генерального плана являются основанием для разработки последующих стадий проектирования по развитию системы канализации Усть-Нейского сельского поселения.

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом. На первую очередь целесообразно предусмотреть строительство общей централизованной канализации и очистных сооружений в  д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино. Технологию очистки определить при рабочем проектировании, принимая наилучшие доступные технологии, отвечающие современным требованиям.

На расчетный срок предусматривается  расширение очистных сооружений.

Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

В неканализованных населенных пунктах перспективно использование люфт-клозетов и выгребов.

Для существующих сельскохозяйственных предприятий   рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод должны соответствовать нормативам допустимого сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

На период строительства централизованной канализации и канализационных очистных в д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино предусмотреть строительство сливных станций, располагаемых рядом с площадками очистных сооружений  для приема стоков из выгребов других населенных пунктов. Необходимость строительства канализационных насосных станций и их количество и  месторасположение определить на стадии  рабочего проектирования.

Ввиду отсутствия ранее разработанной градостроительной документации и топографической основы, схему сетей канализации и местоположение канализационных очистных сооружений определить на стадии разработки проектов планировки населенных пунктов: д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино.

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования населенных пунктов Усть-Нейского сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Предложения по развитию сетей и объектов канализации на первую 
очередь строительства и на расчетный срок.

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним  водопроводом.

На первую очередь строительства и на расчетный срок, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 30,0 м3/сут. в д. Быстрово.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 50,0 м3/сут. в д. Ефино.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 30,0 м3/сут. в с. Красногорье.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 50,0 м3/сут. в д. Климитино.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 65,0 м3/сут. в п. Лопаты.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 30,0 м3/сут. в д. Стариково.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 25,0 м3/сут. в д. Власово.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 95,0 м3/сут. в с. Якимово.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 65,0 м3/сут. в д. Заречье.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 95,0 м3/сут. в  с. Юркино.

- Строительство  канализационных сетей в д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино.

- Строительство сливных станций в д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино.

- Строительство локальных очистных сооружений канализации для сельскохозяйственных предприятий в д. Ефино,  д. Стариково,  д. Якимово,  д. Юркино.

Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования  Усть-Нейского сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

10.6.5.  Обоснование предложений по развитию

объектов и сетей связи

Усть-Нейское сельское поселение в настоящее время располагает достаточным потенциалом по телефонизации на все сроки проектирования. Телефонизация предусматривается от существующих АТС  поселения.

Основные задачи развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания в Усть-Нейском сельском поселении должны стать:

- замена координатной АТС на цифровую;

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии;

- развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

-увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

-подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть.

Таблица 10.22

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Nп/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние на 2011год | Iочередь 2020год | Расчетный срок 2030год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность кабельных линий связи | Км. | * | * | * |
| 2 | Охват населения телевизионным вещанием | % городского населения | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования на 100жителей | % городского населения | 4 | 4 | 4 |

Примечание.* Данных нет

10.6.6.  Обоснование предложений по развитию

источников и сетей теплоснабжения

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в Усть-Нейском сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию и модернизацию источников теплоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования и с учетом перспективного перевода котельных на газообразное топливо.

Основные направления развития системы теплоснабжения предусматривают:

- строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей;

- реконструкция и перевод  существующих  котельных  на  газовое  топливо;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

При реконструкции котельных необходимо:

  - производить замену основного оборудования на современное с высоким КПД;

  - внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии для поддержания установленного температурного графика;

  - установить автоматику безопасности;

  - оснастить котельные системой контроля за содержанием СН4 и СО в помещении котельной;

  - внедрять систему телекоммуникаций.

Таблица 10.23

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла, всего | Гкал/год | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | - на производственные службы | Гкал/год |  |  |  |
|  | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - | - |

10.6.7.   Обоснование предложений по защите территорий

и инженерной подготовке

Цели  и  задачи  инженерной  подготовки  территорий

Создание  условий  по  обеспечению  пригодности  территорий  для  различных  видов  градостроительного  использования  и  обеспечению  оптимальных  санитарно-гигиенических  и микроклиматических  условий.

В  соответствии с архитектурно-планировочными  решениями  и  природно-климатическими  условиями  основными  мероприятиями  по  инженерной  подготовке  территории  являются:

- организация  поверхностного  стока  и  строительство  очистных  сооружений  дождевых стоков;

- понижение уровня грунтовых вод;

- защита  территории  от  затопления, подтопления  и  заболачивания;

- берегоукрепление;

- противооползневые мероприятия;

- рекультивация нарушенных земель.

Основные  мероприятия  по  инженерной  подготовке территорий.

1.   Так  как  дождевая  канализация в населенных пунктах Усть - Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района отсутствует, а также отсутствуют очистные  сооружения поверхностных стоков на выпусках промышленных предприятиях, проектом  предусматриваются следующие  мероприятия  по  инженерной  подготовке  территорий:

до  2020-го  года

•  осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей

кварталов на рельеф;

•  разработка  схемы  дождевой  канализации  и  очистных  сооружений  на  существующих предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков;

•  строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях.

до  2030-го года

•  осуществление отвода дождевых стоков на проектируемых улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей

кварталов на рельеф;

•  разработка  схемы  дождевой  канализации  и  очистных  сооружений  на  проектируемых предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков;

•  строительство локальных очистных сооружений на проектируемых предприятиях.

- При  освоении  новых  площадок  под  застройку  необходимо  предусмотреть  комплекс мер по  понижению уровня грунтовых вод,  который  включает  в себя:

•  качественное выполнение  вертикальной  планировки;

•  строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые водостоки или на

рельеф;

•  обеспечение  строительными  грунтами,  пригодными  для подсыпки  территорий,  замены  некачественного грунта;

•  ликвидацию  утечек  из  водонесущих  инженерных  коммуникаций  и  емкостей.

3.  Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от затопления, подтопления

и заболачивания способствует улучшению экологической ситуации в населенных пунктах, повышению уровня благоустройства территорий и более комфортных условий проживания населения.

Эти мероприятия заключаются в:

•  осушении болот сетью открытых водостоков;

•  устройстве дренажных систем;

• подсыпке  грунта  до  отметок  паводка  1-2-х % обеспеченности и  четкой организации  поверхностного  стока  путем  выполнения  вертикальной  планировки  территории;

•  поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем;

• очистке и частичном  углублении русел водотоков, соблюдении режима водоохранных зон и прибрежных полос.

4.  Необходимо предусмотреть комплекс мер по защите от разрушения берегов водотоков и малых рек путем устройства берегоукрепительных мероприятий, это:

•  использование современных материалов (геосеток и георешеток) для защиты от эрозивных и оползневых процессов;

•  очистка и частичное углубление русел водотоков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос.

•  ликвидация аварийных неочищенных хозяйственно-фекальных сбросов.

5. В случае начала разработки  разведанных месторождений  необходимо выполнять рекультивацию нарушенных  земель.

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, включает в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования  рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

10.7.   Обоснование предложений по развитию транспортной

инфраструктуры

Усть-Нейское сельское поселение расположено вдали от железнодорожных путей сообщения, поэтому главным средством связи являются автомобильные дороги.

Строительство новых автомобильных дорог с 1996 года не производилось и развитие автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счёт капитального и ямочного ремонтов, а также улучшения типа покрытия.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры поселения, как и автодорожного комплекса Макарьевского района в целом, являются:

- доведение технического состояния существующей сети автомобильных дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- создание сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей удобную связь населенных пунктов с административным центром поселения;

- снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу транспорта.

10.8.   Обоснование предложений по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Основные мероприятия по охране памятников истории и культуры связаны с проведением научных исследований в данной области, организацией государственной охраны, реставрации и поиском способов современного использования всей совокупности историко-культурного наследия.

Правовой базой для предложений по охране памятников истории и культуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004 г., декабрь, № 191-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (2002 г., июнь, №73-ФЗ);

- Закон Костромской области от 01.04.2004 г. №184-ЗКО (ред. от 08 06.2009 г.) «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области».

Предложения по исследованию историко-культурного наследия.

В задачи научных исследований историко-культурного наследия входит:

- выявление объектов культурного наследия, составление списков объектов, имеющих признаки историко-культурного наследия, их экспертиза и представление на утверждение в качестве памятников истории и культуры регионального значения или утверждение муниципалитетом в качестве местных объектов историко-культурного наследия;

- выявление древних антропогенных ландшафтов;

- изучение развития ремесел и промышленности и выявление исторических путей сообщения;

- составление списка объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержки и сохранения;

- составление карты уникальных территорий, которые могли бы претендовать на статус культурных ландшафтов.

Предложения по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного потенциала.

Предложения по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного потенциала состоят:

- в установлении границ территории объекта;

- приведении памятников археологии в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия;

- в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректировке имеющихся, но не отвечающих требованиям изменившегося законодательства) и утверждения их в установленном порядке.

Установление границ территорий объекта. К данной категории принадлежат территории объектов историко-культурного наследия: памятников истории и культуры, ансамблей, достопримечательных мест, объектов археологического наследия. Использование этих объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (2002 г., июнь, №73-ФЗ), а регламентация хозяйственной деятельности – на основе проекта зон охраны объектов культурного наследия. Территория памятника устанавливается органом, в ведении которого находится объект культурного наследия, после чего утверждается в вышестоящей организации.

На графических картах показаны состоящие на учёте и охране, объекты культурного наследия Усть-Нейского сельского поселения, в основном, как точечные объекты. Границы территорий объектов культурного наследия могут быть зафиксированы лишь при выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответствующие разделы генеральных планов поселений, Правил землепользования и застройки.

Границы территорий объектов историко-культурного наследия вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством. В пределах обнаруженного объекта археологического наследия все земляные и строительные работы ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований. Работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Установление границ охранных зон. В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) и положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации (от 26 апреля 2008г. №315) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время на территории сельского поселения ни для одного объекта культурного наследия охранные зоны памятников истории и культуры не установлены.

Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер наследия и особые условия его использования.

Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер наследия и особые условия его использования, предполагают:

- разработку, утверждение и реализацию целевых программ по сохранению объектов наследия, туристско-рекреационному использованию местностей, имеющих ценные объекты наследия;

- составления перечня труднодоступных отдельных территорий и местностей, находящихся в депрессивном состоянии, но имеющих значимую историю и, следовательно, требующих охраны;

- разработку градостроительных проектов, в которых соблюдались бы требования сохранения наследия;

- учет требований законодательства по охране объектов историко-культурного наследия при разработке проектов на строительство промышленных и гражданских объектов и осуществлении хозяйственной деятельности на планируемой территории;

- соблюдение регламентов, установленных  проектами зон охраны объектов историко-культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности на территориях с особыми условиями использования.

Предложения по сохранению, регенерации и использованию объектов и территорий историко-культурного наследия.

К предложениям по сохранению, регенерации и использования объектов историко-культурного наследия относятся:

- обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни;

- установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных исторических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности, соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия;

- реконструкция, реорганизация, ликвидация на территориях сохраняемых объектов историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной деятельности на исторических территориях;

- восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элементов исторической планировки, застройки, ландшафта;

- обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохранении объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся архитектурно- пространственной и планировочной структуры территории.

Решение задач по сохранению, регенерации и использованию объектов историко-культурного наследия предполагает реализацию следующих предложений:

- формирование системы общественных зон, градостроительных комплексов и ансамблей представительского, культурного, досугового, и туристического профиля, объединенных системой общественных пространств и пешеходных коммуникаций;

- сохранение, восстановление и воссоздание исторических элементов природного ландшафта, садово-парковых и усадебно-парковых ансамблей и комплексов, сохранение и развитие системы озеленения жилых и общественных территорий.

10.9.   Обоснование предложений по развитию туристско-рекреационного потенциала

На данном этапе на территории Усть-Нейского сельского поселения объекты туризма и отдыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал поселения достаточно высок.

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории Усть-Нейского поселения и прокладки туристских маршрутов наиболее ценными являются долины рек Неи и Унжи, что обусловлено их промысловой и эстетической ценностью.

Экологическая чистота природы, низкая плотность населения, уникальные ландшафты, самобытная культура и возможность организации рыбопромысловых участков позволяет эффективно использовать природные богатства поселения и развивать экологические (природные виды туризма), а также охоту и рыбалку, зимний и летний отдых. Именно туризм должен стать приоритетным направлением развития территории поселения.

С учётом имеющегося историко-культурного и духовного потенциала, наиболее перспективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: культурно-познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, экстремальный.

Развитие санаторно-рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и туризм, а также формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма и сопутствующих им функций – организационно-хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, могут стать перспективным и экономически прибыльным для поселения так и для района в целом.

В связи с возросшим интересом населения к истории страны и края появилась возможность эффективно использовать историко-культурное наследие в туристско-рекреационной деятельности.

В регионе разработаны и действуют стратегические и программные документы, определяющие туризм как одну из приоритетных отраслей экономики. Основной целью определяется как формирование в Костромской области современного высокоэффективного и конкурентного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей посетителей и населения в туристических услугах и значительный вклад в экономику региона, а также оказывающего влияние на развитие местной экономики и расширяющего масштабы туристической деятельности.

Эта цель может быть достигнута не только за счет повышения экономической эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов, разработки новых туристических продуктов, но и, прежде всего, за счет создания условий для привлечения инвестиций, которые могут дать быстрый и ощутимый эффект.

10.10. Обоснование предложений по охране окружающей среды

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса Усть-Нейского сельского поселения должно происходить по принципу устойчивого развития, т. е. совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

Сельская местность, как правило, ассоциируется с самым здоровым воздухом, кристально чистой ключевой водой, с лесами полными грибов и ягод, со зверьем, рыбами и другими живыми и растительными организмами. Однако сельскохозяйственная деятельность человека вносит ощутимый вклад в процесс деградации окружающей природной среды.

Основная особенность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей материального производства, состоит в непосредственной связи его производственно-хозяйственной деятельности с использованием земли в качестве основного и ничем незаменимого средства производства. В сельском хозяйстве уровень общественного производства зависит главным образом от формы соединения рабочей силы с основным, причем, весьма специфичным средством производства - землей. Помимо земли, в процессе сельскохозяйственной деятельности используется и подлежит охране целый комплекс различных природных объектов, составляющих объективные условия аграрного производства: недра, воды, растительность, животный мир. Поэтому в качестве объекта охраны окружающей среды в сельском хозяйстве необходимо рассматривать целостные природно-территориальные комплексы, состоящие из различных природных объектов, тесно связанных друг с другом и образующих единое целое. В условиях современной системы сельского хозяйства можно выделить два направления природоохранительной деятельности: охрану окружающей среды и всех ее элементов от вредного воздействия сельскохозяйственного производства и охрану сельского хозяйства от вредного воздействия антропогенной окружающей среды.

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве усиливается в современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, используемых в аграрном производстве, промышленными, строительными и другими несельскохозяйственными предприятиями. Эти загрязнения ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, наносят ущерб растениеводству и животноводству, что влечет недополучение сельскохозяйственной продукции и ухудшение ее качества.

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана водных ресурсов:

- охрана поверхностных вод;

- охрана подземных вод;

- охрана почв;

- управление отходами производства и потребления;

- санитарно-защитные зоны объектов;

- охрана лесов.

10.10.1. Обоснование предложений по охране атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Генерального плана предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

  - Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для всех предприятий, находящихся на территории поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- газификация территории;

- организация системы экологического мониторинга;

  - Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их благоустройство;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах.

Газификация предприятий позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

10.10.2. Обоснование предложений по охране водных ресурсов

Охрана поверхностных вод.

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, выработавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо разработать проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов. В сельской местности необходимо повышение уровня и качества водо- и газоснабжения.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- развитие систем централизованной канализации;

- строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты).

Охрана подземных вод.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;

- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;

- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой – для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится практически безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Актуально строительство локальных автономных очистных сооружений. Современный сельский дом также целесообразно оборудовать водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.

10.10.3. Обоснование предложений по охране почв

Задача правового регулирования применения химических средств в сельском хозяйстве заключается в соблюдении санитарных норм и правил по производству, транспортировке, хранению и использованию химических веществ. Список таких веществ утверждается ежегодно на межведомственной комиссии с участием Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и других заинтересованных министерств и ведомств.

В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия химических средств законодательство об охране здоровья граждан РФ от 12 июля 1993 г. запрещает без соответствующего разрешения Минздрава РФ применение новых химических средств и стимуляторов роста.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд правовых мер охраны сельского хозяйства от вредного воздействия окружающей среды. Тем самым обеспечивается ее охрана от тех негативных изменений, которые возникают в результате деятельности промышленных, строительных и иных предприятий.

Так, в соответствии с водным законодательством, сельхозпредприятия имеют право на предъявление иска о возмещении ущерба, причиненного посевам, почвам загрязнением окружающей среды сточными неочищенными водами и другими отходами производства; в соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха - о возмещении потерь в урожае сельскохозяйственных культур, происшедших в результате загрязнения сельхозугодий неочищенными и необезвреженными выбросами промышленных предприятий. Земельный кодекс РФ предусматривает обязанность предприятий, деятельность которых связана с нарушением почвенного покрова, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья, а также по окончании необходимых работ приводить земельные участки в состояние, пригодное для их использования по назначению. Важной мерой, направленной на охрану сельскохозяйственных угодий, является возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных надобностей. Большое значение имеет также требование, касающееся недопущения нанесения ущерба сельскохозяйственному производству потравой посевов дикими животными.

Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его роста зависят от состояния почв, а также от правильной организации мероприятий по их охране. Однако в настоящее время состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере сельскохозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Осуществляемые преобразования, изменение форм собственности и хозяйствования в агропромышленном комплексе не сопровождались в последние годы расширением применения природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

Таким образом, основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова на территории Усть-Нейского сельского поселения следует считать:

- инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореабилитацией;

- оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы;

- реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, растительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. (ГОСТ 17.5.1.01-83).

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относится посадка древесно-кустарниковых культур, посев многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения; закрепленные техническими средствами, участки самозарастания.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- обеспечения воспроизводства плодородия почв;

- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наи- менее затратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства;

- повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными;

- обеспечения должного качества с/х продукции;

- сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов от деградации и загрязнения.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных культур на зеленый корм и сидерацию).

10.10.4.   Обоснование предложений по управлению отходами производства и потребления

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

- выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), а также заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке следует предусмотреть:

- разработку «Схемы санитарной очистки»;

- обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов;

- устройство нового полигона ТБО.

Широкое распространение в поселении имеет сельскохозяйственное загрязнение. Хранение навоза в поселении носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и условия хранения. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Основополагающим документом, направленным на обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населенного пункта, а также на максимальное использование ресурсного потенциала, применение экологически корректных технологий обезвреживания отходов, минимизацию количества отходов, поступающих на захоронение, является Генеральная схема очистки территории. Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов разрабатывается в составе градостроительной документации и утверждается органами местного самоуправления по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы.

Как правило, Генеральные схемы очистки разрабатываются для территории всего муниципального района. В составе такой Генеральной схемы для всех сельских поселений, входящих в состав муниципального района, определяется очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Деятельность администрации сельского поселения должна быть направлена на создание условий для реализации мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой очистки территории муниципального района, обеспечивающей организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). В Генеральной схеме очистки выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школы, магазины, клубы, и т.д.);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- использование (фактически, в сельском поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в ФАП);

- транспортировка (от специально оборудованных контейнерных площадок до свалки;

- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение»).

Комплекс мероприятий по управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке вариантов их утилизации и включает осуществление небольших экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт, реализовать выбранные мероприятия. В качестве основных мероприятий по санитарной очистке территории сельского поселения следует считать:

- обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов;

- устройство нового полигона ТБО;

- привлечение инвестиций с целью строительства объектов по сортировке и переработке отходов, размещение которых предусмотрено генеральной схемой очистки территории.

Администрация района должна осуществлять контроль не только за выполнением мероприятий и целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных генеральной схемой.

До разработки и принятия Генеральной схемы очистки территории муниципального района основными мероприятиями в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами являются:

- обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов;

-  устройство нового полигона ТБО.

10.10.5.   Обоснование предложений по установлению

санитарно-защитных зон объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятия других отраслей промышленности.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований влечет за собой ограничение, приостановление, либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки генерального плана и на сопредельных территориях, они представлены в таблице 10.24.

Таблица 10.24

РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, санитарных разрывов, м | Нормативные правовые акты, устанавливающие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коровники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Телятники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | Открытые хранилища навоза и помета | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Хранилища овощей, картофеля, зерна | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Пилорамы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Котельные (топливо - уголь, дрова) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Гаражи | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Подземные водозаборные скважины | 30 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

10.10.6. Обоснование предложений по охране лесов

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов – «леса, расположенные в водоохранных зонах», которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

Макарьевское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 23.05.2008 г. № 168. Общая площадь Макарьевского  лесничества составляет 428363 га, из которых 391116 га – леса бывшего Макарьевского лесхоза Костромского управления лесами и Чернолуховского опытного лесхоза, 37247 га – Макарьевского сельского лесхоза ФГУ «Костромасельлес». При организации лесничества сохранены в прежних границах все участковые лесничества бывших лесхозов.

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом МПР России от 28.03.2007 г.  № 68, все леса Макарьевского лесничества отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таежному району  европейской части Российской Федерации.

Заготовка древесины при проведении рубок спелых и перестойных насаждений допускается на 91% площади Макарьевского лесничества, за исключением лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,  заказников, памятников природы, особо защитных участков, выделенных лесоустройством.

Основной причиной экологических проблем является халатное, потребительское отношение к природе со стороны местного населения. Без решения ключевых экологических проблем невозможно и перспективное социально-экономическое развитие района.

В области сохранения лесных ресурсов существует необходимость усиления контроля за вырубкой лесов посредством проведения совместных рейдов с представителями лесхоза, ОВД, администраций сельского поселения; информирования населения о фактах незаконных рубок и ответственности за них через средства массовой информации. С целью изменения потребительского отношения к природе различных целевых групп местного населения необходимо проводить эколого-просветительскую работу с различными целевыми группами населения (дети, школьники, предприятия, семейные клубы) в разных формах – организация экологических клубов, акций, праздников для местных жителей с целью воспитания чувства бережного отношения к природе и экологической ответственности; проводить информационную кампанию по воспитанию экологического сознания в СМИ, а также на общественных собраниях, сельских сходах, круглых столах и  т. п.

Перечень мероприятий по защите лесов приведен в таблице 10.25.

Таблица 10.25

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| 1. | Устройства мест отдыха и курения |
| 2. | Устройства аншлагов, плакатов у дорог и в местах отдыха |
| 3. | Мероприятия по ограничению распространения пожаров |
|  | 3.1. | Устройство минерализованных полос |
|  | 3.2. | Уход за минерализованными полосами |
|  | 3.3. | Ремонт дорог противопожарного назначения |
|  | 3.4. | Строительство дорог противопожарного назначения |
|  | 3.5 | Контролируемые профилактические выжигания (опахивание кромки леса, отжиг травы) |
| 4. | Дорожно-сторожевая служба |
|  | 4.1. | Наем временных пожарных сторожей |
|  | 4.2. | Организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |
| ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 5. | Текущее лесопатологическое обследование |
| 6. | Почвенные раскопки |
| 7. | Биологические меры борьбы |
|  | 7.1 | Изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц |

10.11.   Обоснование предложений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

10.11.1. Силы постоянной готовности

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) Макарьевского муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории района.

Медицинскую помощь специального профиля для жителей населенных пунктов Усть-Нейского сельского поселения оказывают работники МУЗ Макарьевская ЦРБ. Первую неотложную медицинскую помощь на территории сельского поселения могут оказать в местных фельдшерских пунктах, расположенных в д.Якимово, д.Стариково, д.Юркино, д.Ефино.

Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД Макарьевского муниципального района.

В основном противопожарную охрану на территории Макарьевского района осуществляет пожарная часть, расположенная в г.Макарьев.

Для предотвращения и предупреждения возгораний на территории Усть-Нейского сельского поселения имеется:

- организованные подъезды к рекам для забора воды пожарными машинами;

- добровольные пожарные дружины.

Пожарных мотопомп на территории сельского поселения нет.

В соответствии со ст.76 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Расстояние от г.Макарьев до отдаленного населенного пункта поселения с.Красногорье составляет 17км. Если учесть, что скорость пожарной машины, двигающейся на пожар, составляет 80 км/ч, то можно сделать вывод, что к месту пожара она прибудет через 13 минут.

Расстояние от г.Макарьев до наиболее отдаленного населенного пункта составляет 25 км, в случае пожара, машина из прибудет туда через 20 минут.

Требования №123-ФЗ по отношению к населенным пунктам Усть-Нейского сельского поселения можно считать выполненными.

Однако, надо учитывать, что в пределах сельского поселения преобладают грунтовые сельские дороги и в межсезонье они могут быть непригодными для проезда машин. Основная масса имеющейся пожарной техники и пожарно-технического вооружения подразделения пожарной охраны в г.Макарьев эксплуатируется более 15 лет. Ее износ составляет 70%. Материально-техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности в Усть-Нейском сельском поселении на первую очередь необходимо предусмотреть приобретение дополнительных переносных пожарных мотопомп, особенно в отдаленные поселки, восстановление подъездов к открытым водоемам и ремонт имеющихся пожарных гидрантов, с установкой указателей подъезда к ним и организацией освещения около них.

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны поселка являются оснащение зданий общественного пользования первичными средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения населения, проведение специальных обучающих занятий для членов добровольных пожарных дружин.

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных служб и подразделений (медицинской, строительных и ремонтных организаций) должны создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального района, специально-уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики.

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны местного, объектового уровней и их должностых лиц, а также населения, проживающего на территории района.

Реализация мероприятий пожарной безопасности позволит уменьшить количество ЧС и ущерб от них, своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС позволит сохранить жизнь и здоровье людей.

В настоящее время территория Усть-Нейского сельского поселения считается загородной территорией, на которую могут быть эвакуированы люди с ближайших населенных пунктов в случае ЧС. Защитных сооружений ГО на территории поселения нет.

10.11.2. Требования к пожарной безопасности в населенных пунктах

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зарастания древесной растительностью сельхозугодий обанкротившихся сельскохозяйственных производителей и подступания лесов к населенным пунктам.

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

10.11.3. Безопасность при транспортных перевозках

Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.

Согласно которым:

перевозка “особо опасных грузов” допускается при надлежащей охране и обязательно в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя (грузополучателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними;

автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести дооборудование и оснащение транспортных средств в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также организовать специальную подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого на работах с опасными грузами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты;

в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная ликвидация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб осуществляется водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с требованиям специальной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем).

- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень мероприятий в сфере градостроительства |
| Усть-Нейское с/п | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Разработка документации по планировке территорий | Первая очередь- расчетный срок |
| 2. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства социальной сферы |
| д. Якимово | Строительство детского сада на 20-25 мест | Первая очередь |
|  | Реконструкция дома культуры с расширением перечня предоставляемых услуг | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта | Первая очередь |
|  | Строительство предприятий общественного питания | Первая очередь - расчетный срок |
|  | Строительство спортивного комплекса (спортивный зал, бассейн) минимальной вместимости по технологическим требованиям | Расчетный срок |
|  | Строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок | Первая очередь - расчетный срок |
|  | Строительство комплекса коммунально-бытового обслуживания населения в составе: - предприятие бытового обслуживания – 7 р. мест; - гостиница – 12 мест; - банно-оздоровительный комплекс – 6-8 мест; - прачечная самообслуживания –10.0 -12.0 кг белья в смену; - химчистка самообслуживания –1.2-1.3 кг / в смену. | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Юркино | Строительство детского сада на 20-25 мест | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта | Первая очередь |
|  | Строительство предприятий общественного питания | Первая очередь - расчетный срок |
|  | Строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок | Первая очередь - расчетный срок |
|  | Строительство комплекса коммунально-бытового обслуживания населения в составе: - предприятие бытового обслуживания – 7 р. мест; - гостиница – 12 мест; - банно-оздоровительный комплекс – 6-8 мест; - прачечная самообслуживания –10.0 -12.0 кг белья в смену; - химчистка самообслуживания –1.2-1.3 кг / в смену. | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Ефино | Строительство детского сада на 20-25 мест | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт КДЦ | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта | Первая очередь |
|  | Строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Климитино | Строительство детского сада на 20-25 мест | Первая очередь |
|  | Строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок | Первая очередь - расчетный срок |
| д. Заречье | Реконструкция дома культуры с расширением перечня предоставляемых услуг | Первая очередь |

|  | Строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок | Первая очередь - расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Лопаты | Реконструкция школы с организацией на освобо-дившихся площадях групп дошкольного образова-ния детей старшего дошкольного возраста и цент-ров воспитательной работы | Первая очередь |
|  | Реконструкция сельского клуба с расширением перечня предоставляемых услуг | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта | Первая очередь |
|  | Строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок | Первая очередь - расчетный срок |
| с. Усть-Нея | Реконструкция школы с организацией на освобо-дившихся площадях групп дошкольного образова-ния детей старшего дошкольного возраста и цент-ров воспитательной работы | Первая очередь |
| д. Стариково | Реконструкция сельского клуба с расширением перечня предоставляемых услуг | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта | Первая очередь |
| 3. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере туризма, промышленности, энергетики и агропромышленного комплекса |
| 3.1. | Объекты туризма |
| Усть-Нейское с/п | Строительство рекреационного комплекса | Первая очередь |
| 4. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере жилищного строительства |
| Усть-Нейское с/п | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция жилых зданий в соответствии с ведомственными и целевыми программами | Первая очередь - расчетный срок |
| 5. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения |
| 5.1. | Строительство и реконструкция районных автомобильных дорог |
| Усть-Нейское с/п | Капитальный ремонт участка автодороги Якимово-Нежитино | Первая очередь |
| д. Хребтово | Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. Хребтово | Первая очередь |
| д. Якимово | Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. Якимово | Первая очередь |
| п. Лопаты | Капитальный ремонт автодороги подъезд к п. Лопаты | Первая очередь |
| д. Климитино | Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. Климитино | Расчетный срок |
| д. Юркино | Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. Юркино | Расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Капитальный ремонт участка автодороги Ефино-Марковица | Расчетный срок |
| с. Усть-Нея | Капитальный ремонт автодороги подъезд к с. Усть-Нея | Расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Капитальный ремонт участка автодороги Якимово-Кондратово-Власово | Расчетный срок |
| д. Стариково | Капитальный ремонт автодороги подъезд к д. Стариково | Расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Капитальный ремонт автодороги подъезд к н.п. Красногорье-Хмелевка | Расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Ремонт автодорог местного значения муниципального района | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Строительство автодороги Красногорье-Горчуха | Перспектива за расчетный срок |
| 5.2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры |
| Усть-Нейское с/п | Строительство моста через р.Унжа на автодороге Красногорье-Горчуха | Перспектива за расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Строительство станции технического обслуживания автомобилей | Первая очередь |
| 6. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры |
| 6.1. | Строительство сетей газоснабжения |
| Усть-Нейское с/п | Строительство газопровода «ГРС Манылово-Якимово-Заречье-Макарьев» - 10.5 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство межпоселкового газопровода отвод от газопровода «ГРС Манылово-Якимово-Заречье-Макарьев» – Заречье-У.Нея-Макровица-Н.Макаров-ское с/п – 22.5 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство отвода от межпоселкового газопровода - Андреевское – 1.6 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство отвода от межпоселкового газопровода - Домань – 1.5 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство отвода от межпоселкового газопровода – Сосновка – 2.6 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство отвода от межпоселкового газопро-вода – Красногорье-Н.Макаровское с/п – 8.4 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство отвода от межпоселкового газопровода – Сосновка – 2.6 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство межпоселкового газопровода отвод от газопровода «ГРС Манылово-Якимово-Заречье-Макарьев» – Хребтово– 2.3 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство межпоселкового газопровода отвод от газопровода «ГРС Манылово-Якимово-Заречье-Макарьев» – Кондратово– 1.9 км | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство газопровода «ГРС Манылово-Лопаты-Стариково» - 21.9 км | Первая очередь |
| 6.2. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |
| п. Лопаты | Реконструкция, модернизация с переводом на газ котельных: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - фельдшерско-акушерского пункта; |  |
|  | - дома культуры. |  |
| д. Юркино | Реконструкция, модернизация с переводом на газ котельных: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - административного здания; |  |
|  | - АТС. |  |
|  | Газификация производственных следующих объектов СПК «Рассвет»: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - контора; |  |
|  | - коровники на 80 голов; |  |
|  | - телятники на 71 голову |  |
|  | - гаражи; |  |
|  | - зерносушилки. |  |
| д. Заречье | Реконструкция, модернизация с переводом на газ котельных: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - приюта для детей и подростков; |  |
|  | - библиотеки; |  |
|  | - дома культуры. |  |
| д. Ефино | Реконструкция, модернизация с переводом на газ котельных: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - административного здания; |  |
|  | - АТС; |  |
|  | - административного здания; |  |
|  | - фельдшерско-акушерского пункта; |  |
|  | Газификация производственных следующих объектов СПК «Заря»: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - контора; |  |
|  | - коровники на 400 голов. |  |
| с. Красногорье | Реконструкция, модернизация с переводом на газ котельной библиотеки | Первая очередь- расчетный срок |
| д. Якимово | Реконструкция, модернизация с переводом на газ котельной административного здания | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Газификация производственных следующих объектов СПК «Макарьевский»: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - контора; |  |
|  | - коровники на 100 голов; |  |
|  | - гаражи; |  |
|  | - зерносушилки. |  |
| д. Климитино | Газификация производственных следующих объектов СПК «Русь»: | Первая очередь- расчетный срок |
|  | - коровники на 220 голов; |  |
|  | - телятники на 366 голов; |  |
|  | - свинарники на 15 голов; |  |
|  | - гаражи; |  |
|  | - зерносушилки. |  |
| д. Стариково | Газификация здания конторы СПК «Русь»: | Первая очередь- расчетный срок |

| 6.3. | Предложения по развитию систем водоснабжения |
| --- | --- |
| Усть-Нейское с/п | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Тампонаж бесхозных скважин | Первая очередь |
| д. Власово | Бурение артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проектов ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей 1.0 км | Первая очередь |
| д. Заречье | Бурение артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проектов ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 2.0 км | Первая очередь |
| д. Ефино | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Замена водонапорной башни | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 3.0 км | Первая очередь |
|  | Установка СЗУ «Лоцман» | Первая очередь |
| д. Климитино | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей – 2.0 км | Первая очередь |
| с. Красногорье | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 3.5км | Первая очередь |
|  | Установка СЗУ «Лоцман» | Первая очередь |
| п. Лопаты | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей -1.5 км | Первая очередь |
| д. Стариково | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 3.5 км | Первая очередь |
| д. Якимово | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 3.5 км | Первая очередь |
|  | Установка СЗУ «Лоцман» | Первая очередь |
| д. Юркино | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 8.0 км | Первая очередь |
| д. Быстрово | Бурение резервной артезианской скважины | Первая очередь |
|  | Разработка проекта ЗСО | Первая очередь |
|  | Замена водонапорной башни | Первая очередь |
|  | Строительство водопроводных сетей - 1.5км | Первая очередь |
| д. Сосновка | Замена водонапорной башни | Первая очередь |
| 6.4. | Предложения по развитию систем водоотведения |
| д. Быстрово | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 20.0/30.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
| д. Ефино | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 40.0/50.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство локальных очистных сооружений для сельскохозяйственных предприятий | Первая очередь |
| д. Климитино | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 40.0/50.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
| с. Красногорье | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 20.0/30.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
| п. Лопаты | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 55.0/65.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
| д. Стариково | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 25.0/30.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство локальных очистных сооружений для сельскохозяйственных предприятий | Первая очередь |
| д. Власово | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 20.0/25.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
| д. Якимово | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 85.0/95.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство локальных очистных сооружений для сельскохозяйственных предприятий | Первая очередь |
| д. Заречье | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 55.0/65.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
| д. Юркино | Строительство/расширение канализационных очистных сооружений производительностью 85.0/95.0 куб.м/сут. | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство сливной станции | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных сетей | Первая очередь- расчетный срок |
|  | Строительство локальных очистных сооружений для сельскохозяйственных предприятий | Первая очередь |
| 6.5. | Объекты связи и коммуникаций |
| Усть-Нейское с/п | Замена координатной телефонной станции АТСК 50/200 на цифровую АТС | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения | Первая очередь |
| 7. | Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| Усть-Нейское с/п | Разработка проектов охранных зон объектов историко-культурного наследия | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Исследование историко-культурного наследия | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Совершенствование учета и охранного зонирования историко-культурного потенциала | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Сохранение и развитие местностей, имеющих особый характер наследия и условия его использования | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Сохранение, регенерация и использование объектов и территорий историко-культурного наследия | Первая очередь- расчетный срок |
| 8. | Предложения по ГО и ЧС |
| Усть-Нейское с/п | Организация добровольных пожарных дружин. | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Приобретение пожарных мотопомп | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Оборудование водозаборных узлов устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Строительство искусственных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, которые можно использовать в качестве пожарного запаса воды, с одновременным строительством дорог для обеспечения подъезда пожарных экипажей к открытым источникам воды | Первая очередь |
| Усть-Нейское с/п | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Первая очередь |
| 9. | Инженерная подготовка и защита территории |
| Усть-Нейское с/п | Осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от затопления и заболачивания | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Защита от разрушения берегов водотоков, малых рек и оврагов путем устройства берегоукрепительных мероприятий | Первая очередь- расчетный срок |
| Усть-Нейское с/п | Очистка и частичное углубление русел водотоков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос | Первая очередь- расчетный срок |
| 10. | Благоустройство и озеленение |
| Усть-Нейское с/п | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. | Первая очередь |

- ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения | кв.км | 726.75 | 726.75 | 726.75 |
|  |  | га | 72 675 | 72 675 | 72 675 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га | 7838 | 7788.54 | 7788.54 |
|  | - земли населенных пунктов | га | 1467.81 | 1517.27 | 1517.27 |
|  | - земли лесного фонда | га | 63 161.1865 | 63 161.1865 | 63 161.1865 |
|  | - земли водного фонда | га | 201 | 201 | 201 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 7 | 7 | 7 |
|  | - земли особо охраняемых территорий | га | - | - | - |
|  | - земли запаса | га | - | - | - |
| 1.1. | Земли сельского поселения в черте населенных пунктов |
| 1.1.1 | Общая площадь | га | 1467.8135 | 1495.3257 | 1495.3257 |
|  |  | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Личных подсобных хозяйств, служебных наделов рабочих и служащих и других граждан | га | 451 | 478.5122 | 478.5122 |
|  |  | % | 30.7 | 32.0 | 32.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельхозугодий | га | 419 | 445.0222 | 445.0222 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - пашни | га | - | - | - |
|  | - многолетних насаждений | га | - | - | - |
|  | - кормовых угодий | га | - | - | - |
|  | - под постройками, дворами | га | 32 | 33.49 | 33.49 |
| 1.1.3 | Сельскохозяйственных угодий, всего | га | 183 | 183 | 183 |
|  |  | % | 12.5 | 12.2 | 12.2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - пашни | га | 491 | 491 | 491 |
|  | - сенокосов | га | 111 | 111 | 111 |
|  | - пастбищ | га | - | - | - |
| 1.1.4 | Лесных площадей, всего | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - покрытых лесом | га | - | - | - |
|  | - непокрытых лесом | га | - | - | - |
| 1.1.5 | Древесно-кустарниковых насаждений | га | 723 | 723 | 723 |
|  |  | % | 49.3 | 48.3 | 48.3 |
| 1.1.6 | Болот | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.1.7 | Под водой | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.1.8 | Площади, улицы, переулки, дороги, прогоны, проезды, набережные | га | 45.8135 | 45.8135 | 45.8135 |
|  |  | % | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 1.1.9 | Застроенные территории | га | 28 | 28 | 28 |
|  |  | % | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 1.1.10 | Прочие земли | га | 37 | 37 | 37 |
|  |  | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|  | - полигоны отходов, свалки | га | - | - | - |
|  | - лишенные растительности | га | - | - | - |
|  | - овраги | га | 30 | 30 | 30 |
|  | - другие площади | га | 7 | 7 | 7 |
| 1.2 | Земли межселенных территорий |
|  | Общая площадь | га | 1 772 | 1 744.4878 | 1 744.4878 |
|  |  | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 703 | 675.4878 | 675.4878 |
|  |  | % | 39.7 | 38.7 | 38.7 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - пашни | га | 9 | 9 | 9 |
|  | - сенокосов | га | 453 | 434.6578 | 434.6578 |
|  | - пастбищ | га | 241 | 231.83 | 231.83 |
| 1.2.2 | Лесных площадей, всего | га | 264 | 264 | 264 |
|  |  | % | 14.9 | 15.2 | 15.2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - покрытых лесом | га | 257 | 257 | 257 |
|  | - непокрытых лесом | га | - | - | - |
|  | - лесных питомников | га | 7 | 7 | 7 |
| 1.2.3 | Древесно-кустарниковых насаждений | га | 651 | 651 | 651 |
|  |  | % | 36.7 | 37.3 | 37.3 |
| 1.2.4 | Болот | га | 6 | 6 | 6 |
|  |  | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1.2.5 | Под водой | га | 5 | 5 | 5 |
|  |  | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1.2.6 | Дороги, прогоны, проезды | га | 71 | 71 | 71 |
|  |  | % | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| 1.2.7 | Застроенные территории | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.2.8 | Нарушенные земли | га | 13 | 13 | 13 |
|  |  | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 1.2.9 | Прочие земли | га | 59 | 59 | 59 |
|  |  | % | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - полигоны отходов, свалки | га | - | - | - |
|  | - лишенные растительности | га | 30 | 30 | 30 |
|  | - овраги | га | 29 | 29 | 29 |
|  | - другие площади | га | - | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность | чел. | 1939 | 1950 | 2050 |
|  |  | % роста | 99.7 | 100.6 | 105.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Аксентьево | чел. | - | - | - |
| 1.2 | д. Алешино | чел. | 1 | - | - |
| 1.3 | д. Андреевское | чел. | 24 | 17 | 10 |
| 1.4 | д. Березники | чел. | 4 | - | - |
| 1.5 | д. Булино | чел. | - | - | - |
| 1.6 | д. Быстрово | чел. | 83 | 75 | 60 |
| 1.7 | д. Великуша | чел. | - | - | - |
| 1.8 | д. Власово | чел. | 62 | 55 | 45 |
| 1.9 | д. Выломы | чел. | 12 | 5 | - |
| 1.10 | д. Высоковка | чел. | 14 | 5 | - |
| 1.11 | д. Вышково | чел. | 16 | 5 | - |
| 1.12 | д. Демидьево | чел. | - | - | - |
| 1.13 | д. Домань | чел. | 18 | 10 | - |
| 1.14 | д. Ефино | чел. | 142 | 157 | 185 |
| 1.15 | д. Завражье | чел. | - | - | - |
| 1.16 | д. Заречье | чел. | 197 | 216 | 260 |
| 1.17 | д. Исаково | чел. | 9 | 4 | - |
| 1.18 | д. Киселиха | чел. | 18 | 10 | - |
| 1.19 | д. Климитино | чел. | 141 | 155 | 185 |
| 1.20 | д. Колбино | чел. | 8 | 4 | - |
| 1.21 | д. Кондратово | чел. | 31 | 25 | 15 |
| 1.22 | д. Косуево | чел. | - | - | - |
| 1.23 | с. Красногорье | чел. | 82 | 75 | 60 |
| 1.24 | д. Куриловка | чел. | 10 | 5 | - |
| 1.25 | п. Лопаты | чел. | 199 | 217 | 260 |
| 1.26 | д. Малое Ивакино | чел. | 13 | 5 | - |
| 1.27 | д. Манылово | чел. | 31 | 25 | 15 |
| 1.28 | д. Марковица | чел. | 28 | 20 | 15 |
| 1.29 | д. Никулиха | чел. | 11 | 5 | - |
| 1.30 | д. Новосёлки | чел. | 49 | 35 | 25 |
| 1.31 | д. Полома | чел. | 12 | 5 | - |
| 1.32 | д. Починок | чел. | 3 | - | - |
| 1.33 | д. Ракульское | чел. | - | - | - |
| 1.34 | д. Селезенево | чел. | - | - | - |
| 1.35 | д. Селище | чел. | 14 | 5 | - |
| 1.36 | д. Сосновка | чел. | 35 | 25 | 15 |
| 1.37 | д. Стариково | чел. | 83 | 90 | 100 |
| 1.38 | д. Старово | чел. | 10 | 5 | - |
| 1.39 | с. Усть-Нея | чел. | 5 | - | - |
| 1.40 | д. Хмелёвка | чел. | 7 | - | - |
| 1.41 | д. Хребтово | чел. | 2 | - | - |
| 1.42 | д. Юркино | чел. | 305 | 335 | 400 |
| 1.43 | д. Якимово | чел. | 304 | 335 | 400 |
| 2 | Плотность | чел./кв.км | 2.67 | 2.68 | 2.82 |
| 3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1 | - младше трудоспособного возраста | чел. | 210 | 220 | 260 |
|  |  | % | 10.8 | 11.2 | 12.7 |
| 3.2 | - в трудоспособном возрасте | чел. | 977 | 990 | 1060 |
|  |  | % | 50.4 | 50.9 | 51.7 |
| 3.3 | - старше трудоспособного возраста | чел. | 752 | 740 | 730 |
|  |  | % | 38.8 | 37.9 | 35.6 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1 | Средняя обеспеченность | кв.м / чел. | 21.6 | 30.0 | 40.0 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | кв.м | 41 800 | 58 500 | 82 000 |
| в том числе: |
| 2.1 | Индивидуальная застройка | кв.м | 19 600 | 37 850 | 61 500 |
|  |  | % | 46.9 | 64.7 | 75.0 |
| 2.2 | Многоквартирные жилые дома | кв.м | 22 200 | 20 650 | 20 500 |
|  |  | % | 53.1 | 35.3 | 25.0 |
| 3 | Общий объем нового строительства | кв.м | - | 37 792 | 43 285 |
|  |  | % | - | 64.6 | 52.8 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | кв.м | - | 21 092 | 19 785 |
|  |  | % | - | 50.5 | 33.8 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилой фонд | кв.м | - | 20 708 | 38 715 |
|  |  | % | - | 49.5 | 66.2 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 78 | 102 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 40 | 50 |
| 2 | Учреждения образования | мест | 292 | 205 | 205 |
|  | на 1000 чел. |  | 150 | 105 | 100 |
| 3 | Объекты здравоохранения | посещ. | 86.2 | 86.6 | 91.0 |
|  | на 1000 чел. |  | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
| 4 | Физкультурно-спортивные объекты | кв.м | - | Строительство спортивного зала площадью 540 кв. м и плавательного бассейна минимальной вместимости (по технологическим требо-ваниям) |
|  | на 1000 чел. |  | - |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 1.75 | 1 85 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 0.9 | 0.9 |
| 6 | Объекты культуры и искусства | кв.м | 440 | 164 | 164 |
|  | на 1000 чел. |  | 227 | 84 | 80 |
| 7 | Библиотеки | тыс. томов |  |  |  |
|  | на 1000 чел. |  |  |  |  |
| 8 | Объекты торговли | кв.м | 549.9 | 580 | 615 |
|  | на 1000 чел. |  | 283 | 297 | 300 |
| 9 | Объекты общественного питания | пос. мест | - | 58 | 82 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 30 | 40 |
| 10 | Объекты бытового обслуживания | раб мест | 1 | 10 | 15 |
|  | на 1000 чел. |  | 0.5 | 5 | 7 |
| 11 | Гостиницы | мест | - | 12 | 12 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 6.3 | 6 |
| 12 | Предприятия банно-оздоровительные | пом. мест | - | 10 | 15 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 7 | 7 |
| 13 | Прачечная самообслуживания | кг / смену | - | 39 | 41 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 20 | 20 |
| 14 | Химчистка самообслуживания | кг / смену | - | 2.3 | 2.5 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 1.2 | 1.2 |
| 15 | Кладбища | га | 1.5* | 1.5 | 1.5 |
|  | на 1000 чел. |  | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
| Примечание. * - свободная от захоронений площадь существующих кладбищ |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяженность дорог общего пользования, всего | км | 103.3 | 103.3 | 103.3 |
|  | в том числе: | км |  |  |  |
|  | - межмуниципального (регионального) значения | км | 63.9 | 63.9 | 63.9 |
|  | - местного значения муниципального района | км | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Быстрово |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 10.0 | 25.6 | 31.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | 10.0 | 19.8 | 24.8 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 5.8 | 6.3 |
| 1.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 30.0 | 35.0 |
| 1.1.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л / сут. | - | 238.0 | 275.0 |
| 1.1.4 | Протяженность сетей | км | - | 1.5 | 1.5 |
| 1.2 | д. Ефино |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 15.0 | 53.6 | 61.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | 14.0 | 33.7 | 41.4 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 9.9 | 10.5 |
|  | - СПК «Заря» | куб.м / сут. | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1.2.2 | Производительность водоза-борных сооружений (с учетом предприятий) | куб.м / сут. | - | 55.0 | 65.0 |
| 1.2.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л / сут. | - | 237.0 | 276.0 |
| 1.2.4 | Протяженность сетей | км | - | 3.0 | 3.0 |
| 1.3 | с. Красногорье |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 12.0 | 25.1 | 31.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | 12.0 | 19.4 | 24.8 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 5.7 | 6.3 |
| 1.3.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 27.0 | 33.0 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотреблние на 1 человека | л / сут. | - | 236.0 | 375.0 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | - | 3.5 | 3.5 |
| 1.4 | д. Климитино |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 10.0 | 47.1 | 51.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | 5.0 | 37.2 | 41.4 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 9.9 | 10.5 |
| 1.4.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 50.0 | 60.0 |
| 1.4.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 263.0 | 276.0 |
| 1.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 1.5 | 2.0 |
| 1.5 | п. Лопаты |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 2.0 | 66.7 | 72.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | - | 52.7 | 57.3 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 14.0 | 14.7 |
| 1.5.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 69.0 | 72.0 |
| 1.5.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 263.0 | 272.0 |
| 1.5.4 | Протяженность сетей | км | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1.6 | д. Стариково |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 15.0 | 35.1 | 38.6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | 13.0 | 21.8 | 24.8 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 5.8 | 6.3 |
|  | - СПК «Русь» | куб.м / сут. | 2.0 | 7.5 | 7.5 |
| 1.6.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 40.0 | 40.0 |
| 1.6.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 262.0 | 275.0 |
| 1.6.4 | Протяженность сетей | км | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
| 1.7 | д. Власово |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | - | 20.4 | 24.2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | - | 16.1 | 19.3 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 4.3 | 4.9 |
| 1.7.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 21.0 | 28.0 |
| 1.7.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 260.0 | 275.0 |
| 1.7.4 | Протяженность сетей | км | - | 1.0 | 1.0 |
| 1.8 | с. Якимово |  | 20.0 | 111.7 | 119.0 |
| 1.8.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | 20.0 | 80.4 | 87.0 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 21.3 | 22.0 |
|  | - СПК «Якимово» | куб.м / сут. | - | 10.0 | 10.0 |
| 1.8.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 114.0 | 120.0 |
| 1.8.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 264.0 | 276.0 |
| 1.8.4 | Протяженность сетей | км | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| 1.9 | д. Заречье |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | - | 66.5 | 72.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | - | 52.7 | 57.3 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 13.8 | 14.7 |
| 1.9.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 72.0 | 72.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод | куб.м / сут. |  |  |  |
| 1.9.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 267.0 | 276.0 |
| 1.9.4 | Протяженность сетей | км | - | 2.0 | 2.0 |
| 1.10 | д. Юркино |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Водопотребление, всего | куб.м / сут. | 20.0 | 116.7 | 123.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м / сут. | - | 81.4 | 87.0 |
|  | - полив | куб.м / сут. | - | 21.3 | 22.0 |
|  | - СПК «Юркино» | куб.м / сут. | - | 4.0 | 4.0 |
|  | - СПК «Рассвет» | куб.м / сут. | - | 10.0 | 10.0 |
| 1.10.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м / сут. | - | 120.0 | 132.0 |
| 1.10.3 | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека | л/ сут. | - | 266.0 | 276.0 |
| 1.10.4 | Протяженность сетей | км | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | д. Быстрово |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 19.8 | 24.8 |
| 2.2.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 20.0 | 30.0 |
| 2.2 | д. Ефино |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 33.7 | 41.4 |
| 2.2.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 40.0 | 50.0 |
| 2.3 | д. Красногорье |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 19.4 | 24.8 |
| 2.3.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 20.0 | 30.0 |
| 2.4 | д. Климитино |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 37.2 | 41.4 |
| 2.4.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 40.0 | 50.0 |
| 2.5 | д. Лопаты |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 52.7 | 58.0 |
| 2.5.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 55.0 | 65.0 |
| 2.6 | д. Стариково |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 21.8 | 24.8 |
| 2.6.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 25.0 | 30.0 |
| 2.7 | д. Власово |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 16.1 | 19.3 |
| 2.7.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 20.0 | 25.0 |
| 2.8 | с. Якимово |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 80.4 | 87.0 |
| 2.8.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 85.0 | 96.0 |
| 2.9 | д. Заречье |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 52.7 | 58.0 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 55.0 | 65.0 |
| 2.10 | д. Юркино |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Общее поступление хозяйст-венно-бытовых сточных вод, всего | куб.м / сут. | - | 81.4 | 87.0 |
| 2.10.2 | Производительность очистных сооружений | куб.м / сут. | - | 85.0 | 95.0 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч | 340 | 1 853 | 1 948 |
| 3.2 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | - | 640 | 673 |
| 3.3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год | кВт.ч/год | 814 | 950 | 950 |
| 3.4 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго» | тыс. кВА | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 3.5 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ | км | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла, всего | Гкал/год | 628.3 | 628.3 | 628.3 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 0.335 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность сетей | км | - | - | 93.9 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - газопровод р=1.2 МПа | км | - | - | 41.2 |
|  | - газопровод р=0.6 МПа | км | - | - | 52.7 |
| 6 | Связь и коммуникации |  |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | номеров на 100 жителей | 4 | 4 | 4 |
| VII | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | Предлагаются мероприятия по озеленению улиц и создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог. Организация системы контроля за выбросами автотранспорта, модернизация и ремонт котельного оборудования, ликвидация несанкционированных свалок, строительство новых полигонов ТБО |
| 2 | Иные мероприятия по охране и рациональному природопользованию |  |

13.      ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана Усть-Нейского с/п сельского поселения как градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих  градостроительную деятельность (и в т.ч. реализацию генерального плана), включает в себя:

- правовое обеспечение;

- экономический механизм реализации;

- организационный механизм;

- информационное обеспечение;

- научное обеспечение;

- проектное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

Система включает механизмы как федерального, так и регионального уровней.

К механизмам федерального уровня относятся: законы, нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, определяющие градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные проекты.

Главные директивные документы федерального уровня:

- Градостроительный  кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

- Федеральные целевые программы (ФЦП).

К механизмам регионального уровня относятся: законы, нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социально-экономического развития области; программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы; градостроительные документы разного уровня и характера; крупные инвестиционные проекты.

К механизмам уровня муниципального района относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы перспективного развития муниципального района; комплексные и целевые программы его социально-экономического развития; программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы; градостроительные документы муниципального уровня; инвестиционные проекты; наличие организационных структур по реализации генерального плана поселения и других градостроительных документов, проведение мониторинга их реализации.

Для реализации проектных предложений генерального плана поселения необходимо разработать:

- Правила землепользования и застройки Усть-Нейского сельского поселения;

- Документацию по планировке свободных от застройки и застроенных, подлежащие реконструкции, территорий;

- Проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия;

- Проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Для реализации генерального плана Усть-Нейского сельского поселения следует также:

- провести паспортизацию объектов историко-культурного наследия;

- организовать мониторинг:

- градостроительный;

- санитарно-экологический;

- состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

- состояния и использования особо охраняемых природных территорий.

РАЗДЕЛ IV.

ПРИЛАГАЕМЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Приложение №1.

14. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

УСТЬ-НЕЯ

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон  18 в.

Церковь Воскресения. Фото 2003 г.

План церкви

Пример приходской церкви, сооруженной в сильно запоздалых для своего времени формах допетровской архитектуры с развитым фасадным декором, в котором наряду с традиционными для 17 столетия деталями использованы элементы, получившие своеобразную трактовку. Усть-Нейский погост известен с 1620 г., когда он являлся центром вотчины, пожалованной Михаилом Федоровичем князю Юрию Андреевичу Слуцкому за участие в обороне Москвы во время ее осады польским королевичем Владиславом. В 1630 г. Ю.А. Слуцкий продал земли Макарьевскому Унженскому монастырю. В кон. 18 - нач. 19 в. в Усть Нейском сформировался комплекс ил двух каменных церквей, видимо, сменивших более ранние деревянные храмы. Сначала в 1796 г. здесь была построена Воскресенская церковь, потом, в 1806 г. ~ Введенская. На погосте существовала колокольня, а прилегающая территория была обнесена кирпичной оградой. К настоящему времени от всего комплекса сохранилась лишь церковь Воскресения. На здании утрачены главы с крестами, некоторые детали фасадного декора осыпаются, живопись в интерьере находится в аварийном состоянии. Церковь расположена восточнее села, на обрывистом мысу, господствующем над поймой р. Нея. Западнее находятся деревянные церковноприходская школа и дом причта (?),построенные в кон. 19 в. Они поставлены у дороги, ведущей в село, и обращены к ней южными фасадами. Церковь Воскресения сложена из кирпича, снаружи покрыта известковой обмазкой и побелена. В симметричной относительно продольной оси композиции здания доминирует кубический объем двусветного четверика храма, завершенного пятиглавием с глухими цилиндрическими барабанами. С востока к храму примыкает более низкий и узкий прямоугольный в плане алтарь с выступом полукруглой апсиды, с запада - квадратная трапезная, равная четверику по ширине. Углы храма и апсиды обработаны широкими раскрепованными лопатками, которым на трапезной соответствуют лопатки, фланкирующие углы. Цоколь отмечен полувалом. По верху стен проходят развитые карнизы трех типов. На четверике храма карниз состоит из нескольких полочек с поясами сухариков, городков и поребрика, на апсиде дополнен широкой тройной пилой, на трапезной - рядом кронштейнов. Все окна с лучковыми перемычками обрамлены наличниками, тонкие с перехватами колонки которых поддерживают своеобразные по форме профилированные навершия, варьирующиеся на разных объемах.

Фрагмент росписи церкви. Фото 2003 г.

Боковые фасады храма имеют симметричные композиции в три оконные оси с дверными проемами в центрах. В первом свете храма навершия наличников имеют вид сильно вытянутых двойных стрельчатых кокошников со свисающей посередине гирькой. Во втором свете кокошники обладают более пологими очертаниями. Апсида освещается тремя окнами, расположенными на восточном и боковых фасадах, а на северном и южном фасадах трапезной размещено по два окна. На апсиде навершия кокошников, отличающиеся от остальных плоским упрощенным рисунком, состоят из парных почти треугольных кокошников, а на трапезной имеют изящную стрельчатую форму. Портал западного входа декорирован аналогично обрамлениям окон, но выделяется своим укрупненным масштабом. Барабаны венчающего храм пятиглавия обработаны полуколонками.

Храм перекрыт четырехдольным сомкнутым сводом, апсида, связанная с храмом тремя арочными проходами, — граненой конхой, переходящей в полулотковый свод- Над окнами устроены распалубки. Трапезная, в которую из храма ведет широкий арочный проем, перекрыта полулотковым сводом.

В храме и апсиде фрагментарно сохранилась масляная живопись нач. 20 в., сочетающая в своей стилистике элементы позднего академизма и модерна, выполненная по типу стенописей Владимирского собора в Киеве, широко используемых в это время в качестве образца. В перекрытии храма были написаны четыре большие, многофигурные композиции, из которых на восточном лотке уцелела "Новозаветная Троица", на западном лотке -"Воздвижение креста". На боковых стенах в простенках окон написаны фигуры избранных святых в рост. Среди них в первом свете лучше всего сохранились кн. Владимир на южной стене и кн. Ольга на северной. Пространство западной стены четверика над проемом. ведущим в трапезную, занимает композиция "Придите ко Мне все скорбящие и страждущие", с юга от проема в верхней части стены читается "Спасение на водах", в нижней части - "Лепта вдовицы". В обрамлении сцен использован пышный и разнообразный растительный и геометрический орнамент, характерный для неорусского стиля. В апсиде от всего живописного комплекса осталось только "Моление о чаше", помещенное на западной стене с юга от центрального проема. В трапезной остатки живописи с эклектичными орнаментами, написанные грубее и примитивнее, очевидно, выполнены позже основного храма. Все сюжеты забелены, и только на западной стене к северу от прохода в колокольню просматривается одна композиция -"Иисус в доме Марии и Марфы". Полы в церкви выложены метлахской плиткой.

Церковноприходская школа. Фото 2003 г.

Одноэтажная церковноприходская школа принадлежит к простейшему типу сельского учебного здания. Небольшой пятистенок рублен из бревен, перевязанных с остатком, и обшит снаружи тесом. Его прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль дороги, покрыт трехскатной крышей с вальмой на западном торце и треугольным фронтоном на восточном. На переднем фасаде, симметрично разделенном перерубом внутренней стены, размещено два окна, на торцовых фасадах -по три окна.

В отделке фасадов использован минимальный набор декоративных приемов: по верху стен проходит карниз с гладким фризом, выступающие остатки венцов сруба оформлены плоскими филенчатыми пилястрами, прямоугольные окна заключены в рамочные наличники. Фронтон на восточном фасаде украшен несложным орнаментальным подзором пропильной резьбы. Планировка состоит из двух одинаковых по площади комнат.

Дом причта. Фото 2003 г.

Одноэтажный с мезонином дом причта (?), сооруженный в духе классицизирующей эклектики, характерен как для сельской, так и для городской застройки рубежа 19-20 ее. Рубленный из бревен, перевязанных с остатком, крупный, почти квадратный в плане объем состоит из переднего жилого пятистенка и больших сеней, объединенных вальмовой крышей. Передний фасад выделен тесовым мезонином с балконом, над которым двускатное покрытие образует треугольный навес, опирающийся на четыре столбика. Со стороны заднего фасада примыкает небольшой хозяйственный двор. В оформлении передней части дома, обшитой снаружи тесом, использован традиционный набор декоративных приемов: цокольная часть отделена отливом-полочкой, по верху стен проходит карниз с нешироким фризом, выступающие остатки венцов сруба оформлены гладкими пилястрами. На уличном фасаде, несимметрично разделенном перерубом внутренней стены, размещено пять окон, сгруппированных по два и по три. На боковых фасадах расположено по одному окну. Окна обрамлены рамочными с ушами наличниками, имеющими ажурные навершия из пропильной резьбы. Навес над балконом украшен резными подзорами.

Лит.: Беляев, 1863, с. 308; ИИАК, 1909, вып. 31, с. 200; Баженов, 1911, с. 271; Белорукое, 2000, с. 192.

КОНДРАТОВО

ДОМ Д.А. ДЕМИДОВА, кон. 19 в. № 14

Типологически характерный для области крестьянский дом с нарядным и необычным по рисунку резным фасадным убранством в духе эклектики. По сведениям местных жителей, поставлен для Дмитрия Артамоновича Демидова, содержавшего лавку, располагавшуюся в подклете дома, в настоящее время сильно осевшего. Судя по деталям фасадного декора, идентичным домам в с. Мытищи, строителем здания был известный в поволжских районах Костромской губернии мастер-плотник Е.С. Зиринов. Во 2-й пол. 20 в. в нижней части переднего фасада заменен тес обшивки, закрывший один из проемов подклета, к левому боковому фасаду сделана новая дощатая пристройка холодных сеней. Стены рублены из бревен в обло и обшиты в передней части тесом.

Дом Демидова. Фото 2003г.

Одноэтажный дом на высоком подклете, завершенный двускатной стропильной крышей, состоит из передней избы-четырехстенка, поперечных сеней и более низкого хозяйственного двора, также крытого на два ската, образующих однорядовую связь. Слева к дальней части двора примыкает низкая пристройка под односкатной крышей. Подклет отделен от основного этажа профилированной полкой, на которую оттираются угловые филенчатые лопатки, закрывающие хвосты венцов сруба. Завершает фасады профилированный карниз с широким трехчастным фризом, укрепленный коваными гвоздями. На торцовом переднем фасаде избы симметрично размещены четыре окна с лучковыми перемычками, разделенные узкими простенками. Два прямоугольных проема подклета (левый зашит) расположены симметрично близ углов здания, но не согласованы с осями основных окон. Рамочные наличники окон с неширокими ушами на углах по контурам обведены порезкой, имитирующей огранку, и дополнены орнаментом,  выполненным в технике объемной резьбы, в виде цепочки из концентрических кругов на очелье и более плоскими накладными растительными гирляндами в нижней части. Завершают наличники чуть изогнутые сандрики-бровки на кронштейнах в виде двойной спирали.

Профилированная полочка делит лопатки на два яруса: в нижней части, играющей роль своеобразного постамента,       помещена ромбовидная накладка, в верхней — накладки пикообразной, круглой и прямоугольной формы (последняя, с бороздками-каннелюрами ми. дополнена внизу мелкими треугольными каплями). Тимпан фронтона главной) фасада, зашитый "в елочку", прорезает полуциркульное чердачное окошко в изящном фигурном наличнике, типичном для домов, построенных Е.С. Зириновым. В декоре левого бокового фасада с тремя асимметрично размещенными окнами повторены основные элементы главного. Входной проем в подклет, сдвинутый к переднему углу, сохранил первоначальную косящатую дверь. На правом фасаде — два прямоугольных окна, возможно, прорубленных позже: одно освещает избу, другое - выгороженную в довольно широких сенях клеть-сельник.

ЕФИНО

ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в

Редкий по сохранности комплекс деревянных учебных зданий, характеризующий земское строительство нач. 20 в. Расположен на высоком берегу р. Унжи, на северной окраине деревни. С запада (вдоль дороги) и с юга граница участка, близкого в плане прямоугольнику, обсажена березовыми аллеями. На востоке территорию ограничивает край берегового склона. Главное здание - средняя шкода - стоит вдоль южной границы комплекса, в нескольких десятках метров к северу от него расположен второй корпус — начальная школа, а в северной части территории на слегка понижающемся рельефе находится дом для учителей. В восточной части комплекса поставлен сарай.

Средняя школа. Фото 2003г.

Средняя школа - обшитое калеванной вагонкой одноэтажное здание с кирпичным цоколем, в основание которого положены небольшие валуны. П-образный в плане объем завершен двускатными кровлями. Перпендикулярные крылья слегка понижены относительно продольного корпуса. Общую композицию усложняет боковой выступ сеней на главном фасаде. Фасады прорезаны прямоугольными окнами, расположенными в разном ритме, и отличаются несимметричными композициями. Большую роль во внешнем облике здания играют треугольные фронтоны с тимпанами, обшитыми "в елочку". Самый крупный из них акцентирует среднюю часть бокового западного фасада, обращенного к дороге, меньшие, с прерванным карнизом (полуфронтоны), венчают сени и торцы перпендикулярных крыльев. Оконные проемы обрамлены наличниками с накладными вертикальными рейками и с сандриками-полочками. Венчающий карниз, сильно нависающий над стеной, обладает упрощенной профилировкой. Вход в сени, сохранивший двустворчатую филенчатую дверь, выделен односкатным навесом, опирающимся на диагонально крепящиеся бабку и затяжку. Фланкируют вход сильно вытянутые но вертикали окна с переплетом на 12 квадратов.

Все пространство основного корпуса занимают классные комнаты, связанные коридором.

Одноэтажная начальная школа обшита тесом с калевкой и имеет подведенный в советское время цоколь из силикатного кирпича. П-образный в плане объем завершен пологими вальмовыми кровлями. Фасады отличаются несимметричными, но уравновешенными композициями, построенными на ритме крупных прямоугольных окон. Наличники проемов украшены накладными вертикальными рейками и увенчаны сандриками-полочками. Верхняя часть стен выделена фризом вертикальной обшивки, над которым нависает карниз простого профиля. На торце бокового восточного крыла расположен вход с двустворчатой филенчатой дверью. Односкатный навес над ним поддерживают диагонально прикрепленные бабка и затяжка.

В средней масти здания расположен холл-рекреация, по сторонам которого размещены четыре классные комнаты. Сохранились двустворчатые филенчатые двери.

Начальная школа. Фото 2003г. Дом для учителей. Фото 2003г.

Дом для учителей - одноэтажное Г-образное в плане здание, рубленное без остатка, с кирпичным цоколем. Основной объем завершен пальмовой кровлей, более короткое крыло, примыкающее к левому флангу северного фасада. - двускатной. Симметричный главныи южный фасад расчленен восьмью попарно сгруппированными окнами. Проемы оформлены простыми наличниками и сандриками-полочками на фигурных кронштейнах; внизу частично сохранились резные фартуки. По паре таких же окон расположено на остальных фасадах, но лишь на одном - боковом восточном - они акцентируют среднюю часть композиции. Здесь же правее окон устроен вход с крыльцом под односкатным навесом, опирающимся на столбы. Другой вход размешен на противоположном фасаде у внутреннего утла объема, над ним - односкатный навес, поддерживаемый бабкой и затяжкой, прикрепленными диагонально. Оба входа ведут в просторные сени, занимающие все пространство дворового крыла. Судя по перерубам, основной объем разделен на четыре большие комнаты. Прямоугольный в плане сарай рублен с остатком и завершен односкатной кровлей. Главный фасад разделен выступом переруба на две неравные части. В одной из них расположены широкие ворота, в другой - прямоугольный входной проем. Верхняя часть объема, которую занимает сенник, на фасадах выделена вертикальным тесом. Посередине главного фасада здесь расположен входной проем, в который попадают по приставной лестнице.

Церковь Преображения. Главный иконостас. Фото 2003 г.

КРАСНОГОРЬЕ

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, нач. 19 в.

Характерный пример сельского приходского храма в стиле классицизма с отчетливо выраженными реминисценциями барокко. Своим возникновением село Красногорье обязано Спасо-Унженской мужской пустыни, уже существовавшей здесь в 1585 г., а в 1620 г. приписанной к Макарьево-Унженскому монастырю. Пустынь была известна тем, что здесь по дороге на богомолье к мощам Макария в 1619 г. останавливался царь Михаил Федорович, пожаловавший деньги на построение деревянной церкви Спаса Всемилостивого. В 1764 г. монастырская Спасская вотчина перешла в разряд удельных. Село Спас (Красногорье), стоявшее на торговом тракте Макарьев - Юрьевец, быстро развивалось: в 177(1 г. в нем числилось 30 дворов, а в нач. 19 в. - около 70. Существующая каменная церковь Спаса Преображения с приделами Казанской Богоматери и Макария Унженского возведена в 1810 г. на средства прихожан на месте старого деревянного храма. Судя по отсутствию перевязки в рядах кирпичной кладки, трапезная пристроена к храму чуть позже, но с очень небольшим разрывом во времени. Во 2-й пол. 20 в. (в 1960-е гг.?) разобрана колокольня, утрачены своды трапезной, а ее западная стена частично разобрана; в 1991 г., при возобновлении службы в храме, перед его западным входом устроена невысокая паперть под двускатной крышей.

План Церкви

Кирпичные стены храма побелены по известковой обмазке.

Объем церкви имеет продольно-осевую композицию: компактный двусветный четверик с пониженной и более узкой полуциркульной апсидой завершен четырехскатной кровлей гуськового профиля и увенчан маленькой луковичной чешуйчатой главкой на граненом барабане, с запада примыкает широкая трапезная, полукруглые придельные алтари которой слегка прикрывают боковые стены четверика. Боковые фасады храма украшены четырех - пилястровыми портиками, антаблемент которых делит стену на два яруса. В нижнем между пилястрами - три оси прямоугольных окон и дверной проем по центру, в верхнем - пологие треугольные фронтоны, выступающие на фоне глухой стены, плоскость которой усложнена легкой ступенчатой раскреповкой. Аналогичные фронтоны помещены на восточном и западном фасадах. Широкий, но очень плоский венчающий карниз образован простым нависанием рядов кирпичной кладки. Пилястры портика подняты на профилированных постаментах и завершены трехчастными карнизами, исполняющими роль капителей. Карниз антаблемента портика дополнен разреженными сухариками. Такие же сухарики введены в карнизы по склонам фронтона. Окна заключены в рамочные наличники с ушами. В нижнем ярусе они отмечены замком в центре плоской перемычки, сережками и накладкой-щитом под выступом подоконника, в верхнем наличники снабжены П-образными фартуками. Между проемами первого и второго ярусов помещены круглые филенки с кольцевым обводом. Стена алтаря, имеющего легкую раскреповку у примыкания к четверику, имеет невысокий гладкий цоколь и завершена трехчастным антаблементом, образованным кирпичными полочками. Наличники трех окон идентичны нижним окнам четверика, но дополнены высоко поднятыми трехступенчатыми сандриками с лежачим навершием-щитом. Над средним окном - квадратный киот, упирающийся в архитрав антаблемента. Декор трапезной близок алтарю, но оконные наличники объединены с сандриками, а в простенках поставлены пилястры.

Внутри храм перекрыт четырехлотковым сводом со световым кольцом барабана в шелыге. Три арочных проема соединяют основное пространство с алтарем, коробовый свод и конха которого усложнены распалубками. В окнах четверика и алтаря, обрамленных штукатурными тягами, уцелели старые кубоватые решетки, а в проеме южного входа — решетчатая дверь, типичная для сер. 19 в.

На своде и стенах храма сохранилась сильно потемневшая масляная живопись поел, четв. 19 в. в академической манере. Широкие полосы по ребрам свода с орнаментом-плетенкой, типичной для данного периода, разделяют композиции на лотках, каждая из которых, кроме восточного лотка, расчленена на два яруса. На восточном помещена "Новозаветная Троица" с ангелами, разворачивающими свиток с текстом молитвы, на северном — "Вознесение", а под ним "Собор Архангела Гавриила", на южном - "Воскресение" и "Собор Архангела Михаила", а на западном - "Сошествие Святого Духа на апостолов", а под ним - Распятие с предстоящими. В основании проходит тянутый карниз, развитый живописным карнизом, выполненным в технике гризайль. На боковых стенах над верхними окнами расположены сцены страстного цикла в живописных орнаментальных рамах с плетенкой, а между окнами - избранные святые в рост. На западной стене в центре - "Чудо Архангела Михаила", над ним "Преображение", а по сторонам - "Нагорная проповедь" и "Благословение детей". Колорит росписей в разбеленных холодных тонах типичен для данного времени.

Трехъярусный четырехчиновой иконостас поел, трети 19 в. в духе эклектики с преобладающими элементами русского стиля перенесен из Воскресенской церкви с. Усть-Неи Макарьевского района. Он имеет симметричную композицию с боковыми пряслами, под углом заходящими на боковые стены. Семь прясел, различающихся по ширине, разделены резными наборными колонками, несущими лучковые или трехлопастные фронтоны по осям царских и пономарских врат. Три центральных прясла, среднее из которых более узкое и высокое, увенчаны фигурными фронтонами в виде кокошников в три четверти круга с заплечиками, украшенными резьбой усложненного рисунка. Близкую по форме композицию имеет сень над царскими вратами. В пряслах, фланкирующих центральное прясло, в каждом ряду располагалось по три иконы в прямоугольных рамах, в двух узких пряслах по краям иконостаса - по одной. Иконостас окрашен в бежевый цвет, резьба выделена белилами.

Лит.: Беляев, 1863, с. 312; Зверинский, 1897, с. 167, № 2055; ИИАК, 1909, вып. 31, с. 201; Старинные волости и стланы, 1909, с. 51; Баженов, 1911, с. 270; Чистякова, 1999, 27 апреля.

ДОМ АГАФОНОВЫХ, нач. 20 в. № 51

Дом Агафоновых. Фото 2003 г.

Выразительный пример воздействия городской архитектуры на крестьянское жилище. По сведениям местных жителей, дом был построен для семьи местных крестьян Агафоновых в 1912 г. Стены дома рублены из бревен в обло, мезонин - из полубревен каркасной конструкции.

Дом стоит на одной из основных улиц села. Прямоугольный в плане сруб-пятистенок завершен двускатной крышей, замкнутой со стороны главного фасада вальмой, разорванной небольшим мезонином. К правому боковому фасаду примыкает поздний дощатый тамбур входа, крытый на один скат. На главный фасад выходят пять равномерно расставленных прямоугольных окон в нарядных рамочных наличниках с небольшими ушами на углах. Наличники украшены в нижней части резным орнаментом-плетенкой и увенчаны чуть изогнутыми сандриками с ажурными коронами, которые поддерживают фигурные кронштейны. Профилированный карниз в завершении стен дополнен тяжелым двухступенчатым фризом. Перед мезонином выступает балкон на консольном выступе вогнутой стенки-консоли. Над ним нависает фронтон с полукруглым вырезом в тимпане, опирающийся на пары фигурных колонок - ранее их связывало ограждение из точеных балясин (сохранилась одна из них). Край карниза и скаты фронтона подчеркнуты пропильными подзорами. Балконная дверь и два фланкирующих ее окна оформлены единым рамочным наличником. На правом боковом фасаде расположены два окна, на левом - одно, декорированные аналогично проемам главного фасада.

УЧИЛИЩЕ, нач. 20 в.

Пример сельского учебного здания в формах эклектики, отличающегося сложной асимметричной объемной композицией. Двухклассное училище открыто в селе Министерством народного просвещения в 1908 г. (табличка с датой помещена на фризе главного фасада). За домом расположен бревенчатый сарай. В советские годы в здании размещалось училище лесников, в настоящее время дом используется под жилье. В нач. 2000-х гг. к правому боковому фасаду сделана небольшая дощатая хозяйственная пристройка, заменен тес обшивки на жилом корпусе, планировка частично искажена новыми перегородками. Стены основной части здания рублены из бревен с остатком и обшиты по фасадам тесом, сени сложены в лапу, цоколь кирпичный.

Училище. Фото 2003 г.

Училище стоит неподалеку от церкви на берегу Унжи. Особенности объемной композиции здания связаны с функциональным назначением его помещений. Прямоугольный в плане одноэтажный учебный корпус с мезонином вытянут вдоль улицы, к которой обращен западным фасадом. Центральный поперечный мезонин, крытый на два ската и замкнутый вальмой с передней стороны, лишь слегка возвышается над пологими скатами, спускающимися к торцам объема. Со стороны двора к учебному корпусу прирублен двухэтажный жилой корпус под вальмовой кровлей, также вытянутый в продольном направлении. С юга к его торцу примыкают одноэтажные сени под односкатной кровлей. Небольшие одноэтажные сени учебного корпуса, также крытые на один скат, расположены с противоположной северной стороны, частично заполняя внутренний угол между объемами. Новая хозяйственная пристройка перед этими сенями почти достигает линии заднего восточного фасада- Невысокий слегка выступающий цоколь на главном фасаде прикрыт сверху доской, образующей подобие завалинки. Хвосты венцов обоих срубов прикрыты филенчатыми лопатками с высокими постаментами, а в завершении фасадов проходит профилированный подшивной карниз с двухступенчатым фризом. Переруб внутренней стены делит главный фасад на две половины с четырьмя прямоугольными окнами в каждой. Общую симметрию поддерживают два окна мезонина, отделенного от скатов фронтона узкими гладкими лопатками, постаменты которых украшены накладными ромбами. Профилированные рамочные наличники окон завершены сандриками с щипцовым подвышением в центре, по внешнему контуру дополненные планками с порезкой. Такие же планки образуют небольшие ушки в верхних и нижних частях боковин. На окнах жилого корпуса наличники утрачены. Передний сруб разделен поперечной стеной на два помещения-класса одинаковой площади. В задней части северного помещения выгорожена прихожая, примыкающая к сеням; здесь же находится лестница с перилами на перекрещивающихся рейках, ведущая в мезонин, где, по-видимому, первоначально располагалась спальня для учащихся. Этажи жилого корпуса с квартирами для учителей имели отдельные входы: первый из сеней на южном фасаде, второй - на левом фланге восточного.

Сарай. Фото 2003 г.

Сарай представляет собой прямоугольную в плане постройку, рубленную из бревен в обло и завершенную вальмовой крышей стропильной конструкции без подшивного потолка. По

перечный переруб делит пространство на два неравных отсека: меньший использовался под хозяйственные нужды, в правом, с широким воротным проемом, держали скотину.

Лит.: Баженов, 1911, с. 270.

Приложение №2

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| --- |
| 1. | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции от 30.11. 2011 г. |
| 2. | Земельный кодекс Российской Федерации. |
| 3. | Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| 4. | Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
| 5. | Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 6. | Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ |
| 7. | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ |
| 8. | Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» |
| 9. | Приказ Минрегиона РФ от 11 июля 2008 г. № 92 «О составе и объёме инженерных изысканий, необходимых для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения» |
| 10. | Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 24 апреля 2007 г. № 108 «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» |
| 11. | Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ |
| 12. | Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ |
| 13. | Положение «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008г. №315 |
| 14. | Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2011) |
| 15 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 06.10.2011) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" |
| Законодательные и нормативные правовые акты Костромской области. |
| 1. | Закон Костромской области от 14.10.97 N 12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области» |
| 2. | Закон Костромской области от 28.04.2007 N 140-4-ЗКО "О схеме территориального планирования Костромской области" (принят Костромской областной Думой 19.04.2007) |
| 3. | Закон Костромской области от 30.09.2004 N 210-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях Костромской области» |
| 4. | Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1066 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2011 годы" |
| 5. | Постановление Костромской областной Думы от 29.06.2011 N 639 "О внесении изменений в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2011 годы" |
| 6. | Постановление Костромской областной Думы от 13.05.2010 N 4751 "О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы "Об утверждении областной целевой программы "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2010 годы" и признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1 постановления Костромской областной Думы от 30 декабря 2009 года N 4436 "О приостановлении действия отдельных постановлений Костромской областной Думы" |
| 7. | Постановление Костромской областной Думы от 29.09.2009 N 4149 "О внесении изменений в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2010 годы" и признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1 постановления Костромской областной Думы от 16 мая 2008 года N 2877 "О внесении изменений в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2010 годы" |
| 8. | Постановление Костромской областной Думы от 16.05.2008 N 2877 (ред. от 29.09.2009) "О внесении изменений в областную целевую Программу "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2010 годы" |
| 9. | Постановление Губернатора Костромской области от 17.07.2006 N 535 "Об областной целевой Программе "Разработка нормативных правовых актов и документов территориального планирования Костромской области на период 2006-2010 годов" |
| 10. | Постановление Костромской областной Думы от 26.08.2010 N 4976 "О внесении изменений в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2011 годы" |
| 11. | Закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области» |
| 12. | Закон Костромской области от 28.09.2011 N 117-5-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области" (принят Костромской областной Думой 15.09.2011) |
| 13. | Закон Костромской области от 24.04.2008 N 296-4-ЗКО «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Костромской области» |
| 14. | Закон Костромской области от 15.08.2006 N 62-4-ЗКО "О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы" |
| 15. | Закон Костромской области от 10.03.2009 N 451-4-ЗКО "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области" |
|  | Закон Костромской области от 26.05.2008 N 317-4-ЗКО "О продовольственной безопасности Костромской области" |
| 16. | Закон Костромской области от 07.12.2006 N 93-4-ЗКО "О Красной книге Костромской области" |
| 17. | Закон Костромской области от 01.04.2004 N 184-ЗКО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" |
| 18. | Закон Костромской области от 22.11.2000 N 124-ЗКО "О пожарной безопасности на территории Костромской области" |
| 19. | Закон Костромской области от 03.06.2011 N 70-5-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области "О пожарной безопасности на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 19.05.2011) |
| 20. | Закон Костромской областной Думы от 02.12.97 N 17 "О Музейном фонде Костромской области и музеях в Костромской области" |
| 21. | Закон Костромской области от 23.12.2008 N 420-4-ЗКО "Об областном фонде стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов Костромской области" |
| 22. | Закон Костромской области от 22.11.2005 N 337-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Костромской области отдельными государственными полномочиями в сфере агропромышленного комплекса" |
| 23. | Закон Костромской области от 05.05.1995 N 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 24. | Закон Костромской области от 21.12.2011 N 158-5-ЗКО "О внесении изменения в статью 23 Закона Костромской области "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (принят Костромской областной Думой 08.12.2011) |
| 25. | Постановление Администрации Костромской области от 12.08.2009 N 306-а (ред. от 25.04.2011) "Об областной целевой программе "Социальное развитие села Костромской области на 2009-2012 годы" |
| 26. | Постановление Администрации Костромской области от 07.06.2011 N 211-а "Об областной целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах" |
| 27. | Постановление Администрации Костромской области от 19.04.2011 N 125-а (ред. от 31.10.2011) "Об областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" (с изм. и доп., вступившими в силу с 04.11.2011) |
| 28. | Распоряжение администрации Костромской области от 11.06.2010 N 146-ра "Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года" |
| 29. | Постановление Администрации Костромской области от 20.11.2007 N 257-а "Об утверждении состава и содержания (схем), входящих в состав проекта схемы территориального планирования Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования Костромской области"; |
| 30. | Постановление Администрации Костромской области от 15.07.2010 N 237-а "Об областной программе "Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2010-2012 годы" |
| 31. | Постановление Администрации Костромской области от 04.05.2011 N 152-а (ред. от 15.08.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2013 годы" |
| 32. | Постановление Костромской областной Думы от 25.11.2008 N 3443 «Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы" |
| 33. | Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3346 «Об утверждении областной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы» |
| 34. | Постановление Костромской областной Думы от 05.07.2007 N 2014 «Об утверждении областной целевой Программы "Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2007-2011 годы» |
| 35. | Постановление Костромской областной Думы от 10.06.2008 N 2979 «Об утверждении областной целевой Программы "Создание системы кадастра недвижимости в Костромской области (2008-2011 годы)» |
| 36. | Постановление Костромской областной Думы от 17.04.2008 N 2795 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие газификации Костромской области до 2015 года» |
| 37. | Постановление Администрации Костромской области от 26.05.2011 N 185-а "Об областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы" |
| 38. | Постановление Администрации Костромской области от 09.06.2011 N 225-а (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы" |
| 39. | Постановление Губернатора Костромской области от 29.12.2008 N 428 "Об утверждении Лесного плана Костромской области" |
| 40. | Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 N 372-а "Об утверждении Схемы территориального планирования Костромской области" |
| 41. | Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010 N 344-а (ред. от 09.12.2011) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области" |
| 42. | Постановление Губернатора Костромской области от 07.06.2010 N 121 "О порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области" |
| 43. | Распоряжение Администрации Костромской области от 31.08.2009 N 279-ра "Об утверждении Концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года" |
| 44. | Постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009 N 285-а "Об областной программе "Государственная поддержка ювелирной отрасли в Костромской области на 2009-2013 годы" |
| 45. | Постановление Администрации Костромской области от 24.01.2011 N 3-а "О программе содействия занятости населения Костромской области на 2011-2013 годы" |
| 46. | Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2009 N 230-а "Об областной целевой программе "Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов" |
| 47. | Постановление Администрации Костромской области от 11.06.2010 N 192-а "Об утверждении областной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 годы" |
| 48. | Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-а "Об утверждении Реестра населенных пунктов Костромской области" |
| 49. | Постановление Администрации Костромской области от 26.05.2011 N 194-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-а" |
| 50. | Постановление Администрации Костромской области от 10.02.2009 N 46-а "О порядке разработки и реализации областных целевых программ" |
| 51. | Постановление Администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а "Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования Костромской области межмуниципального (регионального) значения"; |
| 52. | Постановление Администрации Костромской области от 08.06.2006 N 5 "О Красной книге Костромской области" |
| 53. | Постановление Администрации Костромской области от 24.09.2007 N 219-а "О территориальном реестре потенциально опасных объектов Костромской области" |
| 54. | Распоряжение Администрации Костромской области от 15.09.2010 N 240-ра "Об утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Костромской области на 2011-2015 годы" |
| 55. | Распоряжение Администрации Костромской области от 26.11.2010 N 316-ра "О комплексном плане мероприятий по повышению уровня жизни населения Костромской области на 2010-2012 годы" |
| 56. | Постановление Администрации Костромской области от 31.01.2011 N 22-а (ред. от 11.07.2011) "О программе по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы "Семья для каждого ребенка" |
| 57. | Постановление Администрации Костромской области от 19.05.2010 N 166-а (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Молодежь Костромской области" на 2011-2015 годы" |
| 58. | Постановление Администрации Костромской области от 31.10.2011 N 385-а "О программе социальной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области на 2011-2013 годы" |
| 59. | Постановление Администрации Костромской области от 11.03.2011 N 74-а "Об областной целевой программе "Развитие профессионального образования Костромской области в 2011-2015 годах" |
| 60. | Закон Костромской области от 07.02.2008 N 254-4-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" и признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 Закона Костромской области "О внесении изменений в Закон Костромской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" |
| 61. | Постановление Губернатора Костромской области от 07.06.2010 N 121 "О порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области" |
| 62. | Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2008 N 172-а "Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области" |
| 63. | Постановление Администрации Костромской области от 28.09.2009 N 333-а (ред. от 20.10.2011) "Об областной целевой программе "Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах" |
| 64. | Закон Костромской области от 06.10.2009 N 523-4-ЗКО "О поддержке народных художественных промыслов в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 29.09.2009) |
| 65. | Постановление Администрации Костромской области от 13.09.2011 N 348-а "Об утверждении областной программы "Улучшение инвестиционного климата Костромской области на период до 2015 года" |
| 66. | Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а (ред. от 01.09.2011) "Об областной целевой программе "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы" |
| 67. | Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а (ред. от 01.09.2011) "Об областной целевой программе "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы" |
| 68. | Постановление Администрации Костромской области от 14.03.2011 N 75-а (ред. от 10.10.2011) "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы" |
|  | Нормативные правовые акты местного самоуправления |
| 1. | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 30.11.2010 N 12 "О прогнозе социально-экономического развития Макарьевского муниципального района на 2011 год и плановом периоде 2012 и 2013 годов" |
| 2. | Программа «Социально-экономическое развитие Макарьевского муниципального района Костромской области на 2010-2013 годы иперспективу до 2020 года» |
| 3. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2011-2015 годы». |
| 4. | «Программа историко-культурное, природное и духовное наследие Макарьевского муниципального района Костромской области до 2015 год». |
| 5. | «Развитие здравоохранения муниципального района на 2011-2014 годы» |
| 6. | Постановление Главы Макарьевского муниципального района Костромской области от 30.08.2010 N 292 "О реализации областной программы в Макарьевском муниципальном районе" (вместе с "Положением О Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Макарьевский район соотечественников, проживающих за рубежом"). |
| 7. | Постановление Администрации Макарьевского муниципального района Костромской области от 03.10.2011 N 635 "О финансировании долгосрочной муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на 2011-2015 годы" |
| 8. | Постановление Администрации Макарьевского муниципального района Костромской области от 03.10.2011 N 635 "О финансировании долгосрочной муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на 2011-2015 годы" |
| 9. | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 29.02.2008 N 180 (ред. от 12.05.2008) "Об утверждении районной целевой Программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Макарьевском муниципальном районе на 2008-2012 годы" |
| 10. | Постановление Администрации Макарьевского муниципального района Костромской области от 16.08.2010 N 274 "О перечне программных мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в Макарьевском муниципальном районе на 2010-2012 годы" |
| 11. | Постановление Администрации Макарьевского муниципального района Костромской области от 16.05.2011 N 312 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского муниципального района Костромской области" на 2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года" |
| 12. | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 27.04.2009 N 280 "О принятии районной программы "Развитие системы образования Макарьевского муниципального района Костромской области на 2009-2011 годы" |
| 13. | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 21.12.2007 N 162 "Об утверждении районной адресной Программы "капитальный ремонт многоквартирных домов Макарьевского муниципального района на 2008-2011 годы" Паспорт районной адресной Программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Макарьевского муниципального района Костромской области на 2008-2011 годы" |
| 14. | Постановление Главы Макарьевского муниципального района Костромской области от 14.02.2011 N 12 "Об утверждении положения о порядке рассмотрения органами местного самоуправления Макарьевского муниципального района Костромской области полученных для согласования проектов документов территориального планирования и подготовки заключений по таким проектам" |
| 15. | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 28.03.2011 N 67 "Об утверждении Положения о поддержке инвестиционной деятельности на территории Макарьевского муниципального района Костромской области" |
|  | Документы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (ГОСКОМСТАТ) |
| 1. | «Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сборник». Москва, Росстат. 2008 г. |
| 2. | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Статистический сборник». Москва, Росстат. 2008 г. |
| 3. | Статистический ежегодник. Костромская область. 2007 г. |
| 4. | Статистический ежегодник. Костромская область. 2008 г. |
| 5. | Статистический ежегодник. Костромская область. 2009 г. |
| 6. | Города и районы Костромской области. 2006 г. |
| 7. | Города и районы Костромской области. 2007 г. |
| 8. | Города и районы Костромской области. 2008 г. |
| 9. | Города и районы Костромской области. 2009 г. |
| 10. | Городские округа и муниципальные районы Костромской области. статистический сборник. Кострома, 2011 г. |
| 11. | Костромская область и регионы Центрального федерального округа. Статистический сборник. Кострома, май 2011 г. |
|  | Иные документы |
| 1. | Археология Костромского края |
| 2. | Д.Белоруков «Деревни, села и города Костромского края». г.Кострома. 2000 г. |